建设项目竣工环境保护验收调查表

（噪声、固废部分）

项目名称：陕西省府谷县沙沟岔煤矿

新建回风立井场地及附属设施项目

建设单位: 陕西省府谷县沙沟岔煤矿

编制单位：陕西省府谷县沙沟岔煤矿

二〇一八年二月

目  录

表B.1项目总体情况	1

表B.2 调查范围、因子、目标、重点	3

表B.3 验收执行标准	4

表B.4 工程概况	5

表B.5 环境影响评价回顾	12

表B.6 环境保护措施执行情况	14

表B.7 环境影响调查	17

表B.8 环境质量及污染源监测	22

表B.9 环境管理状况及监测计划	25

表B.10 调查结论与建议	27

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目总平面布置图；

附图3：环境敏感点分布图

附图4：监测布点图。

附件：

附件1：备案文件；

附件2：环评标准；

附件3：环评批复；

附件4：处罚决定及缴款手续；

附件5：监测报告；

附件:6：生活垃圾清运处理协议；

附件7：日常监测委托协议；

附件8：环保守法证明；

附件9：验收会验收组意见及修改说明。

表B.1  项目总体情况

| 建设项目名称 | 陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西省府谷县沙沟岔煤矿 |
| 法人代表 | 王二飞 | 联系人 | 刘创兵 |
| 通信地址 | 陕西省府谷县新民镇沙沟岔煤矿 |
| 联系电话 | 13572651718 | 传真 |  | 邮编 | 719409 |
| 建设地点 | 陕西省府谷县新民镇沙沟岔煤矿原平硐工业场地 |
| 项目性质 | 新 建 | 行业类别 | 采矿业—煤炭开采和洗选业（B0690） |
| 环境影响报告表名称 | 陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目环境影响报告表 |
| 环境影响评价单位 | 核工业二〇三研究所 |
| 环境影响评价审批部门 | 府谷县环境保护局 |
| 环境保护设施施工单位 | 陕西佳宇建筑有限公司/江苏新宇天成环保工程集团有限公司 |
| 投资总概算 （万元） | 4500 | 其中：环境保护投资（万元） | 859.1 | 环境保护投资占总投资比例（%） | 19.09 |
| 实际总投资 （万元） | 4500 | 其中：环境保护投资（万元） | 862.1 |  | 19.16 |
| 设计生产能力 | 通风容易时期为117.0m3/s，通风困难时期为140.0m3/s； |
| 实际生产能力 | 通风容易时期为117.0m3/s，通风困难时期为140.0m3/s。 |

项目建设过程简述 陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目环保手续履行情况及建设过程见表B.1.1和表B.1.2。 表B.1.1 项目环保手续履行情况及建设时序 建设程序 文件名/批准号 编制/批准单位 时 间 环评报告 环境影响报告表 核工业二〇三研究所 2017.11 环保处罚 处罚决定书 府谷县环保局 2017.12.6 接受处罚 处罚交款 陕西省府谷县沙沟岔煤矿 2017.12.20 环评批复 府环批复[2018]1号 府谷县环保局 2018.1.2 开工日期 / / 2015.1 竣工日期 / / 2018.1 表B.1.2 基本建设过程 项目 工程名称 开始时间 完成时间 主体工程 风井及风机房 2015 年 8 月 1 日 2015 年 12 月 31日 辅助工程 黄泥灌浆站 2017年3月20日 2017年6月20日 黄土库改造 2017年11月20日 2017年12月20日 公用工程 变电所 2015年10月 2015年12月 基础设施、旱厕 2016年3月 2017年10月11日 环保工程 矿井水处理站 2016 年 10 月 1 日 2017 年 8 月 30 日 绿化工程 2017年10月 2017年12月

表B.2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | （1）声环境影响调查范围为回风立井工业场地厂界外200m范围内。 |
| --- | --- |
| 调查 因子 | （1）固体废物：职工值班产生的生活垃圾以及矿井水处理站产生的煤泥； （2）声环境：等效声级Leq。 |
| 环境 敏感 目标 | 环境保护目标见表B.2-1及附图4。 表B.2-1表环境保护目标表 项目 保护对象 基本情况 相对厂址 影响因素 达到标准 或要求 方位 距离 声环境 后瓷窑峁迁 入居民点 200m范围 内2户，10人 NE 厂界50m外 噪声 GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准； |
| 调查 重点 | 声环境影响； |

表B.3 验收执行标准府环函[2017]44号

| 环境 质量 标准 | （1）声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准； |
| --- | --- |
| 排放 标准 | （1）厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》； （2）固体废物执行GB20426－2006《煤炭工业污染物排放标准》及GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》的有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 噪声、固废部分不涉及总量指标。 |

表B.4  工程概况

| 项目名称 | 陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 建设地点位于陕西省府谷县新民镇沙沟岔煤矿原平硐工业场地内，行政隶属府谷县新民镇，项目位置见附图1。 |
| 主要工程内容及规模： 1、项目概况 陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目位于陕西省府谷县新民镇境内，项目占地1.83hm2；主要建设回风立井及通风机房、矿井水处理站、黄泥灌浆站等设施，其中回风立井井深78.7m，井筒直径5.0m，净断面积19.6m2，设计风量140 m3/s。 2016年年底我矿对回风立井场地及附属设施项目申请了备案，2017年1月24日，府谷县发展改革局以府发改发[2017]14号同意项目备案，即陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目。 2017年10月，我矿对陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目进行了多规合一检测，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》第2017（967）号，该项目不涉及生态红线，符合相关规划。 2017年2月20日，我矿委托核工业二〇三研究所编制《陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目环境影响报告表》，2018年1月2日府谷县环境保护局以府环发【2018】1号对项目环评进行了批复，同意项目建设。 2015 年10 月28 日，我矿委托西安绿盛环保科技有限公司承担“陕西省府谷县沙沟岔煤矿煤炭资源整合项目”的环境监理工作，回风立井建设纳入《陕西省府谷县沙沟岔煤矿煤炭资源整合项目环境监理报告》之中，对项目建设期的各项环境保护及生态恢复措施进行了监理。 在项目环评阶段，由于风井工业场地已基本建成，府谷县环保局2017年12月6日，以“无环保手续”对我矿进行了处罚，我矿于2017年12月20日缴纳了罚款，接受了处罚。 该项目于2015年开始建设，2018年1月基本建成。 按照环境保护部国环规环评〔2017〕133号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，在新修订的《中华人民共和国水污染防治法》生效实施前或者《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声、固体废物污染防治设施进行验收。 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我矿成立了“陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目竣工环境保护验收调查组”，并开展了资料收集和初步现场调查等工作，对项目噪声、固废污染源分布，环评及批复中所提出的噪声、固废污染防治设施及措施的落实情况进行了调查，在此基础上，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），编制完成了《陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目竣工环境保护验收调查表（固废、噪声部分）》， 府谷县环境保护局于2018年2月7日在府谷县主持召开了陕西省府谷县沙沟岔煤矿新建回风立井场地及附属设施项目竣工环境保护（噪声、固废部分）验收会，会议成立了验收组并形成验收组意见（见附件），根据验收组意见对调查报告进行了修改和完善，现上报府谷县环保局审批。 2、工程内容及建设情况 该项目为新建项目，主要建设回风立井及通风机房、矿井水处理站、黄泥灌浆站，其它设施依托我矿煤炭资源整合工程。项目建设内容及见表B.4-1。 表B.4-1 项目组成及建设情况 工程名称 建设内容 主要建设工程内容或特征 建设情况 主体工程 风井 立井，井筒净断面19.6m2，井筒深度78.7m，井筒内敷设排水、消防以及黄泥灌浆管路，装备有梯子间作为安全出口，设计风量140 m3/s； 与设计、环评一致，已建成投运 矿井水处理站 建设井下水处理站1座，采用混凝、沉淀、气浮、过滤及消毒工艺处理，处理能力4800m3/d；矿井水处理站分期建设，首期2400m3/d，二期2400m3/d，二期计划在矿井水变大、一期不能满足矿井水处理之前建成。 本次建成一期，规模2400m3/d，与环评一致； 黄泥灌浆站 占地270m2，位于风井场地中部，在其北侧设黄土堆棚； 已建成，与环评相符； 辅助工程 配电室 占地120m2，内安装2台10/0.4kV配电变压器，一台315kVA，附带GGD型配电柜3台；另一台160kVA，附带GGD型配电柜3台； 已建成，与环评相符； 公用工程 供热 风井场地采暖、采用分散式电供热，不设集中热源； 已建成，与环评相符； 供水 水源采用处理过的矿井水及府谷县惠泉水务有限责任公司自来水； 已建成，与环评相符； 供电 二回电源均引沙沟岔煤矿工业场地35kV变电所，二回电源同时工作，互为备用； 已建成，与环评相符； 依托工程 办公生活设施 风井场地不新增劳动定员，由沙沟岔煤矿内部调拨，生活设施依托沙沟岔煤矿副井工业场地； 副井工业场地办公生活设施已建成投运，与环评相符； 电源 供电电源依托沙沟岔煤矿现有电源； 相符； 进场道路 进场道路约200m，依托原有进场道路； 相符； 环保工程 噪 声 ①出风口设消声器，扩散塔，并置于隔声房内，②风机采取基础减震；③厂界四周设降噪绿化带； 已建成，出风口设消声器、扩散塔，置于棚内，采用基础减震，已建成部分绿化带； 生活污水 风井场地不设生活设施，生活设施依托沙沟岔煤矿副井工业场地，风井场地设环保旱厕一座； 副井已建成投运，设置旱厕一座，相符； 生活垃圾 设垃圾桶3个，收集后交由环卫部门统一处置； 已设置，相符； 绿 化 设计绿化面积2700m2，按照榆林市绿化率要求不低于30%，即5490m2。 已进行部分绿化，能绿化部分已平整覆土，待天气变暖进行绿化，绿化面积约5500m2。 3.环境保护目标情况 项目竣工验收调查范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、水源保护区，仅在风井工业场地东北200m范围内2户后瓷窑峁迁入点居民，共10人（距离50m）,敏感点照片见照片B4-1~照片B4-2。 照片B4-1调查范围内的后瓷窑峁迁入点居民（1） 照片B4-2调查范围内的后瓷窑峁迁入点居民（2） 4、验收清单 验收清单见表B4-2。 表B4-2 项目竣工环境保护验收清单 项目 污染因子 验收地点 环 保 工 程 数量 单位 要 求 废气 粉尘 黄土堆存 采用封闭式堆存库堆存，设置喷淋水设施 / / 满足GB16297-1996标准要求 废水 生活污水 风井场地 防渗旱厕一座，容积4m3 / / 经处理后用于绿化及农田施肥不外排 矿井水处理站 风井场地 处理能力4800m3/d，采用混凝、沉淀、气浮、过滤及消毒工艺，一期规模2400m3/d / / 满足GB20426-2006及回用要求；剩余部分达标排放； 噪声 设备 噪声 风井场地 设置消声装置、扩散器，隔声房等措施 / / 厂界噪声满足GB12348-2008 2类标准要求； 泵房：隔声门窗；黄泥灌浆设备基座减振，隔声门窗及厂房隔声 / / 地下水 污废水 场地内 旱厕、井下水处理站、黄泥灌浆站、煤泥贮存为一般防渗处置，其他场地硬化处理 / / 地下水执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准 固废 生活垃圾 风井场地 垃圾桶 3 个 符合GB16889-2008要求； 生态 临时占地 临时占地 对临时占地进行覆土绿化 1000 m2 恢复生态功能 绿化 厂区 绿化面积 5490 m2 绿化率不小于30% |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 根据查阅项目施工期环境监理报告等相关资料及现场勘查，本工程建设地点、内容、规模及平面布置等与环评时的内容基本一致，未发生变化。 |
| 生产工艺流程 1、风井场通风工艺流程 该项目为煤矿风井建设项目，风井主要将煤矿矿井内污风抽出，来降低煤矿井下巷道粉尘以及瓦斯含量，确保煤矿安全生产，沙沟岔煤矿回风立井建成后风井回风流程见图B4-1。 图B4-1 回风立井建成后沙沟岔煤矿回风工艺流程 2、矿井水处理站处理工艺 矿井水处理站采用混凝、沉淀、气浮、过滤及消毒工艺处理，设计处理能力4800m3/d，分两期建设，本期建设2400m3/d，本期验收一期（2400m3/d），二期建成后另行验收。 污水处理工艺见图B4-2。 图B4-2 矿井水处理站处理工艺流程 |
| 工程占地及平面布置 回风立井工业场地利用沙沟岔煤矿原平硐工业场地进行建设，主要布置有回风立井、风机房、黄泥灌浆站、变电所，矿井水处理站等。项目南侧、西侧、北侧均为荒坡，东侧为沙沟岔煤矿原有办公区，平面布置见附图2。 回风立井主要经济技术指标见表B4-2。 表B4-2 风井工业场地主要技术指标表 序号 项 目 名 称 单 位 数量 备 注 1 围墙内占地面积 hm2 1.83 既有 其 中 风井占地 hm2 0.50 黄泥灌浆站占地 hm2 0.20 2 建构筑物占地面积 hm2 0.32 各种专用场地占地面积 hm2 0.10 道路占地面积 hm2 0.19 3 场地绿化面积 hm2 0.27 按榆林市绿化率规定本项目不应小于30% 4 建筑系数 % 17.49 5 场地利用系数 % 33.33 |
| 工程环境保护投资明细 项目环评时估算总投资4500万元，其中环保投资859.1万元，占工程总投资的19.09%；实际项目总投资4500万元，环保投资实际862.1万元，环保投资占工程总投资的19.16%，其中噪声污染防治措施投资75万元，固废投资0.1万元。与环评估算相当。环保投资情况详见表B4-3。 表B4-3 环保投资表 项目 污染因子 验收地点 环 保 工 程 数量 单位 环评估算环保投资（万元） 环保投资（万元） 废气 粉尘 黄土堆存 采用封闭式堆存库堆存，设置喷淋水设施； / / 利用现有改造 利用现有改造 废水 生活污水 风井场地 防渗旱厕一座，容积4m3 / / 2.0 利用现有 矿井水处理站 风井场地 处理能力4800m3/d，采用混凝、沉淀、气浮、过滤及消毒工艺，一期规模2400m3/d； / / 750 706.0 噪声 设备噪声 风井场地 设置消声装置、扩散器，隔声房等措施； / / 30 75.0 泵房：隔声门窗；黄泥灌浆设备基座减振，隔声门窗及厂房隔声； / / 地下水 污废水 场地内 旱厕、井下水处理站、黄泥灌浆站、煤泥贮存为一般防渗处置，其他场地硬化处理； / / 50.0 50.0 固废 生活垃圾 风井场地 垃圾桶； 3 个 0.1 0.1 生态 临时占地 临时占地 对临时占地进行覆土绿化； 1000 m2 5.0 6.0 绿化 全厂区 绿化面积 5490 m2 22.0 25.0 合计 859.1 862.1 |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 该项目为新建项目，利用原沙沟岔煤矿原有平硐工业场地，原场地已关闭，原有存在的环保问题已在资源整合工程中整治。本项目不涉及原有生态破坏及存在环保问题。 |

表B.5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（噪声、固废部分） 1、声环境影响分析 项目运行期产生的噪声主要来自通风机。 根据预测，在四个厂界噪声预测点中，昼间北厂界超标，夜间南厂界、北厂界超标，超标范围约30m，其余噪声贡献值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。南、北厂界超标原因主要风井场地受地形限制，南、北侧均为陡崖，造成风机房距离南、北厂界较近造成，由于陡崖高30m左右，且南北厂界外30m内不具备布置敏感点可能，因此环评认为厂界噪声对环境影响有限。 依据预测结果在厂址东北的瓷窑峁贡献值仅为42.2dB（A），贡献值较小，根据监测结果，瓷窑峁噪声背景为：昼间43.1dB（A），夜间34.2dB（A），噪声贡献值叠加背景后噪声值为：昼间45.6dB（A），夜间42.8dB（A），满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，风井场运行噪声对瓷窑峁2户居民影响有限。 2、固体废物处置与影响分析 运行期产生的固废主要为生活垃圾及污水处理站煤泥。生活垃圾产生量为0.72t/a，经收集后交由环卫部门处置；矿井水处理站煤泥产生量约130t/a，主要成分煤粉，作为燃料销售；固体废物均得到妥善处置，对环境影响有限。 3、总结论 项目为府谷县发展改革局府发改发[2017]14号同意备案的项目，项目不涉及生态红线，在采取设计和环评提出的各项污染防治措施后，项目对环境的影响在当地环境可接受范围内，从满足区域环境质量目标要求分析，项目建设可行。

各级环境保护行政主管部门的审批意见 2018年1月2日府谷县环境保护局以府环发【2018】1号《关于陕西省府谷县沙沟岔煤矿回风立井场地及附属设施项目环境影响报告表的批复》对项目环评进行了批复，噪声及固废主要要求如下： （1）建设单位在实施过程中，应采取相应的环保措施，确保厂界噪声达标排放，确保风井场运行噪声不对瓷窑峁两户居民产生影响； （2）项目运行期矿井水处理站煤泥作为燃料销售，生活垃圾由沙沟岔煤矿集中收集后送垃圾填埋场统一处置。

表B.6 环境保护措施执行情况

环评批复中要求的环保措施的执行情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位在实施过程中，应采取相应的环保措施，确保厂界噪声达标排放，确保风井场运行噪声不对瓷窑峁两户居民产生影响； | 建设单位在项目实施过程中采取隔声、减震、消声等措施，落实了环评及环评批复的环保措施及要求；依据验收监测结果，该项目实现了厂界噪声达标排放，瓷窑峁两户居民声环境质量满足2类区标准要求； | 实现厂界噪声达标排放，声环境敏感点声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，落实了环评批复要求； |
| 2 | 项目运行期矿井水处理站煤泥作为燃料销售，生活垃圾由沙沟岔煤矿集中收集后送垃圾填埋场统一处置。 | 矿井污水站的煤泥主要成份是煤泥，煤泥压滤后与煤一同销售；场地内设垃圾桶，生活垃圾集中收集后，定期用车辆运往新民镇垃圾填埋场进行处置。 | 固废均安全妥善处置，落实了环评批复要求。 |

环境影响报告表中所提环保措施的执行情况

| 项目 阶段 | 环境影响报告表中要求的环境保护措施 | 落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声影响 | （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制噪声环境污染。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等行为。 （3）采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级。 （4）加强施工期环境管理，最大限度降低噪声对环境的影响。 （5）对施工设备加强保养，维持其最低噪声水平； （6）对机械操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间，并要求配戴防护耳塞。 | （1）要求施工方加强施工场地的环境保护管理，文明施工，合理安排施工工期和工序，精心组织，强噪声设备一般安排在白天进行，午休时间尽量避免使用高噪声机械， 禁止夜间 22:00~06:00 施工作业。 （2）在场地划分和设置上尽量将员工临时生活区，临时办公区远离施 工场地、材料堆放装卸场、设备维修和材料加工场地，以减少施工期噪声对职工 生活的不良影响。 （3）合理安排强噪声施工设备的工作频次，避免多台高噪声设备同时使用，减少噪声对敏感点的叠加影响。合理调配车辆来往行车密度，所有运输车辆尽量安 排在白天进出。 （4）优先选用低噪声机械设备或带减震消声的设备，同时做好施工机械的维护 和保养，使其处于长周期良好工作状态，有效降低机械设备运转时的噪声源强。 项目在施工过程中施工单位采取合理安排施工时间、严格施工管理、车辆限速等措施来减少噪声影响，施工期基本落实了噪声污染防治措施，施工期未发生噪声扰民现象。 | 未出现扰民现象，落实情况较好。 |
|  | 固体废物 | （1）挖方指定位置堆放，及时回填，禁止乱堆乱倒； （2）合理设置垃圾筒，生活垃圾及时运往指定垃圾场处置，禁止乱堆乱倒； （3）建筑垃圾及时清运，运至当地指定的建筑垃圾堆放场处置； （4）加强职工环保教育，禁止生活垃圾乱扔，污染环境。 | 施工期间，施工单位采取如下固废污染控制措施： （1）井巷开拓过程中产生固废主要为掘进矸石，部分用于工业场地及道路铺垫，其余排至我矿临时排矸场内，并及时覆土； （2）施工时开挖产生土方用于厂区填方，建筑垃圾用于填垫场地； （3）加强施工现场管理。建设单位设专人负责工地环境管理，监督施工现场固 体废物的处理情况，发现问题及时处理； （4）生活垃圾分类处理、统一收集后，定期运往新民镇垃圾填埋场处置，处理协议见附件。 项目在施工过程中，固废污染防治措施均得到落实，施工期未发生建筑材料、施工垃圾乱堆乱倒现象。 | 固废全部综合利用，落实情况较好。 |
| 运行期 | 噪声影响 | 通风机设置消声装置、扩散器，隔声房等措施； 泵房：隔声门窗；黄泥灌浆设备基座减振，隔声门窗及厂房隔声。 | （1）通风机机口自带消声器，风机口设扩散器，通风机置于棚内、采取了； （2）矿井水处理站置于室内，设隔声门窗； （3）黄泥灌浆置于室内，设隔声门窗。 | 较环评报告要求，取消风机隔声房的建设，风机采取了基础减震，消声、阻尼、扩散器等降噪措施，实现了厂界噪声达标排放，基本落实了环评及环评批复要求；不属于重大变更，可以进行验收。 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾集中收集，定期运至垃圾场填埋处置。矿井污水站煤泥压滤后销售； | 场地内设垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，定期用车辆运往新民镇垃圾填埋场进行处置。矿井污水站的煤泥主要成份是煤泥，煤泥压滤后销售；生活垃圾经收集后送至新民镇垃圾填埋场处理。 | 固废均安全妥善处置，落实情况较好。 |

表B.7 环境影响调查

| 施工期 | 噪声影响 | 施工期噪声对环境的影响主要表现在地面工程施工机械产生的噪声，井筒及井下施工服务的通风机和压风机产生的噪声和交通噪声。地面施工一般可分为四个阶段：第一阶段是场地平整阶段即土石方阶段，主要噪声源有推土机、挖掘机等施工机械；第二施工阶段为基础施工阶段，有打桩机、混凝土搅拌机等；第三施工阶段为结构施工阶段，主要噪声源有混凝土搅拌机等；第四阶段为设备安装阶段，主要噪声源有吊车、升降机等。以重型卡车为主运输车辆所产生的交通噪声。 依据监理报告施工期采取了以下措施： （1）要求施工单位加强施工场地的环境保护管理，文明施工，合理安排施工工期和工序，精 心组织，强噪声设备一般安排在白天进行，午休时间尽量避免使用高噪声机械， 禁止夜间 22:00~06:00 施工作业。 （2）在场地划分和设置上尽量将员工临时生活区，临时办公区远离施 工场地、材料堆放装卸场、设备维修和材料加工场地，以减少施工期噪声对职工 生活的不良影响。 （3）合理安排强噪声施工设备的工作频次，避免多台高噪声设备同时使用，减 少噪声对敏感点的叠加影响。合理调配车辆来往行车密度，所有运输车辆尽量安 排在白天进出。 （4）优先选用低噪声机械设备或带减震消声的设备，同时做好施工机械的维护 和保养，使其处于长周期良好工作状态，有效降低机械设备运转时的噪声源强。 依据监理报告，项目在施工过程中，噪声污染防治措施均得到落实，施工单位采取合理安排施工时间、严格施工管理、车辆限速等措施，施工期未发生噪声扰民现象。 |
| --- | --- | --- |
|  | 固体废物影响 | 工程施工期固体废弃物主要有工业场地、场内道路平整和巷道掘进等过程中产生的土石方、矸石，地面建构筑物施工过程中产生的建筑废渣，施工人员生活产生的生活垃圾等。 本项目施工期间，施工单位采取如下固废污染控制措施： （1）井巷开拓过程中产生固废主要为掘进矸石，部分用于工业场地及道路铺垫，其余填于副井工业场地以北 2.5km 处的荒沟内（排矸场），并及时覆土； （2）施工时开挖产生土方用于厂区填方，建筑垃圾用于填垫场地； （3）加强施工现场管理。建设单位设专人负责工地环境管理，监督施工现场固体废物的处理情况，发现问题及时处理； （4）生活垃圾分类处理、统一收集后，定期运往新民镇垃圾填埋场处置，处理协议见附件。 依据监理报告项目在施工过程中，固废污染防治措施均得到落实，施工期未发生建筑材料、施工垃圾乱堆乱倒现象。 |
| 运行期 | 噪声影响 | 1、声源布局 项目主要布置有回风立井、风机房、黄泥灌浆站、变电所，矿井水处理站等。 厂址东北的200m范围内有瓷窑峁2户居民分布。 回风立井工业场地照片见B6-1~B6-2。 照片B6-1 回风立井工业场地 照片B6-2 回风立井工业场地附近的瓷窑峁居民点 2、采取的主要噪声防治措施 （1）通风机机口自带消声器，风机口设扩散器，风机置于棚内； （2）矿井水处理站置于室内，设隔声门窗； （3）黄泥灌浆置于室内，设隔声门窗。 采取的措施见照片B6-3~B6-6。 照片B6-3 扩散塔基础减震，阻尼 照片B6-4 通风机及扩散塔基础减震 照片B6-5矿井水处理站置于室内、隔声门窗 照片B6-6 置于室内的各种泵 照片B6-7 压滤机基础减震 照片B6-8 水泵基础减震 照片B6-9 矿井水处理站管理制度 照片B6-10 矿井水处理站相关标牌 照片B6-10 黄泥灌浆站置于室内，设隔声门窗 照片B6-11 黄泥灌浆各类泵置于地下基础减震 3、调查结果 项目基本落实的环评报告及批复提出的各项噪声防治措施，对环境影响有限。 |
|  | 固体废物 | 1、固体废物来源及种类 项目生产运营期产生的固体废物主要为矿井水处理站煤泥以及值班人员产生的生活垃圾。 2、采取的措施 （1）生活垃圾处置措施 场内设垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，定期用车辆运往新民镇垃圾填埋场进行处置，处置协议见附件。 照片B6-7 场地内垃圾桶 （2）污水处理站污泥处理措施 矿井水处理站煤泥主要成分为煤粉，矿井水处理站内设有煤泥棚一座，安装有压滤机一台，煤泥经压滤脱水后全部掺入末煤产品销售。 照片B6-8 煤泥压滤机 照片B6-9 煤泥暂存棚 3、调查结论 项目落实的环评报告及批复提出的固废处置措施，固废得到安全妥善处置，对环境影响有限。 |

表B.8 环境质量及污染源监测

1、声环境监测 1）声环境质量监测 本次调查委托陕西智达环保科技工程有限公司2018年1月4日-2018年1月5日对声环境敏感点声环境质量进行了监测。 （1） 监测点的设置 风井场地附近的后瓷窑峁村布设1个监测点。监测布点见附图4。 监测项目：监测其昼间、夜间的等效声级。 （2） 监测时间、频率 监测时间及频率：监测昼夜等效声级LAeq（1小时等效声级），连续监测2天； （3）监测结果 监测结果见表B8-1。 表B8-1 声环境质量监测结果 点位编号及监测地点 日 期 昼/dB(A) 夜/dB(A) 4#Δ 风井工业场地东侧：后瓷窑峁村 2018.01.04 43.6 36.3 2018.01.05 44.3 38.6 由表B8-1可知，项目试运营期间，声环境敏感点声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。 2）厂界噪声监测 （1）监测点位 场界噪声监测点：回风立井工业场地四周各设1个监测点，监测点位见附图4。 （2）监测内容 厂界环境噪声：监测等效声级LAeq，连续监测2天，昼、夜各监测1次。 （3）监测结果及分析 陕西智达环保科技工程有限公司2018年1月4日-2018年1月5日对回风立井工业场地厂界噪声进行了监测，监测结果见表B8-2。 表B8-2 回风立井工业场地厂界环境监测结果 点位 日 期 昼/dB(A) 夜/dB(A) 达标性分析 点位 日 期 昼/dB(A) 夜/dB(A) 达标性分析 回风立井工业场地北厂界 2018.01.04 45.0 36.3 达标 回风立井工业场地南厂界 2018.01.04 45.2 36.5 达标 2018.01.05 44.2 36.8 达标 2018.01.05 45.2 40.4 达标 回风立井工业场地西厂界 2018.01.04 45.7 35.7 达标 回风立井工业场地懂厂界 2018.01.04 44.9 35.3 达标 2018.01.05 44.4 37.6 达标 2018.01.05 45.9 37.1 达标 GB12348-2008 2类标准昼间60 dB(A)，夜间：50 dB(A) 由表B8-2可以看出，回风立井工业场地昼夜厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求，满足环评及批复要求。 验收调查会后，2018年2月11日，我矿对后瓷窑峁村两户居民噪声进行了复核，采用我矿手持声级计对两户进行了监测，监测结果表明两户噪声声级为44dB（A）~47dB（A），声环境满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求；同时对通风机进行了监测，监测显示扩散塔外1m处声机为75dB（A）左右。监测调查照片见照片B8-1~B8-4。 照片B8-1 敏感点监测 照片B8-2 敏感点监测 照片B8-3 噪声源监测

表B.9 环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置 1、施工期 项目施工期，我矿成立了以矿长为领导小组组长的沙沟岔煤矿环境保护管理领导小组负责整个工程环境管理，下设21名成员，有2名专职环保技术人员负责本工程施工现场的环保工作。我矿于2015 年10 月28 日委托西安绿盛环保科技有限公司承担“陕西省府谷县沙沟岔煤矿煤炭资源整合项目”的环境监理工作，回风立井建设纳入《陕西省府谷县沙沟岔煤矿煤炭资源整合项目环境监理报告》之中，对项目建设期的各项环境保护及生态恢复措施进行了详细的介绍。 2、运行期 我矿设有安健环科，下设环境保护专职人员管理配合沙沟岔煤矿环境保护管理领导小组环境保护工作。

环境监测能力建设情况 我矿未建立环境监测机构，日常的环境监测工作委托陕西智达环保科技工程有限公司进行，该站已通过国家计量认证，可从事空气与废气、水和废水以及噪声等方面的监测，可对本项目实施监督性监测或委托监测。

环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况 监测计划见表B9-1。 表B9-1 环境监测计划 项目 主要技术要求 控制标准 噪声 1、监测项目：等效A声级； 2、监测频率：每年4次，每次2天，昼夜各1次； 3、监测点：厂界四周、后瓷窑卯村迁入点； 厂界噪声执行GB12348-2008中2类标准；环境敏感点执行GB3096-2008中2类标准； 本项目的日常监测委托陕西省污染减排工程技术研究中心进行，目前尚未进行监测，计划在2018年第二季度进行按照环评要求进行第一次日常监测，本次验收调查期间委托陕西智达环保科技工程有限公司对我矿噪声、废气、废水和环境质量进行了监测。

环境管理状况分析与建议 我矿委托核工业二〇三研究所进行了本项目的环境影响评价工作，府谷县环境保护对项目环境影响报告表进行了批复。我矿根据环境影响报告表提出的环境保护措施和府谷县环境保护局的批复要求，在施工期和试运行期积极落实了有关环境保护措施与要求。项目施工期委托西安绿盛环保科技有限公司开展了施工期环境监理，监理报告目前已通过陕西省建设项目环境监督管理站组织的专家技术评审。 项目较好地执行了建设项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和竣工环境保护验收制度，并在建设和运行过程中执行了一系列行之有效的环境管理制度，未对当地生态环境及社会环境产生不良影响。

表B.10 调查结论与建议

调查结论及建议 本次调查通过现场踏勘，结合环评报告及施工期环境监理报告等技术文件，对工程环保执行情况得出调查结论并提出建议。 1、结论 （1）声环境 项目在施工过程中施工单位采取合理安排施工时间、严格施工管理、车辆限速等措施来减少噪声影响，施工期基本落实了噪声污染防治措施，施工期未发生噪声扰民现象。 回风立井工业场地选用2台FBCDZNo27/450×2（B）型防爆对旋轴流通风机，1台工作，1台备用，排风口均设置有扩散塔，并置于棚内；矿井水处理站水泵基础减振，矿井水处理站房安装有隔声门窗；黄泥灌浆站设备基础减振，各类产噪设备均置于室内。 通过对回风立井工业场地厂界环境噪声以及敏感点声环境质量监测结果可知，回风立井工业场地昼、夜间厂界噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求，环境敏感点声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值要求。项目对声环境影响较小，对照环评，监测结果与环评要求一致。 （2）固体废物 项目在施工期采取了各项措施落实环境保护要求，工程在施工期间按照要求实施了环境监理工作，通过环境监理单位加强对施工单位的环境管理，固废按照规定及环评要求均得到妥善处理，落实了环评及批复要求。 项目生产运营期主要固体废物来自矿井水处理站煤泥以及职工值班产生的生活垃圾。矿井水处理站煤泥主要成分为煤泥，矿井水处理站内设有煤泥池一座，安装有压滤机一台，煤泥经压滤脱水后全部掺入末煤产品销售。生活垃圾集中收集、定期用车辆运至新民镇统一处置。 固体废物均得到安全妥善处置，落实了环评及环评批复的要求。 （3）环境管理及环保投资调查 项目执行了国家环境影响评价及审批手续；项目设计施工建设中落实了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。环境管理机构、制度较健全，环境保护设施已建成并能正常运行，环境监测计划已落实，运行期间的环境监测工作也将按监测工作计划进行。 2017年我矿与陕西智达环保科技工程有限公司签订了验收监测合同及日常监测协议，按照环评报告中环境监测计划对本项目开展监测。2018年元月，陕西智达环保科技工程有限公司对我矿煤炭资源整合项目的工业场地（含本项目）噪声、生活污水出口、矿井水出口、锅炉烟气进出口、地表水、地下水进行了验收监测。日常监测按环评报告计划在2018年第二季度进行。 项目环评时估算总投资4500万元，其中环保投资859.1万元，占工程总投资的19.09%；实际项目总投资4500万元，环保投资实际862.1万元，环保投资占工程总投资的19.16%，其中噪声污染防治措施投资75万元，固废投资0.1万元，与环评估算相当。 2、存在问题及要求 （1）尽快完成环境监理报告的审查工作； （2）加强对设备的维护，确保厂界噪声达标排放。 3、调查结论 该项目在设计、施工和试运行期间采取了许多行之有效的生态保护措施和污染防治措施，项目环境影响报告及其批复中要求的噪声、固废污染控制措施已基本得到落实，实现厂界噪声达标排放，固废安全妥善处置，建议予以固废及噪声竣工环保验收。