# 1概述

## 1.1建设项目的特点

府谷县颐河镁业有限责任公司位于府谷县新民镇打井塔村，是集资源转化、循环利用、环保节能为一体的能源综合利用产业链企业，项目现生产规模为年产金属镁2万吨。

2010年10月，府谷县环境保护局以府环发[2010]16号文《关于府谷县颐河镁业有限责任公司新建2万吨/年镁合金生产线项目环境影响报告书的批复》对项目进行了批复，2014年9月，府谷县环境保护局以府环发[2014]91号文《关于府谷县颐河镁业有限责任公司2万吨/年镁合金生产线项目竣工环境保护验收的批复》予以项目竣工验收批复。

府谷县颐河镁业有限责任公司镁合金生产工艺为皮江法，皮江法的原料是白云石和硅铁。镁渣是金属镁车间在炼镁过程中排放的固体废弃物，年产生量约为8万t。项目原环评将产生的镁渣全部作为水泥原料出售，由于水泥行业市场需求条件制约，致使公司金属镁车间镁渣大量堆存，2013年公司利用厂区西侧的天然沟壑建设有简易渣场一座，该渣场未按照规范建设，未设置防渗系统以及渗滤液收集系统等，随着渣场镁渣堆放量的增加，渣场对周围空气及水体的污染问题也日益严重，同时存在安全隐患。

为保障公司正常生产经营，府谷县颐河镁业有限责任公司决定在厂区东北侧1.1km处新建渣场一座，对镁渣进行填埋处置。镁渣场的建设能够将产生废渣合理处置，降低对环境的影响，且能保证下游城镇、村庄及道路安全，是一项废渣无害化处理的配套环保工程。2017年9月，府谷县发展改革局以府发改发[2017]269号文《关于府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目予以备案的通知》予以项目备案。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录(2015本)》等有关规定，府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目应编制环境影响报告书，2018年1月，府谷县颐河镁业有限责任公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我单位组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对厂址周围的自然环境状况进行了详细调研考察和资料收集，根据当地环境特征和项目工艺特点，对该项目的环境影响因素做了初步的识别和筛选，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，结合项目实际情况作了工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证等，编制完成了《府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目环境影响报告书（送审稿）》。

2018年4月20日，榆林市环境工程评估中心主持在榆林召开了《府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目环境影响报告书（送审稿）》技术评估会，同意报告书通过技术审查并形成专家意见。会后，评价单位按照“专家意见”及与会代表其它意见对报告书进行了认真修改和完善，完成了《府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目环境影响报告书（报批稿）》。

## 1.3分析判断相关情况

⑴  与《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）的相符性

依据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）分析，项目属于鼓励类（38、环境保护与资源节约综合利用------三废、综合利用及治理工程），府谷县发展改革局府发改发[2017]269号文予以项目备案，项目符合国家产业政策。

⑵ 与榆林市“多规合一”符合性分析

项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表1.3-1，“多规合一”控制线检测报告见附件。

本项目与榆林市“多规合一”符合性分析

表1.3-1

| 控制线名称 | 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 土地利用总体规划 | 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 | 项目位于府谷县新民镇高山兰炭工业集中区，项目土地文件正在办理中 |
| 城镇总体规划 | 符合 | / |
| 林地保护利用规划 | 该项目涉及三级保护林地，建议与林业部门对接 | 项目林业文件正在办理中 |
| 生态红线 | 符合 | / |
| 文物保护紫线 （县级以上保护单位） | 符合 | / |
| 基础设施廊道控制线 （电力类） | 符合 | / |
| 基础设施廊道控制线 （长输管线类） | 符合 | / |
| 基础设施廊道控制线 （交通类） | 符合 | / |

由表1.3-1可知，本项目建设范围内无特殊重要生态功能区，不涉及生态保护红线，依据府谷县兰炭及相关产业布局规划，项目用地类型为工业用地，与规划相符。综上，项目符合榆林市“多规合一”要求。

⑶ 规划及规划环评符合性分析

兰炭产业是府谷依托煤炭资源优势迅速成长起来的新兴产业，与煤炭、载能、电力、冶金等产业都有着紧密的依存关系，已成为目前区域经济中不可缺少的支柱产业。府谷县人民政府于2007年11月组织编制了《府谷县兰炭及相关产业布局规划》。2008年3月，府谷县人民政府委托陕西省环境保护科学研究院进行《府谷县兰炭及相关产业布局规划》的环境影响评价工作。2008年12月3日，榆林市环境保护局以榆政环函[2008]196号《关于府谷县兰炭及相关产业布局发展规划环境影响评价报告书审查意见的函》对该规划环评给予审查意见。

府谷县兰炭工业集中区分为八个小区，本项目位于府谷县兰炭工业集中区的高山兰炭工业集中区中，高山兰炭工业集中区位于新民镇高山村与新城川村之间，规划总面积521.80hm2。本集中区主要有兰炭生产企业、综合利用电厂、金属镁生产企业、电石生产、硅铁生产企业、石灰生产企业、水泥生产企业和免烧砖车间组成。

① 项目与规划及规划环评符合性分析

项目与高山兰炭工业集中区规划及规划环评的符合性对照分析见表1.3-2。

项目与园区规划及规划环评符合性对照一览表

表1.3-2

| 项目 | 规划及规划环评要求 | 本项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高山兰炭工业集中区总体规划要求 | 本集中区以兰炭生产为龙头，以兰炭产品和副产品的综合利用为主线，规划发展兰炭、电力、铁合金、电石、金属镁等深加工产业，并利用工业废料配套发展建材工业，形成循环经济产业链。 | 本项目位于高山兰炭工业集中区，是金属镁生产配套环保工程 | 符合 |
| 规划环评要求 | 大气污染防治 | 针对不同的大气污染物采取相应的净化措施，确保污染物达标排放。 | 项目渣场及运输道路扬尘采取洒水抑尘 | 符合 |
|  | 水污染防治 | 规划区内的排水采用清污分流、污污分流的设计原则，各分厂区内雨水收集后统一排入集中工业区雨水排水系统 | 渗滤液排入渗滤液收集池后用于填埋区洒水抑尘，不外排 | 符合 |
|  |  | 各分厂的生产污水因水质成分的差异，处理流程也不同，需在各自分厂内建立污水处理设施。 |  |  |
|  | 噪声污染防治 | 选用设备声源强低噪设备，并进行减震处理；阻隔声传播途径；受声体防护。 | 项目选用低噪声设备，合理安排工作时间等措施降噪 | 符合 |
|  | 固废 处置 | 对于已产生的工业固体废弃物优先进行综合利用，对于不能利用的固体废弃物，采取无害化处理，生活垃圾集中收集，送至工业区统一处理 | 由于水泥行业市场需求条件限制，镁渣大量堆存，为保障公司正常生产经营项目建设渣场一座 | 符合 |
|  |  | 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理\ | 项目不增加劳动定员，无生活垃圾产生 | 符合 |

项目位于高山兰炭工业集中区，属于镁合金生产配套环保工程，与规划及规划环评的要求对比分析后，本项目符合工业园区总体规划及其规划环评的要求。

② 项目与规划环评审查意见的符合性分析

2008年12月3日，榆林市环境保护局以榆政环函[2008]196号《关于府谷县兰炭及相关产业布局发展规划环境影响评价报告书审查意见的函》对该规划环评给予审查意见。依据规划审查意见，各集中区建设应注意以下问题：

A 应按照循环经济理念，通过企业之间清洁生产、废物循环利用等手段，延伸兰炭下游产业链，建立集中区的“工业生态链”，提高集中区循环经济水平。

B 集中区建设以“关小上大”为原则，应解决好现有小兰炭厂关闭遗留的环境问题，做好“以新带老”工作，妥善处置氨水、恢复地貌、覆土绿化。

C 集中区项目应优先建设污水收集管网和污水集中处理站，选择节水工艺，提高中水回用率，实现废水零排放。

D 集中区兰炭炉荒煤气必须全部综合利用，不得点火炬燃烧，项目产生的一般工业固废，应立足于综合利用，积极开拓综合利用途径，提高综合利用率，焦油渣等危废，应严格执行国家危险废物处理、处置有关规定。

E 集中区建设应同步成立环境指挥系统，指导并督促各入驻企业制定环境事故应急预案和环境事故防范、减缓措施。

项目属金属镁生产配套环保工程，由于水泥行业市场需求条件限制，颐河公司镁渣大量堆存，为保障公司正常生产经营建设本项目，以实现镁渣的无害化处理。项目渣场及运输道路扬尘采取洒水等措施后，对周围环境影响较小，渣场渗滤液排入渗滤液收集池后用于填埋区洒水抑尘，不外排。综上所述，项目符合规划环评审查意见的要求。

⑷ 项目选址合理性分析

项目与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中对Ⅱ类工业固体废物贮存、处置场选址要求符合性分析见表1.3-3。

项目与一般工业固体废物选址符合性分析

表1.3-3

| 序号 | 一般工业固体废物Ⅱ类贮存、处置场污染控制标准 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。 | 项目位于高山兰炭工业集中区，符合园区规划要求。 | 符合 |
| 2 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 | 工程地质稳定，无断层、破碎带以及滑坡等不良地质条件。 | 符合 |
| 3 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 渣场附近无断层、溶洞等不良地质构造体，地质稳定，不会发生泥石流、滑坡、塌陷等地质灾害。 | 符合 |
| 4 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 填埋场不在滩地和洪泛区。 | 符合 |
| 5 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 | 场址不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。 | 符合 |
| 6 | 应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。 | 项目不在地下水主要补给区和饮用水源区。 | 符合 |
| 7 | 应选在防渗性能好的地基上。天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。 | 本场地稳定，水位埋深约70-100m | 符合 |
| 8 | 贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 | 项目镁渣场属于Ⅱ类场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 | 符合 |
| 9 | 贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 | 项目采取洒水降尘措施。 | 符合 |
| 10 | 为防止雨水径流进入贮存、处置场，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 | 项目库区周围设截洪沟。 | 符合 |
| 11 | 应设计渗滤液集排水设施 | 库区周围修筑截洪沟，库区渗滤液收集后送至渗滤液收集池。 | 符合 |
| 12 | 为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施 | 设置有拦渣坝一座。 | 符合 |
| 13 | 当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 | 项目采用人工防渗材料，防渗系统由下至上依次为：场底基础整平夯实、500mm粘土层、复合HDPE膜、200g/m2土工布保护层。 | 符合 |
| 14 | 必要时应设计渗滤液处理设施，对渗滤液进行处理 | 废渣渗滤液无需处理。 渗滤液收集后用于填埋场洒水抑尘 | 符合 |
| 15 | 为监控渗滤液对地下水的污染，贮存、处置场周边至少应设置三口地下水质监控井。 | 项目设有地下水观测井2口。分别为对照井1口、污染扩散监控井1口、本项目污染监控井依托南侧新田镁合金有限公司渣场项目 | 符合 |

根据表1.3-3，项目符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中对于Ⅱ类工业固体废物贮存、处置场选址要求。

### ⑸  “三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”的符合性分析见表 1.3-4。

本项目与“三线一单”的符合性分析表

表1.3-4

| “三线一单” | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目用地不涉及生态保护红线 | 符合 |
| 环境质量底线 | 根据现状监测结果，评价区环境空气中、地下水水质、声环境均可达标。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线 | 符合 |
| 资源利用上线 | 项目属于固体废物无害化处理处置，因此项目不涉及及资源利用问题 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 项目建设符合相关产业政策，布局选址均符合园区规划及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求 | 符合 |

⑹ 环境可行性分析

项目位于府谷县新民镇高山兰炭集区内，项目选址地质结构稳定，交通运输方便，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中对Ⅱ类工业固体废物贮存、处置场选址要求，选址条件较为优越。通过采取项目可研及环评报告提出的环保措施后，污染物可达标排放，对周围环境影响小。从环保角度分析，项目建设环境可行。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

⑴ 项目选址合理性分析；

⑵ 施工期环境影响；

⑶ 废渣卸车、堆放、摊平粉尘及运输道路粉尘对大气环境的影响；

⑷ 渣场产生渗滤液对水环境的影响；

⑸ 拦渣坝溃决、防渗系统失效等渣场事故对周围环境影响。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

项目符合国家产业政策，建设单位对公众提出的主要意见已做了相应的承诺。采取相应的生态保护措施和污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设是可行的。

报告书编制工作中，得到了府谷县颐河镁业有限责任公司、府谷县环境保护局、榆林市环境工程评估中心的大力支持，在此表示衷心地感谢！

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家法律、法规

⑴ 《中华人民共和国环境保护法》，（2014年修订），2015年1月1日；

⑵ 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年修订），2016年9月1日；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》，（2015年修订），2016年1月1日；

⑷《中华人民共和国水污染防治法》， 2008年6月1日；

⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年修订），2016年11月7日；

⑹《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订），2012年7月1日；

⑻《中华人民共和国水土保持法》，（2010年修订），2011年3月1日；

⑼ 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日。

### 2.1.2 国家与行业政策、规章

⑴《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

⑵《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017年9月1日；

⑶《环境影响评价公众参与暂行办法》，国家环境保护总局，环发[2006]28号；

⑷ 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会第21号令；

⑸《水污染防治行动计划》，国务院国发[2015]17号；

⑹《大气污染防治行动计划》，国务院国发[2013]37号；

⑺《土壤污染防治行动计划》，国务院国发[2016]31号；

⑻《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部环发[2012]77号，2012年7月；

⑼《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部环发[2012]98号，2012年8月；

⑽《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环境保护部环环评[2016]150号，2016年10月26日。

### 2.1.3 地方法规、政策

⑴《陕西省水污染防治工作方案》，陕政发[2015]60号；

⑵《陕西省大气污染防治条例》，2014年1月1日；

⑶《陕西省地下水条例》，2015年11月19日；

⑷《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2015年11月19日；

⑸《陕西省水土保持条例》，2013年7月26日；

⑹ 陕西省环保厅关于重新修订印发《陕西省建设项目环境影响评价文件分级审批办法》的通知，陕环发[2014]61号；

⑺《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省生态功能区划的通知》陕政发[2004]115号，2004年11月；

⑻《关于印发陕西省加强陕北地区环境保护若干意见的函》陕西省环保局（陕环函[2006]402号），2006年11月；

⑼《关于进一步加强建设项目环境监理工作的通知》，陕西省环境保护局、陕西省建设厅，陕环发[2008]14号，2008.3.4。

### 2.1.4 技术标准、规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

⑶《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

⑷《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

⑸《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

⑹《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

⑺《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

⑻《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

⑼《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改清单。

### 2.1.5 项目依据

⑴ 府谷县发展改革局府发改发[2017]269号文“关于府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目予以备案的通知”；

⑵ 《府谷县颐河镁业有限责任公司还原渣填埋场建设项目可行性研究报告》；

⑶ 府谷县环境保护局府环函[2018]12号“关于府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目环境影响评价执行标准的函”；

⑷ 府谷县颐河镁业有限责任公司关于“府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目”环评的委托书；

⑸ 建设单位提供的其他工程资料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1 评价因子

#### 2.2.1.1 环境影响要素识别

施工期以生态影响为主，主要是施工过程中场地清理、建筑施工等对土壤、植被的破坏，产生的水土流失影响，另外施工过程的扬尘、噪声、废水排放对环境空气、声环境、水环境也会产生一定的影响。

运营期以污染影响为主，大气污染主要是镁渣堆放、卸车、摊平扬尘及运输扬尘等；水污染物主要是填埋场渗滤液；噪声源主要是填埋设备和运输车辆等。

根据项目建设及污染物排放的特点，采用影响环境要素性质识别表对项目影响环境要素的性质进行识别，结果见表2.2-1。

建设项目环境影响因素识别表

表2.2-1

| 时期 | 影响因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 振动 | 生物 | 土壤 | 放射性 | 电磁 |
| 施工 期 | 占地 |  |  |  |  |  | -2△≠ | -2△≠ |  |  |
|  | 地面开挖 |  |  |  | -1△= | -1△= |  | -2△≠ |  |  |
|  | 施工扬尘 | -2△= |  |  |  |  | -1△= |  |  |  |
|  | 施工废水 |  | -1△= | -1△= |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  | -2△= | -1△= |  |  |  |  |
|  | 施工固废 |  |  | -1△= |  |  | -1△= | -2△= |  |  |
| 营运 期 | 废气 | -2▲= |  |  |  |  | -1▲= |  |  |  |
|  | 淋溶液 |  | -1▲= | -1▲= |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1▲= |  |  |  |  |  |
| 备注 | 3—重大影响，2—中等影响，1—轻微影响； + 表示有利影响，- 表示不利影响； △表示短期影响，▲表示长期影响； =表示可逆影响，≠表示不可逆影响。 |

#### 2.2.1.2 评价因子筛选

⑴ 环境空气影响因子

依据工程分析，本项目运营期排放的大气污染物主要有镁渣卸车、堆放、摊平扬尘，运输道路扬尘等。

大气污染物主要有TSP。

环境空气现状评价因子选择为SO2、NO2、PM10。

环境空气预测因子选择为TSP。

⑵ 水环境影响因子

生产废水主要为渣场渗滤液，渗滤液收集后回用于渣场洒水抑尘，不外排；项目不新增劳动定员，无生活污水。故本次环评仅对水环境进行简要分析，不进行预测评价。

地下水现状评价因子为pH、氨氮、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、总硬度、高锰酸盐指数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共15项。

⑶ 声环境影响因子

项目噪声源主要为装载机、夯土机等机械设备和运输车辆产生的噪声。

声环境影响现状评价因子和预测因子均为等效连续A声级。

⑷ 生态环境影响评价因子

生态环境影响评价因子确定为植被覆盖和水土流失等。

综上所述，并结合项目的实际情况，工程环境质量现状评价及预测评价因子筛选结果见表2.2-2。

环境评价因子筛选结果

表2.2-2

| 序号 | 环境要素 | 专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10 |
|  |  | 预测评价 | TSP |
| 2 | 地表水 环境 | 现状评价 | 评价范围内的地表水为季节性河流，因此未进行地表水质量 现状监测 |
|  |  | 分析评价 | 仅作简要分析 |
| 3 | 地下水 环境 | 现状评价 | pH、氨氮、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、总硬度、高锰酸盐指数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  |  | 分析评价 | 仅作简要分析 |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 5 | 生态 | 现状和分析评价 | 植被、水土流失等 |

### 2.2.2 评价标准

依据府谷县环保局府环函[2018]12号文批复，本次评价执行如下标准：

#### 2.2.2.1 环境质量标准

⑴ 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（见表2.2-3）。

环境空气质量标准

表2.2-3                                                     单位：µg/m3

| 标准名称与级（类）别 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | NO2 | 1小时平均 | 200 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |
|  | SO2 | 1小时平均 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
|  | PM10 | 24小时平均 | 150 |
|  | TSP | 24小时平均 | 300 |

⑵ 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（见表2.2-4）。

地表水质量标准

表2.2-4                                           单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 类别 | pH | 化学需氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 |

⑶ 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准（见表2.2-5）。

地下水质量标准

表2.2-5                                            单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 类别 | pH | 氯化物 | 氟化物 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） Ⅲ类标准 | 6.5-8.5 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤20 | ≤450 | ≤3.0 |

⑷ 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（见表2.2-6）。

声环境质量标准

表2.2-6                                                  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 65 | 55 |

⑸ 生态环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。（见表2.2-7）。

土壤环境质量标准

表2.2-7

| 土壤pH值 项目 | 二级 |
| --- | --- |
|  | <6.5 | 6.5-7.5 | >7.5 |
| 镉≤ | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞≤ | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 砷 水田≤ 旱田≤ | 30 40 | 25 30 | 20 25 |
| 铜 农田等≤ 果园≤ | 50 150 | 100 200 | 100 200 |
| 铅≤ | 250 | 300 | 350 |
| 铬 水田≤ 旱地≤ | 250 150 | 300 200 | 350 250 |
| 锌≤ | 200 | 250 | 300 |
| 镍≤ | 40 | 50 | 60 |

#### 2.2.2.2 污染物排放标准

⑴ 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（见表2.2-8）；施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）（见表2.2-9）。

大气污染物综合排放标准

表2.2-8	单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 周界外浓度最高点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 无组织排放监控点 |
| 颗粒物 | 120 | 1.0 |

施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值

表2.2-9

| 序号 | 污染物 | 监控点 | 施工阶段 | 小时平均浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） | 周界外浓度最高点a | 拆除、土方及地基处理工程 | ≤0.8 |
| 2 |  |  | 基础、主体结构及装饰工程 | ≤0.7 |
| a周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度超出10m范围，可将监控的移至该预计浓度最高点附近。 |

⑵ 污废水综合利用，不外排。

⑶ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（见表2.2-10）；施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（见表2.2-11）。

工业企业厂界环境噪声排放标准

表2.2-10                                                   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 65 | 55 |

建筑施工场界环境噪声排放标准

表2.2-11                                                   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

⑷ 工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

⑸ 其它要素，按国家有关规定要求进行。

## 2.3评价工作等级和评价范围

### 2.3.1 评价工作等级

⑴ 环境空气

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）确定评价工作等级，评价工作分级判据见表2.3-1。

评价工作等级判据表

表2.3-1

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

分别计算项目主要污染物的最大落地浓度占标率Pi和地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi —第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于没有1小时浓度限值的污染物，取24小时平均浓度限值的3倍值。项目污染源参数及计算结果见表2.3-2。

估算模式计算结果

表2.3-2

| 污染源 | 主要污染物 | 最大地面浓度 Ci(mg/m3) | 环境标准值 Coi(mg/m3) | 最大地面浓度 占标率Pi(%) | 最大浓度出现 距离D(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸车扬尘 | TSP | 0.002833 | 0.9 | 0.31 | 205 |
| 堆存扬尘 | TSP | 0.02397 | 0.9 | 2.66 | 304 |

由表2.3-2可知，TSP最大地面浓度占标率Pmax为2.66%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）确定大气环境影响评价工作等级为三级。

⑵ 地表水

废渣自身不含水，亦不会反应生成水，废水主要为降雨时渣场产生的渗滤液。项目采取截洪沟拦截库区周围的地表径流，减少渗入渣场的水量，渗滤液收集后作为镁渣填埋过程的抑尘用水，不外排。项目不新增加劳动定员，无生活废水产生。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）要求，仅对地表水环境影响进行简单分析。

⑶ 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A ，确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。场址位于府谷县新民镇打井塔村，周边无地下水集中饮用水源地，项目所在区域不敏感。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，本次地下水环境影响评价工作等级确定为三级。

⑷ 声环境

根据该项目的污染特征、环境特征和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级，声环境评价工作等级判据详见表2.3-3。

噪声评价工作等级判据表

表2.3-3

| 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）导则要求特征 | 声环境功能区 | 声级增量 | 影响人口变化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类 | >5dB | 显著增多 | 一级 |
|  | 1类，2类 | ≥3dB、≤5dB | 较多 | 二级 |
|  | 3类，4类 | <3dB，且受影响人口变化较少 | 三级 |
| 本项目特征 | 3类 | <3dB | 较少 | 三级 |

项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，在采取降噪措施后敏感点噪声级增高量小于3dB(A)，受项目噪声影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级为三级。

⑸ 生态环境

根据项目污染特征、环境特征和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态环境评价工作等级划分依据见表2.3-4。

生态环境评价等级划分依据表

表2.3-4

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

依据表2.3-4，工程占地面积为0.078km2，小于2km2，且评价区不涉及特殊生态和重要生态敏感点，属一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的有关规定确定生态评价等级为三级。

### 2.3.2评价范围

⑴ 环境空气

以项目厂区为中心，主导风向为轴，半径为2.5km的圆形区域。

⑵ 地表水环境

只对镁渣场产生的渗滤液进行环境影响分析和评价。

⑶ 地下水环境

本次地下水评价范围以填埋区为重点，按潜水水文地质单元及外延划定评价区域。评价范围取填埋区沿地下水流向，上游北部500m，西部以支沟间的分水岭为界，东部以填埋区东部自然沟为界，下游南部至填埋区外延至新城川。

⑷ 声环境

渣场场外200m范围。

⑸ 生态环境

渣场边界外延500m范围。

## 2.4相关规划及环境功能区划

### 2.4.1府谷县兰炭及相关产业布局发展规划概况

项目位于府谷县兰炭工业集中区的高山兰炭工业集中区中。根据府谷县域内煤炭、电力、土地、交通、水资源、大气环境容量和水环境容量等情况，以及区域内相关产业的发展情况，结合府谷县工业经济和社会发展中长期规划等综合要素，规划确定府谷县兰炭工业集中区分为八个小区，八个兰炭工业集中区分布于府谷县新民、大昌汗、老高川、三道沟、庙沟门五个乡镇，规划总用地2845.19 hm2。

规划建设总规模为：八个兰炭工业区60万t兰炭生产线达到25条，全县兰炭生产能力控制在1500万t/a左右，焦油产量超过150t/a，金属镁及镁合金24万t/a，电石115万t/a，石灰125万t/a，硅铁16万t/a，综合利用电厂269MW/a，免烧砖35000万块/a。

高山兰炭工业集中区位于新民镇高山村与新城川村之间，规划面积521.80 hm2。由于高山工业集中区地形呈“L”分布，规划将其按照 “三区一圈”的框架规划布设。即将工业区分为原有工业区、近期建设区和远期建设区三个区域。其中原有工业区位于工业区的南部，目前主要企业是金万通镁业有限责任公司所在地；近期建设区位于工业区的北部，主要规划项目有兰炭厂、金属镁厂、综合利用电厂、石灰厂和硅铁厂；远期建设区位于工业区的东北部，主要作为工业区远期开发项目，为集中区的后续发展预留用地。

### 2.4.2 环境功能区划

⑴ 环境空气

项目位于府谷县新民镇高山兰炭工业集中区，所处区域为一般工业区。按照环境功能区分类原则，评价区环境空气质量划分为二类区。

⑵ 地表水

项目附近地表水体主要为厂区南侧约1390m的新城川。根据《陕西省水功能区划》，新城川水环境功能区划为Ⅲ类。

⑶ 地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93），项目所在地地下水质以人体健康基准值为依据，为Ⅲ类水质。

⑷ 声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，项目所在区为工业区适用其中的3类声环境功能区。

## 2.5 主要环境保护目标

项目评价范围内不涉及自然保护区、文物保护区、水源保护区等环境敏感区。评价区环境保护目标及主要敏感点汇总见表2.5-1。环境保护目标图见图2-1。

环境保护目标表

表2.5-1

| 环境要素 | 保护对象 | 相对场区场界 | 影响因素 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 行政村 | 户数 | 人数 | 方位 | 最近距离（m） |  |  |
|  | 小圪塔村 | 20 | 40 | W | 1020 | 环境空气 人群健康 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 打井塔村 | 25 | 80 | SW | 1500 |  |  |
|  | 新民镇第二小学 | / | 510 | SW | 1600 |  |  |
|  | 联宜家园 | / | 400 | SW | 2130 |  |  |
|  | 刘家庙村 | 2 | 5 | E | 1495 |  |  |
|  | 石家庄村 | 30 | 110 | NE | 789 |  |  |
|  | 贾家窑子 | 7 | 20 | NE | 1130 |  |  |
|  | 汪家庄村 | 11 | 44 | SE | 2120 |  |  |
| 地表水 | 新城川 | S | 1390 | 地表水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 场址及附近区域 | 地下水质 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 场界外200m | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 生态 | 场界外延500m范围 | 植被等 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准 |

# 3建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1现有渣场概况

#### 3.1.1.1 现有渣场基本情况

府谷县颐河镁业有限责任公司现有渣场位于厂区西侧，渣场运营近5年，倾倒量约为40万吨，现存镁渣约30万吨，渣场北高南低，渣场在南侧设置有拦渣土坝一座，渣场库底及边坡未铺设防渗膜，周边未设置截洪沟以及渗滤液收集设施。

现有渣场西侧为空地，东侧为府谷县颐河镁业有限责任公司厂区，渣场北侧为府谷县玉丰镁业有限责任公司，南侧260m处为神朔铁路，345m处为打井塔村。现有渣场四邻关系见图3-1。

图3-1 现有渣场四邻关系图

### 3.1.1.2 现有渣场存在的主要环境问题

目前，府谷县颐河镁业有限责任公司产生的镁渣在其临时贮存车间采用水喷淋方式降温后直接倾倒于颐河公司的现有渣场中，根据现场调查，存在的主要环境问题有：

⑴ 现有渣场未采取任何防渗措施。

⑵ 镁渣直接从库坡上卸车、倾倒，并无洒水、压实工序，项目区域扬尘污染较严重。

⑶ 进场道路未经硬化处理，道路扬尘较大。

⑷ 渣场四周未设置截洪设施，在雨季渣场坡面地表径流流入库区。

⑸ 经调查，镁渣堆存多年以来，由于镁渣自身不含水，亦不会反应生成水，废渣吸收性能强，渣场在干旱季节不会产生渗滤液，仅在雨季会有渗滤液产生，但是由于现有渣场防渗措施较简易，在雨季也无渗滤液浸泡及渗滤液外泄现象发生，雨季产生的渗滤液一部分被镁渣吸收，一部分下渗场底及周边地表。

#### 3.1.1.3 现有渣场整改要求

针对现有渣场存在的环保问题，提出整改措施和建议：

⑴ 渣场产生的渗滤液对地下水的影响主要是渗滤液迁移穿过包气带进入含水层造成的，项目所在区域地层以粘土层为主，其渗透系数一般在10-7-10-4 cm/s之间，且分布连续、稳定，项目区域浅层地下水不太容易受到污染；根据现有渣场下游地下水环境现状情况调查可知，渣场下游345m处的打井塔村地下水水位埋深100m，且各项监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求（见表4.2-9），由此可见颐河镁业有限责任公司现有渣场对周围地下水环境造成的影响较小；同时渣场周边居民用水均由水务公司供给，渣场周边无居民饮用水水源井，因此项目对居民水井影响较小。针对现有渣场对周围地下水环境造成的影响较小，本次工程不再对现有渣场已填埋镁渣进行转场，对现有渣场推平碾压后进行封场覆土绿化，覆土厚度不小于0.5m，覆土土方量来自府谷颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目开挖土石方中的清表土及部分底层土。

⑵ 在现有渣场四周设置截洪沟，有效阻止渣场渗滤液流出库区，减少渣场渗滤液产生量。

⑶ 在现有渣场填埋区进行植被恢复，随着植被的生长，渣场填埋区植被覆盖度逐渐增大，扬尘产生量将逐渐减小，最终植被恢复稳定后扬尘产生量将会非常微小，影响微弱。

⑷ 对现有渣场进场道路采取绿化和地面硬化等措施。

⑸ 在现有渣场下游30-60m处理设置污染监控井1口，并要求企业委托当地有资质的环境监测部门按环境监测规范要求每半年监测一次地下水水质情况。当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

### 3.1.2 新建渣场概况

#### 3.1.2.1 项目名称、建设地点及性质

项目名称：府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目

建设性质：新建

建设地点：新民镇打井塔村

建设规模：项目设计总库容274万m3，有效库容为196万m3，服务年限37年

占地面积：117.7亩（78467.06 m2）

废物入厂要求：项目仅接收府谷县颐河镁业有限责任公司的镁渣，属于Ⅱ类工业固废，危险废物、生活垃圾以及与防渗层不相容的固废禁止入场。

项目投资： 项目总投资700万元

#### 3.1.2.2 项目地理位置及交通

项目位于府谷县新民镇打井塔村，地理坐标为北纬39°5′28.07″、东经110°46′20.30″，海拔高程1107m。 项目西侧紧邻新田镁业现有渣场，南侧紧邻新田镁业新建渣场，东北侧距石家庄村789m，项目北侧、东侧均为空地。项目四邻关系见图3-2，地理位置及交通见图3-3。

图3-2 项目四邻关系图

#### 3.1.2.3 项目组成

项目新建镁渣填埋区、拦渣坝、防渗系统、排洪系统、渗滤液收集及处理系统等。府谷县颐河镁业有限责任公司于2017年在未得到有关环境保护部门批准的情况下，未批先建，违反了《环境保护法》和《环境影响评价法》的相关规定。委托评价现场踏勘时，项目镁渣填埋区拦渣坝已建成，填埋区底部防渗膜已在部分区域进行了铺设，填埋区边坡防渗膜未铺设，截洪沟及渗滤液监测井等其它设施均未建设，评价要求本镁渣填埋区边坡防渗膜、截洪沟及渗滤液监测井等其它设施建设完成前禁止在本填埋区倾倒废渣。

项目组成见表3.1-1。

项目组成表

表3.1-1

| 项目 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 库容工程 | 占地7.85hm2，项目设计总库容274万m3,有效库容196万m3，为永久性填埋场，渣场服务年限为37年，填埋工艺采用“构筑单元升层法”进行填埋 | / |
|  | 拦渣坝 | 建浆砌块石重力式拦渣坝；顶部宽4.0m，底部宽80m，长100m，高25m，位于渣场南侧沟口位置 | 已建 |
|  | 防渗系统 | 库底防渗结构由下至上依次为：基础层、500mm粘土层、复合HDPE膜、表层覆盖200g/m2土工布保护层 | 部分区域已建 |
|  |  | 边坡防渗结构由下至上依次为：基础层、500mm粘土层、复合HDPE膜、表层覆盖200g/m2土工布保护层 | 未建，评价要求尽快实施 |
|  | 排洪系统 | 在库区周围修筑截洪沟，收集库区周围雨水外排 |  |
| 辅助工程 | 监测井 | 地下水观测井2口，分别为本底监测井1口、污染监测井1口、本项目污染监控井依托南侧新田镁合金有限公司渣场项目 | 未建，要求整改 |
|  | 道路工程 | 金属镁车间至渣场道路，水泥混凝土路面，长1100m，宽6m | 未建，要求整改 |
| 公用工程 | 给水工程 | 项目不增加劳动定员，不设生活设施，生活设施依托府谷县颐河镁业有限责任公司 | / |
|  | 供电 | 项目营运期工作均在昼间进行，不设生活设施，不需电源 | / |
|  | 供热 | 项目场区内不设生活设施，不设采暖 | / |
| 环保工程 | 废气 | 镁渣在卸车、摊平以及堆放过程中产生的扬尘均采取洒水抑尘措施；加强对运渣车辆的管理，运渣车辆加盖篷布防止抛洒碎屑；道路硬化处理并定期洒水抑尘等 | / |
|  | 废水 | 设渗滤液收集池1座（500m3），收集后回用于渣场洒水抑尘 | / |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，合理安排工作时间 | / |
|  | 生态 | 渣场周边绿化，终场后进行生态恢复 | / |

#### 3.1.2.4 占地及总平面布置

⑴ 占地

项目占地面积78467.06m2，位于府谷县颐河镁业有限责任公司东北侧1.1km处的自然沟壑。

⑵ 平面布置

项目总平面分为填埋区和渗滤液收集区。在填埋堆置边界外围布置永久性截洪沟。垃圾填埋库区是该工程的主体，拦渣坝位于填埋区场库区南侧，坝址两端地形及地质条件较好，有利于坝体稳定。

库区西南侧为入库区道路，项目新建进场道路，满足运输需要，使交通线路顺直通畅，生产运营能有效进行。人流、物流运输便捷，主次道路分工明确，满足消防要求。项目总平面布置图见图3-4。

图3-4  项目总体布置图

#### 3.1.2.5 主要建设内容

项目主要建设内容包括渣场库容工程及其配套的辅助设施、道路工程。具体内容分述如下：

⑴ 场地清理及库区整形

渣场建设前对填埋场进行清理，并根据设计坡度要求对库底及边坡进行适当修整。场地清理及整形后既可保证渗滤液的导排，也便于防渗膜系统的铺设。

⑵ 拦渣坝

本项目库区下游修筑浆砌块石重力式拦渣坝，建设单位应请有资质的设计单位进行设计。拦渣坝顶宽度4m，底部宽80m，长100m，高25m。

坝体铺设复合HDPE膜及其保护层，与场内防渗层连接成为整体。

⑶ 库区防渗工程

根据我国《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单中有关要求，并参照国外有关技术规定和要求，结合本项目场址的实际地质、水文条件，项目对整个渣场进行防渗，场内防渗包括边坡和库底防渗，防渗形式以复合HDPE 膜及其保护层为主。

库底和边坡防渗系统由下至上依次为：

场地基础整平夯实

粘土层：厚500mm

复合HDPE膜：HDPE膜厚2mm，土工布350g/m2

土工布保护层：200g/m2

膜下基础层实施前应对树木杂草等进行清除，并整平夯实。在防渗系统施工完成后，未堆存镁渣前，应对防渗系统进行渗漏监测，并对漏洞进行修补。防渗结构见图3-5。

图3-5 库底及边坡防渗结构图

⑷ 渗滤液导排工程

因废渣本身不含水，故渣场在干旱季节不会产生渗滤液，仅在雨季会有渗滤液产生，季节性波动较大。渣场渗滤液主要是由进入库区的大气降水对表层未碾压实的镁渣淋溶所产生，因此预测填埋场渗滤液量主要是推算从外界进入填埋场的大气降水量。库区四周设置有截洪沟，可有效阻止周围地表水进入库区。

① 日常情况下的渗滤液

府谷地处陕北高原，多年平均降水量约406.6mm，多年平均蒸发量1467.10mm，蒸发量是降雨量的3倍多，属中温带半干旱大陆性季风气候。另外，由于镁渣自身特性，其对水具有一定的吸附作用；同时下层碾压实的镁渣渗透性差，可有效阻止降水下渗。因此渣场内汇集的降水仅赋存于表层，并能够自然蒸发。因此渣场正常气候条件下基本不会产生渗滤液。

② 强降雨时期最大渗滤液产生量

雨水量采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下：

式中：q—暴雨强度，L/s·hm2

P—重现值，年

t—降雨历时，min

雨水设计流量：

Q=ΨqF

式中：Ψ—径流系数

F—汇水面积，hm2

P取值1年，t取值60min，Ψ取值0.3，F为7.85hm2（场区有效收集雨水面积）。

经计算，一次(以60min计)强降水量为490.90m3，因此场区渗滤液最大产生量为490.90m3，则渗滤液收集池确定为500m3，可有效容纳暴雨时产生的渗滤液，待雨天过后，逐次回用于渣场洒水抑尘，确保在强降雨状态下蓄积的渗滤液综合利用、不外排。

⑸ 场区防洪系统

为了拦截渣场堆放区周围坡面的地表径流，减少进入库区的水量，确保库区的防洪安全，项目在库区周围修筑截洪沟。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求，截洪沟的主要作用为导排降雨时坑缘地表形成的地表径流，次要作用为导排库区堆体表面的雨水。项目截洪沟断面采用梯形，砌石明渠，最大断面0.8m×0.8m，最小断面0.3m×0.3m，总长度约1000m。

⑹ 道路工程

项目在库区西南侧新建金属镁车间至渣场的入库道路，道路长1100m，宽6m，为水泥混凝土路面。

#### 3.1.2.6主要设备

根据国家相关规范、标准的要求，参考同类项目建设，项目废渣处置场的设备配置见表3.1-2。

项目主要设备一览表

表3.1-2

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式推土机 | TSY220 | 1台 |
| 2 | 轮式装载机 | 铲斗容积2.1m3 | 1台 |
| 3 | 自卸卡车 | DFL312086 | 1辆 |
| 4 | 挖掘机 | 0.8 m3 | 1台 |
| 5 | 洒水车 | 5t | 1辆 |
| 6 | 夯土机 | 内燃式 | 1台 |

#### 3.1.2.7 废渣处置量及主要成分

⑴ 镁渣处置量

府谷县颐河镁业有限责任公司2万t金属镁项目年产8万t镁渣，全部运至渣场处置。镁渣属Ⅱ类一般工业固体废物，不含危险废物、工业污泥、生活垃圾。

⑵ 镁渣的物化性质

根据韩凤兰等人的《皮江法炼镁镁渣的回收处理》<无机盐工业，2013，（45）7>，镁渣的粒度分布见图3-6。由图可知，镁渣颗粒比较细，D95为99.5μm。

图3-6  镁渣的粒径分布

镁渣的化学成分分析结果见表3.1-3。

镁渣的主要化学成分

表3.1-3

| 项目 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁渣成分波动范围 | 20～30% | 2.0～5.0% | 40～50% | 6.0～10.0% | 9.0%左右 | / |

从表3.1-3可以看出，镁渣的主要成分为CaO，平均含量达50%左右；其次为SiO2，接近30%；其他氧化物含量均较低。

⑶ 镁渣的危废毒性浸出鉴别

金属镁渣主要为金属镁生产车间还原炉产生的固体废物。府谷县颐河镁业有限责任公司与府谷县泰达煤化有限责任公司及府谷县万鑫煤电化有限责任公司生产工艺、原料及产生的污染物相似（金属镁生产工艺均采用皮江法，以煅烧白云石为原料，产生二钙硅酸盐即镁渣），故本项目镁渣浸出液成分分析类比府谷县泰达煤化有限责任公司及府谷县万鑫煤电化有限责任公司产生的金属镁渣的相关检测数据。榆林环境监测总站于2013年对府谷县泰达煤化有限责任公司镁渣浸出液进行了监测，监测结果见表3.1-4。

镁渣毒性浸出液检测结果表

表3.1-4                                              单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 | pH | 铜 | 锌 | 镉 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 硒 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验数据 | 12.3 | 0.05ND | 0.01ND | 0.0001ND | 0.004ND | 0.00001ND | 0.008 | 0.0002ND | 0.4 |
| 污水综合排放标准（GB8976-1996） | 6~9 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 不得检出 | 0.5 | 0.1 | 10 |

为了进一步校核镁渣的pH值，榆林市环境科技咨询服务有限公司委托陕西中测检测科技有限公司府谷县万鑫煤电化有限责任公司金属镁渣进行了补充检测。陕西中测检测科技有限公司于2016年7月1日在府谷县万鑫煤电化有限责任公司采取了100个废渣样品进行分析，结果见表3.1-5。

镁渣浸出液pH检测结果表

表3.1-5

| 监测项目 | 监测结果范围 | 污水综合排放标准（GB8976-1996） |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.56~9.12 | 6~9 |

采用《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》（GB/T 15555.12-1995）进行浸出试验监测获得的府谷县万鑫煤电化有限责任公司镁渣浸出液中有62个样品的pH小于9，但均接近9；有38个样品的监测结果均大于9。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），有一种或一种以上的污染物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，或者pH值在6~9范围之外的一般工业固体废物属于Ⅱ类工业固体废物。因此确定镁渣为第Ⅱ类一般工业固体废物，本工程设Ⅱ类场对其进行处置。

#### 3.1.2.8 公用工程

⑴ 给排水

镁渣渣场无常驻人员，不设生活设施，项目工作人员为府谷县颐河镁业有限责任公司现有人员，不新增劳动定员。项目场区无生活用水需求，不设给、排水。

⑵ 供电

项目营运期工作均在昼间进行，不设生活设施，不需电源。

⑶ 供暖

项目场区内不设生活设施，不设采暖。

#### 3.1.2.9 劳动定员及工作制度

镁渣渣场年工作日按330天计，每天工作一个班，共8小时。本项目不新增劳动定员，全部为府谷县颐河镁业有限责任公司分配职工。

#### 3.1.2.10主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表3.1-6。

项目主要经济技术指标

表3.1-6

| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计总库容 | m3 | 274万 |
| 2 | 有效库容 | m3 | 196万 |
| 3 | 占地面积 | m2 | 78467.06 |
| 4 | 服务年限 | 年 | 40 |
| 5 | 总投资 | 万元 | 700 |
| 6 | 环保投资 | 万元 | 146.7 |
| 7 | 工作天数 | d | 330 |

## 3.2 影响因素分析

### 3.2.1 建设阶段

⑴ 工艺流程

施工期包括拦渣坝、防渗系统、截洪系统的修筑及其配套的辅助设施。主要活动有：

① 场地清理及库区整形

渣场建设前对地表进行清理，并根据设计坡度要求对库底及边坡进行适当修整。施工活动包括场地清理、土石方开挖、土地平整。

② 拦渣坝修筑

采用浆砌块石重力式拦渣坝。坝顶部宽4m，底部宽80m，长100m。施工活动包括土石方开挖，坝体修筑，混凝土浇筑。

③ 防渗系统铺设

采用粘土层作为垫层，垫层上铺设复合HDPE膜防渗结构。施工活动包括场底整平、清表、防渗层铺设、焊接、检查测试等。

④ 截洪沟建设

在库区周围修筑截洪沟。施工活动包括基槽开挖，堤坝施工、清基验槽。

⑤ 地下水监测井建设

根据场地水文地质条件，布设2口地下水监测井：本底井1口，设置于填埋场地下水流向上游30~50m处（场区西北侧）；污染扩散井1口，设在垂直填埋场地下水走向的一侧30~50m处（即场区西南侧）；本项目污染监视井依托南侧新田镁合金有限公司渣场项目。定期监测地下水水质变化情况，及时发现水质异常，杜绝对地下水造成污染。

⑵ 产污环节

施工废气：场地清理、平整、压实、回填取土等工程施工产生的施工扬尘，运输车辆行驶产生的扬尘和汽车尾气。

施工废水：施工期产生的废水主要是泥浆废水、砂石料冲洗水和施工人员排放的少量生活污水。生产废水的主要污染物为 SS等；生活污水的主要污染物为 COD 和SS 等。

施工噪声：施工期的噪声主要可分为施工噪声和交通运输噪声两类。施工期噪声源主要由各种不同性能的动力机械运转时产生，如挖掘沟道、平整清理场地等。

施工固废：施工期固体废物包括施工废弃物和施工人员生活垃圾。施工废弃物包括工程土石方和建筑垃圾。

生态影响：施工期生态影响主要为工程占地对植被的破坏和土壤侵蚀。

### 3.2.2 生产运行阶段

⑴ 工艺流程概述

镁渣产生后在其临时贮存车间采用水喷淋方式降温除尘，然后由车辆运送进入颐河镁渣渣场处置，在管理人员的指挥下，进行卸料、摊铺、压实、降尘，最终完成堆填作业。

废渣转运车由金属镁生产车间将废渣运输进入镁渣渣场，运输车辆经垃圾坝顶道路进入填埋作业点，在确定的作业面上倾倒废渣，倾倒后采取随填随压的方式，即首先由推土机摊铺，摊铺厚度0.4~0.45m；推土机摊铺完成后，采用压实机进行压实，来回碾压3~4次，压实后的废渣容重应不低于1.3t/m3。作业法采用 “构筑单元升层法进行填埋”，当完成一个单元的填埋，摊铺0.5m厚的覆盖土并进行绿化，每完成一次填埋工序，及时进行降尘处理，防止扬尘污染空气；如此反复。镁渣接近设计标高时设置台阶堆存，台阶高度为3m，坡比为1：3，各台阶间设马道。

镁渣的堆放贮存作业工艺流程见图3-7。

图3-7 镁渣堆放贮存作业工艺流程图

⑵ 处置场封场作业方式

为了减少雨水渗入量，防止镁渣飞扬和随水流失，利于镁渣堆体表面植被恢复和土地再利用，在渣场完成局部或全部的堆填厚度要求后，必须对镁渣堆体临空面用土进行覆盖封场。覆盖贯穿于渣场堆放贮存高度高于拦渣坝至终场的整个过程。

终场期填埋区全部覆土，恢复植被，植被选用当地本土物种，选用生长旺盛的植株，植被恢复为乔灌草相结合的方式实施，林草成活率高，成林快，最终植被达到工程建设前该区域植被较好地段的生物量和覆盖度。

⑶ 产污环节分析

废气：镁渣卸车、堆放、摊平产生的扬尘，运输道路扬尘。

废水：运营期渣场污废水主要为渣场渗滤液。

噪声：运营期渣场运输车辆、装载机、夯土机等产生的噪声。

## 3.3污染源源强核算

### 3.3.1 废气

本项目填埋处置的废渣是一般工业固废，属于无机废物，项目大气污染物有渣场内镁渣卸车、堆放、摊平产生的扬尘，运输道路扬尘等。

⑴ 卸车、摊平过程中产生的扬尘

卸车、摊平过程中产生的扬尘采用物料装车时机械落差的起尘量估算模式，其公式如下：

式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s；

u——平均风速，m/s，取年平均风速2.7m/s；

H——物料落差，m，取2m；

w——物料含水率，%，镁渣含水量取20%；

t——物料装车所用时间，s/t，取60s/t（每日卸车所用时间为3h）。

经上述公式计算可得，未采取洒水措施前，卸车、摊平过程中产生的扬尘为0.00003kg/s；类比同类填埋场的经验，松散物料装卸扬尘源强与松散物料的湿度、粒度等有关，一般采取洒水抑尘措施，抑尘效率可达70%以上。所以在采取洒水措施后，卸车、摊平过程中产生的扬尘为0.000009kg/s。

⑵ 渣场堆放扬尘

镁渣堆存遇风产生一定扬尘，渣场内扬尘产生量与镁渣的湿度和气候等有关，呈无组织形式排放。本次镁渣堆存起尘量类比经验公式：

式中：QP——起尘量，mg/s；

AP——堆场的起尘面积；

U——平均风速。

类比同类填埋场的经验，松散物料扬尘源强与松散物料的湿度、粒度等有关，一般采取洒水抑尘措施，抑尘效率可达70%以上。

经计算，本项目镁渣堆放扬尘产生量见表3.3-1。

镁渣堆放扬尘计算参数及结果表

表3.3-1

| 位置 | 堆场起尘面积 （m2） | 平均风速 （m/s） | 起尘量 （mg/s） | 洒水后起尘量 （mg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁渣渣场 | 10000 | 2.7 | 549 | 165 |

⑶ 道路运输扬尘

镁渣通过汽车由颐河镁合金有限责任公司生产车间运输至填埋区，运输道路为水泥混凝土路面，运输过程中的道路扬尘产生量与运输车辆的载重量、轮胎与路面的接触面积及路面含尘量、空气湿度有关，特别是在干旱少雨的季节，道路扬尘较为严重。运输道路定期进行洒水，并加强对道路的维护，保证路面处于完好状态，同时对运输车辆加盖篷布，可降低运输扬尘的污染。

### 3.3.2 废水

项目不增加劳动定员，无生活污水。项目废水主要为渣场渗滤液。

镁渣自身不含水，亦不会反应生成水，镁渣中含有碱性物质，经过风化及大气降水的长期淋溶作用，形成碱性水。小雨或短时中雨时一般不会产生渗滤液，只有在降雨量较大并有一定持续时间时，才会有镁渣渗滤液产生。

### 3.3.3 噪声

镁渣堆场生产作业时，装载机、夯土机、运输车辆运行时将产生较大的噪声，其噪声功率级为85-96dB(A)。各种机械作业时噪声声级见表3.3-2。

噪声源强表

表3.3-2

| 编号 | 噪声源 | 噪声声级dB（A） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋作业设备 | 夯土机 | 93 | 1 | 移动源 |
| 2 |  | 挖掘机 | 88 | 1 | 移动源 |
| 3 |  | 装载机 | 85 | 1 | 移动源 |
| 4 |  | 推土机 | 96 | 1 | 移动源 |
| 5 |  | 洒水车 | 90 | 1 | 移动源 |
| 6 | 运输 系统 | 自卸卡车 | 92 | 1 | 移动源 |

### 3.3.4 固体废物

项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。

### 3.3.5 污染物排放情况汇总

运营期主要污染物排放情况汇总见表3.3-3。

主要污染物排放汇总表

表3.3-3

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度/产生量 | 排放浓度/ 排放量 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸车扬尘 | 粉尘 | 106.92kg/a | 32.076kg/a | 无组织 | 洒水车洒水 |
|  | 堆存扬尘 | 粉尘 | 5.22t/a | 1.57t/a | 无组织 | 洒水车洒水 |
|  | 运输道路 | 扬尘 | 少量 | 少量 | 无组织 | 运渣车加盖篷布，派专人洒水降尘、定时清扫；道路采取水泥混凝土地面硬化 |
| 水 污染物 | 渣场 | 渗滤液 | 490.90m3（一次强降雨量） | 0 | / | 设收集池，回用于填埋场洒水抑尘 |
| 噪声 | 各种机械设备及运输车辆 | 噪声 | 85~96dB（A） | 间断 | 选用低噪声设备，合理安排工作时间 |

## 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地形地貌

评价区地貌类型属黄土梁峁沟壑区，地形复杂、沟壑纵横。渣场区域内地势西北高东南低，区内最低海拔为1098m，最高海拔1160m。

### 4.1.2 地质构造

评价区在大地构造位置中处于鄂尔多斯盆地东北的东胜～靖边单斜区，构造运动相对稳定，其构造运动形式为整体差异升降运动；区内地层为一倾向北西，伴随有波状起伏的单斜构造，地层倾角较小，一般在 1～2°，个别地段在小范围内倾角可达3°，总体构造简单。根据“中国地震烈度区划图”，本区地震动峰值加速度为 0.05g，地震设防烈度为Ⅵ度。

### 4.1.3 水文地质

⑴ 地表水

项目附近地表水体为新城川，为黄河一级支流孤山川的支流。 新城川为季节性河流，现场踏勘时新城川断流。

⑵ 地下水

1) 区域水文地质条件概况

① 区域含水层介质特征

评价区含水地层主要有第四系松散层和石炭系－侏罗系碎屑岩裂隙层，二者上下叠置或侧向对接，多形成具双层结构的统一含水系统。

A第四系松散层含水介质包括黄土和小河沟冲积层。黄土分布于整个黄土梁峁区和黄土丘陵区，岩性主要为黄土状粉土、黄土状粉质粘土，夹粉细砂层及数层古土壤。在沙盖黄土梁岗区黄土厚度一般为10～20m，风积沙构成上覆包气带；在梁面宽阔低缓的梁峁区黄土厚度一般为60～90m；在地形切割破碎的临河沟谷区，黄土厚度10～20m。小河沟冲积层呈片状或带状不连续分布。河谷冲积层岩性主要为中细砂、砾砂及粉土，厚度一般6～10m，往往与下伏基岩风化壳构成统一的含水层。

B石炭系－侏罗系碎屑岩含水介质为裂隙发育的砂岩和泥岩。裂隙主要包括构造裂隙、烧变岩裂隙和风化带裂隙。在小型断裂附近，含水层为构造裂隙带，裂隙发育带深度可达50～60m，受小型断裂影响，裂隙带发育深度大。在河谷区，石炭系－侏罗系碎屑岩含水介质与上覆冲积层含水介质共同构成双层介质统一的含水层。

② 区域水文地质结构及富水性

含水层的水文地质结构决定着地下水赋存的条件和富集特征。区域地下水主要存在下列两种水文地质结构类型：

A黄土梁峁区上覆黄土层与侏罗系—三叠系风化带上下叠置结构

含水层为黄土与基岩风化带上下叠置的统一含水结构。全新统风积层（Qh2eol）、更新统风积层（Qp2eol）、侏罗系—三叠系风化带（J-T）上下叠置。其中：更新统风积层岩性为黄土，厚度20～50m，主要分布于沟壑源头分水岭地带；基底为侏罗系—三叠系中统砂岩、泥岩风化带，沟源部位基底为侏罗纪烧变岩，广泛隐伏于第四系黄土之下，风化壳或烧变带厚度一般30～50m。

该结构类型分布的沙盖黄土梁岗区，全新统风积层为中砂、细砂，厚度一般0～3m，分布较广，构成包气带。中部黄土层构成含水层，地下水为潜水。下部基岩风化壳厚度在30～50m，也构成含水层，形成裂隙潜水。由于黄土含水层与风化裂隙含水层之间无稳定隔水层存在，二者水力联系密切，构成了统一的含水体。降水通过风积沙包气带入渗补给下伏黄土含水层，形成黄土层潜水，继续下渗则形成基岩风化裂隙水或烧变岩孔洞裂隙水，在低洼地带以泉的形式排泄。按统一的富水性标准，该结构类型区的含水层富水性中等至极弱，其中：上部黄土层一般极弱富水，水位埋深20～80m不等，单井涌水量小于200m3/d，泉水流量20m3/d，水化学类型为HCO3—Ca、HCO3—Ca•Mg、HCO3—Ca•Na型，矿化度200～500mg/L；下部基岩裂隙水富水性中等至较弱，水位埋深一般小于30m。

另外，该结构类型分布的无风积沙的黄土梁峁区，由于地形切割破碎，山高沟深，地势陡峻，上部黄土层分布范围较小，不利于降水入渗补给，地下水赋存条件差，水量极其贫乏。上覆黄土层基本无水；下部石炭系－侏罗系碎屑岩含水层，岩性以砂岩、泥岩为主，以风化带含水为主要特征。该系统地下水富水性差，水位埋深10余米，单井涌水量一般在20～300m3/d，水化学类型以HCO3—Na•Ca、HCO3—Ca•Mg型为主。如：榆阳区刘迁河、府谷县姚湾门一带为HCO3•SO4—Na•Ca型，矿化度在560mg/L左右。

B河谷区零星冲积层与侏罗系—石炭系风化层上下叠置结构

第四系冲积层叠置于石炭系—侏罗系风化层之上，构成了双层介质结构的统一含水系统。地下水赋存于冲积砂和砂砾石及侏罗—三叠系基岩风化壳之中，水力性质为潜水。上覆冲积层厚度一般为3～10m，下伏碎屑岩风化裂隙含水层厚度约60m，富水性总体上较弱。河谷区单井出水量较小，单井涌水量小于1000m3/d，多在150～500m3/d。

③ 区域地下水补给径流排泄特征

A补给特征

石炭系—侏罗系与上覆松散层地下水主要接受大气降水入渗补给，河谷区还接受侧向径流补给。比邻风沙滩地的沙盖黄土区，表层风积沙对降水入渗补给较为有利，接受补给后再进一步入渗补给下伏的黄土层或基岩风化壳，进入地下水系统。远离风沙滩地，愈向黄河沿线，地形越破碎，黄土梁峁规模逐渐缩小，不利于大气降水直接入渗，大部分降水形成地表径流排泄，补给地下水的水量甚微。但基岩裸露面积增大，则直接接受降水补给量而有所增加。河谷区地形平坦，地表岩层结构松散，地下水易接受大气降水补给。此外，在洪水季节，河谷区地下水可接受部分河水暂时性补给。

B径流与排泄

石炭系—侏罗系与上覆松散层地下水系统所处的地貌条件和水文地质结构决定了地下水的径流与排泄特征。各水流系统以自身独立的水流系统为单元，向临近沟谷径流排泄。径流途径是黄土区地下水接受补给后，向下伏含水层径流，进入基岩裂隙或烧变岩空洞和裂隙烧，径流进入基岩裂隙孔洞，在临近以泉水或潜流形式排泄。河谷区地下水一部分径流排泄当地河流，一部分沿岩层孔隙、裂隙向下游潜流，地下水流向一般与河床斜交，最终排泄出区外。

另外，在水位埋藏浅的河谷和黄土区还有蒸发排泄或少量人工开采排泄，在侏罗系煤炭开采区通过采空区塌陷、冒顶带进入矿坑被疏干排泄。

总之，石炭系—侏罗系与上覆松散层地下水循环途径较短，地下水交替迅速，这种循环特征造成了黄土丘陵沟壑区河流径流过程暴涨暴落，7、8、9三个月径流量占到全年径流量的85%以上，地下水排泄形成的基流量仅占10%左右。

2) 厂区水文地质情况

本项目厂区位于黄土沟壑，为自然沟壑，该区第四系松散层含水介质包括黄土和小河沟冲积层，黄土分布于黄土梁峁区，岩性主要为黄土状粉土、黄土状粉质粘土，夹粉细砂层及数层古土壤，在厂区所在的梁峁区黄土厚度一般为60～90m；在厂区周边地形切割破碎的临河沟谷区，黄土厚度10～20m。

石炭系—侏罗系与上覆松散层地下水主要接受大气降水入渗补给，河谷区还接受侧向径流补给。由于本项目远离风沙滩地，所在地地形破碎，黄土梁峁规模较小，不利于大气降水直接入渗，大部分降水形成地表径流排泄，补给地下水的水量甚微。地下水接受补给后，向下伏含水层径流，径流进入基岩裂隙孔洞，以潜流形式排泄至河谷区。

总之，厂区所在地地下水补给径流条件较差，属于弱富水区。

### 4.1.4 气候

府谷县位于中温带大陆性季风气候带，具有冬季漫长而寒冷，夏季短暂而炎热。春旱严重，风沙频繁，昼夜温差悬殊，霜早雹多，降雨量小、降水多为暴雨形式，蒸发量大的特点。

据府谷县气象局公布的资料，该区年平均气温8.3～9.5℃。年极端最低气温-27.9℃，最高为38.9℃，最热的7月，月平均气温22.5～24.5℃；最冷的1月，月平均气温-22.1～-14.7℃。年平均气温差32.3℃，昼夜温差22℃。冻土期为158天，最大冻土深度142cm，最大风速21.7m/s，平均风速2.7m/s。年平均降水量为406.6mm，年平均蒸发量为1467.10mm。降水期主要集中在7、8、9月份，占年降水总量的67%。年平均相对湿度56.32%，年平均绝对湿度7.3毫米，属湿度过低带或低湿度带。

### 4.1.5 土壤

评价区域土壤类型主要为黄绵土，黄绵土是区域主要农业土壤之一，广泛分布在梁峁坡地和川道高阶地上。

### 4.1.6动植物

评价区的野生动物组成比较简单，种类较少。据现场调查，评价区内的野生动物主要有鼠类、兔类和麻雀等常见种类。

区域总体呈现温带草原景观，旱生化明显。主要以耐旱、耐寒的沙生、旱生灌丛植被为主，有一年生或多年生的半灌木和草本植物，人工栽植的植被多限于河川沟道之中，且多以杨、柳树为主。区内植被稀少，生态环境脆弱。

综上所述，评价区内及周边无具有特殊生态价值、物种保护价值的动植物。

## 4.2环境质量现状调查与评价

本次环境空气、地下水现状监测引用SZC-201801151“府谷县玉丰镁合金有限责任公司新建镁渣渣场项目环评监测”资料，监测时间均符合引用时限要求。

### 4.2.1 环境空气

⑴ 监测点位

小圪塔村、打井塔村各设一个监测点。监测点位与拟建项目位置关系见表4.2-1。具体位置见图4-1。

监测点位与拟建项目位置关系表

表4.2-1

| 编号 | 监测点位 | 测点与场址方位 | 距场址中心点距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小圪塔村 | W | 1020m |
| 2 | 打井塔村 | SW | 1500m |

⑵ 监测项目及分析方法

SO2、NO2、PM10。采样及分析方法按照《环境监测技术规范》进行。具体方法见表4.2-2。

环境空气监测项目及分析方法

表4.2-2

| 污染物 | 分 析 方 法 | 方法来源 | 检出限（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺光度法 | HJ482-2009 | 0.007 |
| NO2 | 溶液吸收-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 0.005 |
| PM10 | 重量法 | HJ618-2011 | 0.01 |

⑶ 监测时间

陕西中测检测科技有限公司于2018年2月4日至10日对小圪塔村、打井塔村环境空气质量进行了监测。

⑷ 评价标准

评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，见表4.2-3。

环境空气质量标准

表4.2-3

| 标准名称 | 污染物 | 取值时间 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | SO2 | 1小时平均 | µg/m3 | 500 |
|  |  | 24小时平均 |  | 150 |
|  | NO2 | 1小时平均 |  | 200 |
|  |  | 24小时平均 |  | 80 |
|  | PM10 | 24小时平均 |  | 150 |

⑸ 监测结果及评价

监测结果见表4.2-4～4.2-6。

SO2监测结果统计表

表4.2-4

| 监测点 | 1小时平均 | 24小时平均 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度范围（µg/m3） | 超标率 （％） | 最大超标 倍数 | 浓度范围（µg/m3） | 超标率（％） | 最大超标 倍数 |
| 小圪塔村 | 22～38 | 0 | 0 | 28～32 | 0 | 0 |
| 打井塔村 | 22～36 | 0 | 0 | 28～32 | 0 | 0 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 500µg/m3 | 150µg/m3 |

NO2监测结果统计表

表4.2-5

| 监测点 | 1小时平均 | 24小时平均 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度范围（µg/m3） | 超标率 （％） | 最大超标 倍数 | 浓度范围（µg/m3） | 超标率（％） | 最大超标 倍数 |
| 小圪塔村 | 30～44 | 0 | 0 | 34～41 | 0 | 0 |
| 打井塔村 | 30～45 | 0 | 0 | 36～41 | 0 | 0 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 200µg/m3 | 80µg/m3 |

PM10监测结果统计表

表4.2-6

| 监测点 | 24小时平均 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（µg/m3） | 超标率（％） | 最大超标倍数 |
| 小圪塔村 | 79～96 | 0 | 0 |
| 打井塔村 | 78～96 | 0 | 0 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 150µg/m3 |

从表4.2-4～4.2-6中可知，评价区环境空气中各监测点SO2、NO2和PM10监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 4.2.2 地表水

本次监测期间，评价范围的地表河流断流，因此未进行地表水环境质量现状监测。

### 4.2.3 地下水

⑴ 监测点位

石家庄村、打井塔村、刘家庙村共设3个监测点位（见图4-1）。

地下水监测点位与项目位置关系见表4.2-7。

地下水监测点位与项目位置关系

表4.2-7

| 监测点位 | 相对本项目位置 | 井深 m | 水位埋深 m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方位 | 距离(m) |  |  |
| 石家庄村 | NE | 789 | 110 | 70 |
| 打井塔村 | SW | 1500 | 140 | 100 |
| 刘家庙村 | E | 1495 | 100 | 80 |

⑵ 监测时间与频次

陕西中测检测科技有限公司于2018年2月4日对评价区地下水进行了监测，一天采样一次。

⑶ 监测项目

pH、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、总硬度、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共15项。

⑷ 分析方法

采样和分析方法按国家规范进行，监测方法见表4.2-8。

水质监测项目及分析方法

表4.2-8

| 序号 | 污染物 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | / |
| 2 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法 | GB/T5750.5-2006（5.2） | 0.2 |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T5750.5-2006（9.1） | 0.025 |
| 4 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T7484-1987 | 0.05 |
| 5 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB11896-1989 | 2 |
| 6 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T7477-1987 | 1.0 |
| 7 | 硝酸盐 | 紫外线分光光度法 | GB/T5750.5-2006（5.2） | 0.2 |
| 8 | K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB11904-1989 | 0.05 |
| 9 | Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB11904-1989 | 0.01 |
| 10 | Ca2+ | 火焰原子吸收光谱法测定钙、镁 | DZ/T0064.12-93 | 0.4 |
| 11 | Mg2+ | 火焰原子吸收光谱法测定钙、镁 | DZ/T0064.12-93 | 0.03 |
| 12 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法 第四版》 | / |
| 13 | HCO3- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法 第四版》 | / |
| 14 | Cl- | 硝酸银容量法 | GB/T5750.5-2006(2.1) | 1.0 |
| 15 | SO42- | 硫酸钡比浊法 | GB/T 5750.5-2006(1.1) | 5.0 |

⑸ 监测结果与分析评价

评价区地下水监测结果见表4.2-9。

项目区地下水水质监测结果

表4.2-9                                        单位：mg/L（pH除外）

| 监测项目 | 监测值 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 石家庄村 | 打井塔村 | 刘家庙村 |  |
| pH | 8.06 | 8.02 | 8.11 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 0.094 | 0.103 | 0.106 | ≤0.2 |
| 硝酸盐 | 4.06 | 3.75 | 3.98 | ≤20 |
| 高锰酸盐指数 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | ≤3.0 |
| 氟化物 | 0.76 | 0.68 | 0.72 | ≤1.0 |
| 氯化物 | 21.4 | 18.8 | 23.6 | ≤250 |
| 总硬度 | 276 | 289 | 313 | ≤450 |
| K+ | 2.74 | 2.62 | 2.26 | / |
| Na+ | 6.35 | 6.96 | 6.49 | / |
| Ca2+ | 54.6 | 58.9 | 57.8 | / |
| Mg2+ | 21.2 | 18.7 | 20.6 | / |
| CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| HCO3- | 207 | 223 | 228 | / |
| Cl- | 21.4 | 18.8 | 23.6 | / |
| SO42- | 26.7 | 24.5 | 28.7 | / |

由上表可知，评价区地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

4.2.4 声环境

⑴ 监测点位

于场址四周设4个监测点，分别为场址东、南、西、北四个场界，见图4-1。

⑵ 监测方法

声环境监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。

⑶ 监测时间与频次

陕西中测检测科技有限公司于2018年2月8日对项目区声环境进行了监测，昼、夜各监测一次。

⑷ 监测结果

声环境质量监测统计结果见表4.2-10。

声环境质量监测结果统计表

表4.2-10                                   单位：dB（A）

| 监测点位 | 等效声级 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 点位 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东场界 | 48.3 | 40.1 | 65 | 55 |
| 2 | 南场界 | 48.9 | 39.7 |  |  |
| 3 | 西场界 | 49.2 | 41.2 |  |  |
| 4 | 北场界 | 48.8 | 39.3 |  |  |

⑸ 现状评价

由表4.2-15可知，场址昼、夜环境噪声的等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

4.2.5 生态环境

项目位于府谷县高山兰炭工业集中区，场地及周边主要为规划的工业用地，无基本农田、耕地等。评价区域属黄土梁峁，植被稀疏矮小，类型单一，主要为草本、灌丛旱生植物，植被覆盖度低，容易造成水土流失；野生动物较少，主要为草兔、山鸡等。

## 5环境影响预测与评价

## 5.1 建设阶段

项目施工期建设内容包括拦渣坝、防渗系统、截洪系统的修筑及其配套的辅助设施。施工期环境影响如下：

### 5.1.1 环境空气影响分析

项目施工期废气主要来自于施工扬尘和施工机械尾气。

⑴ 施工扬尘

施工扬尘主要是建筑材料如水泥、石灰、砂子和工程土石方等在装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘；场地清理、平整、压实、回填取土等工程施工产生的扬尘；运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。据类比监测资料，施工场地扬尘一般在2.2~3.4mg/m3，场地下风向10m施工扬尘可控制在0.7mg/m3范围内，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求；施工扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向100m范围内。只要在施工中采取必要的防治措施，加强管理，提高施工作业队伍的环境意识和作业水平，与各施工队实行保洁责任制，认真落实防尘污染措施，严格按照工程设计与施工方案进行施工，对环境空气的影响可降到最低。

施工现场采取洒水抑尘措施，可有效地减小施工扬尘的影响范围，本工程渣场场界距居民区较远，扬尘对外环境影响小。

⑵ 施工机械尾气

施工所需要的各种机动车辆、施工机械如推土机、铲车、运输卡车等在施工过程中会产生一定的尾气，尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及运行的工况有关。项目在建设过程中，随着各类机动车辆和施工机械进入施工地区，必然造成车辆尾气排放量的相应增加，释放出一定量的NO2、CO、CmHn等大气污染物，且随着车辆行驶形成流动污染源，对区域环境空气造成污染。但由于施工机械数量不大，分布较为分散，施工期较短，因此尾气影响范围小、时间短，且随施工期的结束而终止。

### 5.1.2水环境影响分析

项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。

⑴ 施工生产废水

施工生产废水包括砂石料冲洗水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水，这部分废水除含有少量的油污和泥沙外，基本没有其它污染物，评价要求设置临时沉沙池，施工生产废水经沉沙池沉淀处理后回收利用。

⑵ 生活污水

施工期生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。施工人员生活集中于府谷县颐河镁业有限责任公司内，本项目不另设施工人员生活点，本项目施工期生活污水处理依托府谷县颐河镁业有限责任公司。

综上所述，施工期废水对周围环境影响较小。

### 5.1.3声环境影响分析

项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。根据本项目的施工特点，主要产噪施工机械有挖掘机、推土机和装载机等，大多属于高噪声设备。各施工阶段主要设备及噪声级见表5.1-1中。

施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

表5.1-1

| 设备名称 | 声级 dB（A） | 距声源 距离（m） | 评价标准dB（A） | 最大超标范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 推土机 | 90 | 5 | 70 | 55 | 50 | 281 |
| 装载机 | 86 | 5 | 70 | 55 | 32 | 178 |
| 挖掘机 | 85 | 5 | 70 | 55 | 29 | 160 |

由表5-1所知，施工机械声级较高，在空旷地带噪声传播距离较远，昼间最大影响范围在50m，夜间在281m内。渣场周围789m范围内无居民，因此合理安排施工时间，严格按操作规范使用各类机械可有效控制施工期的噪声影响，施工期噪声对周围环境影响较小。

### 5.1.4 固体废弃物环境影响分析

施工期固体废物包括施工废弃物和施工人员生活垃圾。

⑴ 施工废弃物

施工废弃物主要是工程土石方和建筑垃圾。施工期填埋场场地平整、土方挖填将会产生一定量弃土渣，根据本工程拟建场区地形条件，工程设计尽量将填埋场挖方用于旧渣场覆土、填埋区平整和拦渣坝建设；建筑垃圾主要包括地基处理过程中产生的少量砂土石块、水泥等，建筑垃圾采取有计划的堆放，按要求分类处置，综合回收利用。

⑵ 生活垃圾

施工人员平均每人排放生活垃圾约1kg/d，施工期生活垃圾产生量约50kg/d，施工人员生活垃圾经分类、统一收集后定期运往生活垃圾填埋场处置。

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

### 5.1.5生态环境影响分析

施工期生态影响主要为工程占地对植被的破坏和土壤侵蚀。

⑴ 植被

项目位于府谷县颐河镁业有限责任公司东北侧，占地面积7.85hm2。项目建设破坏的植被资源量较小。工程封场后，对填埋场区进行植被绿化恢复，植被破坏影响能够得到有效治理，影响较小。

⑵ 土壤侵蚀及水土流失影响分析

施工期的土石方开挖等活动会使土壤的结构、组成和理化性质等发生变化，使地表抗侵蚀能力降低。

随着施工场地开挖、填方、平整，原有地表土层受到破坏，土壤松动，施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失，使局部生态环境受到影响。

考虑到本工程拟建场区地形条件的特点，工程设计时尽量将废渣处置场工程挖方用作旧渣场覆土、场区填方处理和拦渣坝的建设。同时加强施工管理，合理安排施工进度，处理场终场后应制定土地整治、复原计划，搞好场区的植被恢复，使场区的水土保持功效逐步复原，就可以有效控制水土流失。

## 5.2生产运行阶段

### 5.2.1 环境空气影响预测和评价

本项目运营期大气环境影响主要是镁渣卸车、堆放、摊平产生的扬尘和运输车辆道路扬尘排放影响。

根据府谷县气象站气象观测资料，府谷县常年主导风向为西南风和南风，年平均风风速2.7m/s。常年静风频率为33%。全年大风日数仅30天，多集中在春季。若不采取控制措施，镁渣场在运行期间所产生的扬尘对环境空气的影响是较大的。因此，必须采取相应的扬尘控制措施和防止扬尘扩散影响周围环境的减缓措施。

#### 5.2.1.1 运输车辆道路扬尘影响分析

府谷县颐河镁业有限责任公司正常生产期间废渣年排放量为8万吨/年，产生的废渣全部运至填埋场进行填埋。每日废渣运输量为242t。项目工作天数按每年330天计，日工作时间按8小时计，需载重为20t的汽车12辆次/d（往返车流量）。

汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染。在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，车辆行驶产生的扬尘量按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目运输道路按1100米计，运输空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，在不同路面情况下的单辆汽车的扬尘量见表5.2-1。

汽车扬尘量

表5.2-1                                                       单位：kg

| 路况 车况 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 0.6 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 0.205/0.041 | 0.342/0.068 | 0.465/0.093 | 0.581/0.116 | 0.684/0.137 | 0.787/0.157 |
| 重车 | 0.521/0.104 | 0.868/0.174 | 1.181/0.236 | 1.476/0.295 | 1.737/0.347 | 1.998/0.400 |

注：表中结果为km尘量/200m尘量。

从上表可以看出，硬化平坦、潮湿路面，车辆的起尘量最小，沙土干燥路面起尘量最大，是前者的3.8倍；重车起尘量为空车的2.5倍。每辆最小起尘量为0.041kg，当路况为干燥沙土路时起尘量为0.157kg。因此，评价要求对运输道路进行适当硬化处理，路面进行洒水抑尘，以减少道路扬尘污染。

汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2-30m范围内的影响较大(见表5.2-2)。为降低对沿线的扬尘污染影响，环评要求运输车辆必须加盖蓬布运输，减少物料洒漏；并注意道路的维护，对道路及时洒水，减少扬尘污染。

汽车行驶时道路扬尘扩散浓度计算结果

表5.2-2

| 距离 (m) | 道路表面物料量（kg/m2） |
| --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| 2 | 0.0928 | 0.1228 | 0.1501 | 0.1774 |
| 5 | 0.0891 | 0.1180 | 0.1442 | 0.1704 |
| 10 | 0.0836 | 0.1106 | 0.1352 | 0.1598 |
| 15 | 0.0787 | 0.1041 | 0.1273 | 0.1504 |
| 20 | 0.0743 | 0.0984 | 0.1202 | 0.1421 |
| 25 | 0.0704 | 0.0932 | 0.1139 | 0.1346 |
| 30 | 0.0669 | 0.0886 | 0.1082 | 0.1279 |

有实验表明，车辆行驶的道路每天实施洒水抑尘作业4-5次，可使扬尘量减少70%左右，抑尘效果明显。本项目运输量较大，若管理不善将造成较大的道路扬尘，污染道路两侧环境。总之，项目应对运输道路进行适当硬化，经常洒水抑尘，洒水次数及洒水量视具体情况而定，可将道路扬尘污染降到最低。

#### 5.2.1.2 卸车、摊平、堆放扬尘影响分析

⑴ 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气估算工具Screen3System，对大气污染物最大落地浓度占标率的计算，污染物最大落地浓度占标率均小于10%，故本项目大气环境评价工作等级确定为三级。依据导则规定，“三级评价可不进行进一步大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据”。

⑵ 预测参数输入清单

根据工程分析，本项目废气污染物主要为镁渣场内卸车、摊平过程中产生的扬尘；镁渣堆存遇风产生一定扬尘等。项目大气污染源输入清单见表5.2-3。

大气污染源输入清单表

表5.2-3

| 污染源名称 | 预测因子 | 面源长度×宽度×释放高度 | 排放速率 | 排放源类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸车扬尘 | TSP | 20×20×20m | 0.009g/s | 面源 |
| 堆存场尘 | TSP | 100×100×25m | 0.165g/s | 面源 |

⑶ 预测结果分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气估算工具（Screen3System），按照上述排放参数，气象条件为模式中嵌入的各种气象组合条件，地形为简单地形。项目污染物估算模式预测结果见表5.2-4。

污染物最大落地浓度预测

表5.2-4

| 污染源 | 主要污染物 | 最大地面浓度 Ci(mg/m3) | 环境标准值 Coi(mg/m3) | 最大地面浓度 占标率Pi(%) | 最大浓度出现 距离D(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸车扬尘 | TSP | 0.002833 | 0.9 | 0.31 | 205 |
| 堆存扬尘 | TSP | 0.02397 | 0.9 | 2.66 | 304 |

由表5.2-4可知，渣场卸车时产生的扬尘无组织排放最大地面浓度为0.002833mg/m3，最大占标率为0.31%；渣场堆存扬尘无组织排放最大地面浓度为0.02397mg/m3，最大占标率为2.66%。

综上分析，镁渣在卸车、摊平及堆存过程中会产生一定量扬尘，在加强场内防尘洒水工作的前提下，对环境的影响较小。

### 5.2.2 地表水环境影响评价

营运期渣场污废水主要为渣场渗滤液。

废渣本身不含水，同时不会反应生成水，项目产生的渗滤液与降雨量有直接关系，镁渣中含有碱性物质（主要成分为CaO），经过风化及大气降水的长期淋溶作用，可形成碱性水。渣场在干旱季节不会产生渗滤液，仅在雨季会有渗滤液产生，季节性波动较大。项目在填埋区四周设置了截洪沟，拦截及排放周围与库区坡面的地表径流，减少渗入废渣处置场的水量，从而减少渗滤液产生量；库区表面汇集的雨水经提升泵收集于渗滤液收集池，作为镁渣填埋过程的抑尘用水。特殊情况下，如强降雨时，渗滤液较平时产生量较大，最大产生量为490.90m3，对于短期内产生的大量渗滤液可在渗滤液收集池（500m3）内暂存，逐步缓慢回用，确保渗滤液不外排，因此其对环境影响小。

### 5.2.3 地下水环境影响评价

渣场区属于黄土梁峁沟壑地貌，水文地质条件简单，地下水主要接受大气降水的入渗补给，降水大部分沿坡面径流而下至沟谷，向沟道汇流，以地表径流或潜流形式向新城川排泄。库区周围设截洪沟，因此库区积水仅为库区面积上的大气降水。项目区地处陕北高原，多年平均降水量约406.6mm，多年平均蒸发量1467.10mm，蒸发量是降雨量的3倍多，正常气候条件下渣场内的降水能够自然蒸发，周边干沟内的季节性过水全部导流不进库区，因此在干旱季节渣场基本不会产生渗滤液。

在雨季渣场可能会有渗滤液产生，强降雨时期，一次强降雨量为490.90m3，因库区镁渣经洒水、压实后，相互凝结，其密实度较高，降水不易下渗，仅对上层新堆放而未来得及压实的镁渣发生淋溶作用，镁渣淋溶液经具有一定坡度的堆场表层自流至库区下游，然后经提升泵收集于渗滤液收集池（500m3）暂存，逐次缓慢回用于库区洒水降尘。

镁渣场区内自然条件相对稳定，降雨量、蒸发量等值年际变化不大，工程场区内地下水埋深较深。根据渣场实际情况分析，库区采取严格的防渗措施，防渗层阻隔了污染物与包气带的联系，污染物一般不可能渗入地下进入含水层；加之镁渣自身特性，已堆放的镁渣相互凝结，密实度高，渗透系数小，可阻碍降水下渗。因此本次新建渣场区域在有效的库区和边坡防护层保护下，对地下水环境影响较小，并且本项目周边地区取水由水务公司统一供给，周边地区无集中式饮用水水源地，也没有除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，在发生渗滤液泄漏的事故工况时，项目不会对以潜水为饮用水源的农民生活用水造成影响。为保证渣场雨季渗滤液对周边地下水造成影响，项目必须尽快落实库区边坡及库底的防渗措施。

### 5.2.4 声环境影响预测与评价

⑴ 噪声源

项目运营期运输车辆、处理设备均会产生噪声，主要由渣场作业区的作业机械引起，作业机械有推土机、挖掘机、装载机、夯土机等，其噪声功率级为85～96dB(A)，噪声源强见表5.2-5。

项目噪声源强表

表5.2-5

| 编号 | 噪声源 | 数量 | 治理措施 | 噪声声级dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋作 业设备 | 夯土机 | 1台 | 选用低噪声设备 | 93 | 移动源 |
| 2 |  | 挖掘机 | 1台 |  | 88 | 移动源 |
| 3 |  | 装载机 | 1台 |  | 85 | 移动源 |
| 4 |  | 推土机 | 1台 |  | 96 | 移动源 |
| 5 |  | 洒水车 | 1台 |  | 90 | 移动源 |
| 6 | 运输系统 | 自卸卡车 | 1台 |  | 92 | 移动源 |

⑵ 噪声影响预测分析

运用几何衰减点声源预测模式和声压级合成模式预测本项目建成运行后，各设备噪声对场界的影响程度。

① 点声源预测模式

式中： —参考位置距离声源的距离，m；

—预测点距离声源的距离，m；

—距离声源处的A声级，dB（A）；

—参考位置处的A声级，dB（A）。

⑶ 预测结果与评价

项目场地噪声预测结果见表5.2-6。

距声源不同距离处的噪声值

表5.2-6                                                   单位：dB(A)

| 设备 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夯土机 | 79 | 73 | 67 | 63 | 61 | 59 | 53 | 49 |
| 挖掘机 | 74 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 48 | 44 |
| 装载机 | 71 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 45 | 41 |
| 推土机 | 82 | 76 | 70 | 66 | 64 | 62 | 56 | 52 |
| 洒水车 | 76 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 |
| 自卸车 | 78 | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 | 52 | 48 |

从表5.2-8可以看出，项目投运后场界昼间噪声达标距离在40m范围内，夜间噪声达标距离在150m范围内，由于项目周边500米范围内均无居民等环境敏感点，因此，噪声对周围环境影响较小。

### 5.2.5 固体废弃物环境影响分析

项目不增加劳动定员，无生活垃圾产生。

### 5.2.6 生态环境影响分析

⑴ 占地影响分析

渣场项目占地面积78467.06m2。占用土地位于黄土沟壑区。渣场封场后填埋区最终将达到整体绿化，植被覆盖全部填埋区。项目开挖土方总量12980m3，填方量66980m3，借方量为54000m3。借方用土量全部来自取土场。项目土石方平衡见表5.2-7。

项目土石方平衡表

表5.2-7

| 项目 | 挖方（m3） | 填方（m3） | 借方（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源/去向 |
| 施工期 | 拦渣坝建设 | 2700 | 4950 | 2250 | 来自填埋区开挖土石方 |
|  | 填埋区平整 | 10280 | 2030 | -8250 | 旧渣场覆土和拦渣坝建设 |
|  | 旧渣场封场覆土 | 0 | 6000 | 6000 | 来自填埋区开挖土石方 |
| 运营期 | 填埋覆土 | 0 | 31000 | 31000 | 来自取土场 |
| 封场 | 渣场封场覆土 | 0 | 23000 | 23000 | 来自取土场 |
| 合计 | 12980 | 66980 | 54000 | / |

⑵ 植被影响分析

项目建设将会导致建设区域植被全部破坏，但项目建成后植被破坏区域将覆土绿化。项目设计运营期37年，封场后填埋区全部绿化，植被将恢复到项目建设前的水平或略有提高，届时植被破坏将得到恢复，在较长的时间尺度上来看，植被的破坏是暂时的和可逆的。

项目运营对于周边植被的影响主要是镁渣堆场扬尘影响，由于影响范围较小，影响主要是对项目周边近距离内植被的影响，长期累计于植被叶面上会影响植物叶面光合作用和呼吸作用。但由于当地大风天气较多，灰尘长期附着在植物叶面的情况发生较少，且当地植物为耐风沙型植物物种，对于灰尘影响具有较强的抗性，所以堆场扬尘对区域植被的影响很小。

⑶ 取土场生态影响分析

项目在填埋区附近设置取土场一处，取土场对生态环境的影响主要通过地表的取土，破坏地表植被和土壤结构，改变地形地貌以及自然景观，短时间内使区域内植被覆盖度下降，生态系统的结构和功能下降，同时在一定程度上加剧了水土流失等生态问题。因此取土的方式及防护显得尤为重要，建设过程中如不能很好的落实施工管理和拦挡等措施，将可能导致大量的表层浮土流失，对河道下游区域造成污染，破坏生态环境。

为了防止工程取土过程中产生水土流失和对周围环境的影响，环评提出如下要求：

① 在取土场的四周种植林带，防止水土流失，并定时对取土场洒水增湿，用密网遮盖，防止取土场随风起尘，造成环境影响；

② 对取土形成的不稳定边坡，应采取护坡工程，护坡工程的种类可根据边坡的高度和坡度等不同条件分别采取；

③ 取土完毕后表面应采取整治和绿化措施，进行生态抚育，使生态恢复到原有状态，并尽可能使其有所改善。

### 5.2.7 环境风险分析

#### 5.2.7.1 风险识别

根据本项目的建设运营特点，结合同类项目的实际运营情况，分析本项目的环境风险事故主要来自以下几个方面：

⑴ 拦渣坝溃决后，渣场中未来得及压实的部分废渣可能会向场外泄出，首先外泄至拦渣坝下游的府谷县新田镁业有限责任公司的镁渣渣场内，新田渣场拦渣坝对项目外泄废渣起到阻挡作用，同时项目拦渣坝距离新城川河道约1390m，距离较远，拦渣坝下游最近住户为东南2120米处汪家庄村，且汪家庄与项目之间隔着山体，因此，拦渣坝溃决对周围住户以及新城川影响较小。但对周围环境及生态环境造成影响。

⑵ 防渗系统发生破裂事故时，渗滤液泄漏对周围环境及地下水造成影响；

#### 5.2.7.2 风险事故环境影响分析

⑴ 拦渣坝溃决风险分析

① 产生原因

A 渣场设计质量的影响，如洪水量的计算、拦渣坝的设计等方面没达到规范规定要求。

B 施工质量没保证，如施工没有严格按施工图的技术要求进行，偷工减料、验收不严格等原因。

C 管理不规范，如没有按设计要求卸料、摊铺和压实作业、库内积水没有及时排出而超过安全标高。

② 影响分析

拦渣坝溃决后，渣场中未来得及压实的部分废渣可能会向场外泄出，不仅使处置场周边受到环境污染，也使得周边生态受到破坏。

拟选场址位于黄土梁峁区。渣场地形特征为天然沟谷，三面高一面较低，基本为封闭库区。施工对其进行削坡平底，经场地整形后，场内土石方均用于南侧拦渣坝的加固和旧渣场覆土。因此，库区南侧为相对薄弱的一侧，一旦发生溃决，渣场的镁渣将会从其南面方向外泄。废渣堆体外泄的距离与拦渣坝溃坝口的形状和堆体的高度，堆存废渣的粒径含水率等因素有关，还与渣场外部的地表形态、岩性、坡度等因素相关。库区内镁渣经碾压、洒水后可结晶生成水化硅酸钙凝胶等，其相互凝结、密实度高，不会发生大面积溃决；由于镁渣自身具有很高的水化活性，遇水易凝结，并且沟谷地形崎岖、中间有起伏，能够衰减部分废渣向下游冲击的势能，缩短废渣涌泄的距离，同时新田镁业有限公司渣场拦渣坝对项目外泄废渣起到一定阻挡作用，所以部分涌出的废渣在沟谷内形成的泄体不会流动太远，溃坝的影响较小。评价建议建设单位在建设阶段严格施工质量，填埋场构筑物参数最终以设计为准，确保将溃坝环境风险降到最低。

⑵ 防渗系统失效风险分析

① 产生原因

渣场的防渗方法有自然材料防渗和人工材料防渗两种。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中对第Ⅱ类一般工业固体废物处置场的特殊要求规定，由于拟选场址渗透系数不能满足自然防渗要求，须采用人工防渗系统，本项目的防渗系统为人工衬层防渗系统，防渗材料采用复合HDPE膜（HDPE膜厚2mm，土工布350g/m2）。防渗系统失效主要是由HDPE膜渗漏引起。

HDPE膜渗漏的主要原因是物理因素和化学因素，其中物理因素是主要的。现将各类引起渗漏的原因和防范措施综合列于表5.2-8。

HDPE膜渗漏原因及防止措施

表5.2-8

| 渗漏原因 | 状 态 | 防 止 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 基础尖状物 | 废物对基础的压力，迫使基础层的尖状物将HDPE膜穿孔 | 严把基础层施工质量关，清除基础层中的尖状物；基础层中施用除萎剂，防止植物生长，穿透HDPE膜 |
| 地基不均匀 下陷 | 由于基础地质构造不稳定，或由于填埋废物的局部压力造成地基不均匀下降 | 选址时必须弄清地质条件，不应将场址选在不稳定构造上；基础施工必须均匀夯实；废物填埋中防止堆放压力极度不均 |
| 焊缝部位或 修补部位渗漏 | 焊接部位或破坏性测试部位在修补时没有达到质量保证要求，造成局部渗漏 | 焊接必须经过目测、非破坏性测试和破坏性测试检验；严格按质量控制程序进行不合格部位的修补 |
| 塑性变形 | 在渣场底部持续承受压力的作用下，边坡、锚固沟、集水沟、拐角部位、易沉降部位和易折叠部位容易产生塑性变形 | 在容易产生塑性变形的部位应进行设计应力计算，其实际应力应比HDPE膜的屈服应力小，安全系数为2 |
| 机械破损 | 机械在防渗膜上施工或填埋作业时，膜局部产生破损 | 严格按照施工质量控制标准要求施工；焊接操作时应防止焊接机械造成膜的破损 |
| 冻结-冻裂 | 铺设防渗膜施工过程中，由于在低温下施工，造成HDPE材料变脆，容易产生裂纹 | 施工中应注意气温、尽量避免在低于5℃的条件下施工 |
| 基础 防渗膜外露 | 锚固沟、排水沟或填埋边封场过程中一部分基础防渗膜外露，由于光氧化作用使膜破损渗漏 | HDPE防渗膜生产时应加入2%～3%碳黑，防止紫外照射引起疫变；防渗膜外露部分应覆盖保护层，以阻挡紫外辐射 |
| 化学腐蚀 | 危险废物或其产生的渗滤液pH<3或pH>12，可加速防渗材料的老化；对HDPE而言，在此强酸、强碱条件下，材料性能仍然是稳定的 | 本渣填埋均应严格禁止危险废物的进入，同时应及时排出渗滤液 |

② 影响分析

防渗系统失效将会使渣场所在区域地下水水质恶化，严重影响区域地下水环境。项目防渗方法有自然材料防渗和人工材料防渗两种。如果防渗层不按规定施工，或废渣入场时不慎将防渗层损坏，将造成地下水质污染。镁渣渗滤液呈碱性，根据镁渣浸出液的相关监测数据，汞、镉、铬、铅、砷等重金属浓度均不超标。因此渗滤液一旦渗入地下水，使得地下水的pH值增大，但对地下水重金属含量影响不大。渣场附近无生活供水水源井，故不会对居民用水造成影响。

## 5.3服务期满后

终场期环境影响主要是堆场扬尘影响和生态影响。

### 5.3.1 扬尘影响

项目对于填埋区进行植被恢复，封场后填埋区最终将达到整体绿化，植被覆盖全部填埋区。

植被恢复前期由于植被盖度尚未达到较好的程度，如遇大风干旱天气，会产生一定的扬尘，但是较填埋区未恢复植被时而言，裸露地表面积大大减少，扬尘产生量将大大减少，且恢复的植被将会削弱风速，风速减小，起尘量也会减少，扬尘将会得到一定的治理，影响范围和影响程度较运营期将会更小。

植被恢复远期随着植被生长，植被覆盖度的逐渐增大，扬尘产生量会越来越少，最终植被恢复稳定后扬尘产生量将会非常微小，影响微弱。

### 5.3.2 生态影响

终场期填埋区全部覆土，恢复植被，植被选用当地本土物种，选用生长旺盛的植株，植被恢复为乔灌草相结合的方式实施，林草成活率高，成林快，最终植被达到工程建设前该区域植被较好地段的生物量和覆盖度。

植被恢复后区域绿化率比工程实施之前将有所提高，对于填埋区水土流失的治理将会起到积极的作用；但是植被恢复时需先覆土，覆土时如遇大风、多雨天气会发生水土流失，所以覆土要尽量避开大风、多雨季节，覆土后应及时恢复植被，避免土壤长期裸露带来的水土流失发生。

综上所述，在合理安排覆土和植被恢复时间的前提下，终场期生态影响较小。

## 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 建设阶段

### 6.1.1 废气

施工期对环境空气的影响主要表现在地表开挖、土地平整、地面构筑物建设、物料运输和设备运行运输产生的扬尘和汽车尾气等，会对周围环境产生一定的负面影响，在采取围栏、遮蔽、洒水等防治措施后，这些影响会得以减缓，并随着施工期的结束逐渐消失。

根据项目区周边情况分析，项目施工期应充分考虑到施工扬尘对周围环境的影响， 进一步加强扬尘污染控制，评价提出以下具体要求：

⑴ 土石方挖掘完后，要及时回填，剩余土方应及时运到需要填方的低洼处，或临近堆放在填埋区附近，用于废渣填埋区覆土，同时防止水土流失；

⑵ 散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围档结构，以免产生扬尘，对周围环境造成影响；

⑶ 混凝土搅拌机和水泥搅拌场地，应设在专门的场地内，尽量远离居民区，并使其位于居民区下风向，散落在地上的水泥等建筑材料要经常清理散装易起尘物料应尽可能避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖。同时建议将施工地段用编织布等围栏，既可防止扬尘，亦可起到一定的隔声屏障作用。

⑷ 为防止运输过程中产生的二次扬尘污染，要对施工道路定时洒水，并且在大风天气（风速≥6m/s）停止土石方施工，对容易产生二次扬尘污染的重点施工现场进行遮盖；

⑸ 在施工工作面，应制定洒水制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日加大洒水量和洒水次数，同时，及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表；

⑹ 运输建筑材料和设置的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过车槽，并用蓬布蒙严盖实，不得沿路抛洒。

⑺ 对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，以达到防风抑尘和减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响；

⑻ 所有露天堆放的易产生扬尘的物料，必须进行覆盖，并采取喷淋水或者其它抑尘措施；料区和道路应当划分界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁，并及时清扫；

⑼ 施工现场的建筑垃圾，应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施；

⑽ 强化施工期环境管理与监理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理的建设施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工的方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生；

⑾ 各类建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容；

综上所述，工程在严格落实上述污染防治措施的前提下，建设期的废气污染将得到有效防治，污染防治措施可行。

### 6.1.2 废水

施工期污水主要有施工生产废水、施工人员生活污水。工程施工期间产生的各类废水若不采取相应的污染防治措施，对当地环境会产生一定的污染影响，但是随着施工的结束也将逐渐消失。施工期间应按照如下的要求实施，以便减少对当地水环境的影响。

⑴ 建设过程中施工单位需加强管理，完善施工期间各类排水系统，严格控制工程施工废水排放对环境的影响；

⑵ 施工时避开雨天，防止降雨形成泥水横流；施工时产生的泥浆水、含泥沙雨水经沉沙池沉淀后回用，不外排；

⑶ 施工人员生活依托府谷县颐河镁业有限责任公司内，不另设施工人员生活点。施工人员产生的生活污水处理依托府谷县颐河镁业有限责任公司，不外排。

### 6.1.3 噪声

针对项目特点，项目施工期应采取如下防治措施：

⑴ 合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，并且严禁在夜间进行高噪声施工作业；

⑵ 降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声；

⑶ 严格操作规程，合理安排强噪声施工机械的工作频次与行车密度；

⑷ 做好劳动保护工作，为强噪声源周围的施工机械操作人员配备耳塞或耳罩等必要的劳动防护用品。

⑸ 加强对施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞和敲打声音。

⑹ 施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

综上所述，工程在采取了以上措施后，施工期的噪声污染将会得到有效治理，噪声影响将会降到最低，污染防治措施可行。

### 6.1.4 固体废物

施工期固体废物包括施工废弃物和施工人员生活垃圾。

施工废弃物主要是工程土石方和建筑垃圾。根据本工程拟建场区地形条件、场区生态系统比较脆弱的特点，工程设计时尽量考虑将废渣处置场工程挖方用于拦渣坝建设、填埋区平整及府谷县颐河镁业有限责任公司旧渣场覆土；建筑垃圾主要包括地基处理过程中产生的少量砂土石块、水泥等，建筑垃圾采取有计划的堆放，按要求分类处置，综合回收利用；工程中施工人员产生的生活垃圾经分类、统一收集后定期运往生活垃圾填埋场处置，对周围环境影响小。

采取上述措施后，可有效将施工期固废不利影响控制在最小程度和范围内，防治措施可行。

### 6.1.5 生态环境保护措施

项目挖方主要是渣场库底及边坡整平，考虑到本工程拟建场区地形条件的特点，工程设计时尽量将废渣处置场工程挖方用作旧渣场覆土、填埋区平整和拦渣坝建设。工程封场后，对填埋场区进行植被绿化恢复，将在一定程度上补偿工程建设对地表植被的生态损失。

项目建设期生态保护措施采取的措施主要有：

⑴ 控制施工范围，禁止乱砍乱伐，避免造成植被大面积破坏，使原本脆弱的生态环境系统受到威胁；制定植被恢复方案，以植树、种草相接合，所有恢复和补偿性栽植树木、灌草要及时管护、浇灌，保证其成活率。

⑵ 加快施工进度，减小影响范围，尽量减少对地表植被的破坏。

⑶ 开挖土方实行分层堆放与合理利用，尽可能保持作物原有生长环境、土壤肥力和生产能力不变，表层土用于颐河镁业有限责任公司旧渣场封场覆土。

采取以上措施后，施工期对周围环境的扬尘、噪声、生态破坏、水土流失均采取有效的防范措施，评价认为其影响较小，且是暂时的、局部的。随着施工期的结束而逐渐消失。

## 6.2 生产运行阶段

### 6.2.1 废气

⑴ 运输道路扬尘

加强对运渣车辆的管理，在运输过程中要求车辆低速行驶，出场前按车辆载重实行限载，装满物料后应加盖蓬布防止抛洒碎屑；道路采用混凝土路面硬化，渣场应设立专人维护运输道路，对在运输路线上抛撒的废渣及时清扫，防止扬尘二次污染。对车辆实行限速，降低车速即可减小交通扬尘。同时道路采取洒水抑尘措施，根据天气状况洒水车定时洒水，遇到大风干燥天气增加洒水频次和洒水量。对汽车运输道路定期洒水，洒水后抑尘效率能达70%。有关试验表明，道路每天洒水抑尘作业3～4 次，其扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到 20～50m 范围。

⑵ 废渣卸车、摊平、堆放扬尘

废渣在卸车、摊平、堆放过程中，均会形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，加之该区域属强风区，风速大且出现频繁（一般在春夏季节），在风力的作用下，松动的地面及缺少植被覆盖的细小沙土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，使局部空气环境中TSP浓度增加。对此，本评价对废渣在卸车、摊平、堆放过程中环境空气污染防治提出如下要求：

① 项目应严格按照填埋场的设计规范，采取合理的废渣排弃方式，废渣排弃按照“构筑单元升层法”分区进行填埋，分层堆放并碾压，每个区块填埋完毕，及时覆土并绿化。

② 汽车卸装时的产尘量主要随着降落高度升高、湿度的减少而显著的增加，因此减少这一生产过程产尘量的基本做法是：废渣运输车辆在卸载时应尽量减少卸装的高度，增大物料的湿度。将车上废渣缓慢落地，待卸载完毕后车辆慢速离开，降低废渣因落地惯性产生较大的扬尘。

③ 湿度是影响扬尘形成的重要因素，废渣填埋过程中定期进行洒水抑尘，遇到大风干燥天气等情况，适当增加洒水次数，以提高废渣堆场表面含水率，因为镁渣自身具有很高的水化活性，喷水后可结晶生成水化硅酸钙凝胶等，所以镁渣裸露面经喷水碾压后可形成具有一定强度的固化层，稳定覆盖渣场使其密封，对抑制渣场扬尘效果明显，可减轻扬尘对环境空气的污染。

④ 渣场在不影响废渣排弃作业的部分及时进行覆土绿化，尽量增加绿化面积。对于堆放已经稳定的边坡应及时进行覆土绿化，以固定剥离物表层，减少扬尘。

综上所述，采取以上措施后，项目运营期对大气环境影响小，污染防治措施可行。

⑵ 废渣卸车、摊平、堆放扬尘

废渣运输车辆在卸载时应将车上废渣缓慢落地，待卸载完毕后车辆慢速离开，降低废渣因落地惯性产生较大的扬尘。项目应严格按照填埋场的设计规范，采取合理的废渣排弃方式，分层堆放并碾压；为抑制粉尘产生，环评要求天气干燥时，定时对裸露地表的废渣进行喷淋洒水，以提高废渣堆场表面含水率，因为镁渣自身具有很高的水化活性，喷水后可结晶生成水化硅酸钙凝胶等，所以镁渣裸露面经喷水碾压后可形成具有一定强度的固化层，稳定覆盖渣场使其密封，对抑制渣场扬尘效果明显，可减轻扬尘对环境空气的污染。

综上所述，采取以上措施后，项目运营期对大气环境影响小，污染防治措施可行。

### 6.2.2 废水

⑴ 地表水污染防治措施

当降雨时项目采取截洪沟拦截库区周围的地表径流，减少渗入渣场的水量，从而减少渗滤液产生量。镁渣库区产生的渗滤液收集于渗滤液收集池，用于渣场填埋区洒水抑尘。特殊情况下，如强降雨时，渗滤液较平时产生量较大，最大产生量为490.9m3，对于短期内产生的大量渗滤液可在渗滤液收集池（500m3）内暂存，逐步缓慢回用，确保渗滤液不外排，因此项目措施可行。

⑵ 地下水污染防治措施

项目所在区域地下水补给来源主要是大气降水的渗水补给，因此拟建工程的镁渣堆放场所如处置不当，将会发生由于雨水冲刷而使污染物入渗到地下水中，对地下水的水质造成污染。

建设单位对库区和边坡采用人工防渗系统。对场地基础进行整平夯实后，库底和边坡依次铺设500mm厚的黏土层，复合HDPE膜（HDPE膜厚2mm，土工布350g/m2），土工布保护层。采取以上防渗措施后，在正常工况下可有效防止污染物渗入地下、污染地下水。

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）建设项目污染防治对策相关要求，环评对本项目地下水污染提出以下要求和建议：

项目库区设地下水监测井2眼用于库区周围地下水日常监测。根据场地水文地质条件，设置本底监测井1口，设置于填埋场地下水流向上游30~50m处（场区西北侧）；污染扩散井1口，设在垂直填埋场地下水走向一侧的30~50m处（场区西南侧）；本项目污染监控井依托南侧新田镁合金有限公司渣场项目。防止地下水污染的管理职责属于颐河镁业有限责任公司环境保护管理部门的职责之一，颐河镁业有限责任公司环境保护部门应设专人负责防止地下水污染的管理工作。在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，及时将核查过的监测数据报告给厂环境保护部门。

### 6.2.3 噪声

为了减少项目流动声源噪声的影响，评价要求应采取以下措施：

① 选用低噪声的运输车辆，合理安排工作时间。

② 填埋场各种设备严格管理，文明作业，避免不必要的噪声产生。

③ 对运输道路应经常进行维护，保证路面完好，降低车辆通过时的噪声，最大限度地降低对环境的影响程度。

④ 对于运输车辆应采取措施限制车速，车辆经过居民点应减速慢行，尽量减少鸣笛，车辆进出均安排在白天进行；

⑤ 对运输路段进行绿化。

采取以上各种防范措施后，场界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

### 6.2.4 生态

渣场的生态治理工程分为渣场周边防护绿化和渣场终期绿化。

⑴ 渣场周边防护绿化

在渣场周边、道路两侧种植草坪和树木进行绿化，并结合当地实际情况制定具体绿化方案，绿化树种应选择当地易成活树种和植物为宜。

周边绿化林带：宜选用采用乔、灌、草结合的形式进行绿化。

道路两侧：宜选用耐旱适生、根系发达、生长迅速、成活率高、抗病虫害强、吸尘能力强的树种，如小叶杨、旱柳，并配灌木锦鸡儿、沙柳、柽柳等。

周边和道路绿化林带建设尽量考虑当地主导风向，迎风一侧适当考虑增加林带宽度和植被密度。

⑵ 终场期生态恢复措施

垃圾场复垦及闭坑是恢复生态环境一个重要的事情，它不仅是美化、绿化环境，而且还是消除隐患不可忽视的大事，本次评价根据可研设计要求、区域特点、填埋时间、填埋方式，提出复垦方案，为环境管理部门提出管理依据。

填埋作业完毕，要进行闭坑、封场管理，以确保该填埋场安全可靠，并可植树造林，恢复生态平衡，有效改变景观。

① 表面覆土

根据设计要求，严格按标准予以覆土，营养土厚度不宜小于50cm，同时按“构筑单元升层法”填埋工艺，按单元设计大小，填埋区的封场覆土应分单元分区进行，即每构筑单元到达设计排放高度时即进行覆土绿化。封场时表面应覆土二层，第一层为阻隔层，覆20~45cm厚的粘土，并压实，防止雨水渗入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆天然土壤，以利植物生长，其厚度视栽种植物种类而定。

封场取土来自取土场。

② 植被结构选择

植被恢复应考虑草本－灌木结合的方式，有利于区域植被群落的建成。

③ 物种选择

植物物种选择本土物种，选择耐旱抗风沙的植物物种。

本工程终场期生态恢复应制定完整的生态恢复计划，生态恢复计划应报当地林业主管部门、水土保持主管部门同意；在当地林业、水保部门的技术指导下实施；自觉接受相关部门的检查，确保生态恢复的效果。在严格落实生态恢复计划的前提下，工程终场期植被能够恢复到建设前水平或略有提高。

⑶ 取土场生态恢复措施

本项目在填埋区附近设取土场。取土场对生态环境的影响主要通过地表的取土，破坏地表植被和土壤结构，改变地形地貌以及自然景观，短时间内使区域内植被覆盖度下降，生态系统的结构和功能下降，同时在一定程度上加剧了水土流失等生态问题。因此取土的方式及防护显得尤为重要，建设过程中如不能很好的落实施工管理等措施，将可能导致大量的表层浮土流失，破坏生态环境。

为了防止工程取土过程中产生水土流失和对周围环境的影响，环评提出如下要求：

① 填埋所需覆土必须设专门的堆放场地，并根据覆土堆放的位置与地形特点，设置适当的拦渣、拦水工程，在周围建设排洪水渠和截水沟，防止在雨季松动的黄土随雨水流失；

② 在取土场的四周种植林带，防止水土流失，并定时对堆土洒水增湿，防止堆土随风起尘，造成环境影响；

③ 对取土形成的不稳定边坡，应采取护坡工程，护坡工程的种类可根据边坡的高度和坡度等不同条件分别采取；

④ 取土完毕后表面应采取整治和绿化措施，进行生态抚育，使生态恢复到原有状态，并尽可能使其有所改善。

⑷ 生态保护措施补充要求与建议

针对本项目的具体情况，本评价提出生态保护措施的补充要求与建议如下：

① 施工时应明确划定施工活动范围和施工车辆行驶路线及范围，各项施工活动应严格控制在施工及运输路线范围内。

② 严格限制施工营地、材料堆放场等临时占地面积。应划定临时占地面积，严禁占压临时占地外的土壤和植被。

③ 对堆积储存土应采取设编织土袋挡土墙，表面设网格状沙障等水保措施。

④ 尽量避开雨季施工。

⑤ 项目工程设计时应进一步进行土石方平衡，尽量将弃土用于填方、围坝和渣场终场覆土，减少取弃土。

⑥ 生态补偿措施

工程封场后，地表恢复植被，破坏的植被将得到补偿，但考虑到工程建设破坏的植被面积较大，持续时间较长。因此，项目应实施生态补偿，要求制定详细的生态补偿方案，方案应报经当地林业部门同意后实施。

生态补偿方案应包括生态补偿责任人、生态补偿经费来源、生态补偿位置和面积、生态补偿验收标准等内容。

### 6.2.5 风险防范措施

#### 6.2.5.1拦渣坝溃决风险防范措施

考虑到拦渣坝溃决风险，环评提出以下防范要求和建议：

⑴ 精心设计，从设计上把好关，确保处置场的稳定性和安全性；

⑵ 严格按设计图纸要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量；

⑶ 确保场内排水系统的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对填埋区及坝区的巡逻检查，如发现拦渣坝出现裂缝应采取补救措施；垃圾坝溃决后应立即采取抢救措施，可在处置场下游设缓冲地带。如发现坝体开裂等垮坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。

⑷ 严格按国家有关规定，定期对处置场和拦渣坝安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决。渣场服务期满后，应按规定进行土地复垦和日常管理、维护，并按有关要求进行生态或植被的恢复，确保处置场的稳定；

⑸ 制定拦渣坝溃坝风险应急预案。

#### 6.2.5.2防渗系统失效风险防范措施

建设项目拟采用了高密度聚乙烯防渗膜，但如果防渗层没按规定施工，或填埋作业不慎将防渗层损坏，使渗滤液渗入地下水，将造成地下水质污染。

为防止HDPE层渗漏，评价要求采取以下措施：

⑴ 与防渗层接触的废渣时，若有尖硬物体应拣出，防止压实机压实时挤压尖硬物体刺破防渗层。如发现防渗层有破损现象，应及时修整，不留后患；

⑵ 加强地下水日常监测，发现监测井水质异常，应立即分析原因提出控制污染扩大的措施。

#### 6.2.5.3 应急预案

为最大限度减少拦渣坝发生溃坝以及渗滤液泄漏造成的环境风险及损失，积极应对突发性环境污染事故，必须制定安全风险应急预案。应急预案系统由颐河镁业有限责任公司负责组织实施，应急预案系统主要措施内容如下：

⑴ 工作原则

统一指挥，分级负责，集中力量，突出重点，条块结合，以块为主。

⑵ 应急救援组织机构和主要职责

① 渣场事故应急救援工作指挥部。

② 渣场事故应急救援工作指挥部办公室。

③ 职责分工明确。

应急组织机构主要负责人为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；地区应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

⑶ 应急保障

包括技术保障、装备保障和人员保障。

⑷ 工程项目应急措施

包括应急设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统建立、现场应急抢险、救援措施方案及控制措施、事故危害监测队伍、渣场场区撤离和善后措施。

⑸ 应急设施及设备

府谷县颐河镁业有限责任公司渣场项目应配备包括通讯设备及应急救护运输车辆调配等。在平时应准备好抢险物料，制定抢险计划和管理制度以及人员调度安排计划等整体防御体系，并在每年定期检查。

⑹ 应急通讯及安全保安

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、交通管制原则。逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

⑺ 应急监测

与具备监测资质的有关监测站签订协议，对非正常排放情况的环境污染因子及时进行现场监测。由专业队伍负责事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

⑻ 应急救援

包括社会救援组织和指挥、防毒设备和队伍、通讯、污染监测、交通、治安、居民撤离计划和组织以及包括善后措施等内容的应急预案。

指挥部办公室根据指挥部的指示，按照“就近、救急、高效”的原则，立即通知有关单位、救援队伍和专家赶赴事故现场参加应急救援。被征调的单位、救援队伍和专家应当服从指挥调遣，并积极组织参加抢险救援，不得拖延、推诿。

⑼ 应急撤离措施

在发现主体工程库坝出现安全险情后，应迅速向各级有关安全生产监督管理和当地政府报告，同时实施库坝除险加固措施；并立即组织坝下居民撤离。因此，在出现需要渣渣场下游居民撤离情况之前，应预先规定群众撤离方向、撤离方法；人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划。事故现场、邻近区域、受影响区域人员及公众撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

⑽ 应急报告

设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，并分析事故原因。

⑾ 应急状态终止

事故消除后，宣布应急状态终止。

⑿ 应急救援预案演练

定期进行事故应急救援预案演练，并要根据演习中发现的问题，重点从以下方面对事故应急预案进行检查、修订和完善：一是在事故期间报警通讯系统能否畅通；二是人员能否以最快速度撤离危险区；三是应急救援队伍能否以最快速度赶赴现场参加抢险救灾；四是能否有效控制事故进一步扩大。

⒀ 后期处置

事故调查、改进措施、预案管理与更新完善；事故救援关闭程序与恢复措施。

## 6.3环保投资估算

项目总投资700万元，其中环保投资估算约143万元，现有渣场补救措施3.7万元，总环保投资为146.7万元，占总投资的21%。项目运行维护费用10万元/年。环保投资估算见表6.3-1和6.3-2。

环保投资估算一览表

表6.3-1

| 类别 | 环保工程内容 | 数量 | 单位 | 环保投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 渣场 | 洒水车洒水降尘 | 1 | 辆 | 25.0 |
|  | 运输道路 | 硬化运输道路 | 1.1 | km | 计入主体工程 |
|  |  | 运渣车辆加盖篷布，并派专人洒水降尘，定期清扫，同时道路两侧进行植被绿化 | / | / | 5 |
| 水 污染物 | 渗滤液 | 截洪沟 | 1000 | m | 计入主体工程 |
|  |  | 渗滤液收集池（500m3） | 1 | 座 | 5.0 |
|  | 地下水 | 根据场地水文地质条件，设置本底监测井1口，设置于填埋场地下水流向上游30~50m处（场区西北侧）；污染扩散井1口，设在垂直填埋场地下水走向一侧的30~50m处（场区西南侧）；定期监测地下水水质变化情况，杜绝对地下水造成污染。本项目污染监控井依托南侧新田镁合金有限公司渣场项目，位于填埋场地下水流向下游。 | / | / | 2.0 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声的运输车辆，合理安排工作时间 | / | / | 8.0 |
| 生态 | 渣场周边绿化、植树种草 | 2200 | m2 | 68 |
|  | 封场时表面覆土二层，第一层为阻隔层，覆20~45cm厚的粘土，第二层为覆盖层，覆天然土壤，用于植被恢复 | 78467.06 | m2 |  |
|  | 取土场植被恢复 | 4000 | m2 |  |
| 环境管理 | 编制环境风险应急预案 | / | / | 5 |
|  | 编制环境监理报告 | / | / | 10 |
| 监测计划 | 委托有环境监测资质单位按表8.3-1和表8.3-2进行 | / | / | 15 |
| 合计 | / | / | / | 143 |

现有渣场环保投资估算一览表

表6.3-2

| 类别 | 补救环保措施 | 数量 | 单位 | 环保投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 运输道路 | 硬化进场道路 | 0.2 | km | 0.3 |
| 地下水 | 在现有渣场下游30-60m处理设置污染监控井1口 | 1 | 口 | 1 |
| 生态 | 截洪沟 | 200 | m | 0.4 |
|  | 对现有渣场推平碾压后进行封场覆土绿化，覆土厚度不小于0.5m | / | / | 2 |
| 合计 | / | / | / | 3.7 |

## 7 环境影响经济损益分析

镁渣场建设和运营本身就是一个治理污染、控制污染的过程，是对镁渣无害处理的有效手段。但在其使用过程中也不可避免的产生各种污染物质，需对其本身各环节产生的污染物进行控制和治理，以充分发挥其环境效益、社会效益和经济效益。

## 7.1环境效益

颐河镁业有限责任公司在生产过程中将要排出相当数量的镁渣，其无序堆积将直接侵占大量土地并占据一定空间，废渣中的有害物质可通过不同途径释入周围环境中，恶化空气质量，改变土壤结构，危害地下水，污染地表河流，对周边环境产生较大影响。镁渣堆场建成运行后，工程的环境效益主要体现在以下几个方面：

⑴ 项目建成运行后，可在最大程度上避免镁渣无组织堆放引起的环境空气污染、土壤污染、地下水污染等环境问题。对保护工业区及周边地区人群健康将起到积极作用。

⑵ 项目采取了封闭全包式防渗系统等工程措施，可有效的控制对地下水、地表水和土壤的影响。

⑶ 项目建设利用自燃沟壑，不占用农田，渣场工程建设的渣场封场后的绿化措施对保护当地脆弱的生态环境有积极作用。

## 7.2社会效益

项目的实施将刺激当地的经济需求，带动当地经济发展。工程建成投入运营后，对当地的经济发展也有一定的促进作用，能提供一些工作岗位，将解决一部分社会人员的就业问题，对缓解当前社会上普遍存在的就业紧张的状况是有一定的益处的。

项目实施后，可有效地对府谷县颐河镁业有限责任公司镁渣进行无害化处理，消除镁渣无序堆放引起周边环境恶化和对周边水质的潜在威胁；项目建成后，其环境效益、社会效益十分显著，为颐河镁业有限责任公司进一步的建设发展创造一个良好的外部环境，提升经济发展的综合实力，从而吸引更多的投资者，带动区域经济发展。

## 7.3环境经济损益分析

### 7.3.1 环境经济损益分析模式

本次评价采用指标计算法，该工程环境经济损益分析指标及各项指标所表述意义及数学计算模式见表7.3-1。

环境经济损益指标一览表

表7.3-1

| 指标 | 数学模式 | 参数意义 | 指标含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年环境代价 （Hd） |  | Et—环境费用（万元） n—均衡生产年限（年） | 每年因开发建设改变环境功能造成环境危害及消除、减少所付出的经济代价 |
| 环境成本 （Hb） |  | Hd—年环境代价（万元/年） M—年产品产量（万kw·h/年） | 单位产品的环境代价 |
| 环境系数 （Hx） |  | Hd—年环境代价（万元/年） Ge—年工业总产值（万元/年） | 单位产值的环境代价 |
| 环境工程比例系数（Hz） |  | Ht—环境工程投资（万元） Zt—建设项目总投资（万元） | 环境保护工程投资费用占总投资的百分比 |
| 环境经济效益系数（Jx） |  | Si—环境保护措施挽回的经济价值（万元/年） i—挽回经济价值的项目数 Hn—企业年环境保护费用（万元/年） | 因有效的环境保护措施而换回的经济价值与投入的环境保护费用之比 |

### 7.3.2 经济损益核算

⑴ 环境代价

环境代价是指项目每年因开发建设改变环境功能造成环境危害及消除、减少所付出的经济代价，是项目环境影响损益分析核心内容。

项目环境污染代价表现为企业所缴纳的排污费。根据《排污费征收标准管理办法》（国家环保总局第31号令），结合本项目治理前后的三废及噪声排放情况，估算出排污费0.024万元/年，见表7.3-2。

项目污染物排放费用统计表

表7.3-2

| 类别 | 收费项目 | 污染物当量值 | 单位征收费用 | 治理前 | 治理后 | 节省排污费（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物排放量 | 征收费用（元/年） | 污染物排放量 | 征收费用（元/年） |  |
| 废气 | 粉尘 | 4 | 0.6元/当量 | 5.327 t/a | 799.05 | 1.602t/a | 240.3 | 558.75 |
| 固废 | 镁渣 | / | 5元 | 8万t/a | 400000 | 0 | 0 | 400000 |
| 合计 | / | / | / | / | 400799.05 | / | 240.3 | 400558.75 |

⑵ 环境成本

环境成本是指项目为防治生态破坏和环境污染，建设必要的生态保护工程和采取环境污染设备所折算的经济价值，初步估算本项目环境成本如下。

① 生态保护成本

项目封场后生态恢复费用约为68万元，项目生态恢复期为两年，则项目生态保护成本为34万元/年。

② 环境污染防治成本

A环保工程建设投资

本项目用于废气、废水、噪声以及生态等方面的环境污染防治设备投资为77.7万元，按填埋期37年估算，则每年投入污染防治设备费用为2.1万元。

B 环保工程运行管理费

该费用主要包括环保设备折旧、材料损耗、人员工资、维修费以及其他支出费用。估算项目运行管理费用约为10万元/年。

综上分析，得出本项目环境成本合计为46.1万元/年。本项目环境经济损益分析结果见表7.3-3。

环境经济损益分析表

表7.3-3

| 评价指标 | 预测值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 环境代价 | 0.024万元/年 | 环境污染代价0.024万元/年 |
| 环境成本 | 46.1万元/年 | 生态保护成本34万元/年 |
|  |  | 环境污染防治成12.1万元/年 |
| 环境工程比例系数 | 21% | 环保投资146.7万元，总投资700万元 |
| 环境经济效益系数 | 86.9% | 固废治理 | 减少排污费：40万元/年 |
|  |  | 废气治理 | 减少排污费：0.0558万元/年 |
|  |  | 小计 | 采取措施后年环境收益40.0558万元/年 |

从环境代价、环境成本以及环境经济效益系数来看，本项目环境代价、环境成本均较低；由环境经济效益系数86.9%可知，项目采取生态和环保治理措施后的环境经济效益较明显。因此，从项目环境经济损益综合角度分析，项目环境经济效益较好，项目是可行的。

## 7.4结果分析

由上述分析内容可知，项目实施后，可消除镁渣无序堆放引起周边环境恶化和周边水质的潜在威胁，项目建成后，其环境效益、社会效益十分显著，为府谷县颐河镁业有限责任公司进一步的建设发展创造一个良好的环境。从环境经济角度来看，项目建设时合理可行的。

# 8. 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

### 8.1.1 污染物排放管理

#### 8.1.1.1 污染物排放清单

根据项目工程分析，项目主要污染物排放清单见表8.1-1。

环境保护污染物排放清单

表8.1-1

| 一、工程组成 |
| --- |
| 主体工程 | 主要包括镁渣填埋区、拦渣坝、防渗系统、排洪系统 |
| 辅助工程 | 主要包括监测井、道路工程 |
| 公用工程 | 项目不增加劳动定员，不设生活设施，生活设施依托府谷县颐河镁业有限责任公司；项目营运期工作均在昼间进行，不设生活设施，不需电源；项目场区内不设生活设施，不设采暖 |
| 二、环境保护措施及运行参数 |
| 污染物种类 | 处理措施及效率 | 运行参数 |
| 渣场扬尘 | 洒水抑尘设绿化防护带 | / |
| 道路运输扬尘 | 道路为混凝土路面；运渣车加盖篷布，派专人洒水降尘、定时清扫，同时道路两侧进行植树绿化 | / |
| 生产废水 | 渗滤液 | 设置截洪沟、渗滤液收集池收集后回用于渣场洒水抑尘 | 渗滤液收集池收集后回用于渣场洒水抑尘，不外排 |
| 各作业设备噪声 | 选用低噪声设备，加强管理 | / |
| 生态 | 填埋场 | 渣场周边绿化、植树种草；封场时表面覆土二层，第一层为阻隔层，覆20~45cm厚的粘土，第二层为覆盖层，覆天然土壤，用于植被恢复 | 78467.06m2 |
|  | 取土场 | 植树种草生态恢复 | 4000 m2 |
|  | 截洪沟 | 渣场四周设置截洪沟，依自然地形设置，断面采用梯形，砌石明渠 | 1000m |
| 风险 | 拦渣坝溃决 | 精心设计，从设计上把好关，确保处置场的稳定性和安全性；加强管理；编制突发环境事件应急预案，并报当地环境保护部门备案。 |
|  | 防渗系统失效 | 发现防渗层有破损现象，应及时修整；加强地下水日常监测，发现监测井水质异常，应立即分析原因提出控制污染扩大的措施。 |
| 四、污染物排放种类 |
| 大气污染物 | 排放方式 | 排放量(t/a) |
| 渣场填埋区 | 粉尘 | 无组织 | 1.602 |
| 道路运输 | 粉尘 | 无组织 | 少量 |
| 废水污染物 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 渗滤液 | / | 490.9m3（一次强降雨量） |
| 噪声 | 数量 | 源强（dB(A) |
| 作业设备噪声 | / | 85-96 |
| 五、总量指标 |
| 污染物名称 | 总量指标 | 总量来源 |
| 项目不涉及问题控制指标 | / | / |
| 六、污染物排放分时段要求 |
| 无分时段要求 |
| 七、排污口信息、执行的环境标准 |
| 名称 | 排污口信息 | 执行标准 |
| 渣场填埋区扬尘 | 污染物种类（TSP）、周界外浓度最高点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 道路运输扬尘 |  |  |
| 厂界噪声 | 计权等效A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 八、环境监测 |
| 见表8.3-1、8.3-2（施工期、运行期监测计划一览表） |
| 九、向社会公开信息内容 |
| 名称 | 公开信息 |
| 基础信息 | 建设项目基本情况、环境质量状况 |
| 排污信息 | 项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施。 |

#### 8.1.1.2 排污口管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

⑴ 排污口规范化管理的基本原则

① 向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

② 列入总量控制的污染物排污口以及行业特征污染物排放口列为管理的重点。

③ 排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

④ 如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

⑵ 排污口立标管理

① 固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》规定，设置统一的环境保护图形标志牌，见表8.1-2：

厂区排污口图形标志一览表

表8.1-2

| 序号 | 要求 | 图形标志设置部位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 固废堆场 |
| 1 | 图形符号 |  |
| 2 | 背景颜色 | 绿色 |
| 3 | 图形颜色 | 白色 |

② 环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物处置场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

③ 污染物排放口或固体废物贮存处置场以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废弃物堆场，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌；

④ 一般性污染物排放口或固体废物堆场，设置提示性环境保护图形标志牌；

⑶ 排污口建档管理

① 使用国家环保局统—印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

② 根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，达标情况及设施运行情况记录于档案。

### 8.1.2 环境管理机构及职责

### 8.1.2.1 环境管理机构

本项目环境管理体系的建立依托府谷县颐河镁业有限责任公司环境管理体系，颐河公司已建立了成套的较为完整的环境管理制度，本次项目应结合行业特点，完善符合本项目实际的环境保护管理规章制度，强化环境管理。本项目运营期环境管理任务的重点是环境空气的保护、地表水和地下水的水质保护，由项目设置的专职环境管理人员全权负责各项环境管理及保护工作。

### 8.1.2.2环境管理职责

⑴ 贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定渣场环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识。

⑵ 制定施工期安全环境管理制度。

⑶ 制定运营期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程，建立各污测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求、各污染源达标排放。

⑷ 负责渣场区域绿化和日常环境保护管理等工作。

⑸ 定期对环境管理章程进行补充、修改和完善。

### 8.1.2.3 环境管理计划

⑴ 施工期环境管理

① 对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中施工扬尘、施工噪声和废水排放对环境的污染。

② 定期检查，督促施工单位按要求收集和处理施工垃圾和生活垃圾。

③ 项目建成后，全面检查施工现场的环境恢复情况。

⑵ 运行期环境管理

① 检查环保设施是否按“三同时”进行。

② 加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排出故障，保证环保设施正常运转。

③ 配合当地环境监测机构实施环境监测计划。

④ 实施生态保护和生态恢复计划。

⑤ 项目设置地下水观测井2口，观测周期为半年一次，观测项目主要是pH。

⑶ 终场后环境管理

当渣场服务期满或因故不再承担新的贮存、处置任务时，应分别予以关闭或封场。关闭或封场前，必须编制关闭或封场计划，报请所在地县级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防治措施。

① 关闭或封场时，表面坡度一般不超过33%。标高每升高3~5m，须建造一个台阶。台阶应有不小于1m的宽度、2~3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。

② 关闭或封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，防止工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。

③ 关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

④ 为防止固体废物直接暴露和雨水渗入堆体内，封场时表面应覆土二层，第一层为阻隔层，覆20~45cm厚的粘土，并压实，防止雨水渗入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆天然土壤，以利植物生长，其厚度视栽种植物种类而定。

### 8.1.3 要求与建议

⑴ 填埋场在运行期内，应控制堆体的坡度，确保填埋堆体的稳定性，定期检测防渗衬层系统的完整性，当发现防渗衬层系统发生渗漏时，应及时采取补救措施；应定期检测地下水水质，当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

⑵ 建议工程严格按照本次评价提出的环境监控计划，对填埋场运行期场区内外环境及二次污染因子进行监控，以达到控制污染、保护环境的目的。

⑶ 封场后，至少在三年内（即不稳定期）不准使用，三年后经鉴定确定已达安全期时方可使用；未经长期观测和环境专业技术鉴定之前，绝对禁止做工厂、商店、机关、学校、住宅、公共场所的建筑用地。

⑷ 填埋场运行期内以及封场后期维护与管理期间，应建立运行情况记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括垃圾处理、处置设备工艺控制参数；封场及后期维护与管理情况及监测数据等。运行记录簿应当按照国家有关档案管理等法律法规进行整理和保管。

⑸ 切实加强场界防护林带的建设和管理，营造良好的生活、工作环境。

⑹ 尽快委托有资质的单位对渣场进行标准化设计，将渣场对环境的影响及风险减至最小化。

⑺ 尽快对现有渣场进行封场覆土及植被恢复，禁止再向现有渣场排弃废渣。

## 8.2环境监理

项目建设应实行环境监理，评价提出施工期环境监理要求如下：

⑴ 环境监理要求

建设单位必须委托具有相应环境监理资质的单位实施施工期环境监理，加强施工过程环境保护工作。

⑵ 环境监理内容

环境监理主要是落实施工方是否严格执行了工程初步设计和本项目环境影响报告规定的施工期环境保护措施，主要包括以下几个方面：

① 是否制定施工期环境管理计划和环保规章制度，检查环境管理计划和环保规章制度落实情况。

② 是否落实施工期污染防治措施，并检查污染防治效果是否达到要求。

③ 是否落实工程设计和环境影响报告书提出的各项环保设施建设施工要求。

④ 是否按环境影响报告书的要求同时设计、施工，确保环保工程质量。

## 8.3环境监测计划

项目环境监测工作可委托当地有资质的环境监测部门，按环境监测规范要求进行监测，建立监测数据档案，确保环保措施监督、检查工作准确实施。为项目运营、环境管理和环境治理、规划提供依据。监测报告需进行整理建档并上报环境保护部门。

8.3.1 污染源监测计划

结合工程与环境特点，确定项目施工期、运行期和终场后的环境监测内容，各个指标的监测均按国家标准监测方法进行，具体见表8.3-1。

项目污染源环境监测计划表

表8.3-1

| 监测期 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 渣场扬尘 | 渣场场界上风向设1个点位，下风向设2个点位 | TSP | 施工时每季度1次，每次连续3天 |
|  | 场界噪声 | 沿处置场场界设4个点位 | 连续等效声级 | 施工时每季度1次，每次昼、夜各1次 |
| 运行期 | 填埋场扬尘 | 渣场场界上风向设1个点位，下风向设2个点位 | TSP | 每半年监测1次 |
|  | 场界噪声 | 沿渣场场界设4个点位 | 连续等效声级 | 每半年监测1次 |

项目环境质量环境监测计划表

表8.3-2

| 监测期 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 填埋场扬尘 | 渣场场界下风向石家庄村设1个监测点位 | 1 | 每半年1次 |
|  | 地下水 | 渣场设置2口观测井：分别为本底监测井1口、污染扩散井1口、污染监测井依托南侧新田镁合金公司渣场项目 | pH | 每半年监测1次 |
|  |  | 在现有渣场下游30-60m处理设置污染监控井1口 | pH | 每半年监测1次 |
| 终场后 | 地下水 | 渣场设置2口观测井：分别为本底监测井1口、污染扩散井1口、污染监测井依托南侧新田镁合金公司渣场项目 | pH | 每半年监测1次 |

# 9. 环境影响评价结论

## 9.1 建设项目概况

府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目位于府谷县新民镇打井塔村，场区总占地78467.06m2，工程设计总库容274万m3，有效库容为196万m3，服务年限37年。项目总投资700万元，其中环保投资估算约为146.7万元，占总投资的21%。

## 9.2 环境质量现状

⑴ 环境空气

评价区环境空气中各监测点SO2、NO2和PM10监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

⑵ 地下水

评价区地下水水质监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

⑶ 声环境

项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

⑷ 生态环境

评价区植被覆盖较少，水土流失严重，生态环境脆弱。

## 9.3 污染物排放情况

⑴ 废气

项目渣场年产生粉尘1.602t/a，运输道路产生少量粉尘。

⑵ 废水

渣场产生的渗滤液经渗滤液收集池收集后用于渣场填埋区洒水抑尘。

## 9.4 主要环境影响

⑴ 大气环境

项目镁渣堆放、场内卸车、摊平过程中会产生一定的扬尘时，遇到大风天气就易产生风蚀扬尘，在加强场内防尘洒水工作的前提下，对环境的影响小。镁渣运输过程中产生的扬尘污染对道路两侧2-30m范围内的影响较大，环评要求运输车辆必须加盖蓬布运输，减少物料洒漏，并注意道路的维护，对道路及时洒水，减少扬尘污染。综上所述，项目大气污染物对周围环境空气影响较小。

⑵ 水环境

本项目一般只有在降雨量较大并有一定持续时间时，才会有渗滤液产生，填埋区四周设置了截洪沟，拦截及排放周围与库区坡面的地表径流，减少渗入废渣处置场的水量，从而减少渗滤液产生量；库区表面汇集的雨水经提升泵收集于渗滤液收集池，作为镁渣填埋过程的抑尘用水。因此，本项目渗滤液对周围水环境影响较小。

⑶ 声环境

本项目噪声源主要为填埋场设备作业噪声及运输噪声。在选用低噪声设备、合理安排工作时间的前提下，可最大限度的减小噪声对周围环境的影响。加之地形屏蔽、绿化带减噪等因素，项目噪声对外界影响小。

⑷ 生态

项目为了减轻取土场对生态环境的影响，在取土场四周种植林带和设置护坡工程，并定时对取土场洒水增湿，防止水土流失。同时项目建设将会导致建设区域植被全部破坏，但项目建成后植被破坏区域将覆土绿化，封场后填埋区全部绿化，植被将恢复到项目建设前的水平或略有提高，届时植被破坏将得到恢复，在较长的时间尺度上来看，植被的破坏是暂时的和可逆的。

## 9.5 公众意见采纳情况

本项目公众参与调查工作，在项目所在地公众的积极配合下，调查工作进展顺利，公众对项目的建设也表示出了较高的关注度。针对公众提出的建议和意见，建设单位对公众提出的合理化意见予以全部采纳，坚决执行建设项目“三同时”制度，在项目施工及运行阶段，严格按照国家和地方的有关规定，配套建设环保设施并确保环保设施的正常运行，最大限度地降低污染物排放量，做到达标排放，减少建设项目对环境的影响。建设单位已对公众提出的主要意见做出了相应的承诺。

## 9.6 环境保护措施

⑴ 废气

项目采取合理的镁渣排弃方式，镁渣分层堆放并碾压，至设计高度时覆土或绿化；对镁渣运输道路硬化，定期洒水抑尘；加强对运渣车辆的管理，出场前按车辆载重实行限载，装满物料后应加盖蓬布防止抛洒碎屑；卸车、摊平作业尽量不在大风天气进行。

综上所述，采取以上措施后，对当地环境空气质量影响较小，大气污染防治措施可行。

⑵ 废水

项目渣场四周设置截洪沟，可有效截留雨水的渗入，库区表面汇集的雨水经提升泵收集于渗滤液收集池，作为镁渣填埋过程的抑尘用水。渣场产生的渗滤液对周围环境的影响较小，处置措施可行。

⑶ 噪声

项目采用低噪声作业设备、加强车辆的运输管理、对运输道路进行绿化等措施后，厂界噪声昼间能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）3类标准的要求，噪声防治措施可行。

⑷ 生态

终场后填埋区全部覆土，恢复植被，植被选用当地本土物种。取土场四周种植林带和设置护坡工程，并定时对取土场洒水增湿，防止水土流失，取土完毕后表面采取整治和绿化措施，进行生态抚育，使生态恢复到原有状态。

## 9.7 环境影响经济损益分析

项目实施后，可消除镁渣无序堆放引起周边环境恶化和对周边水质的潜在威胁；项目建成后，其环境效益、社会效益十分显著，为府谷县颐河镁业有限责任公司进一步的建设发展创造一个良好的环境。从环境经济角度来看，项目建设是合理可行的。

## 9.8 环境管理与监测计划

⑴ 环境管理

项目针对建设阶段、生产运行阶段，提出了具体的环境管理要求。明确了环境管理机构的设置与职责，并给出了环境管理的工作计划和管理内容以及环保设施竣工验收管理的要求。为了保证经济发展与环境保护同步进行，以控制和减少企业在建设与生产期所带来的环境污染，建设单位应强化企业的环境管理，维护环保治理设施正常、可靠运行，把污染减至最低，同时，进一步实施资源的综合再利用。

⑵ 监测计划

本次评价从污染源监测和环境质量监测两个方面，给出了详细的监测计划，包括监测因子、监测点位布设、监测频次等内容，企业应严格按照监测计划内容对项目产生的污染物和污染防治设施进行监测，以便掌握项目污染物排放状况及对周围环境的影响，根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。

## 9.9 总结论

府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目符合国家产业政策，项目选址可行，在认真落实项目设计及环评提出的污染防治及生态恢复措施后，对环境影响较小，从满足环境质量目标角度分析，项目建设可行。

府谷县颐河镁业有限责任公司新建镁渣渣场项目

环境影响报告书

（报批稿）

榆林市环境科技咨询服务有限公司

二〇一八年五月

目 录

1概述	1

1.1建设项目的特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3分析判断相关情况	2

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	5

1.5 环境影响评价的主要结论	5

2 总则	6

2.1 编制依据	6

2.2评价因子与评价标准	8

2.3评价工作等级和评价范围	12

2.4相关规划及环境功能区划	15

2.5 主要环境保护目标	16

3建设项目工程分析	17

3.1建设项目概况	17

3.2 影响因素分析	26

3.3污染源源强核算	28

4环境现状调查与评价	31

4.1自然环境现状调查与评价	31

4.2环境质量现状调查与评价	34

5环境影响预测与评价	39

5.1 建设阶段	39

5.2生产运行阶段	41

5.3服务期满后	49

6 环境保护措施及其可行性论证	51

6.1 建设阶段	51

6.2 生产运行阶段	53

6.3环保投资估算	61

7 环境影响经济损益分析	62

7.1环境效益	62

7.2社会效益	62

7.3环境经济损益分析	62

7.4结果分析	64

8. 环境管理与监测计划	65

8.1 环境管理	65

8.2环境监理	68

8.3环境监测计划	69

9. 环境影响评价结论	71

9.1 建设项目概况	71

9.2 环境质量现状	71

9.3 污染物排放情况	71

9.4 主要环境影响	71

9.5 公众意见采纳情况	72

9.6 环境保护措施	72

9.7 环境影响经济损益分析	73

9.8 环境管理与监测计划	73

9.9 总结论	73

附件1  委托书

附件2 府谷县发展改革局府发改发[2017]269号文

附件3 执行标准

附件4 府谷县颐河镁业有限责任公司新建2万吨/年镁合金生产线项目环境影响评价报告书的批复

附件5 府谷县颐河镁业有限责任公司新建2万吨/年镁合金生产线项目竣工环境保护验收的批复

附件6 府谷县兰炭及相关产业布局发展规划环境影响报告书审查意见

附件7 榆林市投资项目选址“一张图”控制性检测报告

附件8 技术评估会专家意见

附件9 技术评估会专家组名单

附件10  监测报告

# Text boxes

新田新建渣场

新田

现有

渣场

N

填埋区

进场道路

颐河镁业有限

公司

渗滤液

收集池

拦渣坝

车辆运输

镁渣渣场

噪声、扬尘

卸车、摊平

噪声、扬尘

分层压实

每设计单元填埋至设计标高后

封场绿化

噪声、扬尘

覆土

渗滤液收集池

渗滤液

库区抑尘

扬尘

填埋区

(分区分层填埋）

0

0

0埋）

（）