建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 表

浦安验（表）字〔2017〕第016号

（固废、噪声）

项目名称：府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司

新建型煤项目

建设单位：府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司

报告日期：         二○一八年二月六日

陕西浦安环境检测技术有限公司

承  担  单  位：陕西浦安环境检测技术有限公司

法          人：王难难

报  告  编  写：

审          核：

审          定：

参  加  人  员：王  遥    张  晗    崔颖超    朱碧莹

张  宁    闫  佩    毛阿明    韩晓琨

电话：029-81294192

邮政编码：710061

地址：西安市雁塔区东仪路155号

表1 前言

| 建设项目名称 | 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司 |
| 建设项目主管部门 | / |
| 建设项目性质 | 新建 □改扩建 □技改 □迁建 |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 洁净型煤 1000吨/天 1000吨/天 |
| 环评时间 | 2017年6月 | 开工日期 | 2016年07月 |
| 投入试生产时间 | 2017年10月 | 现场监测时间 | 2017年11月15日~ 2017年11月16日 |
| 环评报告表 审批部门 | 府谷县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 榆林市环境科技咨询服务 有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 新亚正兴机械制造安装有限公司 | 环保设施 施工单位 | 新亚正兴机械制造安装 有限公司 |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 94.2万元 | 比例 | 18.84% |
| 实际总投资 | 500万元 | 实际环保投资 | 80 | 比例 | 16.0% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年01月01日）； （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； （3）《建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字〔2005〕172号，中国环境监测总站）； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（中国环境保护部，2017年9月29日）； （5）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，环境保护部） （6）《建设项目环境管理规程》（陕环发〔2010〕38号，陕西省环境保护厅）； （7）《府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目环 境影响报告表》（榆林市环境科技咨询服务有限公司，2017年6月）； |

续表1

| 验收执行标准标号、级别 | （8）《关于府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目环境影响报告表的批复》（府谷县环境保护局，2017年8月30日）； （9）府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司提供的其他资料。 依据《府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目环境影响报告表》及府谷县环境保护局关于该项目环境影响报告表批复，本次仅对噪声及固体废物污染防治设施进行验收。该工程验收执行标准如下： 厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值； 固体废物满足《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《危险废物转移联单给管理办法》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2011）的要求。 竣工验收监测评价执行标准及浓度限值见表1-1。 表1-1 竣工验收监测评价厂界噪声排放标准限值 污染物 排放标准限值dB(A) 执行标准 昼间 夜间 厂界噪声 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 3标准 |
| --- | --- |

表2 项目由来

型煤是由一种或多种性质不同的煤炭按着本身特性经掺混一定比例的粘合剂、固硫剂，使其发热量、挥发份、固硫率等技术指标达到预定的数值，经过混配成型、烘干等工艺过程加工成具有一定几何形状和冷热强度并有良好燃烧和环保效果的固态工业或民用燃料。目前，神府地区焦炭生产企业较多，在焦炭生产过程中会产生15～18%的兰炭末下脚料。兰炭末作为生产环保类型煤的原料，具有质优、低成本的优势，是无烟块煤良好的替代品。府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司充分利用区域兰炭末资源优势，在老高川镇李家石畔村新建年产30万吨洁净型煤项目。 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司主要从事环保节能型煤加工，项目产品主要外售至京津冀地区作民用燃料使用。为满足市场需求，根据府谷县域内煤炭、电力、土地、交通、水资源、大气环境容量和水环境容量等情况，以及区域内相关产业的发展情况，结合府谷县工业经济和社会发展中长期规划等综合要素，项目选址在老高川镇李家石畔村，位于李家石畔兰炭工业集中区（富胜洗选煤院内空地），符合园区规划的产业定位。本项目总投资500万元，其中环保投资80万元，设计每天加工1000吨洁净型煤，实际每天加工1000吨洁净型煤，总占地18400m2。 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司编制该项目环境影响报告表，2017年6月完成编制。2017年8月30日府谷县环境保护局对《府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目环境影响报告表》进行了审批。 2017年11月，受府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司委托，对《府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目》工程进行竣工环境保护验收监测。2017年11月2日我公司组织技术人员对本项目进行了现场踏勘并收集相关资料编制了验收监测方案，2017年11月15日至11月16日对本项目进行了现场验收监测，结合了建设单位提供的相关技术资料，编制了本次验收监测报告表。

表3  工程建设情况

| 3.1 工程基本情况 项目名称：府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目 建设性质：新建项目 建设投资：总投资概算500万元，环保投资概算94.2万元，比例18.84%；项目实际投资500万元，其中环保投资为80万元，占总投资的16.0%。 位置与交通：项目位于老高川镇李家石畔村，府谷县老高川镇李家石畔工业集中区，地理坐标东经：110°27′43.11"、北纬：39°13′31.88"，海拔1279m。项目位于富顺洗选煤院内空地，南侧及东南侧均为洗煤厂，西侧为府谷县煤炭自燃火烧隐患区治理项目，区域交通便利。 项目地理位置图见图3-1，项目四邻关系图见图3-2，平面布置图见图3-3。 3.2 建设项目主要组成 本项目为新建项目，总占地面积18400平方米，建有车间、成品仓、原料库及系统控制中心等。设计每天加工1000吨洁净型煤，实际每天加工1000吨洁净型煤，项目现有员工30人，全年工作90天，每天20小时，全年共生产1800小时。项目产品及产量详见表3-1，项目产品质量指标详见表3-2，具体建设内容详见建设项目组成概况表3-3，主要生产设备见表3-4。 表3-1 项目产品及产量 序号 产品类型 粒度 年产量 1 半球形 3～5cm 9万吨 表3-2 项目产品质量指标 序号 检验项目 符号 《工业和民用燃料煤》 《工业和民用煤质量》 产品质量 1 全硫 St,d % ≤0.4 ≤0.4 ≤0.2 2 固硫率 RS% ＞40.0 / 40~50 3 分析水份 Mad % / ≤9 ≤0.8 4 灰分 Ad % ≤12.5 ≤12.5 ≤9.92 5 挥发份 Vdaf % ≤12 ≤10 ≤9.18 6 发热量 Qgr,d MJ/kg ≥24.00 ≥21.00 ≥25.94 7 落下强度 % ≥80.0 ≥80.0 ≥80.0 |  |
| --- | --- |

续表3

表3-3 项目组成及主要建设内容表 类别 环评要求建设内容 实际建设内容 备 注 主体 工程 原料库 用于原料的储存，内设原料给料仓2个，皮带输送机2架，上料装载机1台， 40m×30m×12m 用于原料的储存，内设原料给料仓2个，皮带输送机2架，上料装载机1台， 40m×30m×12m 已建 研磨车间 用于原料的研磨， 内设磨粉机2台 用于原料的研磨， 内设磨粉机2台（一台备用） 已建 混捏成型烘干车间 内置设备有：螺旋给料机2台，双轴搅拌机2台，成型机3台，皮带输送机2架，热风炉2台，回转式烘干机1台， 20m×70m×12m 内置设备有：螺旋给料机2台，双轴搅拌机2台，成型机3台，皮带输送机2架，热风炉2台， 立式烘干机1台， 20m×70m×12m 已建，回转式烘干机更换为立式烘干机 成品缓冲仓 用于型煤产品的冷却， 钢结构，22m×22m×5m 用于型煤产品的冷却， 钢结构，22m×22m×5m 已建 成品库 用于不同规格型煤储存， 钢结构， 内置设备有：打包机4台，30m×90m×9m 用于不同规格型煤储存， 钢结构， 内置设备有：打包机4台， 30m×90m×9m 已建 辅助 工程 固废棚 用于临时储存热风炉灰渣 / 未建 公用 工程 供暖 热风炉产生的烟气余热用于生产车间及办公生活区供暖 热风炉产生的烟气余热用于生产车间供暖 仅用于 生产车间供暖 供水 府谷惠泉水务公司供给 府谷惠泉水务公司供给 已建 供电 由区域电网接入 由区域电网接入 已建 环保 工程 废气处理 研磨工段，设吸尘罩（2套）和布袋除尘装置（1套），废气经1根15m排气筒排放 研磨工段，设吸尘罩（2套）和布袋除尘装置（1套）， 废气经1根15m排气筒排放 已建 烘干尾气经布袋除尘器 +钠钙双碱法脱硫处理后 经20m高烟囱排放 烘干尾气经布袋除尘器+ 钠钙双碱法脱硫处理后 经20m高烟囱排放 已建 项目原料卸料在原料库内进行，原料库为钢结构密闭库房，内设置喷淋洒水装置1套 项目原料卸料在原料库内进行，原料库为钢结构密闭库房，内设置喷淋洒水装置1套 已建 原料转运采用 密闭廊道运输上料 原料转运采用 密闭廊道运输上料 已建 废水处理 项目无生产废水产生；项目厂区设防渗卫生旱厕，生活污水经沉淀处理后用于厂区绿化降尘等；设置容积为100m3雨水收集池1座 项目无生产废水产生；项目厂区设防渗卫生旱厕，设置容积为100m3雨水收集池1座 已建

续表3

续表3-3 项目组成及主要建设内容表 类别 环评要求建设内容 实际建设内容 备 注 环保 工程 噪声处理 设备入室、减振、 隔声、消声等 设备入室、减振、 隔声、消声等 已建 固废 热风炉炉渣及收尘灰 临时堆存于固废棚中， 作为建筑材料外售 热风炉炉渣及收尘灰， 作为添加剂回收综合利用 固废棚未建，炉渣、收尘灰作为添加剂回收利用 研磨工段布袋除尘器收尘灰返回混捏工序，回用于生产 研磨工段布袋除尘器收尘灰返回混捏工序，回用于生产 已落实 生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋处理 职工不在厂区食宿， 故无生活垃圾产生 / 绿化 厂区周围设置防护林带， 绿化面积2000m2 厂区周围设置防护林带， 绿化面积80m2 已建 表3-4 主要生产设备一览表 序号 名 称 规格型号 数量(台) 1 磨粉机 XSJ800×600型，粉碎能力25-55t/h 2 2 双轴搅拌机 450-4型 1 3 压球成型机 10YQ 3 4 立式烘干机 LB3600立式烘干机 1 5 热风炉 JDC-MF（2t/h） 2 6 引风机 Y5-48-10C 2 7 通风机 --- 4 8 定量包装机 --- 4 9 水泵 5 3.3 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表3-5。 表3-5 主要技术经济指标 序号 名称 单位 数量 1 产品 1.1 洁净型煤 万吨/年 9 2 主要原辅材料 2.1 兰炭末 吨/年 42067 2.2 无烟粉煤 吨/年 34418

续表3

续表3-5 主要技术经济指标 序号 名称 单位 数量 2.3 粘合剂 吨/年 6353 2.4 固硫剂（生石灰） 吨/年 3997 2.5 膨润土 吨/年 4398 2.6 新鲜水 立方米/年 900 3 运输总量 3.1 运入量 万吨/年 9 3.2 运出量 万吨/年 9 4 电 万度/年 194 5 年工作日 天 90 6 劳动定员 人 30 7 总投资 万 500 8 占地面积 亩 27.6 3.4 主要原辅材料 项目主要生产原料为无烟粉煤、兰炭末、粘合剂、固硫剂、膨润土等。兰炭末主要来自府谷县境内，无烟粉煤来源于宁夏石嘴山煤炭市场的无烟煤，原料来源可靠有保障，粘合剂、固硫剂（主要成分为生石灰）、膨润土主要从市场购入。粘合剂主要成分见表3-6，兰炭末、无烟粉煤主要成分见表3-7。项目原辅材料来源及用量见表3-8。项目主要原辅材料贮存方式及贮存量见表3-9。 表3-6 粘合剂成份表 成份 玉米糊化淀粉 水 数据 47% 53% 表3-7 原料主要成分表 类别 H2O Mad% 灰分 Aad% 挥发份 Vda% 全硫 St,ad% 固定炭 FCad% 兰炭末 ＜0.8 ＜10.02 ＜9.12 ＜0.23 ＞80.13 无烟粉煤 ＜0.8 ＜13.1 ＜4.93 ＜0.23 ＞81.42

续表3

表3-8 项目原辅材料来源及用量 序号 名称 单位消耗量 年用量 来源 1 兰炭末 0.467t/t产品 42067t/a 区域焦炭厂 2 无烟粉煤 0.382t/t产品 34418t/a 宁夏石嘴山煤炭市场 4 粘合剂 0.0706t/t产品 6353t/a 外购配料，使用时按比例混合后掺入原料兰炭末及无烟粉煤原料中混捏、成型 4.1 玉米糊化淀粉 47%粘合剂 2986t/a 配料外购 4.6 水 53%粘合剂 3367m3/a 府谷惠泉水务公司供给 5 固硫剂（生石灰） 0.044t/t产品 3997t/a 外购 6 膨润土 0.05t/t产品 4398t/a 外购 7 生产用电量 64.7度/t产品 194万度/年 区域电网 表3-9 主要原辅材料贮存方式表 序号 名称 厂内最大贮存量 厂内贮存方式 1 兰炭末 按一天的用量储存 467t 密闭原料库内储存 2 无烟粉煤 382t 4 粘合剂 / / 每天根据用量配制 4.1 玉米糊化淀粉 按两天的用量储存 33 外购时已用编织袋打包， 进厂后入专用辅料库房贮存 5 固硫剂（生石灰） 按一天的用量储存 44 外购时已用编织袋打包， 进厂后入专用辅料库房贮存 3.5 水平衡 （1）给水 项目用水由府谷惠泉水务公司供给，水源为净化后的黄河水，水质水量均可满足项目需要。项目用水主要为生产用水，新鲜水总用量为10m3/d（900m3/a）。 （2）排水 项目运营期间本身不产生生产废水。职工生活区位于富顺洗选煤厂院内，厂区设置卫生旱厕，无生活废水产生。

续表3

图3-4 项目水平衡图 单位：m3/d 3.6生产工艺流程 项目主要原料为粉煤和兰炭末，按一定比例配加粘合剂、固硫剂及膨润土，通过混捏、成型、烘干、冷却等工段生产出粒度均匀、反应活性强、热稳定性好、固硫性好的洁净型煤燃料，主要生产工艺叙述如下： （1）备料工段 ①原料配料工段 原料兰炭末为项目厂址周边兰炭厂生产过程中产生的副产品和下脚料，粉煤主要来源于宁夏境内的低硫无烟粉煤。原料兰炭末和无烟粉煤均经密闭箱式货车运输至原料库，由皮带输送机输送至研磨车间进行研磨，研磨后经密闭输送机运至密闭料仓储存。各系统物料均由封闭输送廊道输送。 ②粘合剂配料工段 取适量玉米糊化淀粉将其在配料仓中定量的水溶解后，混合成糊状加入混捏工段。 该工序产生的污染物主要为原料储存、研磨以及转运过程中产生的粉尘。 （2）混捏工段 备好的原料送至料仓，料仓底部设置自动定量给料系统，按照产品要求进行下料。配比好的原料由皮带输送机送至混捏系统。混捏系统选用混捏机进行原料粉的混捏搅拌，混捏机以串联形式进行布置，每台混捏机进行6～8分钟的搅拌捏合，使物料达到满足成型要求的物理指标。为原料更好的成型，原料在混捏机中加入定量的粘合剂、固硫剂、膨润土 混成糊状，进料、输送和搅拌过程全部自动控制。 该工序由于物料中添加水，且在厂房内作业，粉尘污染物产生很少，主要为设备运转产生的噪声。

续表3

（3）成型工段 混捏后物料由皮带输送机送至成型机给料装置，进入成型机的物料压制成不同产品规格的型煤，使之达到所要求的型煤强度，压制好的型煤经输送系统送至烘干机，在烘干机给料装置设置型煤筛分系统，将粒径小于产品规格要求的型煤由输送系统送至研磨重新研磨破碎。 该工序物料中含水率较高，粉尘产生量很少，主要为设备运转产生噪声。 （4）烘干系统 成型后的型煤送至烘干机，由烘干机自带布料器将型煤均匀分布在烘干机内，本项目烘干机以热风炉燃烧型煤产生的高温烟气混入部分冷空气后产生的热风与型煤直接接触作为热源，根据项目生产工艺要求将热源温度控制在120℃左右。成型后的型煤随烘干机以一定的速度运转，在烘干机中的平均停留时间为0.5h，型煤在热和风的双重作用下得到烘干，将型煤含水率控制在3%左右。 型煤烘干系统工艺原理见图3-5。 图3-5 型煤烘干系统工艺流程图 型煤在热风炉中燃烧所产生的废气主要成分有：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。热风炉高温烟气经烘干机降温后，水蒸汽同降温后的烟气经引风机引至20m高烟囱排出。 该工序主要为热风炉产生的烘干尾气和引风机运转时产生的噪声污染。 ⑸ 冷却系统：由于型煤的比热较大，在烘干机内的停留时间较长。在烘干机内烘干处理之后型煤产品的温度较高，需要对其进行冷却后方可包装入库。项目采用空气冷却的方式对烘干后的型煤产品进行冷却。 该工序的污染环节主要为引风机运转产生的噪声。

续表3

项目生产工艺流程及产污环节见图3-6。 图3-6 工艺流程及产污环节图

图3-1   项目地理位置图

图3-2   项目四邻关系图

图3-3 项目平面布置图

续表4

4.1 主要污染物及其治理措施 4.1.1 噪声污染源及其治理措施 项目噪声源主要各种磨粉机、搅拌机、成型机、引风机等设备运转时产生的噪声。 项目单位选用低噪声设备和封闭式生产，加强对设备维护并采取基础减震、厂房隔声、风机加装隔声罩、水泵出水管上接SD型柔性橡胶接头、安隔声罩等维护结构、合理布局、绿化等措施减轻噪声对环境影响。 4.1.2 固体废弃物污染源及其治理措施 职工生活区位于富顺洗选煤厂，不在厂区内食宿，故项目地无生活垃圾产生。 本项目的固体废物主要为热风炉灰渣和除尘灰、研磨工段除尘器收尘及设备运行、维修时产生的废机油。 热风炉炉渣及除尘灰，均作为添加剂，回收利用；研磨工段除尘器收尘，作为原料返回混捏工序，回用于生产；设备运行、维修时产生的废机油属于危险废物，厂区已设立专门存放危险废弃物（废弃机油）的暂存间，设立了危险废物存货台账，并设有明显标识，因项目运行期较短，暂未产生危险废物。 项目运行期固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况 4.2.1 环保设施投资 项目总投资500万元，环保投资80万元，占总投资的16%。项目环保设施维护费用为80万元/年，项目总投资、环保投资及环保设施维护费用均由企业自筹解决。项目环保投资见表4-1。

续表4

表4-1 环保设施投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 数量 费用 （万元） 大 气 污 染 物 原料库 粉尘 半密闭储棚 / 计入 主体工程 原料库地表硬化 / 设置喷淋洒水装置 1套 10 密闭廊道运输上料 / 研磨 粉尘 集气罩（2个）+布袋除尘器 +2.5m高排气筒 1套 15 热风炉 烟尘、SO2、NOX 布袋除尘器 1套 25 钠钙双碱法脱硫系统 1套 12m高烟囱 1根 运输车辆 粉尘 进出厂道路硬化、 运输车辆加盖蓬布 / 计入 主体工程 废 水 雨水 悬浮物 100m3初期雨水收集池 1座 10 噪 声 磨粉机 噪声 置于室内，基础做减振处理 和地沟等隔振结构 / 10 水泵 水泵出水管上接SD型柔性 橡胶接头、安隔声罩等维护结构，房间采用隔声门窗等 / 搅拦机、 成型机 置于室内，基础设减振垫， 设置隔声板 / 风机 置于室内，基础做减振处理， 进出风口安装F型阻抗复合式 消声器，风机连同电机 采用可拆卸式隔声罩 / 固 废 生活区 生活垃圾 / / / 热风炉 收尘灰、炉渣 回用于生产 / 计入 主体工程 危险废物 废机油 设立了危险废物存货台账， 并设有明显标识 / 生态 厂区周围设置防护林带，绿化面积80m2 / 10 合计 80 4.2.2 “三同时”落实情况 2017年6月，府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司编制该项目环境影响报告书，2017年8月30日，府谷县环境保护局对该项目的环境影响报告书进行了批复（府环发［2017］246号）。本项目属于新建项目，后

续表4

期环保设施与主体工程基本做到同时设计，同时施工，同时投产使用，贯彻落实了“三同时”制度的要求。 本项目根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，及时履行各项报批手续，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、设计、施工各项环保审批手续及有关资料齐全。环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。经现场勘查，项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表见表4-2。

续表4

续表4-2 项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表 类型 排放源 污染物名称 环评预期防治措施 实际落实情况 噪声 磨粉机 连续等效 A声级 置于室内，基础做减振处理和地沟等隔振结构 符合《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） 3类标准限值 选用低噪声设备和封闭式生产，加强对设备维护并采取基础减震、厂房隔声、风机加装隔声罩、水泵出水管上接SD型柔性橡胶接头、安隔声罩等维护结构、合理布局、绿化等措施减轻噪声对环境影响。 水泵 水泵出水管上接SD型柔性橡胶接头、安隔声罩等维护结构，房间采用隔声门窗等 搅拌机、 成型机 置于室内，基础设减振垫，设置隔声板 风机 置于室内，基础做减振处理，进出风口安装F型阻抗复合式消声器，风机连同电机采用可拆卸式隔声罩 水泵 水泵出水管上接SD型柔性橡胶接头、安隔声罩等维护结构，房间采用隔声门窗等 固体废物 热风炉炉渣、收尘灰 作为建筑材料外售 处置率100% 热风炉炉渣及除尘灰，均作为添加剂，回收利用。研磨工段除尘器收尘，作为原料返回混捏工序，回用于生产。 厂区已设立危险废物暂存间，设立了危险废物存货台账，并设有明显标识，因项目运行期较短，暂未产生危险废物。 因职工生活区位于东侧洗煤厂，不在厂区内生活，故项目地无生活垃圾产生。 研磨工段除尘器收尘 作为原料回用于混捏工序 危险废物 / 生活垃圾 垃圾箱收集后，送生活垃圾填埋场处置

表5 环评结论及批复要求

5.1 环评结论及建议 5.1.1 环评总结论 （1）建设项目概况 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目位于老高川镇李家石畔村，项目已建原料库、混捏成型烘干车间、成品库以及其他辅助设施等。项目总投资500万，其中环保投资为94.2万，占总投资的18.84%。项目环保设施维护费用为9.4万元/年。 （2）环境质量现状 ① 环境空气 评价区SO2、NO2、PM10浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。 ② 地下水 地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准。 ③ 声环境 项目区昼夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准，项目区声环境质量良好。 ④ 生态环境 评价区以沙生植被为主，物种较为单一，土壤沙化，常年风较大，水土流失严重，生态环境脆弱。 （3）污染物排放情况 ① 废气 烟尘排放量为0.8t/a、SO2排放量为3.5t/a、NOx排放量为9.9t/a、粉尘排放量为0.72t/a。 ② 废水 生产废水和生活污水综合利用，不外排。 ③ 固体废物 项目固体废弃物主要有热风炉灰渣、除尘器收尘及职工生活垃圾，均综合利用，处置率100%。 （4）主要环境影响及保护措施 ① 大气环境 项目产生的大气污染物主要为原料储存、研磨、转运及配料过程产生的粉尘、烘干

续表5

工序产生的尾气以及道路扬尘。 i 项目原料卸料在原料库内进行，在原料库内设4台通风机加强通风，以使库内保证良好的通风条件，环评要求项目在原料库内设置喷淋洒水装置1套，卸料过程中要加强洒水降尘措施，平时储存过程中定时洒水，将无组织粉尘量降到最低，采用皮带加罩运输上料，在采取上述措施后，项目原料库粉尘的排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3），对环境空气影响小。 ii研磨工序磨粉机密闭设置，在研磨车间设置吸尘罩，收集粉尘经布袋除尘器进行净化处理(除尘效率为99%)后由1根15m排气筒排放，可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中表4要求。 iii 热风炉燃用自产型煤，烟气经布袋除尘除处理后由20m高烟囱排放。经预测，项目运营期热风炉排放的烟尘、SO2、NO2排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准。 iv 加强交通运输管理，运输车辆限载限速，进厂道路采取硬化处理，定期洒水和清扫道路，降低运输扬尘影响。 ② 水污染防治措施 职工生活废水收集经沉淀池处理后，用于厂区抑尘或绿化，不外排，同时厂区设旱厕，定期干掏清粪，不会对地表水质产生影响。雨水经雨水收集池收集后用于厂区绿化、洒水抑尘。项目的运行对当地水环境影响较小。 ③ 噪声污染防治措施 项目生产设备选用低噪音设备，并采取降噪措施，经预测厂界噪声昼、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，对声环境影响较小。 ④ 固体废弃物防治措施 生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场处理。项目生产的工业固体废弃物主要为热风炉及除尘器收尘灰。热风炉炉渣及收尘灰临时堆存于固废棚中，作为建筑材料外售，作为建筑材料外售，妥善处置；研磨工段布袋除尘器收尘灰返回混捏工序，回用于生产，处置率达100%。

续表5

（5）结论 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目符合国家产业政策，在采取项目可研及环评提出的污染防治措施后，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内。从环境保护角度分析，项目建设可行。 5.1.2环评建议 合理规划厂区绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。 5.2 环评批复要求 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司： 你公司报送的关于《府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目环境影响报告表》收悉，8月1日，经我局审批领导小组会议审查研究，结合榆林市环境工程评估中心评估报告（榆环评函［2017］124号），现批复如下： 一、府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目，位于府谷县老高川镇李家石畔工业集中区（府谷县富顺洗选煤有限责任公司院内空地），占地面积18400m2。项目以无烟煤粉、兰炭末、粘合剂、固硫剂、膨润土等为原料，年产30万吨洁净型煤。主要建设内容包括储存车间、研磨车间、混捏成型烘干车间、成品库以及其他辅助设施。项目总投资为500万元，其中环保投资94.2万元，占项目总投资的18.84%。该项目环境影响评价文件未经审批即擅自建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处。你公司必须吸取教训，增强守法意识，杜绝环境违法行为再次发生 二、经审查，该项目在全面落实本《环境影响报告表》提出的各项污染物防治措施下，污染物可达标排放，从环境保护角度分析，我局同意你公司按照本《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施建设。 三、项目建设和运营过程中应做好以下工作。 1、项目原料库进行密闭，设通风、洒水装置；研磨车间粉尘经集气罩引至布袋除尘器净化处理后由15m高排气筒排放；热风炉使用自产型煤作燃料，烘干尾气收集后经布袋除尘器+钠钙双碱法脱硫处理后由20m高排气筒排放；运输车采用箱式车密闭装载运输；硬化进场道路及厂区道路，定期洒水和清扫。

续表5

2、项目设置雨水收集池一座；厂区设防渗旱厕，生活污水经沉淀池处理后用于厂区绿化，不外排。 3、项目要选用低噪声设备、通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 4、项目研磨工段除尘器收尘器收尘回用生产，热风炉炉渣和除尘灰收集后暂存于固废棚作为建筑材料外售，生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场同意处理。 四、项目污染物排放总量指标控制在：二氧化硫3.5吨/年的范围内，氮氧化物9.9吨/年的范围内，总量指标应通过排污交易的方式取得。 五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按照环境保护主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环保设施进行验收，验收合格后，方可正式投入运营。 六、环境影响报告表经批准后，工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该工程的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方可决定工程开工的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 七、该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作由府谷县环境监察大队组织实施。

表6  验收工作内容

6.1 验收监测内容 6.1.1噪声监测 噪声监测点位在厂区东、南、西、北厂墙外1米处各设1个监测点位点，测量昼间、夜间等效声级（Leq），连续监测2天。具体位置见图6-1，噪声监测内容见表6-1。 表6-1 监测点位、监测项目及频次 污染物类别 监 测 点 位 监 测 项 目 频 次 噪声 ▲1#、▲2#、▲3#、▲4# 厂界噪声 昼、夜间各1次，连续2天 6.1.2 固体废弃物检查内容 固体废弃物的调查内容主要包括：调查该项目产生的各种固体废弃物的产生量、贮存方式以及最终处置去向。 6.1.3 环境管理检查内容 环境管理检查主要包括以下内容： 环评批复及环评结论、建议的落实情况，建设项目“三同时”制度落实情况； （2）环境管理制度、环境保护机构、环保设施运行及维护情况； （3）建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故； （4）对厂界绿化情况的检查。

续表6

图6-1 监测点位示意图

表7

7.1验收监测质量保证与质量控制 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： 现场工况依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定，在达到设计能力75%以上情况下进行。 项目验收监测分析方法为我公司认证有效方法，监测分析方法见表7-1。 表7-1 监测分析方法和使用仪器 监测因子 分析及监测方法 监测分析仪器 检出限 厂界噪声 dB(A) GB 12348-2008 业企业厂界环境噪声排放标准 噪声频谱分析仪 HS6288B SNPA-YQ-050 30 （3）噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的规定进行。其中测量前后进行校准，校准示值偏差不大于0.5dB。仪器校验记录见表7-2。 表7-2 噪声分析仪校准结果 测量日期 校准声级（dB）A 备 注 测量前 测量后 差值 2017月11月15日昼间 94.0 94.1 0.1 测量前、后校准声级差值小于0.5 dB（A），测量数据有效。 2017月11月15日夜间 94.0 94.0 0.0 2017月11月16日昼间 94.1 94.0 0.0 2017月11月16日夜间 93.9 93.9 0.1 备注 校准装置为HS 6020型声校准器 （4）所有监测人员持证上岗，严格按照本公司质量管理体系文件中的规定开展工作。 （5）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。

表8 验收监测结果

8.1 验收监测期间运行工况 2017年11月15日至16日，对其进行了竣工环保验收现场监测，验收监测期间工况基本稳定，生产负荷情况见表8-1。 表8-1 验收监测期间生产负荷情况 日 期 设计生产能力 实际生产能力 验收监测期间实际生产量 工况负荷（%） 11月15日 1000吨/天 1000吨/天 850吨/天 85 11月16日 1000吨/天 1000吨/天 900吨/天 90 备注 项目设计生产能力为30万吨/年，年生产300天，实际生产能力为9万吨/年，年生产90天。 由表8-1可知，验收监测期间工况负荷达到设计能力的75%以上，满足验收监测工况负荷的要求。 8.2 噪声监测结果与评价 本次验收监测在厂界四周各设1个监测点位，监测结果见表8-2。 表8-2 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 11月15日 11月16日 昼间 夜间 昼间 夜间 ▲1# 东侧厂界 55.3 45.1 55.6 43.2 ▲2# 南侧厂界 53.3 43.0 55.1 44.5 ▲3# 西侧厂界 55.7 45.4 54.1 44.3 ▲4# 北侧厂界 58.5 43.3 58.1 45.0 3类标准 65 55 65 55 由表8-2知，验收监测期间，该项目厂界东、南、西、北侧昼间噪声范围在（53.3~58.5）dB(A)内，夜间噪声范围在（43.0~45.4）dB(A)内，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。 8.3 固体废弃物调查结果 职工生活区位于富顺洗选煤厂，不在厂区内食宿，故项目地无生活垃圾产生。 验收监测期间，现场调查项目固体废物主要为热风炉灰渣和除尘灰、研磨工段除尘器收尘及设备运行、维修时产生的废机油。

续表8

热风炉炉渣及除尘灰，均作为添加剂，回收利用；研磨工段除尘器收尘，作为原料返回混捏工序，回用于生产；设备运行、维修时产生的废机油属于危险废物，厂区已设立专门存放危险废弃物（废弃机油）的暂存间，设立了危险废物存货台账，并设有明显标识，因项目运行期较短，暂未产生危险废物。 详见表8-3固体废物处置一览表。 表8-3 固废处置一览表 固废种类 产污环节 固废属性 产生量（t/a） 实际落实情况 生产固废 热风炉炉渣 一般固废 200 热风炉炉渣及除尘灰，均作为添加剂，回收利用。 收尘灰 12 研磨工段 除尘器收尘 20 研磨工段除尘器收尘，作为原料返回混捏工序，回用于生产。 设备运行、维修 危险废物 0 厂区已设立危险废物暂存间，设立了危险废物存货台账，并设有明显标识。 生活垃圾 生活垃圾 一般固废 0 因职工生活区位于东侧洗煤厂，不在厂区内生活，故项目地无生活垃圾产生 8.4 环境管理检查内容 项目三同时落实情况 经现场勘查，府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目环评及批复要求以及落实情况见表4-2。 经检查，本项目根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关要求， 及时履行各项报批手续，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、设计、施工各项环保审批手续及有关资料齐全。环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。 （2）环保设施运行及维护情况 验收监测期间，本项目废水、噪声防治设备运行正常。该公司制定了相应的管理规章制度，有专人负责对环保设备运行情况进行检查及日常维护，确保环保设备正常使用。 （3）建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故 该项目在建设和试生产期间未发生扰民和污染事故。 对厂界绿化情况的检查 厂区周围设置防护林带，绿化面积80m2。

表9 结论与建议

9.1噪声监测结果 验收监测期间，该项目厂界东、南、西、北侧昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。 9.2固废调查结果 因职工生活区位于东侧洗煤厂，不在厂区内生活，故项目地无生活垃圾产生。 验收监测期间，固体废物满足《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《危险废物转移联单给管理办法》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2011）的要求。 9.3环境保护“三同时”执行情况及环境管理制度的建立及执行情况 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目在建设中基本落实了环评及环评批复要求；噪声治理设施均做到了与主体设备同步运行。建立实施环境管理体系。工程的审批手续已按环保要求基本完成，环境保护档案管理已相关要求建立。 9.4总结论 该建设项目履行了环境影响审批手续，在设计建设中能根据环境影响评价和环保局批复的要求进行环保设施的设计、建成，基本做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。基本满足了环评批复和环评建议、要求的要求。建议验收通过。 9.5 建议 1、加强各项环保设施运行管理，保证环保设施的正常运行，并认真做好环保设施运行记录。严格执行环保各项制度，确保各项污染物稳定达标排放。 2、加强生产运行管理和各种设备定期检查，保证主体生产设备连续、稳定、高效运转，对设备运行中存在的问题应早发现早解决，确保设备的运转率，保证车间各环节清洁，固废要及时清理回收。 3、加强对员工技能培训和管理，增强操作能力。建立环保责任制，加强环境管理，增强职工环保意识。 4、设备运行、维护过程中产生废机油为危险废物，经集中收集后，建议交由具有危废处置资质的单位处理。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：陕西浦安环境检测技术有限公司                  填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司 新建型煤项目 | 项目代码 | C4230 | 建设地点 | 老高川镇李家石畔村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 煤制品制造 | 建设性质 | √新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 30万吨/年 | 实际生产能力 | 年产9万吨 | 环评单位 | 榆林市环境科技咨询服务 有限公司 |
|  | 环评审批机关 | 府谷县环境保护局 | 审批文号 | 府环发〔2017〕246号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2016年7月 | 竣工日期 |  | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 新亚正兴机械制造安装有限公司 | 环保设施施工单位 | 新亚正兴机械制造安装有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 陕西浦安环境检测技术有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西浦安环境检测技术有限公司 | 验收监测工况 | 88 |
|  | 投资总概算（万元） | 500 | 环保投资总概算(万元） | 94.2 | 所占比例（%） | 18.84 |
|  | 实际总投资（万元） | 500 | 实际环保投资(万元） | 80 | 所占比例（%） | 16.0 |
|  | 废水治理 （万元） | 10 | 废气治理 （万元） | 50 | 噪声治理 （万元） | 10 | 固体废物治理 （万元） | / | 绿化及生态 | 10 | 其它 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 1800 |
| 运营单位 | 府谷县新亚新能源科技发展 有限责任公司 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2017.11.15~2017.11.16 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程 “以新带老” 削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增 减量(12) |
|  | 废 水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 化学需氧量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 石油类 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 废气 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 二氧化硫 | — | 21 | 850 | 0.074 | — | — | — | — | — | — | — | +0.074 |
|  | 烟尘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 工业粉尘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氮氧化物 | — | 74 | — | 0.252 | — | — | — | — | — | — | — | +0.252 |
|  | 工业固体废物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 与项目有关的 其他特征污染物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。                   2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件目录

附件1 建设项目竣工环境保护验收监测委托书

附件2 府谷县发展改革局《关于府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目予以备案的通知》（府发改发〔2014〕54号）

附件3 府谷县发展改革局《关于府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目变更建设内容的函》（府发改函〔2017〕56号）

附件4 府谷县环境保护局《关于府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目环境影响报告表的批复》（府环发〔2017〕246号）

附件5 府谷县新亚新能源科技发展有限责任公司新建型煤项目监测工况调查表

附图目录

附图1 厂区内环保设施及现场监测照片

# Text boxes

成品库区

北

项目地

10

▲2#

▲1#

3#▲

空地

空地

洗煤厂

▲4#

项目地

空地

图例：▲表示噪声监测点位

府谷惠泉水务公司供给

引风机

烟气

水蒸气

烟气

立式烘干机

炉渣

空气

热风炉

型煤

混捏工段

成品缓冲仓

烘干炉

研磨车间

原料棚

10

16.96

烘干工段

型煤产品

6.96

15.26

原料带入

布袋除尘器

脱硫塔

排气筒排放

吸尘罩+下饲式

布袋除尘器