府环发〔2018〕119号

府谷县环境保护局关于

陕西昊田集团煤电冶化有限公司

22×7.5万吨/年兰炭干熄焦及余热利用改造项目环境影响报告书的批复

陕西昊田集团煤电冶化有限公司：

你公司报送的《陕西昊田集团煤电冶化有限公司22×7.5万吨/年兰炭干熄焦及余热利用改造项目环境影响报告书》收悉，4月19日，经我局审批领导小组会议审查研究，结合榆林市环境工程评估中心评估报告（榆环评函〔2018〕15号），现批复如下：

一、该位于府谷县万家墩兰炭工业集中区，占地面积8053平方米。本项目对22台兰炭炉熄焦进行技改，改造内容为兰炭熄焦工艺由水捞焦改为半干法熄焦，取消兰炭烘干工序，改造后富余兰炭尾气一部分用于现有2×15MW发电项目，一部分尾气掺烧焦末新建设1×30MW发电项目，省环保厅以陕环评函〔2017〕120号文同意我局对该项目进行审批。项目总投资为13304万元，其中环保投资2510万元，占项目总投资的18.87%。该项目环境影响评价文件未经审批即擅自建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处。你公司必须吸取教训，增强守法意识，杜绝环境违法行为再次发生。

二、经审查，在完成土地和林地利用规划调整工作前提下，项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施可作为该项目实施的依据。

三、项目在技改和运营过程中应做好以下工作。

1、项目废气主要为150吨锅炉烟气，锅炉采用低氮燃烧器+SNCR法脱硝，烟气经布袋除尘器处理后，达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求，由60m高烟囱排放，并安装烟气在线监测系统。

2、项目主要废水为化学处理系统浓盐水、循环冷却系统冷却塔排污水和锅炉排污水，全部用作二期电厂脱硫系统补水，不外排。

3、项目要选用低噪声设备、通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

4、项目固废炉渣、粉煤灰、脱硫石膏送至本公司砖厂综合利用，利用不畅时运往渣场处置。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。必须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、环境影响报告表经批准后，工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该工程的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

七、该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作由府谷县环境监察大队组织实施。

府谷县环境保护局

2018年5月4日

抄送：市环保局开发科，政府办，发改局，住建局，国土局，林业局，榆林供电府谷分公司，新民镇政府，本局各领导。

府谷县环境保护局办公室 2018年5月4日印发

共印12份