建设项目基本情况

| 项目名称 | 府谷县亿锦煤焦有限责任公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 府谷县亿锦煤焦有限责任公司 |
| 法人代表 | 高文清 | 联系人 | 高林飞 |
| 通讯地址 | 陕西省府谷县老高川镇红草沟村 |
| 联系电话 | 13572685891 | 传真 | / | 邮政编码 | 719400 |
| 建设地点 | 陕西省府谷县老高川镇红草沟村 |
| 立项审批部门 | 府谷县发展改革局 | 备案文号 | 府发改发〔2017〕359号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C4120煤制品制造 |
| 占地面积 | 15.65亩（10431m2） | 绿化面积 | 2000m2 |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保投资 （万元） | 61.4 | 环保投资占总投资比例 | 12.28% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投 产日期 |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 1、项目特点 随着国家经济的高速发展，环境污染日益加重，原有粗放型、高耗能经济模式已不适应环境保护政策要求。利用焦煤末、粘合剂和固硫剂生产洁净型煤技术，不但有效解决了废料或地基燃料严重浪费以及成型难问题，而且也减轻了焦煤末直接运输造成的环境污染、资源的浪费。 型煤是一种或多种性质不同的煤炭按着本身特性经掺混一定比例的粘合剂、固硫剂，使其发热量、挥发份、固硫率等技术指标达到预定的数值，经过混配成型、烘干等工艺过程加工成具有一定几何形状和冷热强度并有良好燃烧和环保效果的固态工业或民用燃料。 目前，神府地区焦化企业较多，在生产中会产生15～18%的焦煤末下脚料，作为生产型煤的原料，具有质优、低成本的优势，是无烟块煤良好的替代品。神府地区遍布洗选煤企业，府谷县亿锦煤焦有限责任公司充分利用区域焦煤末的资源优势，决定在府谷县老高川镇红草沟村新建年产20万吨环保洁净型煤项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。因此府谷县亿锦煤焦有限责任公司于2017年11月20日委托太原核清环境工程设计有限公司对府谷县亿锦煤焦有限责任公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目进行环境影响评价。 接受委托后，我公司立即组织参评人员进行现场踏勘。根据现场调查，厂区南侧部分场地进行了地面硬化，参评人员对工程所处区域自然环境、社会环境进行了详细的调研考察和资料收集，收集了与项目有关的技术资料，通过分析项目的工艺流程，得出项目的主要污染物并计算出污染源强，分析了项目建成后对环境的影响，并提出污染防治的措施，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，在此基础上编制完成了《府谷县亿锦煤焦有限责任公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目环境影响报告表》（报审版），现交由建设单位报环保部门技术审查。 项目的分析判定 （1）项目与国家产业政策的符合性 本项目属于国家《中国洁净煤技术发展规划》中推广项目，依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》分析，项目属鼓励类（三、煤炭——4、型煤及水煤浆技术开发与利用），府谷县发展改革局府发改发〔2017〕359号文予以项目备案，项目符合国家产业政策。 选址合理性分析 项目位于府谷县老高川镇红草沟村，该地区有丰富优质的煤炭资源和各类企业，原料供应方便；项目南侧200m为神府一级公路（S301），交通运输便捷；项目区内无饮用水源保护区、风景名胜区及自然保护区。 根据“榆林市投资项目选址‘一张图’控制线检测报告”，本项目未触及生态红线，在严格实施环评提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对环境影响较小，项目选址可行。 （3）“三线一单”符合性分析 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 符合性 生态保护红线 项目位于府谷县老高川镇红草沟村，根据本项目榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告，本项目不触及生态红线。 环境质量底线 根据项目区环境质量现状，在监测期间，TSP、PM10、SO2、NO224小时平均浓度及SO2、NO21小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准；评价区等效声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。区域环境质量现状良好，根据环境影响分析，按照本评价要求的措施合理处置各项污染物，则本项目建设对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。 资源利用上线 本项目能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目为型煤制造，属于鼓励类，无负面清单。 二、项目概况 1、项目名称 府谷县亿锦煤焦有限责任公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目 2、建设性质 新建 工程规模 年产20万吨环保洁净型煤 4、工程建设内容 表1 项目组成表 类别 建设内容 主体工程 破碎筛分系统 位于原料库内，安装破碎机1台，筛分机1台，底部有1个缓冲仓，安装布袋除尘器 全部位于生产车间内，钢结构密闭式，总占地面积2750m2 混料系统 内置设备有：主副配料机2台，皮带输送机1台 成型系统 内置设备：双轴卧式搅拌机1台，制液搅拌机1台，双混压球机1台，成型机1台，皮带输送机3台 烘干系统 内置设备：引风机1台，热风炉1台，烘干机1台，除尘器1台，皮带输送机4台 包装车间 钢结构密闭式，内置设备有：包装机1台 冷却车间 钢结构密闭式，用于自然冷却型煤 辅助工程 固废棚 用于热风炉布袋除尘器收尘灰和热风炉灰渣临时储存，钢结构密闭式，面积100m2，最大堆存量80t，堆存周期50d，可满足临时堆存要求。 储运工程 原料棚 钢结构密闭式，焦煤末储存面积780m2，最大堆存量2500t，堆存周期4d，可满足连续生产需求。 成品库 钢结构密闭式，面积1080m2，内置设备有：成品料仓1台，最大堆存量4500t，堆存周期6d，可满足销售库存需求。 进场道路 自厂区大门至周边工业道路，路面宽6m，路基宽8m，路面结构采用25cm厚水泥混凝土，长200m。 场内道路 厂区内运输道路，路面宽3m，路面结构为25cm厚水泥混凝土面层，基层为20cm厚水泥稳定砂砾，30cm3:7灰土垫层，长1200m。 公用工程 供暖 热风炉产生的烟气余热用于生产车间及办公生活区供暖 供电 由红草沟村电网接入 办公 生活区 办公生活区占地面积1200m2，包括办公室、职工宿舍、食堂、旱厕等 供水 厂区周边水井 环保工程 废气 原料筛分破碎工段：设吸尘罩（1套）和布袋除尘装置（1套），废气经1根15m排气筒排放 烘干尾气：1台引风机+1套布袋除尘器+20m高烟囱排放 项目原料卸料在原料储存库内进行，原料储存库为钢结构密闭库房，内设1台通风机加强通风，内设置喷淋洒水装置1套。 原料转运采用皮带加罩运输上料 废水处理 项目无生产废水产生；生活污水经沉淀处理后用于生产； 雨水收集池雨水经沉淀后用于厂区绿化和降尘。 噪声处理 设备入室、减振、隔声等 固废 热风炉布袋除尘器收尘灰和热风炉灰渣临时堆存于固废棚中，作为建筑材料外售。 筛分破碎工段布袋除尘器收尘灰回用于生产。 生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 绿化 绿化面积2000m2 4、地理位置 府谷县亿锦煤焦有限责任公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目位于府谷县老高川镇红草沟村，地理坐标东经：110°36'54.21"、北纬：39°4'59.38"，项目地理位置见附图一。项目位于南北狭长沟谷内，南侧200m有进出场道路通往神府一级公路（省道301），区域交通便利；北侧为办公生活区，东西侧为黄土丘陵山峁，项目四邻关系见图1。 图1 项目四邻关系 5、占地及平面布置 （1）占地 项目位于府谷县老高川镇红草沟村，占地面积15.65亩（10431m2）。 （2）总平面布置 ①总平面布置原则 a、满足生产、物流及运输对总平面布置的要求。 b、合理组织货物运输对总平面布置的要求。 c、力求紧凑合理，节约用地。 d、符合现行设计标准、规范规定的防火、卫生安全距离。 ②总平面布置方案 总平面布置结合厂区地形，由西向东依次为生产车间、固废棚、原料库，生产车间采用流水式作业，包括混料系统、成型系统、烘干系统、冷却库、包装车间和成品库。在满足生产工艺要求的条件下，力求“安全、适用、经济”，做到场地利用率高、少占地的原则布置。根据项目工艺特点，厂区入口位于厂区西侧，整个厂区结构紧凑，布置合理。项目建设区与四周间距符合消防安全要求，厂内道路与生产及生活区域相连。厂区平面布置见附图2。 6、原料及产品方案 （1）原料 项目主要生产原料为焦煤末、粘合剂和固硫剂等。焦煤末主要来自当地焦化厂，区域内焦化厂分布广泛，原料来源可靠有保障，粘合剂和固硫剂（主要成分为生石灰）主要从市场购入。根据建设单位提供的拟采用焦煤末化验报告，焦煤末主要成分见表2。项目原辅材料来源及用量见表3。 本项目所用粘合剂成分主要为膨润土，从当地市场购入，粘合剂主要成分见表4。 本项目所用固硫剂成分主要为CaO，燃煤产生SO2与固硫剂反应生成CaSO4·2H2O↓（石膏），随炉渣一起排出炉外，可用于道路铺设和水泥制作的原料。项目产品质量要求符合《洁净型煤》（DB61/350-2004）甲类区质量要求，根据其要求，固硫剂的固硫率为＞50.0%。 表2 原料主要成分表 类别 H2OMad% 灰分Aad% 挥发份Vda% 全硫Stad% 固定炭FCad% 焦煤末 0.99 12.8 29.57 0.25 47.64 表3 原辅材料来源及用量表 序号 名称 吨产品消耗量 年用量 来源 1 焦煤末 0.78t/t产品 19.6万t/a 区域焦化厂 2 粘合剂、固硫剂 0.02t/t产品 0.4万t/a 外购 3 生产用电量 25kwh/t产品 500万kwh 区域电网 4 生产用新鲜水 0.05m3/t产品 1万m3/a 厂区周边水井 表4 粘合剂成份表 成份 膨润土 胶介质 吸水量 H2O 粒度 数据 ≥45% ≥30% ≥110% ＜15% ＜200目 （2）产品方案 项目产品质量要求符合《洁净型煤》（DB61/350-2004）甲类区质量要求，产品作为洁净民用型煤和作为燃料的工业型煤，规格为根据实际情况供需双方协议。产品质量指标见表5。 表5 产品质量指标 序号 质量指标 名称 符号 单位 甲类区 产品质量 1 干燥基全硫 St,d % ≤0.70 ≤0.3 2 固硫率 Rs % ＞50.0 ＞50.0 3 干燥基灰分 Ad % 24.00 ≤12 4 收到基低位发热量 Qnet,ar MJ/kg 21.50 21.50 5 灰熔融性 ST ℃ ＞1250 1250 6 全水分 Mt % ≤10.0 ≤3 7 干燥基挥发分 Vd % ≤10.0（餐饮用型煤） 20.00—26.00（燃煤锅炉用型煤） ≤10 8 跌落强度 SSx % ＞65.0 ＞65.0 9 冷压强度 SCC N/个 ≥440 ≥440 10 热稳定性 TS+6 % ＞55.0 ＞55.0 11 破碎率 Rp % ＜10.0 ＜10.0 12 疏水性 H h ≥72 ≥72 注：St,d、Rs、Ad、Qnet,ar、ST为强制性。 7、物料平衡及硫平衡 表6 物料平衡表 输入 输出 名称 数量（万吨/年） 名称 数量（万吨/年） 焦煤末 19.6万t/a 型煤 20 粘合剂、固硫剂 0.4万t/a 新鲜水 1 烘干水分 0.41 型煤残留水分 0.59 合计 21 合计 21 焦煤末中的含硫量：196000t×0.25%=490t/a 热风炉消耗型煤的硫含量：2000t×0.25%=5t/a 图2 项目硫平衡图 8、燃料 本项目烘干工序热源由120万大卡/小时热风炉提供，热风炉燃料为自产型煤，年耗型煤量约为2000t/a，运行时间为300d，24h/d。项目年总耗型煤量约为2000t/a。 9、生产设备 表7 主要生产设备表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 主副配料机 DLG4020 台 1 2 1#皮带输送机 B500-7M 台 1 3 双轴卧式搅拌机 JB4000 台 1 4 制液搅拌机 DF6040 台 1 5 双混压球机 XYQ500 台 1 6 成型机 10YQ 台 1 7 2#皮带输送机 B500-10.5M 台 1 8 3#皮带输送机 B500-8M 台 1 9 4#皮带输送机 B400-2M 台 1 10 引风机 Y4-73N014D 台 1 11 热风炉 JDC-M-1.4 台 1 12 除尘器 LN1800 台 1 13 5#皮带输送机 B400-8.5M 台 1 14 6#皮带输送机 B400-26M 台 1 15 7#皮带输送机 B650-12M 台 1 16 8#皮带输送机 B650-16M 台 1 17 包装机 LHG3608 台 1 18 筛分机 SZS520 台 1 19 破碎机 PEW1100 台 1 10、公用工程 （1）供电 附近电网提供。 （2）给水 项目用水厂区周边水井供给。项目运营期非采暖期新鲜水用量为35.38m3/d，采暖期新鲜水用量为34.88m3/d，全年用水量为10528m3/a。 1）生产用水 a、混捏工段 型煤生产混捏工段用水量10000m3/a，日用水量为33.33m3/d。 b、原料库抑尘 原料库内部设置喷淋洒水装置，面积为200m2，抑尘用水按1L/m2·次计算，则原料库抑尘用水为0.2m3/d，60m3/a。 2）生活用水 a、日常生活用水 根据建设单位提供资料，项目劳动定员30人，日常生活用水量按15L/（人·d）计，项目生活用水量为0.45m3/d。 b、餐饮用水 参照陕西省人民政府关于印发《陕西省行业用水》定额的通知（陕政发【2004】18号），餐饮用水定额为15L/（人·餐），本项目在厨房就餐人数为30人，按照2餐/（人·d）计算，则厨房用水量为0.9m3/d。 通过上述计算，本项目生活用水量为1.35m3/d，405m3/a。 绿化用水 绿化用水量按2L/m2·d计算，由于项目的绿化面积为2000m2，一年按200天计算，则绿化用水4m3/d，800m3/a。 （3）排水 项目运营期间本身不产生生产废水，生活污水排放量0.36m3/d（排水量按用水量的80%计），生活污水经沉淀处理后用于厂区绿化，不外排。 项目水平衡表见表8和表9，水平衡图见图3和图4。 表8 非采暖期项目水平衡表 名称 分类 用水 定额 使用 数量 用水总量 排水总量 备注（200天） m3/d m3/a m3/d m3/a 生活用水 日常生活用水 15L/人·d 30人/d 0.45 270 0.36 216 处理后，回用于生产 食堂用水 30L/人·d 35人/d 0.9 0.72 生产用水 混捏成型 / / 33.33 6666 0 0 / 其它用水 原料库抑尘 1L/ m2·d 200m2 0.2 40 0 0 蒸发 绿化用水 2L/m2·d 2000m2 4 800 0 0 合计 / / / 38.88 7776 1.08 216 / 表9 采暖期项目水平衡表 名称 分类 用水 定额 使用 数量 用水总量 排水总量 备注（100天） m3/d m3/a m3/d m3/a 生活用水 日常生活用水 15L/人·d 30人/d 0.45 135 0.36 108 处理后，回用于生产 食堂用水 30L/人·d 35人/d 0.9 0.72 生产用水 混捏成型 / / 33.33 3333 0 0 / 其它用水 原料库抑尘 1L/m2·d 200m2 0.2 20 0 0 蒸发 合计 / / / 34.88 3488 1.08 108 / 图3 非采暖期项目水平衡图 图4 采暖期项目水平衡图 （4）通讯 项目区处于电信、移动网络覆盖区，通讯便捷。为了确保全厂生产正常，办公室、控制室等处配备对外联络电话，配备无线对讲机为全厂生产调度及人员管理通讯工具。 （5）采暖 冬季由于生产车间热风炉烘干烟气温度较高，致使生产车间温度较高，无需供暖。 11、劳动定员与工作制度 项目劳动定员30人，其中生产经理3人，技术工程师4人，设备操作人员5人，炉前工3人，一线生产人员15人，分三班倒，每班8小时，年平均生产天数为300天。生产系统按车间、工段、班组编制。 12、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表10。 表10 主要经济技术指标 序号 名称 单位 数量 1 产品 1.1 环保洁净型煤 万吨/年 20 2 主要原辅材料 2.1 焦煤末 万吨/年 19.6 2.2 粘合剂、固硫剂 万吨/年 0.4 2.3 新鲜水 万立方米/年 1.0528 3 运输总量 3.1 运入量 万吨/年 20 3.2 运出量 万吨/年 20 4 电 万度/年 500 5 年工作日 天 300 6 劳动定员 人 30 7 总投资 万元 600 8 占地面积 平方米 15.65亩（10431m2） 9 绿化面积 平方米 2000 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目场地利用原同达利焦化厂建设用地，府谷县同达利焦化厂主要生产项目为机焦、焦油加工，生产规模为120万吨/年，于2007年12月关闭，同年对生产设施进行了拆除。现场踏勘发现，建筑物已全部拆除，场地内生产设施清理较彻底，无废弃设备、建筑垃圾、废原辅材料等堆存。经过走访调查，焦化厂营运期间，未发生过污染事故。 为了解原焦化厂对厂区土壤的影响情况，陕西中测检测技术有限公司对厂区重点污染点位土壤进行了监测，监测取样时间为2017年12月1日，监测结果见表11，监测结果表明，厂区土壤重金属和PH值符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中二级标准要求，厂区土壤中氰化物和苯并芘符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地筛选值要求，未受焦化厂污染。本项目厂区土壤层为黄绵土，厚度在1m以上，具有较好的防渗性能。因此，推断地下水未受污染。 综上所述，原化工厂“三废”得到较为妥善的处置，生产期间未发生污染事故，监测表明场地内土壤、地下水均未受到污染。因此，无遗留环境问题。 表11 原焦化厂调查结果表 项目 1#焦油渣、脱苯残渣等堆存点 2#原酸碱油品库区 标准 单位 0-20cm 20-60cm 60-100cm 0-20cm 20-60cm 60-100cm 汞 0.101 0.106 0.097 0.106 0.105 0.108 1.0 / 砷 8.12 8.22 8.16 7.68 7.75 7.76 25 mg/kg 铅 20.4 21.3 20.9 21.8 20.6 21.2 350 mg/kg 铬 5ND 5ND 5ND 5ND 5ND 5ND 350 mg/kg 镉 0.13 0.13 0.14 0.16 0.15 0.14 0.60 mg/kg pH值 8.14 8.11 8.06 8.22 8.16 8.20 ＞7.5 mg/kg 氰化物 0.132 0.129 0.131 0.125 0.122 0.125 135 mg/kg VOCs 0.008 0.008 0.007 0.007 0.008 0.006 / mg/kg SVOCs 1.76 1.58 1.77 1.85 1.62 1.74 / mg/kg 苯并芘 5.36×10-3 5.23×10-3 5.41×10-3 4.86×10-3 4.79×10-3 4.25×10-3 1.5 mg/kg 注：氰化物、苯并芘参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地形、地貌 项目位于府谷县老高川镇红草沟村，区域地貌属黄土高原丘陵沟壑区地貌，其特征是：沟壑密集，支离破碎，梁峁起伏而峁顶较圆，峁小梁短，地面切割较深。梁峁坡面侵蚀强烈，细沟及冲沟发育多呈“V”字形，沟谷流水侵蚀显著，水土流失严重。项目区属沟谷地貌。 2、气候特点 府谷县属中温带半干旱大陆性季风气候，冷暖干温四季分明；冬夏长；春秋短；雨热同期；日照时间长；辐射强；年差与日差气温变化较大；降水年际变化大；自然灾害旱、涝、霜、雹。年平均气温9.1℃；最热7月，月平均气温23.9℃；最冷1月，月平均气温零下8.4℃；气温年较差32.3℃。全年县太阳辐射总量为144.94千卡/平方厘米；可供作物利用的光能约占总辐射量的一半。多年平均日照为2894.9小时；日照率65%；农业活动主要季节的4至10月每月日照数都在230小时以上。初霜为10月5日；终霜为4月27日；无霜期177天。年平均降水量453.5毫米；降水主要集中在7至9月，占年降水量的67%。 3、工程地质 区域构造稳定，地震活动水平低。根据《中国地震动参数区划图》的划分，该区域地震动峰值加速值为0.068～0.074g，地震反应谱特真周期为0.48～0.55s，地震基本烈度为Ⅵ度。 4、水文特征 （1）地表水 府谷县水资源较为丰富，境内河流错综，沟壑密布。黄河流径县境东南边缘，境内主要河流有皇甫川、孤山川、勃牛川、清水川、石马川、十里长川、胡桥沟、大板兔沟、永兴沟、阳湾川、地界川木瓜川、红寺沟、黄羊城沟，全部属于黄河水系，但随着工业项目的发展，地表水资源呈下降趋势。 本项目评价区内分布有孤山川河支流，均为常年干沟。 （2）地下水 受气象、水文及地质地貌等因素影响，府谷县地下水资源较为贫乏。主要含水类型有第四系冲积层潜水、黄土层潜水、基岩风化带潜水、裂隙岩潜水和基岩裂隙承压水，且96.5%的可采资源集中在黄河漫滩及孤山川下游漫滩，其余地段开采利用条件较差。 第四系冲积层潜水：主要分布在黄河、孤山川及其它河流或大冲沟的浸滩地带，含水层为近代冲积的中、细砂及砂卵石层，不同程度含有泥质。 黄土层潜水：主要分布在西、北部的部分梁峁地区，其下部常系以新第三系红土层作为垫层而形成含水层，于梁峁边缘的沟脑地带形成泉水泻出。 基岩风化带潜水：主要为裂缝水，在基岩上部30～50米深度内，岩性较为松软，裂隙的张开性及连通性较好，地下水接受补给的条件和径流条件也较好，因而常为地下水的富集地带，在本县境内，基岩以中生界侏罗系延安组最为发育，由中、细砂岩泥叶岩及煤层组成，厚度达234.88m，分布范围占85%以上。 裂隙岩溶水：含水层为中奥陶系峰组，在黄河岸边的林阴会一带分布，裸露区面积0.3km2，为白云质石灰岩，厚度大于60m，富含裂隙溶洞水，并具承压性。 基岩裂隙承压水：含水层埋藏深度为当地侵蚀面以下40～50m，本县处于陕北中生代盆地的东北部，基岩一套河湖相岩系，组成向北西方向平缓倾斜构造，富水程度较贫乏，但水质较好。 （3）场地水文条件 根据收集的资料，项目评价区内的地下水主要为黄土层潜水和基岩风化带潜水，地下水主要受大气降水补给，其次为地表水补给，总体来看，该区域属于地下水贫水区。 场区水文地质条件简单，地下水主要受大气降水补给，其次为地表水补给。含水层岩性以粉细砂、细砂及中粗砂，富水性微弱，受古地形的制约，地下水沿西北向东南沟谷径流排泄。由于地势较为陡峭，水利坡度大，流速较快，不易形成富集带，总体由西北向东南沟谷方向径流，沿地下孔隙、裂隙通道向东北侧排泄或自然蒸发。 项目区地下水化学特征主要受地理环境及补给、径流、排泄条件的控制。区内浅层潜水一般为水的物理性质较好的中性淡水，矿化度低，水质良好。而基岩承压水随深度增加，沉积时代变老，地下水运动速度变慢，交替不畅，水化学类型由简单到复杂，即由重碳酸盐逐渐向硫酸盐和氯化盐转化，矿化度逐渐升高的规律。 5、土壤 评价区土壤类型以黄绵土为主。黄绵土又叫黄土性土壤，因其土质疏松、绵软、色泽而得名。府谷县黄绵土面积138.89万亩，占总土地面积的28.93%，广泛分布在每个乡村的梁峁坡地和川道高阶地上，是本县主要农业土壤之一。它是在马兰黄土母质上经长期耕种熟化、侵蚀、沉积共同作用下而形成的。该土壤发育很弱，无明显的土壤剖面，其基本性状与黄土母质十分相近，如土质疏松软绵，通气性和耕作性好，透水性强，具强石灰性，有机质含量低，一般不超过1%，全氮量也低。撂荒后有机质与全氮量会有所增加，而磷、钾含量同黄土母质仍相似。依据成土条件和土壤机械组成，黄绵土可分为绵沙土和黄绵土两个亚类。 6、动植物 评价区植被稀少，基本上为沙生类植物。评价区内野生动物较少，有野兔、鸟类等；饲养家畜家禽有羊、猪、驴、牛和鸡等，无特殊生态价值、物种保护价值的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于榆林市府谷县老高川镇红草沟村。本次环境质量现状委托陕西中测检测科技有限公司于2017年12月1日～12月7日对区域蛇沟岔村环境空气、厂区周边和西耳村地下水、厂界四周声环境质量进行了现状监测，具体监测点位分布见附图3。并引用陕西精益达安全环保技术服务有限公司于2017年3月9日至15日对水窑沟村的环境质量现状监测数据。 1、环境空气质量 （1）监测点位 本次环境空气质量现状监测点位位于蛇沟岔村，并引用陕西精益达安全环保技术服务有限公司于2017年3月9日至15日对水窑沟村的环境空气质量监测数据。，监测点位与项目区位置关系见表12。 表12 监测点位与拟建项目位置关系表 序号 监测点位 相对于厂址方位与距离 方位 距离 1 水窑沟村 NE 1.00km 2 蛇沟岔村 SW 0.11km （2）监测项目 监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP。 （3）监测时间 陕西中测检测科技有限公司于2017年12月1日～2017年12月7日对评价区环境空气质量进行了监测。 （4）监测方法：采样及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境监测技术规范》进行。具体方法见表13。 表13 监测项目及分析方法 监测项目 分 析 方 法 方法来源 检出限 SO2 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 1h平均值：7μg/m3 24h平均值：4μg/m3 NO2 Saltzman法 GB/T15435-1995 1h平均值：5μg/m3 24h平均值：3μg/m3 PM10 重量法 HJ618-2011 10μg/m3 TSP 重量法 GB/T15432-1995 1μg/m3 （5）监测结果分析及评价 TSP、PM10、SO2和NO2环境质量现状监测统计结果列于表14-17。 表14 SO2环境质量现状监测统计结果 监测点位 1小时平均 24小时平均 浓度范围 (ug/m³) 最大浓度（ug/m³） 最大浓度占标率（%） 浓度范围 (ug/m³) 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 水窑沟村 8-30 30 6.00 14-18 18 12.00 蛇沟岔村 15-54 54 10.80 19-49 49 32.67 标准 500 150 表15 NO2环境质量现状监测统计结果 监测点位 1小时平均 24小时平均 浓度范围 (ug/m³) 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 浓度范围 (ug/m³) 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 水窑沟村 25-60 60 30.00 31-43 43 53.75 蛇沟岔村 26-85 85 42.50 36-69 69 86.25 标准 200 80 表16 PM10环境质量现状监测统计结果 监测结果 监测点位 24小时平均 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 水窑沟村 95-113 113 37.67 0 蛇沟岔村 33-106 106 70.67 0 标准 150 表17 TSP 24小时平均浓度统计表 监测结果 监测点位 24小时平均 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率% 超标率（%） 水窑沟村 148-195 195 65.00 0 蛇沟岔村 146-192 192 64.00 0 标准 300 由表14～17可知，在监测期间，各监测点TSP、PM1024小时平均浓度，SO2、NO2 1小时平均浓度及24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，环境空气质量现状较好。 2、地下水环境质量 （1）监测点位 本次评价地下水环境质量监测点位为厂区附近饮用水井和西耳村水井，并引用陕西精益达安全环保技术服务有限公司于2017年3月12日对水窑沟村的地下水环境质量监测数据，监测点位与项目区位置关系见表18，相关参数见表19。 表18 监测点位与拟建项目位置关系表 序号 监测点位 相对于厂址方位与距离 方位 距离 1 水窑沟村水井 NW 1.00km 2 厂区附近饮用水井 / / 3 西耳村水井 SE 1.09km 表19 地下水监测期间参数统计表 监测日期 监测点位 水温（℃） 井深（m） 水位标高（m） 水位埋深（m） 2017.3.12 1#水窑沟村水井 8.0 22 1185 21 2017.12.1 2#厂区附近饮用水井 14.9 80 1205 29 3#西耳村水井 16.0 110 1235 52 （2）监测项目 本次监测项目为：PH、氨氮、悬浮物、硝酸盐、高锰酸盐指数、砷、硫化物、石油类共8项。与监测同步测量井深、水位、水温等。监测一次。 （3）监测时间 陕西中测检测科技有限公司于2017年12月1日对评价范围内厂区和西耳村的地下水质量现状进行监测。 （4）监测结果与评价 地下水监测结果见表20。 表20 地下水质监测结果表 监测点位 监测项目 pH值 悬浮物mg/L 高锰酸盐指数mg/L 氨氮 mg/L 硝酸盐 （以N计） mg/L 砷mg/L 硫化物 mg/L 石油类mg/L 1#水窑沟村水井 7.31 10 1.4 0.171 0.396 3.0×10-4ND 0.005ND 0.01ND 标准指数 0.21 / 0.47 0.86 0.02 / / / 达标情况 达标 / 达标 达标 达标 达标 / / 2#厂区附近饮用水井 8.16 4ND 1.01 0.023 3.8 0.007ND 0.005ND 0.01 标准指数 0.77 / 0.34 0.12 0.19 / / / 达标情况 达标 / 达标 达标 达标 达标 / / 3#西耳村水井 8.14 4ND 0.95 0.025 4 0.007ND 0.005ND 0.02 标准指数 0.76 / 0.32 0.13 0.20 / / / 达标情况 达标 / 达标 达标 达标 达标 / / 标准 6.5～8.5 / 3.0 0.2 20 0.5 / / 监测结果表明，厂区饮用地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准，评价区地下水水质现状较好。 3、声环境质量 （1）监测点位 在项目东、南、西、北侧共设4个噪声监测点，监测点位见附图3。 （2）监测时间及方法 2017年12月1日陕西中测检测科技有限公司对项目区域进行了噪声监测，具体时间为昼间10:00-11:00，夜间22:00-23:00，监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》进行。监测当日气象条件较好，天空晴朗，无大风等不利气象因素影响。 （3）评价标准 采用GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （4）监测结果与评价 噪声监测结果见表21。 表21 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 噪声监测点 监测结果 昼间 夜间 Leq Leq 1＃北厂界 46.3 39.6 2＃东厂界 45.8 40.5 3＃南厂界 47.5 41.6 4＃西厂界 49.1 43.7 由上表可以看出，厂界噪声监测昼间声级范围为45.8～49.1dB(A)，夜间声级范围为39.6～43.7dB(A)，项目区声环境质量各监测点噪声值均满足GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准。 5、生态环境质量 项目拟建地植被覆盖度一般，土壤有一定程度的沙化，加之当地四季多风，容易造成水土流失，因此生态环境比较脆弱。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据评价人员现场调查，本项目以建设项目所在地周围居民的身体健康为主要环境保护目标。经评价对工程排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标见表22。环境保护目标图见附图四。 表22 环境保护目标及敏感点 环境要素 保护目标 方位 距离（km） 保护要求 环境空气 蛇沟岔村 W 0.112 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准 水窑沟村 NW 1.00 畔沟村 NW 1.60 红草沟村 SW 1.90 牛沟村 SW 2.09 西耳村 S 1.13 大圪垯梁村 S 1.19 刘家地峁村 S 1.85 蛇口峁村 E 1.87 桃卜梁村 NE 2.46 地下水 区域地下水环境及周边水井 GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准 声环境 厂界外1m GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 生态环境 土壤、植被 场地周围 GB15618-1995《土壤环境质量标准》二级标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 环境空气质量评价执行GB3095—2012《环境空气质量标准》的二级标准。 表24 环境空气质量标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 1 二氧化硫（SO2） 24小时平均 150 μg/m3 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 24小时平均 80 1小时平均 200 3 颗粒物（PM10） 24小时平均 150 4 总悬浮颗粒物（TSP） 24小时平均 300 2、地表水 地表水环境质量评价执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 表25 地表水环境质量标准标准限值 单位：mg/L 项目序号 项目 Ⅲ类 1 pH 6～9 2 COD 20 3 BOD5 4 4 溶解氧 5 5 砷 0.05 6 硫化物 0.2 7 石油类 0.05 3、地下水 地下水环境质量评价执行GB/T14848—93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 表26 地下水质量分类指标 项目序号 项目 Ⅲ类 1 pH 6.5～8.5 2 硝酸盐（以N计）（mg/L） ≤20 3 氨氮（mg/L） ≤0.2 4 高锰酸盐指数 ≤3.0 5 砷mg/L ≤0.5 4、声环境 声学环境质量评价执行GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准。 表27 环境噪声限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2 60 50 5、生态环境 生态环境执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》中二级标准。 表28 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 项目 pH值 Cd Hg As Pb Cr Zn Ni 标准值 6.5～7.5 ≤0.30 ≤0.50 ≤25 ≤300 ≤200 ≤250 ≤50 ＜6.5 ≤0.30 ≤0.30 ≤30 ≤250 ≤150 ≤200 ≤40 ＞7.5 ≤0.60 ≤1.0 ≤20 ≤350 ≤250 ≤300 ≤60 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 大气污染物排放执行GB20426—2006《煤炭工业污染物排放标准》表4、表5中规定的限值。 表29 煤炭工业大气污染物排放值 污染物 生产设备 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 颗粒物 80mg/m3或设备去除效率＞98% 表30 煤炭工业大气污染物排放值 污染物 监控点 作业场所 煤炭工业所属装卸场所 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场 无组织排放限值/（mg/m3） （监控点与参考点浓度差值） 无组织排放限值/（mg/m3） （监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 1.0 工业窑炉废气执行GB9078—1996《工业窑炉大气污染物排放标准》表2、表4中的二级标准。 表31 工业窑炉大气污染物排放标准 炉窑类别 适用区域 烟尘排放浓度 （mg/Nm3） SO2排放浓度 （mg/Nm3） 排气筒最低允许高度（m） 干燥炉、窑 二类区 200 850 15 2、水污染物 项目产生的生活污水经隔油、沉淀处理后，综合利用绿化、洒水，不外排。 3、噪声 厂界噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类区标准。 表32 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2 60 50 施工噪声执行GB12523—2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》中标准限值。 表33 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 标准限值 70 55 4、固体废弃物 固体废物执行GB18599—2001《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》有关要求，生活垃圾排放执行CB16889—2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中有关要求。 5、其他标准 其他要素，按国家有关规定要求执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水不外排，根据工程的工艺特征和排污特点、所在区域环境质量现状、以及当地环保部门的要求，本项目总量控制指标为SO2、NOX。项目建成后，热风炉烟气污染物排放量为SO2：4.0t/a，NOX：4.5t/a。 因此本项目需申请总量为：SO2：4.0t/a，NOX：4.5t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程及产污环节（图示）： 1、施工期 项目施工期对环境的影响主要表现为： 图5 施工流程及产污环节图 2、运营期 项目主要原料为焦煤末，按一定比例配加粘合剂、固硫剂和水，通过破碎筛分、混料、成型、烘干、冷却包装等工段生产出粒度均匀、反应活性强、热稳定性好、固硫性好的型煤燃料，主要生产工艺叙述如下： （1）原料储存系统 原料焦煤末为项目厂址周边焦化企业生产过程中产生的副产品和下脚料，原料经密闭箱式货车运输至原料库，原料经筛分破碎处理后粒度小于30mm作为型煤生产的原料。 该工序产生的污染物主要为原料储存、筛分破碎以及转运过程中产生的粉尘。 （2）混料系统 备好的原料送至料仓，料仓底部设置自动定量给料系统，按照产品要求进行下料。配比好的原料由皮带输送机送至混捏系统。原料在混捏系统内进行搅拌捏合，达到成型要求的物理指标后，送入成型系统。为使原料更好的成型，在混料系统中加入定量的粘合剂和水，进料、输送和搅拌过程全部自动控制。 该工序由于物料中添加水，且在厂房内作业，粉尘污染物产生很少，主要为设备运转产生的噪声。 （3）成型系统 混捏后物料由皮带输送机送至成型机给料装置，进入成型机的物料压制成不同产品规格的型煤，使之达到所要求的型煤强度，压制好的型煤经输送系统送至烘干系统，在烘干系统给料装置设置型煤筛分系统，压型机产生的碎物料由返料皮带返回混料系统，与原料再次混合重新混捏。 该工序物料中含水率较高，粉尘产生量很少，主要为设备运转产生噪声。 （4）烘干系统 成型后的型煤送至烘干机，由烘干机自带布料器将型煤均匀分布在烘干机内，本项目烘干机以热风炉燃烧型煤产生的高温烟气混入部分冷空气后产生的热风与型煤直接接触作为热源，根据项目生产工艺要求将热源温度控制在150℃左右。成型后的型煤随烘干机内的链条机沿轴向以一定的速度移动，在烘干机中的平均停留时间为0.5h，型煤在热和风的双重作用下得到烘干，将型煤含水率控制在3%左右。 型煤在热风炉中燃烧所产生的废气主要成分有：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。热风炉高温烟气经烘干机降温后，水蒸汽同降温后的烟气经引风机引至布袋除尘器经20m高烟囱排出。 该工序主要为热风炉产生的烘干尾气和引风机运转时产生的噪声污染。 （5）冷却打包系统 由于型煤的比热较大，在烘干机内的停留时间较长。在烘干机内烘干处理之后焦煤产品的温度较高，需要对其进行冷却后方可包装入库。项目采用空气冷却的方式对烘干后的型煤产品进行冷却。冷却后的产品进行打包后方可入库。产品储存于成品库中。 项目生产工艺流程及产污环节见图6。 图6 工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 1、施工期 1、施工废气 施工废气主要为施工期地基开挖、场地平整、建材装卸、车辆行驶等作业产生的扬尘和汽车尾气等。 2、施工废水 施工期产生的废水主要是搅拌砂浆、润湿建筑材料、清洗施工设备所产生的少量生产废水和施工人员排放的少量生活污水。生产废水的主要污染物为SS等；生活污水的主要污染物为COD和SS等。 3、施工噪声 施工期间噪声来源于装载机、升降机、运输车辆等工程机械产生的噪声。 4、施工固废 建设期间排放的固体废物主要为表层土剥离物、建筑垃圾和生活垃圾等。 5、生态环境 工程施工期生态影响主要表现为植被破坏和水土流失影响。施工建设必然要压占、破坏施工作业带内土地上的植被，对生态环境产生一定影响。 2、运营期 1、大气污染源：原料储存、转运、配料及型煤筛分过程产生的粉尘；热风炉产生的烘干尾气；原辅料、产品道路运输扬尘； 2、水污染源：无生产废水产生，产生员工生活污水； 3、噪声污染源：筛分机、粉碎机、成型机、引风机等生产设备运转时产生的噪声； 4、固体废物：主要为除尘器收尘灰、热风炉的炉渣、职工生活垃圾等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 烘干废气 | SO2 | 19.32 | 4.0 | 19.32 | 4.0 |
|  |  |  | 烟尘 | 645 | 133.62 | 6.45 | 1.34 |
|  |  |  | NOX | 21.74 | 4.5 | 21.74 | 4.5 |
|  |  | 筛分破碎工序 | 粉尘 | 有组织 | 5354 | 173.47 | 53.54 | 1.73 |
|  |  |  |  | 无组织 | / | 43.2 | / | 1.3 |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水 | 化学需氧量悬浮物、氨氮 | 324t/a | 0 |
| 固体废物 | 运营期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 集中收集后送生活垃圾处理场处理 |
|  |  | 破碎除尘器收尘 | 煤尘 | 171.6t/a | 返回混捏工序，回用于生产 |
|  |  | 烘干除尘器收尘 | 粉煤灰 | 132.28t/a | 作为建筑材料外售 |
|  |  | 热风炉 | 炉渣 | 446t/a |  |
| 噪声 | 运营期 | 搅拌机、压球机、引风机等 | 机械噪声 | 75～95dB（A） | 60~80dB（A） |
| 主要生态影响： 项目在建设过程中对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期土建工程扰动和破坏地表，侵占土地、破坏植被、造成水土流失，但随着建设期的结束，通过一系列措施将会使项目周围的生态环境得到改善，对生态环境的影响将会逐渐减弱。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 工程施工期对环境的影响主要表现为：新建构筑物施工过程中产生的废气、扬尘对大气环境的影响；施工过程中产生施工废水、生活污水对水环境的影响；施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾对景观和植被的影响；施工过程中产生的机械噪声对声环境的影响。 根据工程特点，本项目施工期间的主要环境污染因素来源于场地清理、土地平整、土石方挖填、施工机械、土建等环节。按污染种类分废气、废水、废物和噪声。从环境污染影响程度分析，建设期清理场地，对地表破坏较为严重，施工作业产生的扬尘、噪声对对环境影响较大，废水和固废对环境的影响相对较小。 施工期对环境的影响持续时间较短，这些影响大多是短暂的可逆的。施工期环境污染特征见表34。 表34 施工期环境污染特征 分类 影响来源 污染物 影响范围 影响程度 扬尘 运输、土方挖掘 TSP 施工场所及下风向 严重 废水 生活污水、生产废水 COD、SS 施工、生活场所 一般 固废 生活垃圾、建筑垃圾 固废 施工、生活场所 一般 噪声 运输、施工机械 噪声 施工场所及厂界四周 较严重 生态 场地清理 土石方 施工场所 较严重 1、环境空气影响分析 本项目施工期间不设施工营地和临时办公营房，且施工期较短，系租用项目周边民房。 施工过程中厂房建设和各种管道敷设等过程，其土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中，都会有部分抛洒，并经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气；另外运输建筑材料和工程设备的汽车尾气，也会对环境空气造成一定影响，现对扬尘污染进行分析。 项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程，其它过程如场地平整及车辆运输造成的地面扬尘，因产生量相对较小，较为分散且受自然条件影响较大，本评价报告中对其产生量不作定量评述。 施工期所用物料主要有砖、石子、砂、水泥及石灰（白灰）。砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；项目所用石灰（白灰）主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在2000～200μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；硅酸盐水泥的粒径一般0.7～91μm，一般气象条件下容易起尘，为主要粉尘、扬尘污染源；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因含水率较高，且多为块状或大粒径结构，只要及时清运出场不堆存，一般情况下不易起尘；地基开挖土方含水率一般较高，不会因长期堆积表面干燥而起尘。因此，主要考虑水泥在装卸及堆存、使用过程中的产尘情况。 针对施工期扬尘较严重的环境问题，工程在施工期拟采取如下控制措施。 ①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在主施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。围护高度可按略高于建筑物高度设置为宜。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。车辆进出、装卸时应用水将轮胎冲洗干净。 ④使用商品混凝土。 ⑤在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 ⑥对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 总之，只要加强管理、切实落实好上述措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水与施工废水。生活污水为盥洗废水，水量较少可直接用于地面扬尘，施工期采用防渗旱厕，定期消毒、清掏用于农肥。 在施工工地周围开挖排水明沟，将收集的施工废水汇集到泥浆沉淀池（沉淀池容积大于日排放施工废水量）。经沉淀处理后的废水其上清液可用于次日工程养护和机具清洗，使废水得到回用，减少施工废水排放。这样既节约了水资源，又减轻了地表水环境的污染。 3、固体废物影响分析 施工过程中开挖土方大部分用于地基回填，其余用于垫高低洼地，无弃土外运。固体废弃物主要来源于施工期的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，均属一般固体废物。 对施工过程中产生的建筑垃圾送往政府指定场所处理。生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运至附近的垃圾中转站，均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 4、噪声环境影响分析 ①主要施工设备及其噪声源强 工程施工期间，噪声来源于高噪声设备产生的机械噪声和空气动力性噪声，主要产噪机械设备有挖掘机、振捣机、装载机、升降机等。 类比调查，施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表35。由表35可以看出，施工机械对声环境影响最大的噪声源强达90dB(A)。 表35 主要施工机械及其声源强 序号 施工机械 噪声dB(A) 声源性质 1 装载机 90 间歇性 2 挖掘机 90 3 平地机 88 4 运输车辆 90 5 振捣机 88 6 升降机 86 ②噪声预测及施工边界确定 施工机械中除各种运输车辆外，其它施工机械可视为固定声源，将固定声源作为点声源处理。在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； r——预测点距离声源的距离，m； r0——参考位置距离声源的距离，m。 施工设备噪声的距离衰减情况见表36。 表36 主要施工噪声值随距离的衰减情况 距离（m） 1 10 50 100 200 300 400 标准dB（A） 装载机 90 70 56 50 44 40.5 38 昼间：70 夜间：55 挖掘机 90 70 56 50 44 40.5 38 平地机 88 68 54 48 42 38.5 36 运输车辆 90 70 56 50 44 40.5 38 振捣机 88 68 54 48 42 38.5 36 升降机 86 66 52 46 40 36.5 34 ③施工噪声影响缓解措施 根据上述计算结果分析可知，项目在100m处的噪声值符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中施工场界噪声限值要求。采用相应的措施可以减小施工噪声对周围环境影响。 a.从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 b.合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12:00～14:00、22:00～6:00期间施工。 c.采用距离防护措施：在不影响施工情况下噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距敏感点较远处，同时对固定机械设备尽量入棚操作。 d.采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 e.施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入时应低速、禁鸣。 f.建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 g.施工单位应与施工场地周围居民维持好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得群众的理解和支持。 5、生态环境影响分析 项目工程建设开挖与占地，将改变地表形态，破坏地表植被，引发水土流失。施工期比较短暂，对周围生态环境的影响相对轻微，且该影响是可逆的。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。因此，施工期对项目区的生态环境影响是可以接受的。 施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施的落实，施工期环境影响将得到有效控制。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）原料储存、转运及配料产生的无组织粉尘 项目原料卸料在原料库内进行，原料库为钢结构密闭式库房，在卸料过程中会产生一定量的粉尘，对环境空气产生影响。环评要求原料严禁露天堆放，采用全封闭式储存，仅留有车辆进出口用帆布遮盖，防止焦煤末堆存过程中VOCs和颗粒物无组织挥发和扩散对人体健康造成损害；在原料库内设1台通风机加强通风，以使库内保证良好的通风条件，减轻粉尘、焦煤末VOCs对操作人员的影响；原料库内喷淋洒水装置1套安装在卸料处，在卸料过程中要加强洒水降尘和及时清扫措施，喷淋洒水装置均匀分布在原料棚内，平时原料储存过程中定时洒水，将无组织粉尘量降到最低。采取以上措施后，这些环节产生的废气排放将会减至较小，不会对周围环境产生显著影响。 类比府谷县瑞隆煤化有限公司新建20万吨/年环保洁净型焦项目竣工环境保护验收监测报告，原料库无组织粉尘排放浓度最大为0.237mg/m3，排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3），对环境空气影响较小。 （2）筛分破碎工序产生的粉尘 项目生产工序过程中原料周转量大，类比府谷县瑞隆煤化有限公司新建20万吨/年环保洁净型焦项目竣工环境保护验收监测报告，排气筒粉尘最大排放浓度53.54mg/m3，废气量为4500m3/h（3240万m3/a），则排气筒粉尘排放速率为0.24kg/h（1.73t/a），取集尘罩收集效率80%，布袋除尘器除尘效率99%，则原料筛分破碎粉尘产生量为30kg/h，即年粉尘产生量为216t/a。 筛分破碎工序20%的粉尘量逸散到产尘点周围空气中，则无组织粉尘产生量为6kg/h，即年粉尘产生量为43.2t/a，经洒水降尘（除尘效率90％）和车间封闭措施（降尘70%）后，无组织粉尘排放量为0.18kg/h，即年粉尘排放量为1.3t/a。 环评要求项目采取洒水降尘的同时，在筛分机与粉碎机产尘点上方分别设置集尘罩(捕集率80%)，收集粉尘经布袋除尘器进行净化处理（除尘效率为99%）后由1根15m排气筒排放。有组织粉尘排放量为1.73t/a，排放浓度为53.54mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4（低于80mg/m3）要求。 总粉尘产生量：216t/a；有组织粉尘排放量：1.73t/a，排放浓度：53.54mg/m3；无组织粉尘产生量：43.2t/a，无组织粉尘排放量：1.3t/a。 表37 破碎工序粉尘产生排放情况 污染源 产生情况 除尘效率% 排放情况 产生量 t/a 风机量万m3/a 产生浓度mg/Nm3 排放量t/a 排放浓度mg/Nm3 排放速率 kg/h 破碎 有组织 173.47 3240 5354 99 1.73 53.54 0.24 无组织 43.2 / / 90 1.3 / / 《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006） / / ＞98 / 80 / 综上所述，项目产生废气在采用相应措施后，污染物均能达标排放，不会对周围环境空气产生明显影响。 （3）烘干工序尾气 项目烘干工序由一台直燃式燃煤热风炉（JDC-M-1.4）1.4MW热风炉提供，热风炉燃烧型煤产生的高温烟气作为热源。正常生产时，热风炉使用自产的型煤作为燃料。热风炉中型煤发生燃烧所产生的烟气经烘干机利用热量后，烘干机烘干尾气由一台引风机引至布袋除尘器除尘（除尘效率为99%）后由1根20m高的烟囱排放，热风炉年运行300d/a，24h/d。年耗型煤量为2000t/a。 ①热风炉烟气量计算： 烟气总量： Vy=Q×QyL×η/（140-20）×C×ρ Vy---实际烟气量，m3/a； Q---燃烧型煤量，取2×106kg/a； QyL---燃煤低位发热量，kJ/kg，取21500kJ/kg； η---热效率，取75%； --空气比热容，取1.004kJ/kg·K； ρ---空气密度，取1.293kg/m3。 计算得，Vy=20702万m3/a。 热风炉从20℃升至140℃，产生烟气量为20702万m3/a，即28753m3/h。 烟气流向图 ②烟尘计算： 锅炉中烟尘初始产生量 G烟尘=B×A×dfh G烟尘---烟尘初始产生量，t/a； B---耗煤量； A---灰份％，取12.8%； dfh---烟气中烟尘占灰份的百分含量，取15%； 计算得，G烟尘=38.4t/a。 型煤在烘干过程中也会产生烟尘，类比项目所在地周边同类型同规模项目，此项烟尘产生量为95.22t/a，则热风炉产生的总的烟尘量为G总=133.62t/a，产生浓度=（133.62/207020000）×109=645mg/m3。 本项目拟采取布袋除尘器除尘，除尘效率99%，除尘措施后烟尘排放量： G排=G总×（1-η） G排---除尘后烟尘排放量，t/a； η---除尘效率，取值99%。 计算得，排放量=133.62×（1-0.99）=1.34t/a；排放浓度=645×（1-0.99）=6.45mg/m3。 ③SO2计算： Gso2=2×0.8×B×P×S B—耗煤量，t； S—燃煤硫分，0.25%； P—燃料中硫转化为SO2的转化率，型煤固硫率为50%，P值取50%； 计算得，Gso2=4.0t/a；SO2产生浓度=（4/207020000）×109=19.32mg/m3； ④氮氧化物计算： 类比“府谷县瑞隆煤化有限公司新建20万吨/年环保洁净型焦项目竣工环境保护验收监测报告”氮氧化物总量排放4.5t/a，则热风炉氮氧化物产生浓度为（4.5/207020000）×109=21.74mg/m3。处理后烟气经1根20m烟囱排放，热风炉废气污染物产生及排放情况见表38。 ⑤类比条件说明 府谷县瑞隆煤化有限公司新建20万吨/年环保洁净型焦项目位于府谷县田家寨镇水口村，占地面积15亩。2016年5月，府谷县瑞隆煤化有限公司委托榆林市环境科技咨询服务部编写完成了《府谷县瑞隆煤化有限公司20万吨/年环保洁净型焦项目环境影响报告表》，2016年6月，府谷县环境保护局以府环发〔2016〕78号文对该项目报告书予以批复。项目于2016年7月开始建设，2017年3月建成运行。2017年3月21日-22日，府谷县环境监测站对府谷县瑞隆煤化有限公司20万吨/年环保洁净型焦项目进行了现场监测与检查，并按监测及检查结果编制了《府谷县瑞隆煤化有限公司新建20万吨/年环保洁净型焦项目竣工环保验收监测报告》。 环境特征：本项目建设地点为府谷县老高川镇红草沟村，类比项目建设地点为府谷县田家寨镇水口村，环境特征相似； 规模、性质：本项目与类比项目同为新建规模同为20万吨/年环保洁净型煤项目； 热风炉：本项目与类比项目选用热风炉为直燃式燃煤粉热风炉（JDC-MF），每小时输出120万大卡热量，燃用原料均为自产型煤，烘干温度均为140℃； 污染物排放：本项目与类比项目排放污染物同为烟尘、二氧化硫、氮氧化物； 环保措施：本项目与类比项目热风炉均安装布袋除尘器环保措施，烟气经20m高烟囱排放。 表38 热风炉废气污染物排放情况 废气量（万m3/a） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 20702 SO2 烟尘 NOX SO2 烟尘 NOX SO2 烟尘 NOX SO2 烟尘 NOX 19.32 645 21.74 4.0 133.62 4.5 19.32 6.45 21.74 4.0 1.34 4.5 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 850 200 — — — — 由表37可知，热风炉大气污染物排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 （4）冷却过程无组织粉尘 项目型煤烘干后，产品的温度在50~60℃，送至冷却库中对产品进行自然冷却，冷却效果能够满足产品包装的要求。 在型煤产品冷却过程中，会产生少量的无组织粉尘。由于冷却过程在封闭的仓库内，且冷却过程的无组织粉尘在空气中处于下沉状态，不会对周围环境产生显著影响。 （5）道路运输扬尘 项目原辅料及产品均由汽车运输。项目年运输总量达20万吨，每天进出货物量平均为666.67吨，每辆汽车载重能力按40吨计，每天车辆运输频次为17车次，按每天工作24小时计，则每小时平均运输频次为0.7车次，每78分钟即有一辆载重货车行驶。 项目物料运输采用汽车运输，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，车辆行驶产生的扬尘量按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m3。 本项目车辆在厂区行驶距离按320米计，运输空车重约10.0t，重车重约40.0t，以速度20km/h行驶，在不同路面情况下的单辆汽车的扬尘量见表39。 表39 汽车扬尘量 单位：kg/km·辆 路况车况 0.1（kg/m） 0.2（kg/m） 0.3（kg/m） 0.4（kg/m） 0.5（kg/m） 0.6（kg/m） 空车 0.205/0.041 0.342/0.068 0.465/0.093 0.581/0.116 0.684/0.137 0.787/0.157 重车 0.521/0.104 0.868/0.174 1.181/0.236 1.476/0.295 1.737/0.347 1.998/0.400 注：表中结果为1km尘量/200m尘量。 从上表可以看出，硬化平坦、潮湿路面，车辆的起尘量最小，沙土干燥路面起尘量最大，是前者的3.8倍；空车起尘量为载重后的2.5倍。每辆车厂内起尘量最小起尘量为0.041kg，当路况为干燥沙土路时起尘量为0.157kg。因此，评价要求对320m长的进厂道路和厂区道路进行硬化处理，路面进行洒水抑尘及清扫，以减少道路扬尘污染。 汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2～30m范围内的影响较大(见表39)。为降低对沿线的扬尘污染影响，环评要求运输车辆必须采用箱式车密闭运输，减少物料洒漏；并注意道路的维护，对进厂道路及时洒水清扫，减少扬尘污染；同时要求运输车辆在进场前定时冲洗，以减少车辆运输过程产生扬尘，在进厂道路两侧植造高大乔木组成的防尘林带，以降低道路扬尘对道路两侧植被及环境空气的影响。 表40 汽车行驶时道路扬尘扩散浓度计算结果 距离(m) 道路表面物料量（kg/m3） 0.1 0.15 0.2 0.25 2 0.0928 0.1228 0.1501 0.1774 5 0.0891 0.1180 0.1442 0.1704 10 0.0836 0.1106 0.1352 0.1598 15 0.0787 0.1041 0.1273 0.1504 20 0.0743 0.0984 0.1202 0.1421 25 0.0704 0.0932 0.1139 0.1346 30 0.0669 0.0886 0.1082 0.1279 有实验表明，车辆行驶的道路每天实施洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，抑尘效果明显。本项目运输量较大，若管理不善将造成较大的道路扬尘、污染道路两侧环境。总之，项目应对工业场地及进厂道路进行硬化，保持路面完好，经常洒水抑尘、并配专人清扫，洒水和清扫次数及洒水量视具体情况而定，可将道路扬尘污染降到最低程度。 2、地表水环境影响分析 项目无生产废水排放。厂区建设防渗旱厕，生活污水主要为职工盥洗废水和餐饮废水，产生量为1.35m3/d，排放量为用水量的80%，则排放量为1.08m3/d，工作日按300天计算，年排放量324t/a，经2m3隔油池和2m3沉淀池处理后用于生产，不外排，不会对区域水环境产生影响。 图7 生活污水处理工艺 3、地下水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定，项目为Ⅲ类项目，项目区地下水环境敏感程度为较敏感。因此，本次地下水环境影响评价工作等级确定为三级。项目评价等级确定见表41。 表41 地下水评价工作等级判据表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 本项目 项目地下水所在区域属于较敏感，类别属Ⅲ类项目，确定地下水评价等级为三级。 （2）水文地质条件 根据收集的资料，项目评价区内的地下水主要为黄土层潜水和基岩风化带潜水，地下水主要授受大气降水补给，其次为地表水补给，总体来看，该区域属于地下水贫水区。 场区水文地质条件简单，地下水主要授受大气降水补给，其次为地表水补给。含水层岩性以粉细砂、细砂及中粗砂，富水性微弱，受古地形的制约，地下水沿西南向东北沟谷径流排泄。由于地势较为陡峭，水利坡度大，流速较快，不易形成富集带，总体由西南向东北沟谷方向径流，沿地下孔隙、裂隙通道向东北侧排泄或自然蒸发。 项目区地下水化学特征主要受地理环境及补给、径流、排泄条件的控制。区内浅层潜水一般为水的物理性质较好的中性淡水，矿化度低，水质良好。而基岩承压水随深度增加，沉积时代变老，地下水运动速度变慢，交替不畅，水化学类型由简单到复杂，即由重碳酸盐逐渐向硫酸盐和氯化盐转化，矿化度逐渐升高的规律。 （3）地下水影响分析 项目所在区域地下水赋存条件、入渗补给条件相对较差，正常情况及事故情况下均无废水直接排放，项目生产区域、污水收集池等在工程设计时均采用具有较好防渗或防漏效果的装置设备，装置内排水管道均采用密封、防渗材料，正常情况下生产废水循环使用，对地下水影响较小。 但从客观上分析，本项目生产过程中南面存在着设备的无组织泄露以及其它方式的无组织排放，这些废水可能通过渗漏作用对厂址区域地下水产生污染。根据类比调查，无组织泄露潜在区通常主要集中在收集池、管网接口处。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成逸流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，一般短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放（如沉淀池无组织泄漏等），一般较难发现，长期泄露可对地下水产生一定影响。如果建设期施工质量差或建成投产后管理不善，都有可能产生废水的无组织泄露，造成地下水的污染，特别是同一地点的连续泄露，造成的水环境污染会更严重。因此在本装置设计、施工和运行时，必须严格控制厂区废水的无组织泄露，杜绝厂区存在长期事故性排放点源的存在。拟建工程设计时，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成收集池和管线泄露，加强污水产生、输送、收集等设施的防渗措施，在生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查，保护地下水环境质量。 4、声环境影响分析 （1）噪声声源与源强 项目噪声源主要各种皮带输送机、粉碎机、筛分机、搅拌机等设备运转时产生的噪声，项目采取基础减震和厂房隔声等措施控制噪声，设备本身噪声级在75～95dB(A)，噪声污染源及防治措施见表42。 表42 拟建工程噪声污染源及污染防治措施 噪声源 设备 数量（台） 源强dB(A) 治理措施 治理后dB(A) 备注 筛分破碎车间 筛分机 1 90 置于室内，基础做减振处理，旁边安装吸声板 75 室内 粉碎机 1 90 75 生产车间 皮带输送机 7 75 加强管理，室内操作，基础减震，定期维护，隔声吸声 60 机械噪声，连续 混捏系统 搅拌机 1 75 60 成型系统 成型机 1 75 60 压球机 1 75 60 烘干系统 引风机 1 95 基础做减振处理 80 预测点选择在厂址厂界四周，东西南北各1个点。场区各噪声预测点位置分布见表43。 表43 噪声预测点位置 噪声源位置 声源名称 噪声源距各预测点距离（m） 西场界 北场界 东场界 南场界 筛分破碎系统 筛分机、粉碎机 40 50 24 96 生产车间 皮带输送机 25 50 15 85 混捏系统 搅拌机 20 50 46 85 成型系统 成型机 35 53 35 85 压球机 40 53 30 85 烘干系统 引风机 37 62 23 62 （2）噪声污染预测 1）计算公式 按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下： 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的模式进行预测。 ①室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： （1） 式中：－噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 如果已知噪声源的声功率级，且声源置于地面上，则： （2） 将（2）代入（1）得： （3） ②总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： （4） 式中：T－计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M－室外声源个数；N为室内声源个数； －T时间内第i个室外声源的工作时间； －T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 2）预测结果 本项目的噪声预测结果见表45。噪声预测等声级线图见附图五。 经上述分析和预测，由预测结果可知：本项目在厂界四周的声源贡献值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，评价认为经采取环保措施后，本项目对周围环境影响很小。 表44 厂界噪声影响预测结果表 位置 噪声源 北厂界 西厂界 东厂界 南厂界 声源贡献值dB（A） 39.72 40.71 40.12 33.36 评价标准dB（A） 昼间 60 夜间 50 3）关心点噪声预测 蛇沟岔村所处声环境功能区为2类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本次评价通过对本项目西南厂界距离112m的蛇沟岔村噪声贡献值叠加噪声背景值后的预测值来评价关心点蛇沟岔村声环境质量。表5给出了蛇沟岔村噪声现状值、噪声贡献值和噪声预测值。 表45 项目蛇沟岔村的噪声贡献值统计表 噪声源 设备 数量（台） 源强dB(A) 距离蛇沟岔村（m） 蛇沟岔村噪声贡献值dB(A) 筛分破碎车间 筛分机 1 75 211 28.51 粉碎机 1 75 212 28.47 生产车间 皮带输送机 7 60 199 14.02 混捏系统 搅拌机 1 60 178 14.99 成型系统 成型机 1 60 189 14.47 压球机 1 60 190 14.42 烘干系统 引风机 1 80 177 35.04 蛇沟岔村噪声贡献值叠加 / / / 表46 项目蛇沟岔村的噪声预测统计表 关心点 距离厂界（m） 噪声现状值 噪声贡献值 噪声预测值 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 蛇沟岔村 112 昼间 49.1 36.74 49.35 60 夜间 43.7 36.74 46.02 50 由表46可见，本项目投产后，关心点蛇沟岔村昼间和夜间噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，故本项目噪声排放不会对当地声环境质量造成明显影响。 4）噪声防护距离 《以噪声污染为主的工业卫生防护距离标准》（GB/T18083-2000）规定了以噪声污染为主的工业企业与居住区之间所需卫生防护距离，其中卫生防护距离定义为产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。本项目噪声源通过加强管理、室内操作、基础减震、定期维护、隔声措施后噪声源强可削减至60~80dB（A）。根据《以噪声污染为主的工业卫生防护距离标准》（GB/T18083-2000）表1中3~4，型煤加工厂噪声源强80~90dB（A）卫生防护距离设定为50m，本项目最近的敏感点蛇沟岔村距离破碎筛分车间为225m，且有山峁相隔，因此噪声卫生防护距离50m内无敏感点，本项目的建设符合噪声卫生防护距离的要求。 5、固体废物影响分析 项目固体废弃物主要有：热风炉灰渣、除尘器收尘及职工生活垃圾。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按平均每人每天0.5kg计算，项目定员30人，生活垃圾年产生量为4.5t/a，集中收集后送生活垃圾处理场处理。 （2）除尘器收尘 ①破碎工段布袋除尘器收集的除尘灰 该部分除尘灰为216.67×80%×99%=171.6t/a，主要成分为焦煤末，作为生产原料直接回用于混料车间。 ②型煤烘干系统布袋除尘器收集的除尘灰 该部分除尘灰133.62×100%×99%=132.28t/a，主要成分为粉煤灰，作为建筑材料外售周边企业。 （3）热风炉炉渣 根据类比府谷县瑞隆煤化有限公司新建20万吨/年环保洁净型焦项目，为同类型同规模项目，热风炉炉渣产生量为446t/a，作为道路铺筑材料外售周边企业。 6、生态环境影响 本项目运营后，对项目区生态环境影响主要来自道路运输产生的扬尘污染，由于项目所在区域气候干燥多风，车辆在运输过程中会带来扬尘污染，对生态环境和人群健康会产生一定的不利影响；同时生产设备及运输噪声对周围栖息的动物会产生一定的干扰。在原料运输过程中，所有运输车辆采用密闭箱式货车运输，可在一定的程度上减轻运输造成的污染。项目所在地周边无国家及地方重点保护的动植物。 因此总体来看，项目正常运行时对生态环境产生的不利影响是可以接受的。 三、运营期污染防治措施： 1、大气污染防治措施 （1）原料储存、转运及配料产生的无组织粉尘：项目原料卸料在原料库内进行，原料库为钢结构密闭库房，在卸料过程中会产生一定量的粉尘，对环境空气产生影响。环评要求项目在原料库内设置喷淋洒水装置和通风机各1套，卸料过程中要加强洒水降尘措施，平时储存过程中定时洒水，将无组织粉尘量降到最低。在采取上述措施后，项目原料库粉尘的排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3）。 （2）筛分破碎工序产生的粉尘 ①项目筛分破碎工序处理措施 项目生产工序过程中原料周转量大，环评要求项目采取洒水降尘的同时，在筛分机与粉碎机产尘点上方分别设置吸尘罩(捕集率不低于80%)，收集粉尘经布袋除尘器进行净化处理(除尘效率为99%)后由1根15m排气筒排放，可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4要求。无组织排放的粉尘经喷淋洒水降尘后浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值即1.0mg/m3以下。另外，布袋除尘器布设应充分考虑场地条件，与筛分系统结构紧凑，减少占地。 ②项目筛分破碎工序处理措施可行性分析 本项目原料选用当地焦化厂粒径较小的下脚料，本项目的筛分破碎工序只是进行进一步的加工，设备相对较小，其筛分破碎区域面积较小，筛分破碎工序在此区域内进行。筛分机与破碎机产尘点上方设置集尘罩，废气通过管廊由一台引风机引至布袋除尘器经布袋除尘器净化处理后由一根15m排气筒排放，可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4要求。因此，采用集气罩＋引风机+布袋除尘器+15m排气筒排放措施基本可行。 （3）烘干工序尾气 ①项目烘干工序尾气处理措施 烘干尾气采用引风机+布袋除尘器（除尘效率为99％）+20m高烟囱排放，项目运营期热风炉排放烟尘浓度为6.45mg/m3、SO2排放浓度为19.32mg/m3、NOX浓度为21.74mg/m3，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 ②烘干工序尾气达标排放的可行性分析 项目热风炉燃料为自产型煤，工艺要求烘干工序以热风炉产生的高温烟气同时混入大量冷空气后产生的热风为热源，经烘干机利用热量后的烟气与大量空气由大功率引风机引至布袋除尘器经20m高排气筒排放。因为烟气中掺杂有空气，空气过剩系数较大，且项目年燃用型煤燃料较小，项目运营期热风炉排放的烟尘、SO2、NO2排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。因此，烘干尾气采用引风机+布袋除尘器+20m高烟囱排放措施基本可行。 （4）道路扬尘污染防治 项目运营时汽车频繁运输对道路沿线和厂区会带来扬尘污染。道路扬尘主要来源于工业场地内的道路、进场道路的车辆行驶产生的扬尘，道路抑尘应采取道路抑尘与车辆抑尘相结合的方法。 ①项目进厂道路及厂区运输道路必须硬化处理，道路两侧植造乔灌木组成的防尘林带，降低道路扬尘对环境的影响。 ②运输车辆装载物料必须采取箱式车密闭运输，减少抛洒碎屑，同时要求车辆进场前定时冲洗；并对进场车辆应进行统一管理，限载限速；物料装卸环节设置喷洒水装置，以减少扬尘污染。 ③对厂区及进厂道路应派专人负责，维护保持良好的路面状况，并及时对路面进行洒水和清扫。 综上，项目运营期大气污染防治措施可行。 2、地表水污染防治措施 项目运营期无生产性废水排放。生活污水经2m3隔油池和2m3沉淀池处理后用于厂区绿化，不外排。 府谷县水资源相对短缺，合理有效利用水资源将是本区工业可持续发展的基础，因此建设单位必须树立节水意识，设置足够容积的集水池，收集厂区雨水沉淀后用于绿化、洒水抑尘，降低初期雨水直接外排对水环境的影响。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目集水池容量确定如下： 雨水量采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下： 式中：q—暴雨强度，l/s·ha； P—重现值，年； t—降雨历时，min； 雨水设计流量：Q=Ψ·q·F 式中：Ψ—径流系数 F—汇水面积，hm2 P取值1年，t取值30min，Ψ取值0.6，F为0.6hm2（有效收集雨水面积） 经计算，一次(以30min计)强降水厂区收集水为56.42m3，初期雨水收集池容积应设置为60m3，可确保项目在强降雨状态下废水不外排。本项目厂区地形为北高南低、南北狭长形，初期雨水收集池设置在厂区内南侧地形低点处可使雨水通过地势漫流汇入雨水收集池。因此，初期雨水收集池容积、位置设置合理。 3、地下水污染防治措施 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定地下水环境保护措施和对策。 ①源头控制措施 a、本项目所产生的污废水全部采用成熟、可靠、合理的技术进行处理和回用，全部做到零排放，从源头上控制污染物的产生量； b、设计及施工过程中，严把质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层缺陷及运行失误而造成收集池泄露。 ②分区防控措施 根据地下水导则中表7，分为一般防渗区和简单防渗区。 a、一般防渗区：主要为生活污水沉淀池、初期雨水收集池。 要求采用碎石垫层压实处理，保证基础的稳定性，池体采用C30钢筋混凝土进行浇筑，池体内壁采用20mm厚的防水水泥砂浆，池体一次浇筑完成，控制浇筑温度并保证砼浇筑的连续性和密闭性，具备良好的防渗性能。 b、简单防渗区：主要为各车间地面，生产区道路进行硬化即可。 ③地下水环境监测与管理 将距离厂区下游最近的水井设置为地下水监控井，功能为厂区生产及生活水源井，做为地下水环境影响跟踪监测点，主要监测第四系潜水含水层水质。 监测项目为PH，高锰酸盐指数、SS、亚硝酸盐、硫酸盐，氯化物以及金属离子。运营期间，每季度监测一次。 建设单位应设专人负责地下水的监测工作，并按照要求及时分析整理原始数据，进行监测报告的编写工作，按照有关规定及时建立地下水监测信息档案。 综上所述，项目水污染防治措施可行。厂区防渗图见附图5。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声污染防治，主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，采取以下措施： （1）选用低噪声设备，在设备选择上选择加工精度高、装配质量好的设备，从声源上控制噪声水平。 （2）对于设备振动噪声，考虑隔声减振，机座加隔振垫（圈）或设减振器，在机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等技术；对风机等产生的空气动力性噪声，在设备的气流通道上加装消音器。 （3）在噪声传播途径上采取措施加以控制，尽可能地将高噪声设备置于室内，值班室、仪控室等凡有人值班场所，其墙、门、窗采取隔声措施，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （4）在厂区总平面布置时，将产生强噪声的车间与生活区及厂界保持足够距离；同时对厂区及其周围进行绿化，这样既可美化环境又可降低噪声。 5、固体废弃物防治措施 （1）生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 （2）项目生产的工业固体废弃物主要为除尘器收尘、热风炉灰渣。破碎工段除尘器收尘返回生产工序，回用于生产；烘干工序热风炉除尘器收尘与热风炉灰渣暂存于固废棚中，表面用帆布覆盖，作为道路铺筑材料外售，妥善处置，处置率达100%。 6、生态保护措施及预期效果 项目区主要土地覆盖类型为沙生植被，处于人类开发活动范围内，无原始植被生长和珍贵野生动植物存在。区域生态系统敏感程度较低，应采取绿化补偿、景观改善、水土流失等生态保护措施，合理布局和完善区域生态格局，提高区域生态系统功能。 环评要求在生产区结合各种生产设施的特点进行绿化，如在综合办公楼前、宿舍楼栽植观赏性较强的树木、花、绿篱，并辅以绿地；道路的绿化以种植行道树为主，选择适宜当地的树种乔木如：河北杨、旱柳、樟子松，榆树、槐树等，灌木如：沙柳、沙棘、柠条、沙蒿等进行栽种，形成道路两侧的绿化带；加强厂区绿化，在厂区周围建设高大乔木绿化林带。 环境管理 本项目属于生产型项目，在生产过程中的环境管理内容包括以下几点： 1、认真贯彻执行《环保法》，实行生产，把环保工作落到实处； 2、谁主管、谁负责，责任到人，分级管理； 3、对环保设备定期养护，发现问题立即处理； 4、严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； 5、在环保设施运行过程中，如发生重大事故，需较长时间维修时，必须向当地环保部门写出书面申请，批准后方可正常生产； 6、如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； 7、除尘器如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使除尘设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 五、环保投资 项目总投资600万元，估算环保投资61.4万元，占总投资的12.28%。项目环保投资概算见表47，污染物排放清单见表48。 表47 项目环保投资概算表 类型 污染源 污染物 治理措施 数量 费用（万元） 大气污染物 原料库 粉尘 封闭式原料库 / 计入主体工程 原料库地表硬化 / 通风机 1台 0.2 喷淋洒水装置 1套 1 筛分破碎工序 粉尘 吸尘罩（1个）+布袋除尘器（1台）+15m高烟囱，喷淋洒水装置（风机风量为4500m3/h，吸尘罩捕集率80％，布袋除尘器效率99％） 1套 15 烘干炉 烟尘、SO2、NOx 1台引风机+1套布袋除尘器（除尘效率为99％，引风机风量28753m3/h）+20m高烟囱排放 1套 20 运输车辆 粉尘 进出厂道路硬化、运输车辆采用密闭箱式货车运输 / 计入主体工程 废水 生活污水 化学需氧量、氨氮、悬浮物 经2m3隔油+2m3沉淀处理后回用于厂区生产 1座 1 雨水 悬浮物 60m3雨水收集池 1座 5 噪声 筛分机 噪声 置于室内，基础做减振处理，旁边安装吸声板 / 8 粉碎机 输送机 加强管理，室内操作，基础减震，定期维护，隔声吸声 搅拌机 成型机 压球机 引风机 基础做减振处理 固废 生活区 生活垃圾 垃圾桶 3个 0.2 生产车间 热风炉除尘器收尘、热风炉渣 固废棚 1个 计入主体工程 原料库 筛分除尘器收尘 返回生产工序，回用于生产 / 计入主体工程 生态 绿化面积2000m2 / 5 其他 运行维护费用 / 6 合计 61.4

表48  污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 污染物排放清单 | 总量控制指标（t/a） | 治理措施 | 污染物排放时段 | 排污口信息 | 执行标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 原料棚 | 粉尘 | / | / | 无 | 密闭原料库 1台通风机 1套喷淋洒水装置 | 运营期全时段 | / | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织 | ①废气治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ②例行监测达标情况 |
|  | 筛分破碎工序 | 有组织粉尘 | 53.54 | 1.73 | 无 | 1个吸尘罩+1台布袋除尘器+15m高烟囱，（风机风量为4500m3/h，吸尘罩捕集率80％，布袋除尘器效率99％） | 运营期全时段 | 15m高排气筒，并设明显标志 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4中的浓度限值 |  |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 1.3 | 无 | 1套喷淋洒水装置 | 运营期全时段 | / | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5中的浓度限值 |  |
|  | 烘干炉 | 烟尘 | 6.45 | 1.34 | 无 | 1台引风机+1台布袋除尘器+20m高烟囱（引风机风量28753m3/h，布袋除尘器除尘效率为99％） | 运营期全时段 | 20m高排气筒，并设明显标志 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |  |
|  |  | SO2 | 19.32 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 21.74 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | / | 324 | 无 | 经2m3隔油池+2m3沉淀池处理后回用于生产 | 运营期全时段 | 不设排污口 | 处理后用于厂区绿化、洒水抑尘 | 生活污水回用情况 |
|  | 初期雨水 | SS | / | / | 无 | 60m3的初期雨水池1座 |  |  |  | 雨水回用情况 |
| 噪声 | 产燥设备 | 噪声 | / | 60~80 dB(A) | 无 | 置于室内，基础做减振处理，旁边安装吸声板 | 运营期全时段 | 产噪车间设明显标志 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | ①噪声治理措施； ②例行监测达标情况 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 4.5 | 无 | 收集后送生活垃圾填埋厂 | 运营期全时段 | 垃圾收集点设明显标志 | 参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） | 各类固废产生情况及其去向 |
|  | 筛分收尘 | 煤尘 | / | 171.6 | 无 | 返回生产工序，回用于生产 |  | 固废产生点及暂存点设明显标志 | 执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定。生活垃圾处置 |  |
|  | 热风炉收尘 | 粉煤灰 | / | 132.28 | 无 | 暂存于固废棚，作为建筑材料出售 |  |  |  |  |
|  | 热风炉 | 炉渣 | / | 446 | 无 |  |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 原料库 | 粉尘 | 密闭原料库 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  |  |  |  | 通风机 |  |
|  |  |  |  | 原料库地表硬化 |  |
|  |  |  |  | 喷淋洒水装置 |  |
|  |  | 破碎工序 | 粉尘 | 吸尘罩+布袋除尘器+15m高烟囱，喷淋洒水装置 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  |  | 烘干炉 | 烟尘 | 引风机+布袋除尘器+20m高烟囱 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  |  | 运输车辆 | 粉尘 | 进出厂道路硬化、运输车辆采用密闭箱式货车运输 | — |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 生活污水隔油、经沉淀池处理后回用于生产 |
|  |  | 雨水 | 悬浮物 | 经初期雨水收集池收集后用于厂区绿化、洒水抑尘 |
| 噪声 | 运营期 | 筛分机 | 噪声 | 置于室内，基础做减振处理，旁边安装吸声板 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  |  | 粉碎机 |  |  |  |
|  |  | 输送机 |  | 加强管理，室内操作，基础减震，定期维护，隔声 |  |
|  |  | 搅拌机 |  |  |  |
|  |  | 成型机 |  |  |  |
|  |  | 压球机 |  |  |  |
|  |  | 引风机 |  | 基础做减振处理 |  |
| 固体废物 | 运营期 | 生活垃圾 | 集中收集送垃圾处理厂 | 处理率100% |
|  |  | 破碎工序除尘器收尘 | 返回成型系统，回用于生产 |  |
|  |  | 热风炉除尘器收尘 | 暂存于固废棚中作为建筑材料出售 |  |
|  |  | 炉渣 |  |  |
| 其他 | 绿化面积2000m2 |
| 环评要求在生产区结合各种生产设施的特点进行绿化，如在综合办公楼前、宿舍楼栽植观赏性较强的树木、花、绿篱，并辅以绿地；道路的绿化以种植行道树为主，选择适宜当地的树种乔木如：河北杨、旱柳、樟子松，榆树、槐树等，灌木如：沙柳、沙棘、柠条、沙蒿等进行栽种，形成道路两侧的绿化带；加强厂区绿化，在厂区周围建设高大乔木绿化林带。 |

结论及建议

一、结论 1、项目概况 府谷县亿锦煤焦有限责任公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目位于陕西省府谷县老高川镇红草沟村，工程主要内容为原料库、生产车间（破碎筛分、混料系统、成型系统、烘干系统）、成品库以及其他辅助设施等。项目总投资600万，其中环保投资为61.4万，占总投资的12.28%。 2、环境质量现状和主要环境问题 ①环境空气 评价区SO2、NO2、PM10、TSP24小时浓度值和SO2、NO21小时浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②地下水 地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。 ③声环境 项目区声环境质量各监测点噪声值均满足GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准。 ④生态环境 评价区以沙生植被为主，物种较为单一，土壤沙化，常年风较大，水土流失严重，生态环境脆弱。 3、环境影响分析及防治措施 （1）施工期环境影响分析 本项目施工期间，会对环境存在一定的影响。在施工期间做好本次评价针提出的基本要求，实现文明施工，采取必要的防尘、降噪措施，避免出现扰民现象，可以使施工期的环境影响降到最小程度。 （2）生态环境影响分析 本项目为非生态项目，占地类型为未利用地，占地面积较小，具有工程量小、工期短的特点，不会大填大挖，没有弃土方，不会对区域地形地貌、植被、土壤、动物产生影响。因此，项目的实施不会对生态环境产生明显影响。 （3）环境空气影响分析及防治措施 项目产生的大气污染物主要为原料储存、混料、转运及配料过程产生的粉尘、烘干工序产生的尾气以及道路扬尘。 ①项目原料卸料在原料库内进行，在原料库内设1台通风机加强通风，以使库内保证良好的通风条件，环评要求项目在原料库内设置喷淋洒水装置1套，卸料过程中要加强洒水降尘措施，平时储存过程中定时洒水，将无组织粉尘量降到最低。在采取上述措施后，项目原料库粉尘的排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3），对环境空气影响小。 ②筛分破碎工序采取洒水降尘的同时，在筛分机与粉碎机产尘点上方分别设置吸尘罩(捕集率不低于80%)，收集粉尘经布袋除尘器进行净化处理（除尘效率为99%）后由1根15m排气筒排放，可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4要求。无组织排放的粉尘经洒水降尘后浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放限值即1.0mg/m3以下。 ③热风炉燃料为自产型煤，烟气采用引风机+布袋除尘器+20m高烟囱排放。经预测，项目运营期热风炉排放的烟尘、SO2排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 ④加强交通运输管理，运输车辆限载限速，进厂道路采取硬化处理，定期洒水和清扫道路，降低运输扬尘影响。 （4）水环境影响分析及污染防治措施 项目运营期无生产性废水排放。对水环境的影响来自职工生活废水，收集经2m3隔油池和2m3沉淀池处理后，用于厂区绿化。雨水经60m3雨水收集池收集后用于厂区绿化、洒水抑尘。项目的运行对当地水环境影响较小。 （5）噪声环境影响分析及防治措施 项目生产设备选用低噪音设备，并采取降噪措施，经预测厂界噪声昼、夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对声环境影响较小。 （6）固体废弃物防治措施 生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场处理。项目生产的工业固体废弃物主要为热风炉炉渣、除尘器收尘灰。热风炉灰渣和布袋除尘器收尘灰暂存于固废棚中，表面用帆布覆盖，作为建筑材料外售，妥善处置；破碎工段除尘器收尘灰返回成形系统，回用于生产，处置率达100%。 4、总结论 府谷县亿锦煤焦有限责任公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目在落实报告中所提出的各项环保措施，保证所排污染物达标排放的前提下，同时加强管理，从环境质量目标考虑，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 （1）工程建设必须严格执行“三同时”制度。并且项目建成投产后要加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，杜绝事故排放。 （2）加强集尘和除尘设施的运行管理，确保项目运营期产生的废气、烟尘等能够达标排放，以免对周围的环境空气、车间操作工人的身体健康以及厂区和周边的植被造成影响。 （3）厂区应设置初期雨水收集池，收集的厂区初期雨水沉淀后用于厂区绿化，洒水抑尘。 （4）合理规划厂区绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 标准批复 附件4 煤质报告 附件5 监测资料 附件6 府谷县瑞隆煤化有限公司新建20万吨年环保洁净型焦项目竣工环保验收报告 附件7 “一张图”检测控制图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目监测布点图 附图4 环境敏感目标及周边关系图 附图5 厂区防渗图 附图6 噪声预测图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

府谷县亿锦煤焦有限责任公司

新建20万吨/年环保洁净型煤项目

大气环境影响专项评价专题

太原核清环境工程设计有限公司

二〇一八年一月

环境空气影响评价

# 1评价工作等级、评价因子及评价范围的确定

1.1评价因子筛选

主要针对生产过程中排放的不同污染物以及排放方式，根据项目主要空气污染源进行评价因子筛选，本项目主要环境空气污染源为破碎工段排气筒、热风炉，筛选预测及评价因子为PM10、SO2、NOX。

# 1.2评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中评价工作级别确定的方法，选择PM10、SO2、NOx为主要污染物进行计算，环境空气评价等级计算结果见表1。

表1    环境空气评价等级计算结果表

| 污染源 | 污染物 | Ci（mg/m3） | Pi(%) | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎工段排气筒 | PM10 | 0.008456 | 1.88 | / | 三级 |
| 热风炉 | PM10 | 0.001981 | 0.44 | / |  |
|  | SO2 | 0.00634 | 1.27 | / |  |
|  | NOx | 0.007133 | 2.85 | / |  |

由表1可知，本项目环境空气评价等级为三级。

1.3评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中评价范围的确定：“评价范围的直径或边长一般不应小于5km”的要求，结合本次工程大气污染排放特征、该地区主导风向、厂场址周围关心点分布、该地区地形地貌，确定本次评价空气环境影响评价范围以厂区为中心，东西南北各延伸2.5km，共约25km2的范围。

# 2大气污染源调查与评价

2.1污染源调查范围

本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中调查范围的确定方法，只调查分析本项目污染源。

# 2.2污染源的分类

项目运营期主要的污染源包括：破碎工段排气筒、热风炉，产生的主要污染物为PM10、SO2、NOx等。

# 2.3调查结果

大气三级评价只需调查本项目污染源，根据项目工程分析染源参数调查见表2。

表2    本项目污染源调查表

| 点源名称 | 污染因子 | 排气筒 | 废气出 口流量 | 废气出 口温度 | 废气出 口速率 | 排放浓度 | 排放 工况 | 源强 | 质量 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 内径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | m | m3/s | K | kg/h | mg/m3 | · | g/s | μg/m3 |
| 破碎工段排气筒 | PM10 | 15 | 0.20 | 1.25 | 293 | 0.24 | 53.54 | 正常 | 0.067 | 450 |
| 热风炉 | PM10 | 20 | 0.30 | 2.55 | 393 | 0.19 | 21.19 | 正常 | 0.05 | 450 |
|  | SO2 |  | 0.30 | 2.55 | 393 | 0.56 | 63.43 | 正常 | 0.16 | 500 |
|  | NOx |  | 0.30 | 2.55 | 393 | 0.63 | 71.36 | 正常 | 0.18 | 250 |

2.4大气环境防护距离

大气环境防护距离，是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

1、根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），采用推荐模式中的大气环境防护距离模型计算大气环境防护距离，计算得无超标点，因此项目可不设大气防护距离。

2、当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。

3、对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。

4、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）PM10中二级标准小时浓度限值0.45mg/m3。

5、大气环境防护距离的计算。

表3    本项目大气环境防护距离计算表

| 污染物名称 | 车间名称 | 污染源类型 | 无组织排放源强 | 空气质量标准 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 破碎筛分车间 | 面源 | 0.05g/s | 0.45mg/m3 | 控制距离为厂界外50m |
|  |  | 长度 | 3m |  |  |  |
|  |  | 宽度 | 3m |  |  |  |
|  |  | 高度 | 2m |  |  |  |

本项目大气环境防护距离为厂界外50m，距离项目厂界最近敏感点为蛇沟岔村，距西南厂界112m，且有山峁相隔，因此，大气环境防护距离50m范围内无敏感点。另外，在距离本项目厂界50m的大气环境防护距离内，规划相关部门不应规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点。

# 3环境空气质量现状监测与评价

陕西中测检测科技有限公司于2017年12月1日～2017年12月7日对评价区环境空气质量进行了监测对评价区环境空气质量进行了监测，并引用了陕西精益达安全环保技术服务有限公司于2017年3月9日~15日和2017年3月12日对水窑沟村环境空气和地下水的监测数据。在监测期间，各监测点TSP、PM1024小时平均浓度，SO2、NO21小时平均浓度及24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体见报告表“环境空气质量现状”。

# 4评价区基本气象特征分析

边界层大气是大气污染物传播的介质，气象条件则是制约污染物在大气中输送、扩散、稀释、转化的重要因子，直接影响大气污染物输送扩散的气象要素是空气的运动特征：风和湍流，而温度层结在很大程度上又制约着风场和湍流结构。因此在众多的气象要素中与大气污染关系最密切的是风向、风速、湍流强度、温度层结和混合层高度等。所以对本区域的环境空气质量评价并预测，首先需要分析研究该地区的气象背景。

项目区属中温带半干旱大陆性季风气候，基本特征是：春、秋季短，冬、夏长，雨热同期，冷暖干湿四季分明。气候较干燥，日照充足，无霜期175天，属全县最长。降水也为全县之冠。且本区暴雨、冰雹、大风也都较多。项目所在地年平均气温9.1℃，平均最高气温24.2℃（7月份），极端最高气温40.7℃，平均最低气温-8.8℃（1月份），极端最低气温-25.7℃；年平均风速1.9m/s，最大风速21.7m/s；年平均降水量459.6mm，年最大降水量849.6mm；主导风向SW频率为13%，静风频率23%。

府谷县年平均风向玫瑰图见图一。

图一   府谷县多年平均风向玫瑰图

# 5环境空气影响预测

5.1预测内容

本次环境空气影响预测主要针对生产过程中排放的不同污染物以及排放方式，根据Screen3模式及参数进行预测分析，预测因子为PM10、SO2、NOx，预测内容主要包括：本项目点源污染源排放的PM10、SO2、NOx最大地面浓度和出现距离。

# 5.2点源预测参数

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境进行估算。

# 5.3估算模式预测结果

本次评价采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式，分别计算各污染源污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，预测结果见表3。

由计算结果可看出，各点源最大地面浓度均不超标。破碎工段排气筒PM10最大落地浓度为0.02526mg/m3，占标率为5.61%；热风炉PM10为0.002813mg/m3，占标率为0.63%；SO2为0.009563mg/m3，占标率为1.91%；NOx为0.01013mg/m3，占标率为4.05%。

表4    估算模式计算结果表

| 下风距离(米) | 破碎工段排气筒 | 热风炉 |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 | PM10 | SO2 | NOx |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(ug/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10. | 6.42E-14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100. | 0.005233 | 1.16 | 0.0008142 | 0.18 | 0.002605 | 0.52 | 0.002931 | 1.17 |
| 199 | 0.005233 | 1.16 | 0.0008142 | 0.18 | 0.002605 | 0.52 | 0.002931 | 1.17 |
| 200. | 0.006476 | 1.44 | 0.001957 | 0.43 | 0.006262 | 1.25 | 0.007044 | 2.82 |
| 300 | 0.006857 | 1.52 | 0.001918 | 0.43 | 0.006136 | 1.23 | 0.006903 | 2.76 |
| 400 | 0.006618 | 1.47 | 0.00197 | 0.44 | 0.006304 | 1.26 | 0.007092 | 2.84 |
| 425 | / | / | 0.001981 | 0.44 | 0.00634 | 1.27 | 0.007133 | 2.85 |
| 500. | 0.0066 | 1.47 | 0.00194 | 0.43 | 0.006206 | 1.24 | 0.006982 | 2.79 |
| 600. | 0.00786 | 1.75 | 0.001852 | 0.41 | 0.005927 | 1.19 | 0.006668 | 2.67 |
| 700. | 0.008386 | 1.86 | 0.001747 | 0.39 | 0.005591 | 1.12 | 0.006289 | 2.52 |
| 760 | 0.008456 | 1.88 | / | / | / | / | / | / |
| 800. | 0.008431 | 1.87 | 0.001664 | 0.37 | 0.005325 | 1.07 | 0.00599 | 2.40 |
| 900. | 0.008198 | 1.82 | 0.001583 | 0.35 | 0.005065 | 1.01 | 0.005698 | 2.28 |
| 1000. | 0.007819 | 1.74 | 0.001555 | 0.35 | 0.004977 | 1.00 | 0.0056 | 2.24 |
| 1100. | 0.007358 | 1.64 | 0.001503 | 0.33 | 0.004811 | 0.96 | 0.005412 | 2.16 |
| 1200. | 0.007438 | 1.65 | 0.001442 | 0.32 | 0.004614 | 0.92 | 0.005191 | 2.08 |
| 1300. | 0.00742 | 1.65 | 0.001377 | 0.31 | 0.004405 | 0.88 | 0.004956 | 1.98 |
| 1400. | 0.007332 | 1.63 | 0.00131 | 0.29 | 0.004193 | 0.84 | 0.004718 | 1.89 |
| 1500. | 0.007194 | 1.60 | 0.001277 | 0.28 | 0.004086 | 0.82 | 0.004597 | 1.84 |
| 1600. | 0.007023 | 1.56 | 0.001246 | 0.28 | 0.003986 | 0.80 | 0.004484 | 1.79 |
| 1700. | 0.006832 | 1.52 | 0.001211 | 0.27 | 0.003876 | 0.78 | 0.00436 | 1.74 |
| 1800. | 0.006628 | 1.47 | 0.001175 | 0.26 | 0.003759 | 0.75 | 0.004229 | 1.69 |
| 1900. | 0.006418 | 1.43 | 0.001137 | 0.25 | 0.00364 | 0.73 | 0.004095 | 1.64 |
| 2000. | 0.006206 | 1.38 | 0.0011 | 0.24 | 0.00352 | 0.70 | 0.00396 | 1.58 |
| 2100. | 0.005989 | 1.33 | 0.001063 | 0.24 | 0.003401 | 0.68 | 0.003826 | 1.53 |
| 2200. | 0.00578 | 1.28 | 0.001027 | 0.23 | 0.003285 | 0.66 | 0.003695 | 1.48 |
| 2300. | 0.005578 | 1.24 | 0.0009911 | 0.22 | 0.003171 | 0.63 | 0.003568 | 1.43 |
| 2400. | 0.005386 | 1.20 | 0.0009567 | 0.21 | 0.003062 | 0.61 | 0.003444 | 1.38 |
| 2500. | 0.005201 | 1.16 | 0.0009236 | 0.21 | 0.002956 | 0.59 | 0.003325 | 1.33 |
| D10% | 0 | 0 | 0 | 0 |

由以上可知，本项目在采取环评规定的环保治理措施后，对评价区的环境空气质量影响较小。因此，工程建设从环境空气影响的角度来说，是可行的。

5.4对关心点影响预测

预测方法：取所有气象条件下的最不利气象条件，采用Screen3模式中离散距离功能对距离最近的蛇沟岔村贡献浓度进行保守预测。表4给出了本项目排放的PM10、SO2、NOx地面浓度贡献。

表5    项目影响蛇沟岔村最大浓度统计表

| 关心点 | 距离厂界（m） | 生产车间 | 热风炉 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 | PM10 | SO2 | NOx |
|  |  | 浓度贡献值（mg/m3） | 浓度占标率pil(%) | 浓度贡献值（mg/m3） | 浓度占标率pil(%) | 浓度贡献值（mg/m3） | 浓度占标率pil(%) | 浓度贡献值（mg/m3） | 浓度占标率pil(%) |
| 蛇沟岔村 | 112 | 0.005233 | 1.16 | 0.0008142 | 0.18 | 0.002605 | 0.52 | 0.002931 | 1.17 |

由表5可见，本项目投产后，各污染源排放的污染物对关心点蛇沟岔村PM10、SO2、NOx的贡献值极小，故本项目排放大气污染物不会对当地环境空气质量造成明显影响。

# 7结论

综上所述，本项目运营后，由于对大气污染源采取了相应措施，通过估算模式计算得知，PM10最大浓度为0.008456mg/m3，出现距离为烟囱下风向760m处，最大占标率Pmax为1.88%；SO2最大浓度为0.00634mg/m3，出现距离为烟囱下风向425m处，最大占标率Pmax为1.27%；NOx最大浓度为0.007133mg/m3，出现距离为烟囱下风向425m处，最大占标率Pmax为2.85%；贡献值占标准份额均在10%以下，不会造成明显不良影响。本项目投产后，各污染源排放的污染物对关心点蛇沟岔村PM10、SO2、NOx的贡献值极小。因此，本环评认为从环境空气影响评价角度讲，该项目建设是可行的。

# Text boxes

N

1000m

0.20m

0.52m

1050m

产品：485t/a

焦末S：490t/a

固硫50%

烟气中：2t/a

热风炉：5t/a

灰渣：3t/a

6.47m3/d

21.30m3/d

焦煤末

19.58m3/d

40.88m3/d

33.33m3/d

1.08m3/d

型煤产品

烘干工段

混捏工段

0.09m3/d

沉淀池

0.36m3/d

生活用水

0.45m3/d

38.88m3/d

0.18m3/d

水井

0.72m3/d

0.9m3/d

食堂用水

0.2m3/d

0.2m3/d

原料库抑尘

4m3/d

4m3/d

绿化用水

21.30m3/d

6.47m3/d

焦煤末

33.33m3/d

40.88m3/d

19.58m3/d

1.08m3/d

型煤产品

烘干工段

混捏工段

0.09m3/d

沉淀池

0.36m3/d

生活用水

0.45m3/d

34.88m3/d

0.18m3/d

水井

0.72m3/d

0.9m3/d

0.2m3/d

食堂用水

0.2m3/d

原料库抑尘

噪声、废气

噪声、固废

噪声、扬尘

主体工程

设备安装

土地平整

工程验收

施工废水、建筑垃圾

原料库

破碎筛分

定量给料

混捏搅拌

成型

型煤筛分

型煤烘干

型煤冷却

包装入库

原料

G1

吸尘罩+布袋除尘器

G2

粘合剂、固硫剂

15m高排气筒排放

N1

G3、N3

水

不

合

格

型

煤

热风炉

型煤

空气

S1

G4

20m高排气筒排放

空气

通风机加强通风，内设喷淋洒水装置

混料系统

成型系统

烘干系统

包装系统

引风机+布袋除尘器

N2

N4

图例：G废气、N噪声、S固体废物

原料储存系统

20702万m3/a

烘干室

布袋除尘器

20m高烟囱排放

热风炉

20702万m3/a

空气

隔油

食堂废水

回用于生产

沉淀池

其他生活污水