# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 郭家湾工业园区新建污水处理站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 府谷县郭家湾工业园区管理委员会 |
| 法人代表 |  | 联系人 | 刘利军 |
| 通讯地址 | 府谷县郭家湾工业园区 |
| 联系电话 | 13325420316 | 传 真 |  | 邮政编码 | 719499 |
| 建设地点 | 府谷县郭家湾工业园区 |
| 立项审批部门 | 府谷县发展改革局 | 批准文号 | 府发改发（2017）330号 |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 （㎡） | 2400 | 绿化面积 (平方米) | 215 |
| 总投资 (万元) | 394 | 其中:环保投资(万元) | 52.4 | 环保投资占总投资比例 | 13.3% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投 产日期 | 年 月 |
| 工程内容及规模： 1、项目特点 随着经济社会的不断发展，人民生活水平的不断提高，郭家湾工业园区作为府谷县煤电化载能四大工业园区之一，城镇化程度不断加大，自成立以来，围绕“园区承载、产业集聚、项目循环”发展战略，已成为府谷县产业集聚新高地。随着郭家湾工业园区生活用水量不断增加，缺乏必要的污水收集与处理设施，致使大量的生活污水排入牸牛川，不仅对周边环境造成了一定的污染，同时制约了郭家湾工业园区的经济发展及可持续发展。本项目主要对郭家湾工业园区内村民产生的生活污水进行处理，考虑到工业园区后期的发展，一期污水处理站无法满足后期的处理量，故预留二期污水处理设备所需场地。本项目是防治水污染、改善环境质量的重大民生工程，是保障人体健康、维护和促进城镇经济发展的重要基础设施。因此，郭家湾工业园区新建生活污水处理站建设项目的建设是十分必要的。 2、分析判定相关情况 ⑴ 产业政策分析 依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》分析，项目属鼓励类（三十八、环境保护与资源节约综合利用—15.“三废”综合利用及治理工程），府谷县发展改革局以府发改发[2017]330号对项目初步设计予以批复，项目符合国家产业政策。 ⑵与相关规划及规划环评的符合性分析 ① 与《陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划》符合性分析 陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划2007年2月由府谷县人民政府委托中煤西安设计工程有限责任公司编制。府谷县人民政府2007年6月委托煤炭科学研究总院西安分院开展该规划的环境影响评价工作；陕西省环保厅于2008年1月15日以陕环函[2008]15号文对《陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划环境影响报告书》进行了批复。2008年2月20日陕西省发改委以陕发改能源[2008]184号文对该规划予以批复。 陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区包括清水集中区（煤电及聚乙烯项目区）、皇甫集中区（煤化工区）、庙沟门集中区（兰炭及焦油加氢项目区）、郭家湾集中区（煤电载能项目区），总规划面积57.39km2。 根据《陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划》要求，各工业园区设集中生活污水处理站一座，生活污水处理后达标排放或用于绿化、道路洒水及中水回用等系统用水。各工业区基础设施设计时采取“雨污分流”“清污分流”措施，生活污水、工业废水和雨水分别设管路收集，雨水直接排入工业区邻近的河道；生活污水设污水管网集中至集中区污水处理厂进行二级生化处理，处理后的生活污水全部回用集中区生产；工艺废水水质由于项目种类较多，水质复杂，难以集中处理，因此各污废水产生单位要根据本企业工艺废水特点采取适宜的处理工艺进行处理，处理后优先回用本企业生产，多余的进入集中区污水回用管网，由集中区水管理部门统一调配使用，做到工艺废水零排放。项目新建郭家湾工业园区污水处理站集污水收集管网符合《陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划》要求。 ② 与《陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划》规划环评符合性分析 规划环评结论：规划方案指导思想、总体发展目标、环境保护目标总体合理；规划建设项目符合产业政策；规划方案与地方国民经济与社会发展纲要、工业发展规划、土地利用规划、省市环境保护规划等基本协调一致。 规划方案实施不可避免的会对环境产生影响，有利影响主要为促进区域经济协调发展，加快府谷县产业结构调整，实现县域经济跨越式发展；不利影响是会对环境造成影响，尤其是环境空气和生态环境，规划方案在采取有效的污染防止措施、生态综合防护与恢复措施后，这种不利影响会得到削减或减缓，另外集中区规划方案推行清洁生产、循环经济，对于减少规划实施环境影响有重要作用，同时可使集中区走上可持续发展的良好模式。 总体来说，《陕北能源重化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划》在实施过程中在采取以环境保护与经济建设协调发展为出发点，贯彻落实清洁生产和环境经济先进理念，认真落实环评提出的一系列环境保护措施后，对环境空气、水环境、生态环境等的不利影响会得到削减，从环境保护的角度分析，规划实施环境影响在资源环境承载力范围内，规划方案总体环境可行。 本项目的建设可消减园区建设对水环境的影响，因此，符合规划环评的要求。 ③规划环评审查意见 根据陕环函[2008]15号“关于陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划环境影响报告书审查意见的函”（见附件）中要求，要优先建设污水集中处理站和污水收集管网，选择节水工艺，加强节水措施，实施水资源利用的市场化管理，工厂内部、各工业集中区内部最大限度实现污水资源化，提高中水回用率，减少各工业集中区的用水量和环境排污量。项目建设污水处理站及污水收集管网符合规划环评审查意见。 综上，项目符合陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划、规划环评及规划环评审查意见的要求。 ⑶与榆林市“多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表1。“多规合一”控制线检测报告见附件。 本项目与榆林市“多规合一”符合性分析 表1 控制线名称 检测结果及意见 备注 土地利用总体规划 该项目涉及禁止建设区、有条件建设区，建议与国土部门对接 项目正在办理土地手续 城镇总体规划 符合 —— 林地保护利用规划 符合 —— 生态红线 符合 —— 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 —— 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 —— 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 —— 基础设施廊道控制线（交通类） 以实地踏勘结果为准 根据实地踏勘项目不占用交通用地 由表1可知，根据实地踏勘项目不占用交通用地，但项目建设涉及禁止建设区、有条件建设区，建议与国土部门对接。项目用地基本符合榆林市“多规合一”要求。 ⑷环境可行性分析 项目位于大昌汗镇那孟家沟村，项目属于市政基础工程建设，符合大昌汗镇的总体规划。项目符合陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划、规划环评及规划环评审查意见的要求；50m范围内无居民等环境敏感点，满足卫生防护距离要求；项目在加强管理和严格落实可研及环评报告提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量角度分析，项目建设可行。 3、项目组成 工程内容：项目新建格栅、集水池、调节池、一体化设备罐体、消毒池及其它附属设施，项目组成见表2。 项目组成表 表2 类别 项目 主要内容 主体工程 污水处理工程 生产车间 砖混结构，建筑面积528m2 格栅池 设置1台不锈钢手动格栅除污机，尺寸为500×1000mm 集水池 设置提升泵、有效容积50m3 调节池 设置1台H=7m的提升泵，L×B=5m×2m 一体化设备罐体 设置1套钢制成套设备，L×B×H=10.5m×2.0m×2.0m，内设三区为厌氧区、缺氧区、膜区 消毒池 设置1套消毒设备，L×B=5m×2m 污水收集管网 铺设双壁波纹管1300米 辅助 工程 站房 包括中控室、配电室等，砖混结构 公用工程 供热工程 项目冬季采用电采暖 供电工程 区域电网引入 给排水工程 给水：园区供水管网 排水：处理达标后排入河道 环保 工程 废气治理 格栅池、集水池、调节池、一体化罐体均密闭设置，置于生产车间，且厂区地面进行绿化 废水治理 各构筑物采取钢混或碳钢结构，防止跑、冒、滴、漏水经土层渗透污染地下水；评价要求设置地下水监测井1口和进出水在线监测系统 噪声治理 泵类、鼓风机等设备入室，采取基础减振等措施 固废治理 栅渣送至生活垃圾填埋场处置；浮渣、污泥由罐车集中外运至府谷县污水处理厂处置 绿化 评价要求站区地面进行绿化，绿化面积215m2，并对污水收集管网沿线进行生态恢复 工程规模：工程设计污水处理规模为200 m3/d。 4、建设地点 项目位于府谷县大昌汗镇那孟家沟村，地理坐标为东经110°23′59.1″、北纬39°14′36.36″、海拔1066m。项目东侧紧邻园区道路，北侧紧挨郭家湾大桥，西侧为铁路，南侧为空地。项目地理位置见附图1，项目四邻关系见图1。 图1 项目四邻关系图 5、污水处理工艺 根据项目可研，项目采取格栅+集水池+调节池+A/O生物接触氧化+MBR+消毒处理工艺，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后，排入牸牛川河。项目产生的污泥主要为调节池和一体化设备罐体产生的少量污泥。考虑到本项目处理污水类型主要为生活污水，且工艺产生污泥量较小，项目产生污泥定期由罐车运送至府谷县污水处理厂集中处置。 6、污水处理站进水水量及进出水水质 ⑴ 进水水量 目前郭家湾工业园区内企业均已建立了污水处理站，因此本次环评污水收集范围主要考虑那孟家沟村和山鸡塔村生活污水，不包括工业废水。本项目设计服务范围内规划人口数量为1000人，综合生活用水量为95L/人·d，同时考虑到污水收集管网工程完善程度、供水普及率实际情况等，确定污水产污系数为0.8，污水收集率为0.85。则污水产生量为65m3/d。根据建设单位介绍计划后期将会完善污水管网，将大昌汗镇的生活污水排入污水处理站。因此项目可研设计污水处理规模为200m3/d。本次环评不包括大昌汗镇到污水站的管网建设。 ⑵ 进出水水质 依据项目可研，污水处理站设计进、出水水质见表3。 郭家湾生活污水处理站设计进出水水质 表3 单位：mg/L（pH除外） 指标 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 进水 300-400 150-200 ≤220 ≤25 ≤40 ≤5 出水 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤15 ≤0.5 类比当地其它生活污水处理站，在采用二级生化处理后，污水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准要求，处理效果较好，但是防止在进水B/C比小于0.3的情况下，影响污水的处理效果。评价建议项目在站区常备葡萄糖溶液，当进水水质小于0.3时，在调节池加入葡萄糖溶液，增加污水的可生化性。 7、污水收集范围 本项目设计污水收集范围为郭家湾工业园区周边村镇污水主要包括那孟家沟村和山鸡塔。那孟家沟村生活污水目前通过下水道直接排入牸牛川河，本项目一条污水管道是从那孟家沟村排污口沿道路敷设污水管网到污水站。另一条污水管网从山鸡塔村沿道路敷设污水管网到污水站。管网总长度约1.3km。污水收集管网示意图见图2。 图2 污水收集管网示意图 8、主要生产设备 项目污水处理站主要设备见表4。 污水处理站主要设备表 表4 序号 设备名称 规格及型号 单位 数量 1 人工格栅 不锈钢网，尺寸500×1000mm 件 1 2 一体化设备罐体 钢制成套设备，尺寸10.5m×2m×2m 台 1 3 提升泵 Q=6m3/h，H=7m 台 4 4 液位计 电极式 套 2 5 曝气盘 Φ260 组 6 6 鼓风机 Qs=1.3m3/min，N=1.05kw 台 1 7 中空纤维膜 三菱PVDF 片 8 8 膜架 SUS316L 套 1 9 回流泵 Q=6m3/h，H=13.5m 台 2 10 全自动控制系统 PLC 套 1 11 液位控制器 / 套 2 8、占地及平面布置 ⑴ 占地 项目占地面积2400m2，占地类型属未利用土地。 ⑵ 总平面布置 平面布置将按其功能分为两个系统，分别为： 生产区：位于站区东部，主要有格栅池、集水池、调节池、一体化设备罐体、消毒池。 配套区：位于站区南部，主要为站房。项目总平面布置图见附图2。 9、公用工程 ⑴ 给排水系统 项目给水由园区供水管网接入。 站区排水为雨污分流制，雨水由道路雨水口收集后汇入站区雨水管道，并自流排放。 ⑵ 供电 项目电源从园区电网接入，厂区内设置配电室一座，为各用电建（构）筑物和设备配电，全部设备的电压等级为380V/220V，计算负荷约为22kW。 ⑶ 采暖 项目冬季供热采用电采暖设施。 ⑷ 消防 污水处理站内构（建）筑物的耐火等级、防火间距、消防给水、采暖通风及电力设备的选型和保护等按现行《建筑设计防火规范》(GB50016－2006)的有关规定设室外消火栓，主要建筑物按现行《建筑灭火器配置规范》(GB50140－2005)配置建筑灭火器。 10、劳动定员及工作制度 污水处理站采用全自动PLC编程控制运行，正常运行以巡视为主。处理站不设固定值班人员。 11、主要经济技术指标 项目主要技术经济指标见表5。 主要技术经济指标 表5 序 号 指 标 单 位 数 量 1 污水处理规模 m3/d 200 3 工作天数 天 365 4 工程总占地面积 m2 2400 5 绿化面积 m2 215 6 总投资 万元 394 7 环保投资 万元 52.4 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境概况(地形、地貌、地质、水文、气候、气象、植被、生物多样性等)： 1、地形地貌 项目位于府谷县大昌汗镇那孟家沟村，地貌类型属沟谷丘陵区，地面覆盖着薄厚不等的黄土和红土层，沟谷两侧土壤侵蚀严重，植被稀少，自然生态环境十分脆弱。 2、地质构造 府谷县地处相对稳定的地台区，构造变动微弱，地震发生的频率小，而且强度低。根据《陕西省工程抗震沿防烈度区划图》确定建设工程所在区域地震基本烈度为Ⅵ度。 3、气候气象 项目区属中温带半干旱大陆性季风气候，基本特征是：春、秋季短，冬、夏长，雨热同期，冷暖干湿四季分明。日照时间长，气温变化强烈，多年平均气温10.6℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温－24℃，多年平均降水量354.6mm，年最大降水量849.6mm。受河谷区控制影响，区内主导风向为西南风和南风，年平均风速1.9m/s左右，最大风速17m/s。气候灾害有暴雨、冰雹和大风三类。 4、水文地质 ① 地表水 牸牛川属窟野河一级支流，发源于内蒙古自治区准格尔旗，由三界沟汇入陕西省神木县和府谷县境内，在神木县店塔镇北汇入窟野河，总流域面积2274km2，河道全长109km，河道比降3.16‰。陕西省境内流域面积427km2，河长38.7km，河道比降2.69%。牸牛川主要流经地形破碎的黄土丘陵区，据新庙水文站1971～1980年观测资料，新庙站控制流域面积1527km2，多年平均流量4.33m3/s,最大年平均流量9.01m3/s，最小年平均流量1.94m3/s，最大洪峰流量4850m3/s，最小流量0.003m3/s。径流量年内分配很不均匀，多集中在3月（消冰期）和7～9月（汛期）四个月之中，这四个月的径流量占全年总径流量的78.8%。多年平均输沙量为0.223亿吨，年侵蚀模数为1.46万t/km2。 ② 地下水 受气象、水文及地质地貌等多因素的影响，府谷县境内的地下水资源较为缺乏，地下水资源主要是潜水。境内地下水类型主要分为第四系冲积层潜水、黄土层潜水、基岩风化带潜水及承压水。 根据收集的资料，项目评价区内的地下水主要为黄土层潜水和沟谷第四系冲积层潜水，地下水主要以地表水的补给为主，地下水位受地表降水等条件的影响较大。 5、动植物 项目区周围无珍稀野生动植物分布。项目区植被主要以人工植被为主，动物以常见鸟类、鼠类小型动物为主。 经调查，评价区内无国家和地方保护野生动植物，无自然保护区、风景名胜区和特殊保护地区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 环境空气 环境空气和地下水质量现状评价引用榆环监字（2015）第770号《府谷县天泽活性炭实业有限公司活性炭示范试验项目环评监测》中部分监测资料，评价区近期无工业项目建成投产，环境质量相近，且引用资料符合三年时效性要求。 ⑴ 监测点位 杨旺塔村、厂址（见附图3），监测点位与项目位置关系见表6。 监测点位与项目位置关系表 表6 编号 监测点位 相对厂址方位 距本项目距离（km） 1 杨旺塔村 NW 1.09 2 厂址 / / ⑵ 监测项目及时间 监测项目：SO2、NO2、PM10、H2S、NH3 监测时间：榆林市环境监测总站于2015年5月15日~21日对评价区SO2、NO2、PM10进行了监测，陕西中测检测科技有限公司于2017年11月24日对评价区H2S、NH3进行了监测，采样同时记录气温、气压、风速和风向等气象因子。监测项目及分析方法见表7。 监测项目及分析方法 表7 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/m3） 1小时平均 24小时平均 SO2 甲醛吸收盐酸副玫瑰苯胺光度法 HJ482-2009 0.007 0.004 NO2 溶液吸收-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 0.005 0.003 PM10 滤膜阻留-重量法 HJ618-2011 0.01 0.01 H2S 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 0.001 NH3 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 0.01 ⑶ 评价标准 评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准(见表8)和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度 (见表9)。 环境空气质量二级标准 表8 单位: µg/m3 污染物 取值时间 标准值 SO2 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 24小时平均 150 工业企业设计卫生标准 表9 单位: mg/m3 污染物 取值时间 标准值 NH3 一次值 0.20 H2S 一次值 0.01 ⑷ 监测结果与评价 监测结果见表10~表14。 SO2监测结果统计表 表10 监测点位 监测结果（24小时平均） 监测结果（1小时平均） 浓度范围（μg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围 （μg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 杨旺塔村 24-26 0 0 24-37 0 0 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 150μg/m3 500μg/m3 NO2监测结果统计表 表11 监测点位 监测结果（24小时平均） 监测结果（1小时平均） 浓度范围（μg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围（μg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 杨旺塔村 27-30 0 0 28-39 0 0 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 80μg/m3 200μg/m3 PM10监测结果统计表 表12 监测点位 监测结果（24小时平均） 浓度范围（μg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 杨旺塔村 80-112 0 0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 150μg/m3 NH3监测结果统计表 表13 监测点位 小时平均值 浓度范围(mg/m3) 超标率(%) 最大超标倍数 项目厂址 0.06-0.08 0 0 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1一次值 0.2 mg/m3 H2S监测结果统计表 表14 监测点位 小时平均值 浓度范围(mg/m3) 超标率(%) 最大超标倍数 项目厂址 0.004-0.007 0 0 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1一次值 0.01 mg/m3 监测结果表明，评价区环境空气中SO2、NO2、PM10各监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； NH3、H2S浓度值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求。 2、地表水 ⑴ 监测点位 牸牛川河设置2个断面，分别位于项目厂址上游500m处和厂址下游1500m处。（见附图3）。 ⑵ 监测项目及分析方法 pH、氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量。采样及分析方法按照《水和废水监测分析方法》及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。监测项目分析方法见表15。 地表水监测项目分析方法 表15 单位：mg/L(pH除外) 序号 污染物 分析方法 方法来源 检出限 1 pH 玻璃电极法 GB/T6920-1986 - 2 氨氮 纳氏试剂比色法 GB/T7479-1987 0.025 3 石油类 红外分光光度法 HJ637-2012 0.04 4 化学需氧量 重铬酸钾法 GB/T11914-1989 2 5 生化需氧量 稀释与接种法 GB 7488-87 0.5 ⑶ 采样时间 陕西中测检测科技有限公司于2017年11月24日对评价区河段水质进行了监测。 ⑷ 监测结果 地表水环境监测结果统计见表16。 地表水监测结果统计表 表16 单位：mg/L（pH除外） 断面 污染物 厂址上游500m 厂址下游1500m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH 8.08 8.11 6-9 氨氮 0.541 0.515 ≤1.0 石油类 0.04ND 0.04ND / 化学需氧量 12 14 ≤20 生化需氧量 2.8 3.1 ≤4 由表18可知，项目上、下游断面各项指标监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、地下水 ⑴ 监测点位 白家湾村（见附图3）。 ⑵ 监测时间 榆林市环境监测总站于2015年5月19日对评价区地下水进行了监测。 ⑶ 监测项目 pH、高锰酸盐指数、总硬度、硫酸盐、氨氮、六价铬、总砷共7项。 ⑷ 监测分析方法 采样和分析方法按国家规范进行，监测项目分析方法见表17。 水质监测项目及分析方法 表17 单位：mg/L(pH除外) 序号 污染物 分析方法 方法来源 检出限 1 pH 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 0.01pH单位 2 总硬度 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 5.00 3 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025 4 高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾法 GB/T11892-1989 0.5 5 硫酸盐 铬酸钡分光光度法 HJ/T342-2007 1 6 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7467-1987 0.004 7 总砷 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度 GB/T7485-1987 0.007 ⑸ 监测结果及评价 地下水环境监测结果统计见表18。 水质监测结果统计表 表18 单位：mg/L(pH除外) 监测点位 污染物 白家湾村 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 pH 7.63 6.5-8.5 总硬度 251 ≤450 氨氮 0.035 ≤0.2 高锰酸盐指数 1.1 ≤3.0 硫酸盐 138 ≤250 六价铬 0.004ND ≤0.05 总砷 0.007ND ≤0.05 由监测结果可知，评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、声环境 ⑴ 监测点位 项目厂址东、南、西、北厂界各设1个监测点位（见附图3）。 ⑵ 监测时间及方法 陕西中测检测科技有限公司于2017年11月24日对区域噪声进行了监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 ⑶ 监测结果与评价 声环境监测结果见表19。 声环境监测结果统计表 表19 单位：dB(A) 序号 监测点位 监测结果 昼间 夜间 1 东厂界 49.3 44.3 2 南厂界 47.8 43.2 3 西厂界 49.9 42.1 4 北厂界 52.7 46.9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 65 55 由监测结果可以看出，评价区昼夜等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气：项目区域及其周边环境 保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水：牸牛川 保护级别：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准； 3、地下水：项目区域及其周边环境 保护级别：《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准； 4、声环境：项目区域及其周边环境 保护级别：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准； 5、生态环境：植被、水土流失 保护级别：《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 项目环境保护目标见表20。 环境保护目标 表20 环境 要素 保护对象 规模 相对场址 保护内容 保护目标 户数 人数 方位 距离m 环境 空气 山鸡塔 108 420 E 52 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 那孟家沟 252 639 NE 50 郭家湾小学 / 120 SE 350 地表水 牸牛川河 W 300 水质 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 地下水 项目区及其周边区域 水质 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） Ⅲ类标准 声环境 项目区及其周边区域 声环境 质量 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准 生态 项目区及其周边区域 植被、水土流失 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5、生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界废气排放标准。 2、废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 4、一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定，污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中相关规定； 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制标准 | 结合项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制指标如下：COD 3.65t/a，NH3-N 0.365t/a。 项目污染物总量控制最终以环保行政部门批复为准。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 污水处理站建设对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。项目施工流程及产污环节见图3。 图3 施工流程及产污环节示意图 管网工程施工期对环境的影响主要表现在：地表开挖对生态环境的影响，土石方挖掘、物料装卸产生的扬尘，施工机械和运输车辆产生的噪声影响，施工产生的建筑垃圾、土石方挖掘等产生固体废弃物，施工期雨水径流产生的污染等影响。管线施工工艺流程及产污环节见图4。 图4 管网施工流程及产污环节示意图 2、运营期 根据项目设计，本项目采用格栅+集水池+调节池+A/O生物接触氧化+MBR+消毒处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ⑴ 预处理（格栅+集水池+调节池） 污水进入预处理系统后，经格栅去除大颗粒悬浮物及漂浮污染物质之后，通过水泵提升进入集水池，通过气浮机处理后进入调节池，经调节池出水后污水进入下一步的生化处理。 ⑵A/O生物接触氧化+MBR(厌氧区+缺氧区+膜区) ①厌氧区 厌氧区的主要作用为水解酸化和厌氧释磷。微生物在厌氧的条件下，可以将大分子有机物分解为易于生化的小分子有机物，有效提高污水BOD/COD，提高生化效率。另一方面，缺氧区回流废水中的噬磷菌在厌氧条件下会释放吸收的磷转化为无机磷酸盐，以达到生物除磷的作用。 ②缺氧区 在缺氧状态下活性污泥中大量繁殖的微生物以及硝化菌群、磷细菌，降解或吸附水中含碳、氮、磷有机污染物质。 在缺氧区控制温度为25℃，DO为0.5-1.0mg/L，污泥浓度为4000mg/L，水解后的废水和膜区回流液在缺氧区进行同时硝化和反硝化反应，将废水中的含氮化合物转化为N2 从而降解水中的氨氮等含氮化合物。在此控制条件下亚硝酸菌的生长略优于硝酸菌，短程硝化作用加强。 通过控制生长条件，罐体内缺氧区停留时间可缩短至1.7h。 ③膜区 A）膜生物反应器因其有效的截留作用，可保留世代周期较长的微生物，可实现对污水深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化效果明显，为深度除磷脱氮提供可能。 B）MBR系统内膜区活性污泥（MLSS）浓度控制在8000~10000mg/L，甚至更高；污泥龄(SRT)可延长至30天以上。由于膜的高效截留作用使微生物完全截留在生物反应器内，实现反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离，运行控制灵活稳定。 C）反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行，内源消化作用得到加强，故剩余污泥产量极低，由于泥龄可无限长，理论上可实现剩余有机污泥零排放。 D）高效地进行固液分离，其分离效果远好于传统的沉淀池，出水水质良好，出水悬浮物和浊度接近于零。 在膜区通过高效曝气器，在满足膜清扫所需曝气量的基础上有效提高氧利用率，在不增加曝气量的前提下使整个膜区维持在一个好氧环境，大量的硝化菌和磷细菌等好氧菌充分生长，可以实现深度除磷脱氮。 ⑶ 消毒处理 项目采用二氧化氯消毒，二氧化氯是新一代高效，广谱的杀菌消毒剂，在发达国家中已得到较广的应用。二氧化氯消毒最大的优点是消毒过程中不产生“三致物质”（致畸、致癌、致突变）。近年来，我国亦已开始重视二氧化氯产品的推广，并在污水处理厂出水消毒方面得到一定的应用。关于二氧化氯的杀菌机理，一般认为是基于二氧化氯释放的新生态原子氧化微生物细胞中可溶部分，包括细胞质和酶系统，从而达到快速杀灭微生物的目的。由于二氧化氯的杀菌效果受温度、pH和有机物的影响较小，杀菌效果稳定。该消毒方法的主要问题是二氧化氯具有爆炸性和剧烈的腐蚀性，二氧化氯贮存难度大，必须在现场制备，立即使用。 ⑷ 污泥处置 项目污水处理系统产生的污泥由罐车运送至府谷县污水处理厂集中处置。 污水处理工艺流程及产污环节见图5。 图5 污水处理工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 1、施工期 ⑴ 施工废气 污水收集管网管沟开挖、临时堆土，污水处理站地基开挖、工艺管道管沟开挖、物料堆存以及运输车辆等在风力作用下产生的地面扬尘对大气环境产生的污染影响。 ⑵ 施工废水 施工废水（包括污水处理站建设产生的废水、污水收集管网试压废水）和施工人员生活污水对水环境产生的影响。 ⑶ 施工噪声 施工土石方开挖、管沟回填、场地平整、结构、装修噪声及交通噪声对周围声环境产生的影响。 ⑷ 施工固废 建设期间排放的固体废物主要为表层土剥离物、地基开挖产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 ⑸ 生态环境 施工活动引起水土流失，对生态环境的破坏影响。 2、运营期 ⑴ 废气 运行期格栅池、集水池、调节池、一体化设备罐体等产生的恶臭气体。 ⑵ 噪声 项目运行期间鼓风机、泵类等设备产生的噪声。 ⑶ 固废 项目运行期间产生的栅渣、浮渣、污泥等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 格栅池、集水池、调节池、一体化罐体 | NH3 | 0.035t/a | 0.035t/a |
|  |  | H2S | 0.014t/a | 0.014t/a |
| 水 污染物 | 污水处理站（200m³/d） | COD | 50mg/L，3.65t/a | 50mg/L，3.65t/a |
|  |  | BOD5 | 10mg/L，0.73t/a | 10mg/L，0.73t/a |
|  |  | NH3-N | 5mg/L，0.365t/a | 5mg/L，0.365t/a |
| 噪声 | 鼓风机、泵类等 | 噪声 | 80-90dB(A) | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 固体 废物 | 污泥 | 4.5t/a | 送至府谷县污水处理厂集中处置 |
|  | 浮渣 | 1t/a |  |
|  | 栅渣 | 2t/a | 送生活垃圾填埋场处置 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 污水处理站工程施工期生态影响主要表现在拟建厂址占地、临时占地及少量的弃土、弃渣对局部生态环境的影响。 管网施工过程中对整个施工带范围内的土壤可能造成一定扰动和破坏，开挖管沟造成的土体扰动，破坏植被，引起水土流失。同时对绿化植被等也可能造成一定程度的破坏。项目施工结束后立即进行地表恢复，对破坏的植被采取补偿措施，采取以上措施后对生态环境的影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期建设分为两部分，一部分为管网铺设，另一部分为污水处理站的建设，主要环境影响为工程对土地的占用，地表开挖对生态环境的影响，土石方挖掘、物料装卸产生的扬尘，施工机械和运输车辆产生的噪声影响，施工产生的建筑垃圾、土石方挖掘等产生固体废弃物，施工期雨水径流产生的污染等。 1、大气环境影响分析 施工期大气环境影响主要为管网铺设及污水处理施工过程，管网铺设过程中大气主要影响为土石方开挖、回填以及物料装卸、车辆行驶、施工作业等将产生一定的扬尘；物料堆放期间风吹等也将引起扬尘；施工机械驱动设备排放的废气和运输车辆尾气。管网铺设期间的大气环境具有具有流动性和分散性。污水处理厂施工中建筑材料堆放、运输过程产生的扬尘，这些无组织排放的扬尘，对厂区周围环境空气有一定影响，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘和扬沙，其产尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q—起尘量，kg/吨.年； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水量，%。 V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表21。 不同粒径尘粒的沉降速度 表21 粒径(μm) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.003 0.01 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径(μm) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径(μm) 400 550 600 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.408 3.823 4.252 4.624 由表23可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。 因此本评价对施工期环境空气污染防治提出如下要求： ⑴ 加强施工过程的环境管理，实行清洁生产、倡导文明施工；搞好环保宣传和教育工作，提高施工人员的环保意识，杜绝粗放式施工。 ⑵ 施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土，土石方挖掘完后，应及时运送到需要填方的低洼处，减轻施工扬尘污染。 ⑶ 开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水。 ⑷ 散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围挡结构。管沟开挖堆土侧，采用苫布覆盖，减轻风蚀作用和扬沙，施工后对沿线进行平整、恢复地貌。 ⑸ 对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工，并采取有效的防尘措施。 ⑹ 运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ⑺ 施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 ⑻ 厂内管沟开挖时，应对作业面及土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；据资料介绍，每天洒水1-2次，扬尘排放量可减少50-70%。 ⑼ 厂内管沟开挖堆土侧，采用苫布覆盖，减轻风蚀作用和扬沙，施工后对沿线进行平整、恢复地貌。 ⑽ 管沟开挖、回填应尽量避开大风天气，并加强区间土方调配，做到边开挖边回填，同时，尽量减少土方堆放时间。 ⑾ 根据《中华人民共和国大气污染防治法》以及国家环境保护总局环发〔2001〕65号，关于有效控制城市扬尘污染的通知精神，城市环境保护行政主管部门对城市扬尘污染防治实施统一监督管理，要求建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘污染控制的专项资金，施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运，施工现场周围应设置符合要求的围档，尤其是防洪堤施工现场应在沿河一侧设置围挡，竣工后要及时整理场地。 综上，项目施工期较短，在采取以上措施后，施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的要求，施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 施工期的废污水主要来自施工废水和生活污水。 ⑴施工废水 施工废水经沉淀处理后全部回用于场地洒水，不外排。 ⑵生活污水 本工程平均施工人数以30人计，人均盥洗水产生量按30L/d计，则施工期的生活污水产生量为0.9m3/d。污水中主要污染物有SS和COD等，污染物成分较简单。生活污水经沉淀后回用于周边绿化。 ⑶ 管线施工废水 管线施工中产生的施工废水主要为管道试压过程中产生的废水。管道试压产生的废水由于其污染主要为悬浮物，因此，环评要求将管道试压产生废水集中收集，经沉淀池沉淀后回用于绿化及道路浇洒，不外排。 综上，施工期对水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 ⑴ 施工噪声 工程施工期间，主要噪声设备机械有挖掘机搅拌机等，属高噪声设备。据类比调查，主要噪声源声压见表22。 主要施工设备噪声表 表22 施工阶段 设备 声级dB(A) 距声源距离(m) 结构阶段 搅拌机 89 1 土石方阶段 挖掘机 85 5 ⑵ 影响预测 在不考虑声传播过程中屏障隔声、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减前提下，利用室外点声源几何发散衰减模式，估算声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 计算公式： 式中：LA(r)—距声源r米处的A声级dB(A)； LA(r0)—噪声源r0米处的A声级dB(A)； r—噪声源距受声点的距离，m。 通过上述预测模式，施工设备噪声随距离衰减结果见表23。 施工机械噪声达到噪声限值的衰减距离表 表23 单位：dB（A） 施工机械 受声点不同距离处噪声级 10m 30m 60m 120m 240m 挖掘机 79 69 63 57 51 搅拌机 69 59 53 47 41 由预测结果可以看出，在声源60m外，施工噪声可衰减至63dB(A)，在240m处，可衰减至51dB(A)；在积极采取隔声屏障、加强管理等措施后，项目施工场界噪声可达标排放，对周围环境的影响较小。 ⑶ 污染控制措施及要求 ① 合理安排施工时间； ② 合理布置施工场地，采取适宜的施工方式； ③ 严格按规范操作，降低人为噪声，尽量减少碰撞声音； ④ 尽可能选择性能好、噪声低的设备； ⑤ 对位置相对固定的机械设备，尽量置于室内操作。 4、固体废弃物影响分析 项目施工期的固体废弃物主要为生活垃圾、污水处理站及管线施工中产生的建筑垃圾等。 在施工期间污水处理站场地需要场地平整、运输建筑材料等作业，污水收集管网需要管沟开挖、回填等作业，因此，在整个项目施工期产生的固废主要有污水处理站施工时产生的各种废建筑材料等建筑垃圾。建筑垃圾处置不当，由于扬尘和雨水冲淋等原因，将会引起对空气环境和水环境造成二次污染，会对周围环境产生不利影响，因此，环评要求建设单位应严格要求施工单位按规范运输施工固废。建筑垃圾应运输至建筑垃圾填埋处置，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。污水收集管网开挖、回填必须严格执行“分层堆放、分层覆土”的原则，项目污水收集管网管沟填挖过程中无弃土产生。 施工人员生活垃圾必须集中收集后送垃圾填埋场卫生填埋处置，不得随地堆放。 5、生态影响分析 项目工程建设开挖与占地，将改变地表形态，破坏地表植被，引发水土流失。施工期比较短暂，对周围生态环境的影响相对轻微，且该影响是可逆的。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。因此，施工期对项目区的生态影响是可以接受的。 施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施的落实，施工期环境影响将得到有效控制。 营运期环境影响分析： 环境空气 ⑴恶臭气体 项目对环境空气的污染主要为恶臭气体。恶臭污染源主要来自格栅池、集水池、调节池、一体化设备罐体，恶臭气体是一种无组织排放的多成份混合气体，主要成份为NH3、H2S。 对于恶臭气体，项目采取格栅池、集水池、调节池、一体化设备罐体均置于厂房内，并且厂区地面进行绿化，通过调查相关资料，类比同类项目污水处理厂，最终确定本项目NH3、H2S排放强度见表24。 恶臭气体污染源排放强度 表24 恶臭气体 NH3 H2S 排放量 0.004kg/h 0.0016kg/h 本污水处理场设计规模为200m3/d，根据类比调查，污水处理场臭气排放源强NH3为0.004kg/h，H2S为0.0016kg/h，经大气估算工具（Screen3System）1.0预测，废气排放最大落地浓度NH3为0.0145mg/m3，H2S为0.0058mg/m3，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准要求（厂界废气最高允许排放浓度：NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06mg/m3）。项目产生的恶臭污染物对周边环境影响较小，因此项目采用设备置于地下且密闭等措施可行。 ⑵ 大气环境防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。对于无组织排放的大气污染物采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算其具体的大气环境防护距离，其结果见表24。 大气环境防护距离计算结果 表24 排污环节 污染物 计算结果 大气防护距离 站区 H2S 无超标点 不需设置 NH3 无超标点 不需设置 由上表可知，本项目不需要设置大气环境防护距离。 ⑶卫生防护距离 根据建标【2001】77号《城市污水处理工程项目建设标准》规定，污水处理厂厂址应与规划居住区或公共建筑保持一定的卫生防护距离，一般不小于50~100m。因此，确定本项目卫生防护距离为50m。 根据项目实际情况，污水站厂界外50m处为酒店，位于污水站东侧，52m处为山鸡塔零散居民，位于污水站南侧。污水处理设施距东厂界为7m，南厂界为30m。因此污水处理设施距离东侧酒店为57m，距离南侧零散居民为82m。距离均可满足计算所得卫生防护距离要求。根据气象资料，当地的主导风向西北风，酒店位于污水站东侧，零散居民位于南侧，污水站臭气对居民的环境影响较小。 2、水环境影响分析 ⑴ 污水排放情况 项目污水处理设计能力200m3/d，采用预处理+A/O生物接触氧化+MBR处理工艺。项目主要污染物出水浓度见表25。 项目运行正常情况下污染物产排情况 表25 污染物 COD BOD5 SS NH3-N 接纳污水水质(mg/L) 400 200 220 25 接纳污染物量(t/a) 29.2 14.6 16.06 1.83 处理后排放水质(mg/L) 50 10 10 5 排放污染物量(t/a) 3.65 0.73 0.73 0.365 处理效率(%) 87.5 95 95 80 削减量(t/a) 25.55 13.87 15.33 1.465 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 50 10 10 5 达标情况 达标 达标 达标 达标 ⑵污水排放去向 污水处理站出水排入牸牛川河，设计出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。环评建议达标废水进行资源化利用。 ⑶ 污水对水环境的影响分析 为了进一步了解项目对纳污水体牸牛川的影响情况，根据纳污水体牸牛川现状监测数据，并结合污水处理站排水污染物特征，选取化学需氧量和氨氮作为本次水环境预测评价的主要因子。 本次评价拟采用完全混合模式进行了预测。计算采用完全混合模式： 式中：——污染物浓度（垂向平均浓度，断面平均浓度），mg/l； ——污染物排放浓度，mg/l； ——上游来水污染物浓度，mg/l； ——污水排放量，m³/s； ——上游来水量，m³/s。 ① 参数选择 A 上游来水设计水量 评价河段上游来水多年丰水期平均流量9.01m3/s，枯水期平均流量1.94m3/s。计算时取枯水期流量，上游来水污染物浓度均取现状监测值。 B 预测源强 水环境影响评价因子及污染源强见表26。 水环境影响评价因子及污染源强 表26 污染物 正常工况（设计出水） 非正常工况（去除率50%） 事故工况（去除率0%） 排放量 200m³/d（0.0023m3/s） COD 50mg/l 200mg/l 400mg/l NH3-N 5mg/l 12.5mg/l 25mg/l C 预测方案 预测方案见表27。 预测方案一览表 表27 方案编号 水期 河流段 排污口上游水文参数 工况 1 枯水期 排污口 下游段 Q=1.94m³/s 正常 2 非正常 3 事故 ② 上游来水的水质特征 根据地表水环境监测结果，上游来水主要污染物浓度如表28所示。 评价河段上游来水主要污染物浓度 表28 单位： mg/L 污染物 COD NH3-N 上游来水 12 0.541 ③ 水质环境目标 根据水功能区划水质目标，评价河段水质目标为III类。评价河河段水质目标见表29。 评价河河段水质目标 表29 单位：mg/L 污染物 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 COD 20 NH3-N 1.0 ④ 预测结果 通过上述模式及相关参数，对3个预测方案进行预测，预测结果见表30。 完全混合预测结果一览表 表30 正常 非正常 事故 COD 12.05 12.22 12.45 NH3-N 0.55 0.57 0.60 根据预测结果表可知，由于项目排污量较小，正常工况下、非正常情况下及事故情况下，出水排入牸牛川排污口下游河段化学需氧量和氨氮浓度均可满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，对水环境影响较小。为了避免对牸牛川水质造成影响，建设单位必须严格按照规范操作，加强污水处理站的运行管理，严防处理故障，避免污水直接排放对牸牛川水质造成严重影响。 3、地下水环境影响分析 ⑴ 地下水赋存及径流特征 评价区水文地质特征按地下水赋存条件及水力特征，将区内含水层划分为新生界松散层孔隙及基岩风化裂隙潜水和基岩承压水两大类型，区内主要含、隔水层如下： ①第四系冲-洪积物孔隙潜水含水层（Q4） 分布于区内各大河流中下游河谷地段，为一套砾石、细-粉砂及黄土状亚砂土构成的一级阶地、漫滩，冲洪积物一般0～11.45m，含水层厚度2.82～11.45m，平均单位涌水量0.556L/s.m,平均渗透系数约5.23m/d。 ②第四系黄土潜水含水层（Q2+3） 本区（Q2+3）黄土多分布于梁峁顶部，呈孤立岛状或长条状，地下水呈疏干状态，野外测绘未发现泉水出露，露头多见马兰组黄土，为浅黄色亚砂土、粉砂质亚粘土，结构疏松、易碎，厚12～25m，该层为水量贫乏活基本上不含水的透水层。 ③上第三系保德组隔水层（N2b） 主要出露于区内的沟头，分水岭地带，一般厚度约为30～50m，最大厚度73.97m，底部有一层1～2m厚的砾石层，且多已半胶结成砾岩，砾石层之上为钙质结核层与浅棕黄色粉砾质粘土层，中上部为浅红-棕红色砂质粘土层，透水、含水性极弱，为隔水层。 ④侏罗纪系中下统延安组含水层及相对隔水层（J1-2y） 延安组底层岩性复杂，主要的含、隔水层如下： 延安组第二段底界砂岩含水层（J1-2y）：其底部为10～26m的灰色长石石英粗粒砂岩，其上位灰色中～粉砂岩，泥岩及煤层、煤层露头附近烧变岩塌陷，裂隙、孔洞发育、基岩节理及风化裂隙也较发育。 延安组第一段相对隔水层（J1-2y1）：该组地层伏于5-1煤层之下，其上部为灰白色中～细粒砂岩、粉砂岩及煤层；中部为灰色～黑色，含石英颗粒、细砾及铁质结核泥岩，风化后呈褐色～灰色褐色、全区稳定，该层抽水试验表明，单位涌水量及渗透系数都很小，为一隔水层。 ⑤侏罗系下统富县组裂隙含水层（J1f） 该组地层据钻孔资料，主要在东南部和中部有沉积，而在西北无沉积，其岩性是2-4层浅灰色砂岩与紫色泥岩相间组成。含水层位灰白色厚层状中～粗粒长石石英砂岩及含砾粗砂岩，其中发育北西向及北东向量高角度剪切条理，据抽水试验资料，单位涌水量、渗透系数均较小，出露泉点的平均流量为0.303L/s，弱富水。 ⑥三叠系延长组承压水含水层 据钻孔抽水试验，延长组承压水的平均单位涌水量为0.015L/s.m，平均渗透系数0.027m/d。 ⑵ 地下水补给径流、排泄 评价区内上部孔隙潜水主要靠大气降水补给，层间水和凝结水补给次之。下部基岩裂隙潜水，除局部地段，因基岩裸露，直接受大气降水补给外，主要受上覆第四系松散层潜水渗透补给。区内沟谷发育，是排泄地下水的渠道，故地下水主要以下降泉的形式于冲沟两侧沟脑出露，流入沟溪，排出区外。蒸发排泄和垂渗方式次之。 ⑵ 地下水污染途径分析 根据工程分析，项目对地下水的污染途径主要来自各类污水处理设施的跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透污染地下水。项目应选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生。 除了加强管理外，项目还应采取以下防渗措施：本项目分为一般防渗区和简单防渗区，一般防渗区包括格栅、集水池、调节池、一体化设备罐体、消毒池等，其余区域地面为简单防渗区。本项目各类储水设施均采用钢混或碳钢结构，防渗性能强，渗透系数≤10-7cm/s，防止污染物下渗对地下水造成污染。简单防渗区做好地面硬化工作。 此外，厂区内设一口监测井，建设单位应对监测井进行不定期监测，以便发现问题及时采取相应的防治措施。 综上所述，在采取以上措施后，项目运行期对地下水环境的影响小。 4、声环境影响分析 ⑴ 噪声源强 项目主要噪声源为鼓风机、泵类等设备，其噪声源强状况见表31。 污水处理站噪声源强表 表31 噪声源 工段 数量 噪声值 dB（A） 运行 工况 治理措施 治理后噪声值dB（A） 提升泵 集水池 1台 90 连续 置于室内，基础减振 60 提升泵 调节池 1台 90 连续 置于室内，基础减振 60 鼓风机 设备间 1台 85 连续 置于室内，房间采取隔声材料，基础减振、安装消声器 55 ⑵ 预测点位置 预测点选择在厂址厂界四周，东南西北各1个点。污水处理站各噪声预测点位置分布见表32。 污水处理站各噪声预测点位置 表32 工段 噪声源距各预测点距离(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 集水池 7 34 16 38 调节池 7 36 16 36 设备间 5 60 18 12 ⑶ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，推导其预测模式如下： 式中： LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LP0—参考位置处的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取20dB(A)； α—车间平均吸声系数；取0.2； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m； ⑷ 预测结果及评价 根据项目生产特点，预测厂界噪声结果见表33。 厂界噪声影响预测结果表 表33 单位：dB(A) 噪声值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 47.3 32.4 39.4 35.6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） 由表33可知，项目在采取设备入室、基础减振、消声、隔声等措施后，项目厂界各点位噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对声环境影响小。 5、固废影响分析 项目运营期固废主要为污水处理站栅渣、浮渣和污泥。 ⑴ 栅渣 项目栅渣产生量为2t/a。栅渣含水率较低，临时收集至栅渣桶，定期统一送往生活垃圾填埋场处理。 ⑵浮渣 项目浮渣产生量为1t/a。浮渣临时收集至浮渣桶，与污泥一起定期由罐车送至府谷县污水处理厂集中处置。 ⑶污泥 项目调节池、一体化设备罐体将会产生少量污泥，项目年产生污泥量约4.5t/a，产生后定期由罐车送至府谷县污水处理厂集中处置。由于项目污泥产生量较少，因此项目不设污泥暂存池，每半年清理一次，一次清理量约为2.25t，由潜污泵抽至小型污泥密闭罐车内拉运至府谷县污水处理站。 府谷县城市污水处理厂于2009年5月20日开工建设，于2009年11月30日竣工，2010年6月主体工程竣工进水调试，同月经批准后投入试运营。2010年9月，榆林市环境监测总站对项目进行了竣工环境保护验收监测并以榆环验字[2010]第014号出据了项目竣工环境保护验收监测报告，2010年12月24日，榆林市环境保护局榆政环发[2010]244号对项目进行了竣工验收。府谷县城市污水处理厂采用SBR法CASS处理工艺，污泥产生量47.25t/d，年产生污泥量17246t。府谷县污水处理厂设置有污泥无害化处理场1座，日处理污泥100m3，污泥处理工艺为污泥排至污泥池，再经过污泥泵供至污泥浓缩池，污泥浓缩池设污泥浓缩池一座，每座分两格，两格浓缩池轮流工作，经浓缩后由污泥泵加压送至污泥脱水间脱水，污泥脱水间设管道混合器和污泥卧式螺旋离心脱水机组，经抽升后的污泥与絮凝剂通过管道混合器混合后进入污泥卧螺离心脱水机进行脱水。最终排出的污泥(泥饼)含水率可降至80%左右。泥饼通过螺旋输送机送至泥斗暂时贮存，最终外运至附近电厂。本项目污泥产生量为4.5t/a，府谷县污水处理厂可处理本项目产生的污泥，本项目污泥依托府谷县污水处理厂处置可行。 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》要求，污泥处理处置应统一规划，合理布局。污泥处理处置设施宜相对集中设置，鼓励将若干城镇污水处理厂的污泥集中处理处置。本项目污泥产生量较小，将污泥送至府谷县污水处理厂进行集中处置符合该技术政策要求。 此外，该技术政策要求实施污泥处理处置全过程管理。污泥运输鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式；城镇污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。因此，本次评价要求项目在污泥转运处置过程中采用密闭罐车转运污泥，并建立污泥转运联单制度，定期记录并上报，严格按照《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》中相关规定执行。 综上所述，项目产生的固体废物均得到合理处置，对环境的影响小。 环境风险影响分析 ⑴ 污水非正常排放 一般污水处理站运行期发生非正常排放的原因有以下几种： ① 由于出水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除低于设计去除率，另外，进厂污水水质负荷变化，也会导致污水处理站去除率下降，出水出现超标情况。 ② 温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致生化处理效率下降。 ③ 污水处理站停电，机械故障，将导致事故性排放。 ④ 操作不当，污水处理系统运行不正常，将降低活性污泥浓度，使得生化效率下降，出现事故性排放。 上述事故发生后，排水将超标排放。发生事故性排放情况下，若排水污染物化学需氧量、氨氮排放浓度按进水原始浓度计，则会对受纳水体造成一定程度的影响。因此，为了保障项目冬季稳定运行，项目将所有污水处理设施置于室内，大大提高了设施的保温效果，确保生化处理设施可以稳定运行，同时，建设单位应加强管理，尽可能杜绝事故性排放的发生。建设单位应加强管理，确保设备正常运营，尽可能杜绝非正常情况及事故工况的发生，降低对地表水质的污染。 ⑵二氧化氯发生器破损事故 项目使用的二氧化氯是以氯酸钠、次氯酸钠和盐酸等为原料，经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体，再经水射器混合形成二氧化氯水溶液，然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。 由于二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸，为防止出现各种事故，项目应采取以下措施： ① 应严格按有关要求注意安全事故的发生，二氧化氯储存应远离火种、热源。 ② 应设计安装二氧化氯监测及泄漏报警系统和通风设备。 ③ 配制的二氧化氯溶液浓度应小于0.4%，其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制。 ④ 应加强管理，强化安全文明教育。 ⑤ 项目应制定应急措施，加强对二氧化氯发生器的设备的检查。 二氧化氯泄漏应急处理措施：当发生二氧化氯发生器破损等事故时，应疏散污染区人员，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服，切断火源，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气设施不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 ⑶ 盐酸储瓶泄漏 项目盐酸用量较小，厂内最大储存量为50L，盐酸储瓶放于加药间内。盐酸属于有毒、腐蚀性物品，潜在事故主要是泄漏所造成的环境污染。 盐酸出现泄漏时，泄漏的氯化氢溶液溅到人体皮肤上形成灼伤,氯化氢形成的酸雾会对周围空气环境造成污染等。本工程盐酸存储量较小，且储罐设置在室内，发生泄漏对操作人员健康产生影响，但对周围环境产生影响较小。 环评要求建设单位做好环境风险防范措施： ① 保证设备间良好的通风； ② 地面做好防渗； ③ 建议工作人员配备必要的劳动防护用品，包括洗眼器、眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、防毒面具、耳塞、耳罩及护肤用品等； ④ 设置盐酸流量监测及泄漏警报装置； ⑤ 盐酸储罐周围应设置围堰，围堰闭合，内衬做防渗防腐蚀处理。 盐酸泄漏应急处理措施：发现盐酸泄漏应立即关停相关泵类及阀门，疏散周围无关人员，确认泄漏源，救援人员着防酸服，戴防酸手套对泄漏处进行堵漏处理。对泄漏至围堰的盐酸采用大量水稀释，并投生石灰或石灰石进行中和处理，废液呈中性后排入厂内污水管道，进入污水处理工序。 综上所述，项目主要风险事故为污水非正常排放、二氧化氯及盐酸泄漏事故，在采取环评报告提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 格栅、集水池、调节池、一体化设备罐体 | NH3、H2S | 密闭设置，置于生产车间内，地面进行绿化 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准 |
| 水 污染物 | 出水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 各构筑物采用钢混或碳钢结构，防止跑、冒、滴、漏水经土层渗透污染地下水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 噪声 | 鼓风机 | 噪声 | 置于室内，房间采取隔声材料，基础减振、安装消声器等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
|  | 泵类 |  | 置于室内，基础减振 |  |
| 固体 废物 | 污泥、浮渣 | 送至府谷县污水处理厂集中处置 | 固废处置率100%，对环境影响小 |
|  | 栅渣 | 送生活垃圾填埋场处置 |  |
| 生态保护措施及预期效果: 项目生态影响主要表现为工程占地和损坏植被，进而引起水土流失。 项目在划定的施工区建设，施工作业范围固定后相对较小，挖填方工程量可实现区内平衡，施工期比较短暂，其施工期间对周围生态环境的影响相对轻微，而且均属于短期影响和可逆影响，项目可采取一定的措施进行恢复和补偿，因此，在采取适当措施后，施工期对项目区的生态环境影响是可以接受的。 环境保护投资： 项目总投资394万元，其中环保投资52.4万元，占总投资的13.3%。项目环保投资估算表34。 环保投资估算表 表34 类别 污染源 污染物 治理措施 数量 费用 （万元） 废气 格栅池、集水池、调节池 一体化设备罐体 NH3、H2S 置于室内，密闭设置，地面进行绿化 / 计入主体工程 废水 进、出水口 pH、COD、NH3-N、水量 在线监测系统 进出口各设置1套 40 各构筑物采取钢混或碳钢结构，防止跑、冒、滴、漏水经土层渗透污染地下水 / 计入主体工程 厂址设地下水监测井 / 1 噪声 鼓风机 噪声 置于室内，房间采取隔声材料，基础减振、安装消声器等措施 / 5 泵类 置于室内，基础减振 / 固废 栅渣、浮渣 设渣桶（容积2m3） 2个 0.4 绿化 站区绿化 215 m2 1 生态 污水收集管网沿线生态恢复 1300m2 5 合计 52.4 环境管理与监测计划： 1、环境管理 ⑴ 污染源排放管理 ① 污染物排放清单 项目污染物排放清单见表35。 ② 在线监控 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关要求，污水厂在进水口、及排放口应设污水水量自动计量装置，安装pH、水温、COD 、氨氮等水质指标在线监测装置，并与当地环保部门监管平台联网。 ③ 信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），建设单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ⑵ 环境管理体系 项目运营期应设专人进行环境管理工作，检查污水处理设施的运行效果，了解污水处理站进出水水质变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ① 严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护设施的验收工作。 ② 建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ③ 环保人员应及时汇报、处理污水处理站运行中存在的环境污染问题。 ④ 应加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本污水处理站的环保工作。 2、监测计划 为了掌握项目内部的污染状况和项目所产生的污染物对周围环境的影响，必须对建设项目所产生的污染物和污染防治设施进行日常检测，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 建设单位可委托有资质的环境监测机构对企业废气、废水、噪声及周围的环境质量进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环保部门的业务指导、监督和检查。 污染源监测计划见表36、环境质量监测计划见表37。 污染源监测计划表 表36 类 别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 臭气 排放 NH3、H2S 厂界四周 每半年一次 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准 进水 水质 pH、COD、 NH3-N、水量 总进水口 在线监测 符合进水指标 要求 出水 水质 pH、COD、 NH3-N、水量 总出水口 在线监测 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A标准 噪 声 厂界噪声 布设4个点，厂界四周各设1个点 每半年监测一次 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 运营期环境质量监测计划表 表37 类 别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 地下水 pH、 高锰酸盐指数、氨氮 地下水监测井 每半年监测一次 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 环境监控计划中所有监测项目的采样和分析方法应严格按照环境监测相关技术规范要求进行。 |

项目污染物排放清单 表35 类别 污染源 污染物 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 治理措施 排放参数 排放标准 排放去向 治理工艺 治理 效率 数量 标准名称 标准限值 （mg/m3） 废气 格栅池、集水池、调节池、一体化罐体恶臭 NH3 / 0.035 置于室内，密闭设置，地面绿化 / / 无组织排放 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准 1.5 大气环境 H2S / 0.014 0.06 废水 处理水（200m3/d） COD 50 3.65 进出水口各设在线监测系统一套 / / / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 50 牸牛川河 BOD5 10 0.73 地下水监测井一口 10 NH3-N 5 0.365 5 噪声 鼓风机、泵类装置 噪声 / / 置于室内，房间采取隔声材料，基础减振、安装消声器等措施 / / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼65 dB(A) 夜55dB(A) 厂界 固废 调节池、一体化罐体 污泥 / 0 / / / / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) / 送至府谷县污水处理厂集中处置 集水池 浮渣 / 0 设栅渣桶（总容积2m3） / 1个 / 格栅池 栅渣 / 0 设栅渣桶（总容积2m3） / 1个 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定 / 送生活垃圾填埋场处置 生态保护 / / / 管网沿线生态恢复及站区绿化 / / / /

# 结论与建议

1、结论 ⑴ 项目概况 郭家湾工业园区新建污水处理站建设项目位于大昌汗镇那孟家沟村，占地面积2400m2，占地类型属未利用土地。项目新建格栅池、集水池、调节池、一体化设备罐体、消毒池及其它附属设施。污水处理工艺采用预处理+A/O生物接触氧化+MBR处理工艺，设计污水处理规模为200m3/d。项目总投资394万元，环保投资52.4万元，占总投资的13.3%。 ⑵ 环境质量现状 ① 环境空气 评价区环境空气中SO2、NO2、PM10各监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NH3、H2S浓度值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求。 ② 地表水 评价区地表水水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ③地下水 评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 ④声环境 评价区昼、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 ⑤生态环境 评价区内植被稀少，土壤质地差，易侵蚀，由于受到近年来人为作用的强势影响，生产能力低下，生态环境脆弱。 ⑶ 污染物排放情况 ① 废气 在采取相应的环保措施后，本项目NH3排放量为0.035t/a、H2S排放量为0.014t/a。 ② 废水 项目处理达标水质排入牸牛川河，本项目COD排放量为3.65t/a、NH3-N排放量为0.365t/a。 ③ 固废 本项目产生的固体废物处置率达100%，对外环境影响较小。 ⑷ 主要环境影响与保护措施 ① 废气环境影响分析及污染防治措施 恶臭污染源主要来自格栅池、集水池、调节池、一体化设备罐体等。项目将构筑物置于室内，密闭设置，并对厂区地面进行绿化，采取措施后，恶臭气体污染物排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准要求，对周围大气环境影响小，措施基本可行。 ② 水环境影响分析及污染防治措施 项目工程设计废水处理量为200m3/d，污水经处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准后排入牸牛川河，对水环境影响较小。 项目对地下水的污染途径主要来自各类储水设施的跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透污染地下水。 项目各类储水设施均采用钢混或碳钢结构，防渗性能强，防止污染物下渗对地下水造成污染；同时在项目厂址设一口地下水监测井，定期监测，发现问题及时采取相应的防治措施。在采取以上措施后，项目运营期对地下水环境影响较小，措施基本可行。 ③ 声环境影响分析及污染防治措施 污水处理站主要噪声源为鼓风机、泵类等设备，项目通过采取设备置于室内、房间采取隔声材料、做好基础减振等措施后，项目噪声对周围环境影响较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 ④ 固体废弃物分析及污染防治措施 项目固废主要为栅渣、浮渣和污泥。 项目栅渣收集至栅渣桶，定期统一送往生活垃圾填埋场处理；项目产生的浮渣和污泥定期由罐车送至府谷县污水处理场集中处置。项目固废处置率100%，对环境影响较小，措施基本可行。 ⑤ 环境风险 当污水非正常排放事故发生后，排水将超标排放。建设单位应加强管理，确保设备正常运营，尽可能避免非正常情况及事故工况的发生，降低对地表水质的污染。 当发生二氧化氯发生器破损等事故时，应疏散污染区人员，并隔离直至气体散尽。发现盐酸泄漏应立即关停相关泵类及阀门，疏散周围无关人员，确认泄漏源，救援人员着防酸服，戴防酸手套对泄漏处进行堵漏处理。对泄漏的盐酸采用大量水稀释，并投生石灰或石灰石进行中和处理，废液呈中性后排入厂内污水管道，进入污水处理工序。 ⑸ 总结论 郭家湾工业园区新建污水处理站建设项目符合国家产业政策，选址基本可行，污水处理工艺可行。在落实项目可研及环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境目标要求分析，项目建设可行。 2、建议 环评建议项目加大排水的回收利用，出水尽可能进行综合利用。以达到节约水资源、减少污染物排放的目的。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：郭家湾工业园区新建污水处理站建设项目

建设单位(盖章)：郭家湾工业园区管理委员会

编制日期：2017年12月

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

# Text boxes

污水收集管网

项目污水站

N

结果

方案

污染物