府环发〔2018〕42号

府谷县环境保护局关于

陕西三江能源化工有限公司循环经济示范

项目变更环境影响报告书的批复

陕西三江能源化工有限公司：

你公司报送的《陕西三江能源化工有限公司循环经济示范变更项目环境影响报告书》收悉，经我局审批领导小组会议审查研究，结合榆林市环境工程评估中心评估报告（榆环评函〔2017〕222号），现批复如下：

陕西三江能源化工有限公司循环经济示范变更项目（由原“4万吨/年金属镁及镁合金”变更为“2万吨/年金属钙、2万吨/年金属镁及镁合金”），位于府谷县孤山镇刘官畔村，属府谷恒源循环经济示范小区（西区），我局于2010年以府环发〔2010〕15号文件对该公司《新建循环经济产业链一体项目环境影响报告书》进行了批复。鉴于项目产品和生产工艺等发生重大变更，根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）要求，建设单位对变更后的环境影响报告书进行重新报批，陕西省环境保护厅以陕环评函〔2017〕122号《陕西省环境保护厅关于项目变更环境审批权限有关问题的复函》文件明确提出“我厅并委托你局对该项目变更环境影响报告书进行审批”。项目总投资7200万元，其中环保投资1432万元，占总投资的19.89%。

二、经审查，该项目在全面落实本《环境影响报告书》提出的各项污染防治措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。《环境影响报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环保措施可作为工程实施的依据。

三、项目在施工运营过程中应做好以下工作。

1、石灰石堆场四周设置防风抑尘网；配料工段粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，还原炉扒渣尾气通过集气罩收集粉尘后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；煅烧工段以兰炭炉荒煤气为燃料，经布袋除尘器处理后与还原工段产生烟气统一送至脱硫塔处理，由70m高烟囱排放。烟气排放口处安装烟气在线监测装置，并与环保部门联网；预留脱硝升级改造空间。

2、还原炉、煅烧炉等的循环冷却水回用于脱硫塔补水；脱硫废水经脱硫废水收集池后送脱硫废水处理设施中和、絮凝、沉淀处理后回用于还原渣浇渣；生活污水经生活污水处理设施处理后用于绿化洒水，不外排。厂区内实施分区防渗，将脱硫废水收集池、事故水池、临时渣库作为地下水重点污染防治区，并在上游厂界处、脱硫废水收集池旁、下游60m厂界处设地下水监控井。

3、项目要选用低噪声设备、通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

4、项目产生的还原渣冷却后暂存于还原渣暂存库，与石膏作为耐材原料外售；生活垃圾集中收集后送园区环卫部门统一处置。

5、落实“以新带老”措施，结合厂区现有和在建项目，优化全厂环保设施建设，尽快落实整改问题。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、环境影响报告书经批准后，工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该工程的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

七、该项目的日常监督管理和“三同时”监督管理工作由府谷县环境监察大队组织实施。

府谷县环境保护局

2018年2月2日

抄送：市环保局开发科，政府办，发改局，住建局，国土局，林业局，榆林供电府谷分公司，孤山镇政府，本局各领导。

府谷县环境保护局办公室 2018年2月2日印发

共印12份