建设项目环境影响报告表

项目名称： 府谷县永旺煤炭有限公司新建30万

吨/年喷吹煤项目

建设单位(盖章)： 府谷县永旺煤炭有限公司

环评单位： 河北德源环保科技有限公司

编制日期：2018年2月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 府谷县永旺煤炭有限公司新建30万吨/年喷吹煤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 府谷县永旺煤炭有限公司 |
| 法人代表 | 王建平 | 联系人 | 折继平 |
| 通信地址 | 府谷县大昌汗镇大昌汗村 |
| 联系电话 | 18329213888 | 传真 |  | 邮编 | 719408 |
| 建设地点 | 府谷县大昌汗镇大昌汗村 |
| 立项审批部门 | 府谷县发展改革局 | 批准文号 | 府发改发[2017]352号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 煤制品制造C4120 |
| 占地面积（亩） | 153.54亩（102365.54m2） | 绿化面积 （平方米） | 6000m2 |
| 项目总投资 （万元） | 600 | 其中：环保 投资（万元） | 91.5 | 环保投资占比例% | 15.3 |
| 评价费（万元） | / | 预计投产 日期 | / |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 1、项目特点 陕西省是全国的产煤大省，煤炭又是榆林市的支柱产业之一。榆林市位于陕西省北部，晋陕蒙三省交界地带的中心，境内矿产资源丰富，现已探明矿种48 种，在众多矿藏中以煤炭、石油、天然气、盐岩储量最大，未来榆林将是中国西部投资热点，世界能源竞争市场。 神府煤田是世界八大煤田之一，煤质具有特低灰、特低硫、高热值的特点，经磨粉、烘干等工序制得的优质高炉喷吹料受到钢铁企业的青睐，府谷县煤矿众多，原料精末煤供应充足，鉴于此，府谷县永旺煤炭有限公司拟投资 600万元，在府谷县大昌汗镇大昌汗村新建30万吨/年喷吹煤项目。 2、分析判定情况 ⑴ 项目与国家产业政策的符合性 项目对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修订版），项目不在限制类、淘汰类之中，为允许类，府谷县发展改革局于 2017 年11月 14 日以《关于府谷县永旺煤炭有限公司新建30万吨/年喷吹煤项目予以备案的通知（府发改发 [2017]352 号）》同意项目备案，项目建设符合国家产业政策。 ⑵ 与《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》的相符性 根据《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》中第五项：加强综合利用与环境治理，构建煤炭循环经济体系；十九条意见指出推进洁净煤技术产业化发展。发改委要制定规划，完善政策，组织建设示范工程，并给予一定资金支持，推动洁净煤技术和产业化发展。采用先进的燃煤和环保技术，提高煤炭利用效率，减少污染物排放。 因此，项目符合《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》要求。 ⑶ 项目“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环环评[2016]95号文《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》中关于“三线一单”规定，本项目符合“三线一单”要求，具体分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于府谷县大昌汗镇大昌汗村，不触及生态保护红线 环境质量底线 本项目周边大气、地表水、声环境质量能达到区域环境优化准入区的环境质量目标，区域环境质量现状良好；根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线 资源利用上线 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线 负面清单 本项目属于C4120煤制品制造，不属于区域环境优化准入负面清单 ⑷ 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 根据榆林市“多规合一”辅助决策服务窗口针对本项目出具的《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，项目选址与土地利用总体规划、城镇总体规划、生态红线、文物保护紫线（县级以上保护单位）、基础设施廊道控制红线（电力类、长输管线类、交通类）符合性见下表。 表2 本项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 备注 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 该项目正在办理土地手续 城镇总体规划 符合 林地保护利用规划 该项目涉及四级保护林地，建议与林业部门对接 该项目正在办理林业手续 生态红线 符合 文物保护紫线 （县级以上保护单位） 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 ⑸ 其他 项目在郭家湾井田内选址建设，用地范围压覆井田煤炭资源，依据榆林神华能源有限责任公司榆林神华函[2017]13号文《榆林神华能源有限责任公司关于府谷县永旺煤炭有限公司征询在郭家湾煤矿井田内选址意见的复函》，同意本项目选址，并签订了协议书，见附件。 项目用地坐标范围及郭家湾煤矿同意建设的坐标范围见下表，相对位置关系见图1。 表3 项目用地坐标范围及郭家湾煤矿同意建设的坐标范围表 项目用地坐标范围 郭家湾煤矿同意建设的坐标范围 点号 X Y 点号 X Y A1 4354722.380 37459263.31 G1 4354721.520 37459340.894 A2 4354640.359 37459444.55 G2 4354689.190 37459476.186 A3 4354613.901 37459607.93 G3 4354623.462 37459678.997 A4 4354575.536 37459595.37 G4 4354439.930 37459590.166 A5 4354562.307 37459615.21 G5 4354354.135 37459601.417 A6 4354392.312 37459546.42 G6 4354305.632 37459514.179 A7 4354395.619 37459533.85 G7 4354390.621 37459405.464 A8 4354370.484 37459524.59 G8 4354477.900 37459148.241 A9 4354469.703 37459152.85 G9 4354695.227 37458952.928 A10 4354482.271 37459158.8 G10 4354765.555 37459135.125 A11 4354508.729 37459154.83 G11 4354706.875 37459314.396 A12 4354619.854 37459188.57 图1 项目用地坐标范围与郭家湾煤矿同意建设的坐标范围关系图 综上，项目用地坐标范围位于郭家湾煤矿同意建设的坐标范围之内，项目用地范围符合郭家湾煤矿意见。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，本项目应编制环境影响报告表。2017年11月8日，府谷县永旺煤炭有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作，委托后我单位组织相关技术人员进行现场踏斟和资料收集，按照国家环评导则及相关规定，编制完成了《府谷县永旺煤炭有限公司新建30万吨/年喷吹煤项目环境影响报告表》。 二、项目概况 1、地理位置及交通 项目位于府谷县大昌汗镇大昌汗村，地理坐标为东经110°31′43.17″，北纬39°19′24.29″，海拔高程1295.97m。项目四周均为空地，距离项目最近的村庄为项目南侧900m处的新火盘村，项目东侧1100m处为哈叶五素村新农村，西侧1400m处为他坝村，项目东北侧550m处有一灾害隐患综合治理项目。项目地理位置及交通示意见附图1。项目四邻关系见图2。 图2 项目四邻关系图 2、建设内容 ⑴ 建设规模： 项目总投资600万元，总占地面积153.54亩，项目新建30万吨/年喷吹煤生产线一条。 ⑵ 建设内容：原料储库、制粉车间、面煤储库、产品仓、成品库、输送系统、进厂道路、烘干车间、氮气室及生活、办公配套设施等。 建设项目组成见表4。 表4 项目组成表 项目 内 容 备 注 主体工程 原料储库 建筑面积为1800m2，地面硬化、防渗，设计储存时间15日 制粉车间 建筑面积为500m2，主要设备为破碎筛分设备、磨煤机，用于磨粉及烘干 面煤储库 全封闭储存，建筑面积为1000m2，地面硬化、防渗，设计储存量为3000t，可存储3天生产量原料，作为备用原料储备库 产品仓 4座，单座容量800t，用于产品储存 成品库 建筑面积为1800m2，全封闭，按最大储存时间15日计，项目储存量为13636.5t，产品袋装储存，规格50kg/袋，主要设置包装机及天车、梁式吊车等起重设备，用于袋装产品包装及储存 辅助工程 输送系统 原料运输采用箱式货运车，精煤采用密闭式货运车运至面煤储库，输送系统采用密闭输送廊道、设置皮带输送机输送 进厂道路 水泥硬化道路与厂外道路相连，长度3km 烘干车间 建筑面积110m2，设置1台MBZ -600的热风炉，折10t/h 氮气车间 建筑面积80m2，设置1台变压吸附制氮机、空压机、冷干机，用于氮气制备 热风炉灰渣库 建设1个全封闭式储存库，有效容积100m3，地面硬化、防渗 门房 建筑面积30m2 辅助工程 给水 厂内设1口自打水井 排水 项目无生产废水排放；设旱厕，定期清掏外运；餐饮废水经隔油池处理后排入旱厕，其他生活污水经沉淀池沉淀处理后用于厂内抑尘及绿化 供电 由区域电网接入，厂区设置配电室 供热 工艺热源由热风炉提供，煤源采用洁净型煤，烟气由 20m烟囱排放。生活、办公采用分体空调供暖 办公区 新建办公楼1座，建筑面积300m2 生活区 住宿楼1座（宿舍、浴室、食堂），建筑面积650m2 环保工程 粉尘 原料及产品设全封闭储存库，地面硬化，设喷雾洒水装置 破碎筛分工段设集尘罩+脉冲式布袋除尘器，15m 高排气筒排放 产品仓粉尘经布袋除尘器收集处理后由仓顶排气口（不低于 15m）排放 包装工段全封闭，粉尘负压回收 物料输送廊道：设半圆型玻璃钢密封罩，给料机转载点和皮带机头转载点采取封闭式导料槽，并加设喷雾除尘装置 烘干烟气 烘干烟气经进磨煤机烘干后经布袋除尘，由20m烟囱排放 废水 设旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池处理后排入旱厕，其他生活污水经沉淀池沉淀处理后用于厂内抑尘及绿化；生产过程车间冲洗废水经沉淀处理后可回用于车间清洗，设300m3沉淀池一个，同时兼做初期雨水收集池，经沉淀后用于车间清洗用水 噪声 隔声、减震、消声等设备 固废 生活垃圾：垃圾分类收集桶5个、集中收集点1个，定期送垃圾填埋场填埋；生产固废：炉渣外售，工艺阶段除尘器收尘回用于生产 绿化 绿化面积6000m2，绿化率5.9% 工程规模：项目设计生产能力为30万t/a。 3、占地及平面布置 ⑴ 占地 项目位于府谷县大昌汗镇大昌汗村，占地面积102365.54m2，合153.54亩。项目用地现阶段为荒地，项目应根据项目厂址地形条件，以节约用地为原则，尽量利用地形，力求减少施工工程量、布置紧凑，使生产系统顺畅连接，减少转载环节，尽可能使场区布置整齐美观。 ⑵ 总平面布置 项目平面布置结合生产工艺顺序、自然条件等因素，按照场地利用率高、占地少的原则布置。在项目西侧由南向北布置原料储库、面煤储库、烘干车间，然后由西向东布置产品仓、成品库，项目制粉车间布置于产品仓南侧，氮气车间位于制粉车间西侧，所有输送工序密闭连接，办公区位于项目东南侧。 4、项目原辅材料及能耗 项目主要生产原料为周边洗煤厂生产的精煤。煤质分析见表5。原辅材料消耗见表6，型煤煤质成分分析见表7。 表5 精煤成分分析一览表 全水份 (Mad%) 灰份 (AD%) 挥发酚(Vda5%) 全硫 (std%) 固定碳(Cud5%) 磷份(p%) 19.77 7.18 8.32 0..3 81.80 / 表6 主要原辅材料及燃料消耗 序号 原辅材料名称 单位 年耗量 备注 1 精煤 万吨 31.8 附近洗煤厂 2 电 kW/a 1.0×106 区域电网 3 热风炉用煤 吨 6336 周边型煤企业 表7 项目热风炉燃料型煤成分分析一览表 全水份 (Mad%) 灰份 (AD%) 挥发酚(Vda5%) 全硫（St,d %） 固硫率 (RS%) 固定碳(Cud5%) 发热量（Qnet,ar/Cal/g） 3.2 8 9.28 0.32 58 81.80 6478 5、项目产品方案 项目年生产优质高炉喷吹煤30万吨 ，项目产品采用袋装，每袋规格为50kg，产品指标见表8。 表8 项目产品方案一览表 项目 含硫量 灰分 粒度（目） 有效成分含量 密度（g/cm3） 外观 指标 ≤0.3% ≤6% 200 ≥98% 0.55 浅灰色超细粉末 注：项目产品主要外售周边企业。 项目原料及产品存储 项目拟建生产能力为年生产30万吨喷吹煤，年生产天数为330天，则项目日生产喷吹煤909.1吨，每日使用的原料量约963.5吨，项目原料及产品的密度均按1.55t/m3计，项目原料储存量均按15日生产需要计，产品最大储存时间按15日计，则项目原料存储体积为9324.2m3，产品储存体积为8797.7m3根据堆存方式，项目原料堆存按6m高计，则项目使用原料堆存占地面积为1554m2，项目产品为袋装，可整齐堆存，堆存高度按5m计，则产品堆存占地面积为1759.5m2，项目产品项目设置占地面积为1800m2的原料库及产品库可以满足项目生产需要，项目原料及产品均采取密闭库堆存，并定期进行喷雾洒水抑尘。 7、主要设备 本项目厂内主要设备见表9。 表9 主要设备一览表 序号 设备名称 设计参数、规格、型号 数量 备注 1 皮带运输机 J-1/J-2/ J-3/ J-4 4 2 称重给料机 B1000×6500 mm 2 3 埋刮板输送机 MS40×22000mm 2 4 风机 / 4 5 刮板机 FU500×41000mm、FU500×35000mm 2 6 破碎筛分机 1 7 磨煤机 ZGM113G-I 2 小时处理量60t 8 产品仓 单座容量800t 4 9 空压制氮系统 --- 1 10 包装机 LCS-1T 2 11 袋式收尘器 JQM（M） 5 除尘效率为99% 12 脉冲式布袋除尘器 1 除尘效率为99% 13 热风炉 MBZ -600，折10t/h 1 小时处理量60t 14 吊车 3t 3 15 装载机 --- 2 16 其他运输设备 --- 6、公用工程 ⑴ 给排水 给水：项目拟在厂区打1口水井作为水源，项目用水主要分为四部分：工艺用水（物料输送廊道喷雾除尘）、厂内抑尘（需要抑尘面积按6000m2计，年抑尘次数按90次计）、车间冲洗用水（包括原料储库、制粉车间、成品库等，总冲洗面积按6000m2计，年冲洗次数按60次计），绿化等用水（年绿化天数按90天计）及生活用水（定员20人）。 排水：生活污水排放量按用水量的80%计算，定员20人，则项目生活污水产生量为1.04m3/d，其中餐饮废水经隔油池处理后，排入旱厕，其他生活污水经沉淀池进行处理，经过处理后回用于绿化。厂区设旱厕，定期清掏外运进行堆肥，项目生产过程车间冲洗废水经沉淀处理后可回用于车间清洗，设300m3沉淀池一个，同时兼做初期雨水收集池，收集的雨水经沉淀后用于车间清洗用水。 项目各项用排水量见表10。 表10 项目用排水量一览表 用水项目 用水定额 数量 用水量 排水量 m3/d m3/a m3/d m3/a 工艺用水 5m3/d / 5 1650 0 0 车间冲洗用水 2L/m2·d 6000m2 12 720 0 0 厂内抑尘用水 2L/m2·d 6000m2 12 1080 0 0 绿化用水 2L/m2·d 6000m2 12 1080 0 0 生活用水 65L/人·天 20人 1.3 429 1.04 343.2 合计 / 日均15.0 4959 1.04 343.2 拟建项目水平衡见下图3： 图3 项目水平衡图（单位:m3/a） ⑵ 供配电 项目设有配电室，电源由区域电网供给，供电等级设计为三级。 ⑶ 采暖及供热 项目厂区冬季采暖使用分体空调供暖，生活用热水采用电加热器，生产系统烘干供热采用热风炉烟气供热烘干。 ⑷ 通信及火灾报警 项目在办公室及各值班室设网络、电话，宿舍设网络、电话、电视插座，在食堂等处设电话、电视插座。 7、劳动定员及工作制度 ① 劳动定员 项目劳动定员20人，其中管理人员3名，技术员3名，工人14名。工作人员具有一定的专业技术，经专业培训考核合格后方可上岗。 ② 工作制度 本项目实行二班倒工作制度，每班8小时，管理人员实行一班工作制。项目年工作日按330天，年工作5280小时。 8、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表11。 表11 项目主要经济技术指标 序号 项目 单位 数值 一 生产规模 30万吨/年 二 总建筑面积 6270m2 2.1 原料储库 m2 1800 2.2 制粉车间 m2 500 2.3 面煤储库 m2 1000 2.4 成品库 m2 1800 2.5 烘干车间 m2 110 2.6 氮气车间 m2 80 2.7 门房 m2 30 2.8 办公区 m2 300 2.9 生活区 m2 650 三 能源消耗 3.1 耗电 kwh/a 1.0×106 3.2 耗水 m3/a 3015 3.3 型煤 t/a 6336 四 定员及工作制度 4.1 劳动定员 人 20 4.2 年工作天数 天 330 五 占地面积 亩 153.54 六 投资 6.1 项目总投资 万元 600 6.2 投资回收期（税后） 年 2.6 七 绿化面积 m2 6000 |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 本项目为新建，建设项目地处黄土地貌与风沙地貌过渡地带，水土流失严重，生态环境脆弱，项目建设不涉及原有污染源。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 府谷县东经110°22′～111°14′，北纬38°42′～39°35′，位于陕西省最北端，秦晋蒙三省(区)交界的黄河“金三角”地带，东与山西省河曲县、保德县隔河相望，北与内蒙古自治区准格尔旗、伊金霍洛旗接壤，西南与神木县毗邻，素有“鸡鸣闻三省”之称。 项目位于府谷县大昌汗镇大昌汗村，地理坐标为东经110°31′43.17″，北纬39°19′24.29″，海拔高程1295.97m。项目距离大昌汗镇3.5km，本项目地理位置及交通示意图见附图1。 2、地形地貌 府谷县处于内蒙古高原与陕北黄土高原东北部的接壤地带。总的地势是西北高、东南低，主要由西北至东南流向的黄甫川、清水川、孤山川、石马川四条大川和相应的五道梁峁为骨架，海拔高度在780～1426.5 米间，相对高差为646.5 米。自第四世纪以来，由于受外力地质作用和几千年来人为活动的影响，区内植被稀少，水土流失严重，土地贫瘠，地形支离破碎，沟壑纵横，形成特有的半干旱黄土——风沙地貌。 3、地质构造 评价区大地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单，岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 据《中国地震烈度区划图》，该地区地震烈度为6度。项目区处于相对稳定的地块，构造活动微弱，地震出现的频率小且强度低。据有史记录以来，区内未发生过大于6级的地震。 4、气候气象 府谷县属中温带半干旱大陆性季风气候，冷暖干温四季分明；冬夏长；春秋短；雨热同期；日照时间长；辐射强；年差与日差气温变化较大；降水年际变化大；自然灾害旱、涝、霜、雹。年平均气温9.1℃；最热7 月，月平均气温23.9℃；最冷1 月，月平均气温零下8.4℃；气温年较差32.3℃。全年县太阳辐射总量为144.94千卡/平方厘米；可供作物利用的光能约占总辐射量的一半。多年平均日照为2894.9小时；日照率65%；农业活动主要季节的4 至10 月每月日照数都在230小时以上。初霜为10月5日；终霜为4月27日；无霜期177天。年平均降水量453.5 毫米；降水主要集中在7至9月，占年降水量的67%。 灾害性气候有暴雨、冰雹、大风三类。 5、水文地质 ⑴ 地表水 府谷县水资源较为丰富，境内河流错综，沟壑密布。黄河流经县境东南边缘，境内主要河流有皇甫川、孤山川、勃牛川、清水川、石马川、十里长川、胡桥沟、大板兔沟、永兴沟、阳湾川、地界川木瓜川、红寺沟、黄羊城沟，全部属于黄河水系，但随着工业项目的发展，地表水资源呈下降趋势。 项目南距离悖牛川河3050m，本项目污废水不外排。 ⑵ 地下水 府谷县由于受气象水文及地质地貌等诸因素的影响，境内的地下水资源较为贫乏。境内地下水主要分为第四系冲击层潜水、黄土层潜水、基岩风化带潜水及承压水。 a、第四系冲积层潜水 主要分布在黄河、孤山川及其它河流或大冲沟的漫滩地带。含水层为近代冲积的中、细砂及砂卵石层，不同程度含有泥质。 b、黄土层潜水 主要分布在西、北部的部分梁峁地区，其下部常系以新第三系红土层作为垫层而形成含水层，于梁峁边缘的沟脑地带形成泉水泄出。 c、基岩风化带潜水 主要为裂隙水。在基岩上部30～50米深度内，岩性较为松软，裂隙的张开性及连通性较好，地下水接受补给的条件和径流条件也较好，因而常为地下水的富集地带。在本县境内，基岩以中生界侏罗系延安组最为发育，由中、细砂岩夹泥叶岩及煤层组成。厚度达234.88m，分布范围占县境面积的85%以上。 d、裂隙岩溶水 含水层为中奥陶系峰峰组，在黄河岸边的林英会一带分布，裸露区面积0.3km2，为白云质石灰岩，厚度大于60m。富含裂隙溶洞水，并具承压性。 e、基岩裂隙承压水 含水岩层埋藏深度为当地侵蚀面以下40～50m。本县处于陕北中生代盆地的东北部，基岩为一套河湖相岩系，组成向北西方向平缓倾斜构造。富水程度较贫乏，但水质较好。 根据收集的资料，项目评价区内的地下水主要为黄土层潜水和基岩风化带潜水，地下水主要以地表水的补给为主，地下水位受地表降水等条件的影响较大，总体来看，该区域属于地下水贫水区。 6、矿产资源 府谷自然资源富集，拥有各类矿藏20 多种，特别是水丰煤富。区域年水资源总量5.91亿立方米，煤炭已探明储量200亿吨，高岭土探明储量3.59 亿吨、居中国之首。其中，府谷煤属世界优质煤，平均发热量为每公斤6900 至7200 大卡，灰分仅占5～10%，硫仅占0.31至0.86%，磷仅占0.002 至0.0025%，属特低硫、特低磷、特低灰、中高发热量，不粘和弱粘长焰优质动力煤和化工用煤。陕西省最大的铝矾土矿床就在府谷县，储藏面积为80平方公里，总储量为6.4亿立方米；属高品位大型富矿。 7、动植物 府谷县有大牲畜3.14 万头，主要为蒙古牛、奶牛、滚沙驴、佳米驴、蒙古马、骡子等。羊存栏达22.59只，品种有蒙古羊、陕北细毛羊、林肯羊、边菜羊、德拉斯代羊、陕北黑山羊、白绒山羊、沙能奶山羊。府谷县有草场198.5万亩，可载畜40万只绵羊单位，有野生牧草400种。 府谷县有造林保存面积84万亩，其中防护林46万亩，经济林13万亩，用材林25万亩，覆盖率为17.34%；种属有18 科、28 属、49 种，为松、柏、杨、柳、榆、槐、文冠果、柠条、沙棘等。府谷是稀有树种海红果的主产区，省级“杜松自然保护区”。 境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。共有草本植物60 多种，木本植物40 多种，栽培作物79 种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3 种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 经现场踏勘，评价区不在“杜松自然保护区”，评价区内的野生动物主要有鼠类、兔类和麻雀、喜鹊等常见种类。评价范围内无特殊具有生态价值、物种保护价值的动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气 为了解项目所在区域的环境空气质量，委托陕西中检检测技术有限公司于2017年11月22日-11月28日对项目区环境空气进行监测，另外引用了西安普惠环境监测技术有限公司对项目南侧约2300m处下姆胡墕村的一个监测点。 (1) 监测点位：在拟建项目厂内设1个监测点位，引用项目南侧2300m处一个监测点位。 (2) 监测因子：NO2、SO2、PM10。 (3) 监测时间：2017年11月22日-11月28日，引用监测点位监测时间为2016年11月13日-11月19日。 (4) 采样及分析方法：按照GB3095-2012《环境空气质量标准》规定及《环境监测技术规范》进行，具体分析方法见表12。 表12 监测项目及分析方法 污染物 分析方法 方法来源 检出限（μg /m3） NO2（1小时平均值） 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 7 NO2（24小时平均值） 4 SO2（1小时平均值） 甲醛溶液吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 5 SO2（24小时平均值） 3 PM10 重量法 HJ618-2011 10 (5) 监测频次 项目区的SO2、PM10、NO2大气环境因子进行了监测，SO2、PM10、NO2监测24小时均值；SO2、NO21小时浓度每天监测4次，监测时间分别为北京时间02：00、08：00、14：00、20：00，每次取样时间不少于45分钟，同时记录气温、气压等气候因素。 (6) 监测结果及评价 评价区NO2、SO2和PM10监测结果见下表13。 表13 NO2、SO2和PM10监测结果一览表 单位：μg/m3 监测 点位 监测 因子 1小时均值(ug/m3) 24小时均值(ug/m3) 超标率(%) 浓度范围 执行标准 浓度范围 执行标准 项目地 SO2 7~16 500 8~14 150 0 NO2 7~33 200 18~20 80 0 PM10 / / 61~75 150 0 下姆胡墕村 SO2 22~39 500 24~28 150 0 NO2 32~58 200 41~54 80 0 PM10 / / 111~121 150 0 由监测结果可知，评价区SO2和NO21小时浓度值和24小时平均浓度值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；PM1024小时平均浓度值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 2、声环境 ⑴ 监测布点 在项目区东、西、南、北四界各设一个点，监测点位见附图。 ⑵ 监测方法 监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》进行。 ⑶ 评价标准 采用GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 ⑷ 监测结果及评价 声环境质量监测结果见表14。 表14 噪声监测结果统计表 单位： dB（A） 点位 位置 监测 时间 监测结果dB（A） 达标情况 dB（A） 昼间 夜间 1# 项目地东 2017.11.28 48.8 43.7 达标 2# 项目地南 42.1 36.5 达标 3# 项目地西 39.8 34.8 达标 4# 项目地北 48.2 39.7 达标 标准限值 2类：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 由上表可以看出，项目厂界四周昼、夜间等效声级符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： ⑴ 环境空气：项目周边区域 保护级别：GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； ⑵ 地表水保护目标：项目区及周围 保护级别：GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 ⑶ 地下水保护目标：项目区及周围 保护级别：GB/T 141818-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准； ⑷ 声环境保护目标：厂界外1m 保护级别：GB 3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 ⑸ 生态目标：植被、林地、水土流失 保护级别：GB 15618-1995《土壤环境质量标准》中二级旱作农田标准。 项目环境保护目标见表15。 表15 环境保护目标 环境 要素 保护对象 相对厂址 保护 内容 保护目标 目标 户数 人数 方位 距离（m） 环境空气 新火盘村 11 35 S 900 人群 健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 哈叶五素村 22 65 E 1100 他坝村 21 45 W 1400 地表水 悖牛川河 S 3050 地表水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目区及其周边区域 地下水质 GB/ T141818-93 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 声环境 厂界外1m 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》2类标准 生态 生态环境 厂区及附近 区域 植被等 GB15618-1995《土壤环境质量标准》二级标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴ 环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准； 表16 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m³ SO2 PM10 NO2 24小时均值 150 150 80 1小时均值 500 / 200 ⑵ 地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准； ⑶ 地下水执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准； ⑷ 声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准； 表17 《声环境质量标准》（GB3096－2008） 单位：Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2类 60 50 ⑸ 生态环境执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴ 大气污染物排放执行GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》中表4、表5 规定限值；烘干烟气排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准；其他废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准； 表18 大气污染物排放标准 标准名称 标准要求 排放浓度（mg/m3） 无组织排放限值（mg/m3） GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》中表4、表5限值 设备去除效率＞98%，排气筒高度不得低于15m 粉尘：80 / 颗粒物1.0 GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准 烟气黑度＜1级，最低烟囱高15m 烟尘：200 SO2：850 / ⑵ 项目产生的污废水经处理后综合利用，不外排； ⑶ 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中标准限值； 表19 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 表20 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB（A） 夜间dB（A） 70 55 ⑷ 一般固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013修改单中有关规定；生活垃圾执行GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中有关要求；危险废物储存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改单中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 依据《排污许可证管理暂行办法》，结合项目工艺特征和排污特点，本项目产生废气主要为SO2、NOX，产生的废水经处理后全部回用于生产，不外排。本项目污染物排放量情况为： 二氧化硫：14.57t/a，氮氧化物：8.87t/a； 化学需氧量：0t/a，氨氮：0t/a。 排放总量最终以环保行政主管部门批复为准。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图4。 图4 施工流程及产污环节图 2．运营期 高炉喷吹煤生产工艺流程主要分为备料工段、烘干磨制工段、包装等工序。本工艺流程原料精煤依托周边洗煤厂，精煤规格满足磨制工段原料粒径要求。 ⑴ 备料工段 外购精末煤由汽车运输进厂，暂存于密闭精末煤库待用。原料精煤经皮带输送机运至破碎筛分设备，经破碎筛分后的精煤进入磨煤机。精末煤经装载机装至上料斗，由皮带运输机运输进入磨煤机缓冲计量仓内。 ⑵ 烘干、磨制工段 ① 磨煤和烘干 项目磨煤和烘千采用1台ZGM113G-I 型磨煤机，磨煤机顶部设有缓冲计量仓，来料经自动计量后送入磨煤机主体，该磨煤机是一种中速辊盘式磨煤机，为密闭结构，其碾磨部分是由转动的磨环和三个沿磨环滚动的固定且可自转的磨辊组成。密闭精末煤缓冲计量仓内的精末煤经称重给料机称量后，从磨煤机的顶部中央落煤管落到磨环上，在离心力作用下将精末煤运动至碾磨滚道上，通过磨辊进行碾磨，三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘滚道上，碾磨力则由液压加载系统产生，通过静定的三点系统，碾磨力均匀作用至三个磨辊上。磨煤机加载力为76kN~304kN，磨盘转速可达24.4r/min，出料粒径200 目。 磨煤机内磨煤和烘干同时进行，热风自磨煤机底部通过喷嘴环均匀进入磨环周围，风速一般为70~90m/s，将从磨环上切向甩出的煤粉吹送至磨机上部的分离器，在分离器中进行分离，粗粉被分离出来返回磨环重磨，合格的细粉被热风带出分离器，进入袋式收尘器进行产品收集。由于每次磨机设置得参数的不同，会有少量的精末煤落到磨煤机底部，被刮板刮进排渣箱，人工定期清理，作为原料回用。 项目所用热风由1台MBZ -600型热风炉供给，热风炉燃料为型煤，烘干原料水分为15%左右，由原料漏斗经螺旋给料机连续送入烘干机，湿喷吹料在干燥器内均匀分布与分散，热风炉烟气与掺入部分净化后的烘干尾气和冷空气，与120℃的热气流(并流)进行干燥传热，从而达到干燥的目的，烘干后喷吹煤粉水分不应大于1.5%。 图5 项目磨煤机结构示意图 ② 产品收集及储存 合格的细粉被热风带出磨煤机分离器，进入袋式收尘器进行产品收集，产品自袋式收尘器底部刮板机输送至密闭地下料坑，经地下廊道、斗式提升机进入产品仓储存。烘干烟气经袋式收尘器采用间接水冷装置对烟气进行降温处理，降温后的烟气，约70%烟气通过管道回送至磨煤机热风进口调节热风温度，以减少空气的掺入量，从而降低磨煤系统氧气含量及氮气使用量，剩余30%经1根20m 烟囱外排。 本工序主要污染物为：破碎粉尘、产品仓粉尘、烘干烟气；磨煤机、袋式收尘器、斗式提升机及各类水泵、风机噪声；磨煤机分离出的精末煤，作为原料回用于生产。 ⑶ 包装工序 项目设置1#、2#、3#、4#产品仓用于产品储存，根据包装运输形式不同分为袋装运输和散装罐车运输。 ① 袋装运输 1#、2#、3#、4#产品仓底部室内分别设置1 台包装机，产品称重、包装后，在产品库内储存待售。 ② 散装罐车运输 2#、4#产品仓设置散装罐车装车系统，通过自动控制系统开启产品仓下方的蝶阀，采用气力传输装置装车。 本工序主要污染物为：产品仓废气经布袋除尘器净化后，由各自排气口排放（不低于15m），共设置4 台布袋除尘器，每仓设置1 台；罐车装车工序均密闭进行，主要产尘阶段为包装扎口和罐车装满后移除装车连接处，为无组织粉尘排放。 ⑷ 制氮工艺及原理 本项目制氮工艺采用变压吸附制氮机，氮气用于包装过程保护气体，变压吸附制氮机是以碳分子筛为吸附剂利用加压吸附降压解吸的原理从空气中吸附和释放氧气，从而分离出氮气的自动化设备。它是以空气为原材料，利用一种高效能、高选择的固体吸附剂对氮和氧的选择性吸附的性能把空气中的氮和氧分离出来。碳分子筛对氮和氧的分离作用主要是基于这两种气体在碳分子筛表面的扩散速率不同，较小直径的气体(氧气)扩散较快，较多进入分子筛固相。这样气相中就可以得到氮的富集成分。一段时间后，分子筛对氧的吸附达到平衡，根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性，降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附，这一过程称为再生。变压吸附法通常使用两塔并联，交替进行加压吸附和解压再生，从而获得连续的氮气流。 变压吸附制氮机具有以下特点： ①产氮气方便快捷：先进的技术，独特的气流分布器，使气流分布更均匀，高效地利用碳分子筛，20分钟左右即可提供合格的氮气。 ②使用方便：设备结构紧凑、整体撬装，占地小无需基建投资，投资少，现场只需连接电源即可制取氮气。 ③比其它供氮方式更经济：PSA工艺是一种简便的制氮方法，以空气为原料，能耗仅为空压机所消耗的电能，具有运行成本低、能耗低、效率高等优点。 ④机电一体化设计实现自动化运行：进口PLC 控制全自动运行，氮气流量压力纯度可调并连续显示，可实现无人值守。 变压吸附制氮工艺流程见图6。 图6 PSA制氮基本工艺流程图 本项目工艺流程及产排污环节图见图7。 图7 项目工艺流程及产排污环节图 本项目物料平衡见下表，精煤含水率为15%，含水率较高，破碎环节的起尘率按0.5%计，磨制过程的起尘率按3%计，破碎工段积尘罩收尘率按95%计，脉冲式布袋除尘效率按99%计，产品仓布袋除尘器效率按99%计，装袋、罐装过程产生无组织粉尘排放，除尘设备回收煤尘可继续回用生产。 表21 高炉喷吹料物料平衡情况一览表 单位t/a 序号 投入 产出 原料 数量 产出名称 数量 1 精煤 318018.33 高炉喷吹煤 300000 2 水蒸气 18000 3 破碎筛分排放粉尘 17.5 4 产品仓 0.384 装袋、罐装过程粉尘 0.45 合计 —— 318018.33 —— 318018.33 主要污染工序： 一、施工期 1、施工废气 施工中因地面挖填和水泥、石灰等的装卸、运输过程产生的扬尘；道路施工时运送物料的汽车引起道路扬尘；物料堆放期间由于风吹等产生的扬尘；钢结构进行焊接过程中产生的一些烟气和气态污染物，主要为氧化铁粉尘、锰化物粉尘、含锌粉尘等。 2、 施工废水 施工期产生的废水主要是施工机械和运输车辆的冲洗废水，以及施工人员产生的生活污水。生产废水的主要污染物为SS等；生活污水的主要污染物为COD、BOD5和SS等。 3、 施工噪声 建设期间噪声来源于地基开挖、平整土地、建筑材料运输、设备安装等过程中设备产生的噪声。 4、 施工固废 建设期间排放的固体废物主要为表层土剥离物、地基开挖产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 5、 生态环境 建设期间地表开挖和厂区建设等工程将改变地表形态，破坏地表植被，引发水土流失，同时还将改变土地类型，造成土地结构和功能的变化。 二、运营期 1、 废气 项目运营期废气污染物主要为粉尘，项目原料及产品储存于全封闭储存库，设喷雾洒水装置；物料输送采用密闭式输送廊道，输送廊道设半圆型玻璃钢密封，转载点采取导料槽局部密闭并加设自动喷雾装置，喷吹料生产线粉尘主要为破碎筛分工段产生的粉尘和烘干、磨制工段产生的粉尘。 ⑴ 破碎筛分工段粉尘 在破碎、筛分设备产尘点设集尘罩，再通过布袋除尘器除尘。封闭式集尘罩（收集率约95%）、脉冲式布袋除尘器（除尘效率99%）综合降尘措施后，破碎筛分工序粉尘产生量1590t/a，有组织排放量约15.1t/a，日工作时间按16小时计，则粉尘排放速率为2.86kg/h，通过15m 排气筒排放，设引风量为64000m3/h风机，则破碎车间除尘器出口粉尘浓度为44.7mg/m3。车间内无组织粉尘产生量约79.5t/a，排放量按产尘量3%计，则破碎无组织排放量为2.4t/a。 经以上综合降尘措施后，可达到GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表4 颗粒物浓度小于80mg/m3 要求。破碎筛分工序颗粒物产生及排放情况见表22。 表22 破碎筛分工序颗粒物产生及排放情况 名称 引风量（m3/h） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 制粉车间 64000 301 4705 2.86 44.7 15.1 GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》 / / / / 80 / ⑵ 产品仓粉尘 项目设置有1#、2#、3#、4#产品仓，产品仓入料共用1 个斗式提升机，各产品仓交替进料，项目进料过程中产生的废气引至布袋除尘器净化处理(引风量为4000m3/h)，除尘效率为99%，进料过程中粉尘产生浓度为2000mg/m3，产生速率为8kg/h，运行时间16h/d，经布袋除尘器处理后，废气排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.08kg/h，项目布袋除尘器与产品仓仓顶连接，收集到的粉尘经除尘器自带振动机振动落至产品仓作为产品外售，废气由各自仓顶排气口排放（不低于15m），满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4 煤炭工业大气污染物排放限值。 表23 产品仓产生及排放情况 名称 引风量（m3/h） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 产品仓 4000 8kg/h 2000 0.08 20 0.384 GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》 / / / / 80 / ⑶ 装袋、罐车装车工段粉尘 项目产品量30万t/a，经烘干、磨制后的物料含水率低、粒径小，较易起尘，项目产品一部分经包装后以袋装外售，另一部分以由罐车装车外售，项目包装过程、罐车装车工序均密闭进行，主要产尘阶段为包装扎口和罐车装满后移除装车连接处，经类比产尘量为0.3t/万t产品，则装袋、罐车装车工段产尘量为9t。环评要求对包装线全段进行全封闭，粉尘负压回收，全程氮气保护，无组织排放量很小，排放量按产尘量5%计，则项目装袋、罐车装车过程无组织排放量为0.45t/a。 ⑷ 烘干烟气 项目设MBZ -600热风炉一台，燃煤采用洁净型煤，热风炉年消耗煤6336t/a，每小时耗煤量为1.2t，根据类比，每吨煤产生10000m3烟气计，项目热风炉每小时可产生的热烟气为12000m3，项目选用府谷当地优质低硫型煤，含硫率按0.3%、灰分8%计，湿喷吹料水分含量为15%，根据《高炉喷吹煤粉工程设计规范》，喷吹煤粉水分不应大于1.5%。项目烘干热源由热风炉提供，项目湿喷吹料是通过热风炉中燃烧的高温废气在抽风机的作用下进入烘干机与物料进行直接接触而烘干的，干燥后物料从上部袋式收尘器进行收集，烟气经管道由1根20m高的排气筒排放，除尘效率可达99%计。 热风炉烟气温度调节通过向热风炉烟气中掺入2～3 倍左右的冷空气及其净化后的烟气（温度60℃左右）调节烟温，剩余烟气经1根20m高烟囱排放。 ①热风炉燃料热值： 热风炉燃烧产生的热量：1.2t×1000kg/t×6478kCal/kg=7.7736×106kCal/h 可利用热量：7.7736×106kCal/h×76%（效率）=5.9079×106kCal/h=2.47×107kJ/h 假设烘干过程热能利用率为90%，则烘干所用的热能为：2.47×107kJ/h×90%=2.223×107kJ/h； 烘干烟气热损失，即作为热烟气排放的热能为：2.47×107kJ/h×10%=2.47×106kJ/h； ②空气焓值： 湿空气焓值的计算通常采用经验公式: I1= (1.01+1.88H) t+2491.3H（1） 式中: I1一湿空气的焓，kJ▪kg-1； H一湿空气的湿度，kg▪kg-1；取28%； t一湿空气的温度，℃。取10 空气焓值：（1.01+1.88×0.28）×10+2491.3×0.28=712.928kJ▪kg-1 项目排放热烟气焓值： T=60℃，H=0，则热烟气焓值：1.01×60+2491.3×0.28=758.164kJ▪kg-1 ③则烟气与空气焓值差：758.164kJ▪kg-1－712.928kJ▪kg-1=45.236kJ▪kg-1 ④则项目每小时燃煤释放的热量经烘干利用后损失的热量加热的烟气量为2.47×106kJ/h÷45.236kJ▪kg-1=5.46×104kg ⑤空气密度为1.29kg/m3，则每小时可排放的烟气量为4.2×104m3 项目考虑烟气加热过程漏损等，取排放烟气量4.0×104m3 项目烘干系统气量平衡图见图8。 图8 项目烘干系统气量平衡图 单位m3/h 本项目产能及供热方式与《府谷县秦江煤炭经营有限责任公司新建30万吨/年优质高炉喷吹煤项目》相同，经类比项目烘干烟气及产排污情况见表24。 表24 热风炉产排污排放情况 名称 废气量 （m3/h） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 烘干烟气 40000 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 720 69 42 152.06 14.57 8.87 7.2 90 58 1.52 14.57 8.87 GB9076-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》 烟尘：200 mg/m3 SO2：850mg/m3 由上表可知，项目烘干烟气烟尘、二氧化硫排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准要求。 生活污水 项目无生产废水排放；设旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池处理后排入旱厕，其他生活污水经沉淀池沉淀处理后用于厂内抑尘及绿化，生活污水产生量为1.04m3/d，343.2m3/a。 噪声 本项目产噪设备主要有破碎机、立磨、烘干机、制氮机及各类风机等，这些设备噪声源均为固定噪声源，主要布置在主厂房内。高炉喷吹煤主要噪声源强见表25。 表25 项目主要噪声源治理前后噪声级 噪声源 治理前声源处dB（A） 建造措施 围护结构隔声量dB(A) 车间外1mdB(A) 破碎机 90 密闭隔声、减振 -20 70 物料输送廊道 80 密闭廊道、减振、密闭隔声，给料口、排料口、接料底盘内贴橡胶板 -20 60 磨煤机 90 厂房设隔声门窗；设备基座减震处理机座减 -24 66 制氮车间 95 隔声、减振、消声 -25 70 风机房 85 隔声、减振 -20 65 固体废物 本项目生产工序仅为对原料进行磨制，物料基本都转化为产品外售，生产固废主要为除尘器收集的粉尘，项目破碎工段除尘器收尘量为1495.4t/a。除尘器收集粉尘可回用于生产。热风炉灰渣产生量约94t/a，属于一般固废，外售综合利用；产生除尘灰23.8t/a，可与热风炉灰渣一起外售，生活垃圾产生量6.6 t/a，经分类垃圾桶收集，定期送垃圾填埋场填埋。 环境风险 项目涉及的环境风险主要为环保设备故障引起的大量粉尘外排，出现污染物超标排放污染周边环境的事故。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 制粉车间 | 破碎筛分粉尘 | 4705mg/m3 | 1590t/a | 44.7 mg/m3 | 15.1t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a |
|  | 产品仓 | 粉尘 | 2000mg/m3 | 38.4t | 20 mg/m3 | 0.384t/a |
|  | 产品装袋、罐装 | 粉尘 | / | 9t/a | / | 0.45t/a |
|  | 烘干烟气 | SO2 | 69mg/m3 | 14.57t/a | 69mg/m3 | 14.57t/a |
|  |  | NOX | 42mg/m3 | 8.87t/a | 42mg/m3 | 8.87t/a |
|  |  | 烟尘 | 720mg/m3 | 152.06t/a | 7.2mg/m3 | 1.52t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮 | 343.2m3/a | 餐饮废水经隔油池处理后排入旱厕，其他生活污水经沉淀池沉淀处理后用于厂内抑尘及绿化 |
| 固体废物 | 破碎工段 | 除尘灰 | 1495.4t/a | 回用于生产，不外排 |
|  | 热风炉 | 灰渣 | 94t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 除尘灰 | 23.8 t/a | 与炉灰渣一起外售 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 6.6 t/a | 定期送垃圾填埋场填埋 |
| 噪 声 | 破碎机 | 噪声 | 90dB(A) | 通过密闭隔声、设备基座减震处理机座减、消声等措施，车间外1m处噪声为在65—70 dB(A)，通过合理布置，厂界噪声能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
|  | 物料输送廊道 |  | 80dB(A) |  |
|  | 立磨烘干机 |  | 90dB(A) |  |
|  | 制氮机 |  | 95dB(A) |  |
|  | 风机房 |  | 85dB(A) |  |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工期间因开挖扰动地表、损坏植被，使地表抗蚀性、抗冲性降低，在雨水的击溅冲刷下，易造成水土流失，但这种影响是暂时的，施工期间加强防治，总体影响较小。 项目建成后厂区内道路两侧栽植树木，车间之间和其他边角地带种植草坪和花卉，并散落点缀栽植花木，可在一定程度上改善生态环境。项目建成后，绿化面积6000m2，可减轻施工对周围生态环境的不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期主要的环境影响因素为：扬尘、施工废水、生活污水、机械噪声及固体废弃物等。 1、施工废气影响分析及防治措施 施工期在主体工程和附属设施等建设过程中，因土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围环境。 扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因而在运输和使用的过程中就很容易引起扬尘。 为降低扬尘及燃油废气将对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，项目拟通过划定施工作业区、设置围墙、棚式贮存物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体如下： ⑴ 施工扬尘控制措施： ① 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ② 干燥季节要适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③ 施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； ④ 遇到干燥、易起尘的工程作业时，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级或四级以上大风天气，应停止作业，同时作业处覆以防尘网； ⑤ 施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ⑥ 施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。 ⑦ 项目施工过程按照《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）设置颗粒物在线监测系统，控制场界颗粒物浓度。 ⑵ 道路运输扬尘控制措施 ① 多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或经过改造的可以封闭的运输车进行运输，防止运输过程中的飞扬和洒落； ② 运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； ③ 驶离工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城镇道路环境； ④ 妥善合理地安排工地建筑材料及其它物料的运输时间，控制车辆行驶速度； ⑤ 施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 ⑶ 燃油废气 施工期间对燃柴油的运输车辆和机械设备安装尾气净化器，严格管理运输车辆，要求车辆禁止超载，燃料采用合格产品。 通过采取上述措施后，项目施工期产生废气对环境影响较小。 2、水环境影响分析及防治措施 施工期的废污水主要来自施工废水和生活污水，施工废水主要污染因子为SS；施工人员产生的生活污水的主要污染物为COD、BOD和SS等。 施工废水经沉淀池处理后全部回用，不外排；施工人员生活废水通过沉淀池处理后回用于场地洒水。通过采取上述措施后，项目施工期产生的污废水对环境影响较小。 3、声环境影响分析及防治措施 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工作业产生噪声。 施工期作业噪声主要由设备安装等过程产生。噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类及施工队伍的管理水平有关，可以通过加强管理、疏通道路、控制运输时间，减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为90~105dB（A），噪声随施工结束而消失，且项目所在地周围无敏感点。通过采取上述措施后，施工期噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析及防治措施 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾，建筑垃圾包括土建工程产生的砖瓦石块、渣土等，以无机成分为主。 建筑垃圾可回用的全部回用，不能回用的及时送往城建部门指定的建筑垃圾处理场处置；施工人员产生的生活垃圾量较少，集中收集后送垃圾填埋场进行处置。通过采取上述措施后，项目施工期产生固废均可进行合理处置，对环境影响较小。 运营期环境影响分析： 一、废气影响分析及防治措施 项目废气影响分析及防治见专章。 二、地表水环境影响分析及防治措施 本项目生产过程无工艺废水产生；厂区设置旱厕，定期清掏，餐饮废水经隔油池处理后排入旱厕，其他生活污水经沉淀池沉淀处理后用于厂内抑尘及绿化。故本项目不会对地表水产生影响。 三、地下水环境影响分析及防治措施 ⑴ 评价等级 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）判定，项目为Ⅲ类项目，项目区地下水环境敏感程度为不敏感。因此，本次地下水环境影响评价工作等级确定为三级。 ⑵ 水文地质 评价区地下水类型主要为潜水，分布在第四系松散地层中。松散地层的水位及埋深变化大，以上层滞水为主，受季节影响大，其补给来源主要为大气降水；基岩透水性中等，局部构造裂隙中赋存一定量裂隙水，补给来源主要为大气降水及地表径流渗透补给。 地下水在河谷河滩地段径流方向与河流径流方向近于垂直，在梁峁区流向同地表水流向斜交。所在区河谷切割较深，地下水在河谷中以下降泉的形式排泄于地表，汇流成河。另外，浅层潜水也可通过渗透向深层地下水渗透。 ⑶ 地下水化学特征 项目区地下水化学特征主要受古地理环境及补给、径流、排泄条件的控制。区内浅层潜水一般为水的物理性质较好的中性淡水，矿化度低。而基岩承压水随深度增加，沉积时代变老，地下水运动速度变慢，交替不畅，水化学类型由简单到复杂，即由重碳酸盐逐渐向硫酸盐和氯化盐转化，矿化度逐渐升高的规律。 ⑷ 地下水污染途径分析 项目区的第四系地下潜水水量较丰富，较低洼区域的地下潜水位一般在2-10m，较高的黄土地区域地下潜水位一般在50-120m。 渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，污水的跑、冒、滴、漏，未作防渗处理的固废堆放场以及事故情况下污水的漫流等，都是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。本项目不产生生产废水，故不会有污水下渗污染地下水。 ⑸ 地下水污染防治措施 本项目在生产过程中，包括原料及产品的储存、输送、生产和污染物处理过程中，原料、产品及污染物有可能发生泄漏（跑、冒、滴、漏）的风险，如不采取合理防渗措施，污染物有可能渗漏进入地下水，从而影响地下水环境。根据项目特点和当地实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施。 ① 源头控制措施 本项目选择成熟、可靠的工艺技术，以尽可能从源头上减少污染物排放，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ② 分区防治措施 为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，项目采取以下防渗措施： 表26 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗等级 一般防渗池 主要包括原料储库、制粉车间、面煤储库、成品库等。 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 制氮车间、办公生活区等 一般地面硬化 一般防渗区：原料储库、制粉车间、面煤储库、成品库、初期雨水池等。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m 的粘土层的防渗性能；管道防渗漏，均采用密闭输水管道进行输送，污水管道均采用HDPE 防渗轻质管道，管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区：一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 四、噪声影响分析及防治措施 ⑴ 声环境影响预测点 根据项目工程分析及项目声环境评价范围内声环境保护目标分布情况，场地噪声预测点选取厂界噪声的四周。 ⑵ 主要噪声源分析 项目产噪设备以机械噪声为主，并为固定声源，主要特点为数量多、源强大，均置于室内或设备房内。主要机械设备采取了相应的隔声消声等防护措施后，以车间为单位，项目噪声污染源与布局情况见表27。 表27 项目主要噪声源布局 噪声源 车间外1mdB(A) 与各厂界距离 东厂界 南场界 西厂界 北场界 破碎机 70 80 70 310 160 物料输送廊道 60 100 80 290 150 制粉车间 66 80 70 310 160 制氮车间 70 110 70 280 160 风机房 65 90 90 300 140 ⑶ 预测模式 根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009），噪声预测模式如下： 1）受声点的A 声级 LA（r）=LAref（r0）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 采用下式计算： 式中：LA（r）— 距声源r 处的A 声级，dB(A)； LAref（r0）— 参考位置r0 的A 声级，dB(A)； Adiv—声源几何发散引起的A 声级衰减量，dB(A)； Abar—遮挡物引起的A 声级衰减量，dB(A)； Aatm—空气吸收引起的A 声级衰减量，dB(A)； Aexc—附加A 声级衰减量，dB(A)。 2） 室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： (1) 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 3）室内声源 根据“导则”推荐的噪声预测模式，将室内声源用等效室外声源表示。可将室内声源等效为包围所有噪声源的表面积为S 外的等效室外声源，经推导可得室内声源等效为室外声源1m 处的声传播公式为： 其中：Lp(r)为预测点的声压级，dB(A) r 为车间中心至预测点距离，m r0 为测量噪声源声压级Lp0 时距设备中心的距离，m  α为车间的平均吸声系数，m2 S 外为车间外的表面积，m2 R 为车间的房间常数，m2 ， TL 为声源围护结构的平均隔声量，dB(A) L为各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 4）总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： (2) 式中: T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 ⑷ 噪声预测及评价 本项目对全部工程设备经过降噪措施处理后正常运行时，对厂界环境噪声的影响做出预测分析，项目夜间不运行，不叠加贡献值，项目噪声预测见下表。 表28 声环境预测结果 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 37.6 38.3 35.9 36.8 现状值 昼间 48.8 42.1 39.8 48.2 夜间 43.7 36.5 34.8 39.7 预测值 昼间 49.1 43.6 41.3 48.5 夜间 43.7 36.5 34.8 39.7 预测结果表明，本项目投产运行后，厂界实现噪声达标排放，本项目运行对周围声环境敏感点影响很小。厂区拟采选用节能低噪声设备，高噪声设施安装入室，合理布局并对高噪声设备进行减振、隔声处理，风机进出口安装消声等措施。预测结果表明，本项目投产运行后，厂界实现噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 四、固废影响分析及防治措施 项目运营期少量除尘器收集粉尘可回用于生产，热风炉灰渣可外售综合利用；生活垃圾经分类垃圾桶收集，定期送垃圾填埋场填埋。 综上分析结果：本项目所有固体废物均得到综合利用或合理处置，对环境不造成污染影响。 五、环境风险分析及防治措施 项目运营期涉及的环境风险主要为环保设备故障引起的大量粉尘外排，出现污染物超标排放污染周边环境的事故，本项目设置应急机制，一旦出现事故，立即停产，降低环境污染，另外项目涉及水环境污染风险主要为不良天气，暴雨等引起的含有项目煤尘的污水外排入环境，本项目设置300m3沉淀池一个，同时兼做初期雨水收集池，可收集初期含尘雨水，降低本项目外流雨水含尘量，同时兼做事故池，收集事故废水，采取以上措施可降低项目环境事故状态时项目对外环境造成的污染。 六、建设项目环保投资一览表 项目总投资600万元，其中环保投资估算91.5万元，占总投资额15.3%。环保投资最终以环保设施设计投资为准。环保投资估算见表29。 表29 环保投资估算一览表 序号 污染源 污染防治措施 数量 环保投资（万元） 废气 项目原料、产品储存库 原料、产品储存车间密闭，地表硬化，设喷雾洒水装置 / 计入主体 输送廊道 密闭、喷雾洒水装置 1套 8.0 破碎筛分 集气罩（效率95%）+布袋除尘器（效率99%）、15m 排气筒 1套 12.0 产品仓 布袋除尘器（效率99%）、15m 排气筒 1套 10.0 热风炉 袋式除尘器（效率99%）+20m排气筒 1套 13.0 废水 生活污水 卫生防渗旱厕 1个 5.0 0.5m3 的隔油池+1.5m3 的沉淀池 / 固废 生活垃圾 分类收集桶5个、集中收集点1个 / 3.5 炉渣 设储存点，外售 / 1.0 除尘灰 与热风炉炉渣一起储存，外售 / / 噪声 生产设备 车间密闭隔音、基础减振、降低落差、消声柔性连接 / 17.0 生态保护措施 绿化面积6000m2 / 10.0 环境风险 设300m3沉淀池一个，同时兼做初期雨水收集池 1个 12 合计 91.5 七、建设项目环保设备年运行成本估算 建设项目环保设备年运行成本估算30。 表30 建设项目环保设备年运行成本估算一览表 项目 内容 单价 用量 费用（万元） 运行成本费用估算 喷洒装置 用电 0.8元/度 1.9×105 15.2 除尘设备 用电 除尘设备滤袋更换 / 8.2 垃圾收集设备更新 / 1.2 总计 24.6 八、建设项目污染物排放清单 项目污染物排放清单见表31。

表31   建设项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 治理措施 | 数量 | 排污口位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料、产品储存库 | 粉尘 | / | / | 原料、产品储存车间密闭，地表硬化，设喷雾洒水装置 | / | / | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》中表4、表5限值 |
|  | 输送廊道 | 粉尘 | / | / | 密闭、喷雾洒水装置 | 1套 | / |  |
|  | 制粉车间 | 破碎筛分粉尘（有组织） | 44.7 | 15.1 | 集气罩（效率95%）+布袋除尘器（效率99%）、15m 排气筒 | 1套 | 排气筒 |  |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 2.4 | 密闭、喷雾洒水装置 | 1套 | / |  |
|  | 装袋、罐装工段 | 无组织粉尘 | / | 0.45 | 密闭传输 | 1套 | / |  |
|  | 产品仓 | 产品仓粉尘 | 20 | 0.384 | 布袋除尘器（效率99%）、15m 排气筒 | 4套 | 排气筒 |  |
|  | 烘干烟气 | SO2 | 69mg/m3 | 14.57t/a | 袋式除尘器（效率99%）+20m排气筒 | 1套 | 排气筒 | GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准 |
|  |  | NOX | 42mg/m3 | 8.87t/a |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 7.2mg/m3 | 1.52t/a |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活废水 | SS、COD、氨氮等 | 生活废水产生量343.2m3/a，餐饮废水经0.5m3 的隔油池处理后排入旱厕，其他生活污水经1.5m3 的沉淀池处理后用于厂内抑尘及绿化 | 1套 | 生活区 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 生产过程车间冲洗废水经沉淀处理后可回用于车间清洗，设300m3沉淀池一个，同时兼做初期雨水收集池 | 1个 | 生产区 | 不外排 |
| 噪声 | 破碎机 | 噪声 | 密闭隔声、减振 | / | 生产区 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
|  | 输送廊道 |  | 密闭廊道、减振、密闭隔声，给料口、排料口、接料底盘内贴橡胶板 |  |  |  |
|  | 磨煤机 |  | 厂房设隔声门窗；设备基座减震处理机座减 |  |  |  |
|  | 制氮机 |  | 隔声、减振、消声 |  |  |  |
|  | 风机房 |  | 隔声、减振 |  |  |  |
| 固废 | 生产区 | 除尘器收尘 | 破碎工段收尘1495.4t/a，回用于生产；热风炉除尘灰23.8t/a，与热风炉渣一起外售 | / | 生产区 | 不外排 |
|  | 热风炉 | 灰渣 | 产生量94t/a，外售综合利用 | / | 生产区 | 合理处置 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 产生量6.6t/a，经分类垃圾桶收集，定期送垃圾填埋场填埋 | / | 生活区 | 合理处置 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料、产品储存库 | 粉尘 | 原料、产品储存车间密闭，地表硬化，设喷雾洒水装置 | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》中表4、表5限值 |
|  | 输送廊道 | 粉尘 | 密闭、喷雾洒水装置 |  |
|  | 包装工段 | 粉尘 | 粉尘负压回收，全程氮气保护 |  |
|  | 制粉车间 | 破碎筛分粉尘 | 集气罩（效率95%）+布袋除尘器（效率99%）、15m 排气筒 |  |
|  |  | 无组织粉尘 | 密闭、喷雾洒水装置 |  |
|  | 装袋、罐装工段 | 无组织粉尘 | 密闭传输 |  |
|  | 烘干烟气 | SO2 | 袋式除尘器（效率99%）+20m排气筒 | GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 餐饮废水经隔油处理后排入旱厕，其他生活污水沉淀处理后回用于厂内抑尘及绿化 | 污（废）水不外排 |
| 固体 废物 | 生产区 | 除尘器收尘 | 回用于生产 | 处置率100% |
|  | 热风炉 | 灰渣 | 外售综合利用 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 经分类垃圾桶收集，定期送垃圾填埋场填埋 |  |
| 噪声 | 破碎机 | 噪声 | 密闭隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 输送廊道 |  | 密闭廊道、减振、密闭隔声，给料口、排料口、接料底盘内贴橡胶板 |  |
|  | 磨煤机 |  | 厂房设隔声门窗；设备基座减震处理机座减 |  |
|  | 制氮机 |  | 隔声、减振、消声 |  |
|  | 风机房 |  | 隔声、减振 |  |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地植被较少，气候干燥，水土流失较为严重，自然生态环境较为脆弱。环境绿化有利于保持水土，防沙固尘，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境，是一项重要的环境保护措施；另外，厂内地面硬化有利于降低水土流失。 |

# 环境管理与环境监测

1、环境管理、执行、监督机构的落实 建设单位需具体落实各项环境保护措施。首先在设计阶段，设计单位应将环境影响报告表中提出的环保工程措施落实在设计中，建设单位和环保管理机构应对有关环保的设计方案进行审查。运营期间的环保管理与监测必须由专门的部门实施。 2、环境管理机构职责 ⑴ 贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行。同时，配合当地环保主管部门做好项目厂内的环境保护工作。 ⑵ 掌握项目各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染监控档案。 ⑶ 建立完善的环境保护管理档案，收集有关项目的环保法规和标准、地方环保行政主管部门文件、环境风险事故应急预案等资料。 ⑷ 制定各项环保设施的操作规程，定期检查和维护，加强处理设施的运行管理。 ⑸ 开展环保教育、技术培训等工作，提高相关工作人员环保意识和素质。 3、环境监测计划 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 环境监测内容包括污染源监测和环境质量监测。监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目污染源监测计划见表32。 表32 污染源监测计划表 污染类型 监测项目 监测点位 监测周期 烘干烟气 烟尘、SO2、NOX 烟囱监测口 没半年1次 制粉车间 TSP 车间外 每半年1次 厂界粉尘 TSP 厂界 每半年1次 厂界噪声 LeqA 四个厂界及高噪声设备 每季度1次 除了进行常规监测外，对企业环保处理设施运行情况要严格监视，及时监测，当发现环保处理设施发生故障或运行不正常时，应及时向上级报告，并必须即时进行取样监测，分析污染物排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行调查统计，并建档上报。必要时应提出暂时停产措施，直至环保设施恢复正常运转，坚决杜绝事故性排放。 环境监测委托有资质的监测单位进行监测，监控噪声、废气排放及环保设施的运转状况。监测分析方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法。评价标准执行本次环评确认的国家标准。 总之，本项目的建设单位以及建成后的环境管理机构必须高度重视与该项目有关的环境保护，应设有专职的环保责任人负责保持与环境管理机构的联系，了解有关的环保法律、法规和其他要求，听取环境保护管理部门的意见；负责制定、监督实施有关环保管理规章制度；负责管理有关的污染控制措施，并进行详细记录，以备检查；负责协调项目建设期间和建成后的环保管理工作。

# 结论与要求

一、结论 1、 项目概况 项目位于府谷县大昌汗镇大昌汗村，占地面积153.54亩，地理坐标为东经110°31′43.17″，北纬39°19′24.29″，海拔高程1295.97m。项目新建 30 万吨/年喷吹煤生产线一条，主要建设内容包括：原料储库、制粉车间（包括破碎、筛分）、面煤储库、产品仓、成品库、输送系统、进厂道路、烘干车间、氮气室及生活、办公配套设施等。项目总投资600万元，其中环保投资估算91.5万元，占总投资的15.3%。 2、环境现状 ⑴ 环境空气 评价区SO2和NO21小时浓度值和24小时平均浓度值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；PM101小时浓度值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 ⑵ 声环境 项目区东、西、南、北侧厂界昼、夜间等效声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 3、环境影响评价结论 ⑴ 大气环境影响及防治措施 项目运营期项目主要大气污染因素为粉尘、烘干烟气。 ① 粉尘 项目原料及产品储存于全封闭储存库，设喷雾洒水装置；物料输送采用密闭式输送廊道，输送廊道设半圆型玻璃钢密封，转载点采取导料槽局部密闭并加设自动喷雾装置，喷吹煤生产线粉尘主要为烘干气流带出的粉尘、磨制工段产生的粉尘。 项目运营期破碎筛分粉尘通过全封闭式集尘罩（收集率约95%）+布袋除尘器（除尘效率99%）处理后，尾气通过15m 排气筒排放，破碎筛分工序粉尘排放量约15.1t/a，粉尘排放浓度为44.7mg/m3，无组织排放量为2.4t/a；产品仓废气经布袋除尘后由产品仓仓顶排气口排放，排气口高度15m，粉尘排放浓度为20mg/m3，排放量为0.384t/a。产品装袋、罐装过程密闭传输，产生的无组织排放量为0.45t/a。项目粉尘排放浓度均能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关要求（80mg/m3 或设备去除效率>98%）。 ② 烘干烟气 项目设MBZ -600 热风炉一台，燃煤采用洁净型煤，锅炉烟气用于磨煤工段供热，后经布袋除尘器收尘（产品）后，通过20m 排气筒达标排放。污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，通过预测烘干烟气污染物最大落地浓度满足标准要求。 ⑵ 水环境影响及防治措施 本项目不产生生产废水；项目设置旱厕，定期清掏；员工餐饮废水经隔油池处理后排入旱厕，其他生活污水经沉淀池处理后用于厂内抑尘及绿化，不会对当地水环境造成不利影响，另外厂内进行分区防渗，能够有效防治污水下渗污染地下水。 ⑶ 声环境影响及防治措施 项目选用节能低噪声设备，高噪声设施安装入室，合理布局并对高噪声设备进行减振、隔声处理，风机进出口安装消声等措施后，经预测厂界昼夜间噪声均实现达标排放，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准，对周边的环境敏感点影响较小。 ⑷ 固废环境影响及防治措施 项目运营期少量除尘器收集粉尘可回用于生产，热风炉灰渣可外售综合利用；生活垃圾经分类垃圾桶收集，定期送垃圾填埋场填埋。项目所有固体废物均得到综合利用或合理处置，对环境不造成污染影响。 ⑸ 生态环境影响及保护措施 项目建成后，拟在厂内及周围绿化面积6000m2，可减轻施工对周围生态环境的不利影响。绿化工程应按“适地适树”的原则，优化树种配置，及时养护提高成活率，利用植被系统自身调节和消减污染的能力，起到防尘降噪、美化环境效果。 二、总结论 项目建设符合国家产业政策，选址基本可行。项目运营期在落实环评提出的污染防治措施后，废气污染物实现达标排放，无生产废水产生，固体废弃物得到妥善处置，所排放的污染物对环境的影响总体较小，从满足环境质量目标角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

府谷县永旺煤炭有限公司新建30万吨/年喷吹煤项目大气环境影响专题

建设单位：府谷县永旺煤炭有限公司

评价单位：河北德源环保科技有限公司

编制时间：二Ｏ一八年二月

## 1 项目概况

府谷县永旺煤炭有限公司新建30万吨/年喷吹煤项目位于位于府谷县大昌汗镇大昌汗村，项目总投资600万元，总占地面积153.54亩，项目新建30万吨/年喷吹煤生产线一条。项目建设内容包括原料储库、制粉车间、面煤储库、产品仓、成品库、输送系统、进厂道路、烘干车间、氮气室及生活、办公配套设施等。

## 2 大气污染物排放源强

根据报告表中对项目工程分析与主要污染物产生及预计排放情况，本项目大气有组织排放污染源产生及排放量情况汇总见表2-1。

表2-1   大气污染物产生及排放情况一览表

| 污染源名称 | 破碎筛分 | 产品仓 | 烘干烟气 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 | 粉尘 | SO2 | NOX | 烟尘 |
| 排气量 | m3/h | 64000 | 4000 | 40000 |
| 产生浓度 | mg/m3 | 4705 | 2000 | 69 | 42 | 720 |
| 产生速率 | kg/h | 301 | 8 | 2.76 | 1.68 | 28.80 |
| 产生量 | t/a | 1590 | 42.24 | 14.57 | 8.87 | 152.06 |
| 治理措施 | 积尘罩+脉冲布袋除尘 | 布袋除尘 | 布袋除尘 |
| 去除效率 | % | 99 | 99 | - | - | 99 |
| 排气筒高度 | m | 15 | 15 | 20 |
| 运行时间 | h | 5280 | 5280 | 5280 |
| 排放浓度 | mg/m3 | 44.7 | 20 | 69 | 42 | 7.2 |
| 排放速率 | kg/h | 2.86 | 0.08 | 2.76 | 1.68 | 0.29 |
| 排放量 | t/a | 15.1 | 0.384 | 14.57 | 8.87 | 1.52 |
| 标准 | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表4 | 烟尘、SO2执行《工业窑炉大气污染物排放标准》、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》二级标准 |
| 排放标准 | mg/m3 | 80 | 80 | 850 | 300 | 200 |
| 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

## 3 评价等级和评价范围

## 3.1 评价工作等级

⑴ 大气环境评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，大气环境影响分级判据见表3.1-1。

表3.1-1   评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二 | 其他 |
| 三 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

⑵ 最大地面浓度占标率的确定

依据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中最大地面浓度占标率计算公式：

其中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据源强和排放公式分析，项目估算有组织排放污染源产生的废气。该项目排放的主要污染物最大落地浓度及占标率计算情况见表3.1-2。

表3.1-2    项目大气评价等级计算结果

| 污染源 | 评价因子 | Ci(mg/m3) | Coi(mg/m3) | Pmax（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎筛分 | TSP | 0.03741 | 0.9 | 4.16 | -- | 三级 |
| 产品仓 | TSP | 0.009976 | 0.9 | 1.11 | -- | 三级 |
| 烘干烟气 | 烟尘 | 0.001952 | 0.45 | 0.43 | -- | 三级 |
|  | SO2 | 0.02423 | 0.5 | 4.85 | -- |  |
|  | NOX | 0.01562 | 0.2 | 6.51 | -- |  |

注：Ci污染物最大地面浓度；Coi污染物环境质量标准，PM10采用日平均浓度三倍值，TSP采用日均值平均浓度三倍值，Pmax污染物最大地面浓度占标率；D10%地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离。

由上表可知，本项目Pmax=8.75%＜10%。

⑶ 评价等级确定

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）规定，确定该项目大气环境影响评价工作等级为三级。

## 3.2 评价范围

环境空气评价范围为以项目有组织排放源烘干烟气排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域。

## 4 大气环境影响预测与评价

## 4.1 污染气象特征分析

## 4.1.1主要气候统计资料分析

府谷县位于榆林地区东北部，处于内蒙古高原与陕北黄土高原东北部的接壤地带。介于北纬38°42′～39°35′、东经110°22′～111°14′之间。南北长96.6km，东西宽74.4km，总土地面积3229km2。地势西北高，东南低。属中温带半干旱大陆性季风气候。

府谷气象站位于东经111度、北纬39.0167度，区站号53567，观测场海拔高度1024.3m。符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中对地面气象观测资料的要求。

表4.1-1  府谷县近20年气象累年年资料

| 要素名称 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.4 | 米/秒 |
| 平均相对湿度 | 50.9 | % |
| 平均气温 | 9.1 | ℃ |
| 极端最大风速 | 33.2 | 米/秒 |
| 极端最高气温 | 40.7 | ℃ |
| 极端最低气温 | -25.7 | ℃ |
| 极端最大降水量 | 635 | 毫米 |
| 极端最小降水量 | 204 | 毫米 |
| 平均降水量 | 453.5 | 毫米 |
| 平均气压 | 904.4 | hPa |
| 平均水汽压 | 7.5 | hPa |

本区域近20年主导风向角为SW~S。累年月平均风速见表4.1-2，累年风向频率图见图4-1。

表4.1-2  府谷县近20年累年月平均风速资料(m/s)

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |

图4-1  近20年累年年风玫瑰图

## 4.1.2评价区2015年地面气象观测资料分析

⑴ 气温

由见表4.1-3及图4-2来看，2015年平均气温10.78℃，最热月7月平均气温24.89℃，最冷月1月-4.58℃，4-9月平均气温高于年均值。

表4.1-3  2015年逐月及年平均气温

| 月/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | -4.58 | -1.92 | 6.15 | 12.31 | 18.47 | 21.71 |  |
| 月/年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 气温（℃） | 24.89 | 23.42 | 17.34 | 10.67 | 3.96 | -3.08 | 10.78 |

图4-2  2015年逐月平均气温变化曲线

⑵ 2015年各月及年平均风速

由表4.1-4及图4-3来看，2015年平均风速2.87m/s，3~6月风速相对较大，8~12月相对较小。5月风速最大为3.62m/s，1月最小为2.23m/s。

表4.1-4  2015年逐月及年平均风速

| 月/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.23 | 2.54 | 3.34 | 3.56 | 3.62 | 3.46 |  |
| 月/年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 风速（m/s） | 2.91 | 2.64 | 2.79 | 2.62 | 2.32 | 2.37 | 2.87 |

图4-3  2015年逐月平均风速变化曲线

⑶ 平均风速日变化

2015年春、夏、秋、冬季日平均风速分别为3.50m/s、3.0m/s、2.58m/s和2.37m/s，春季风速最大，东季最小。由表4.1-5和图4-4来看，全年和四季风速日变化较为一致，13-19时风速相对较大，最大在16时前后，21时至次日9时风速相对较小。

表4.1-5  2015年四季及年日小时平均风速

|  | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.19 | 2.98 | 3.08 | 3.11 | 3.00 | 2.88 | 2.71 | 2.58 | 2.64 | 2.77 | 3.03 | 3.23 |
| 夏季 | 2.52 | 2.32 | 2.48 | 2.30 | 2.24 | 2.09 | 1.98 | 2.10 | 2.34 | 2.70 | 2.88 | 3.15 |
| 秋季 | 2.50 | 2.41 | 2.34 | 2.22 | 2.13 | 2.04 | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.08 | 2.38 | 2.65 |
| 冬季 | 2.25 | 2.15 | 2.08 | 1.92 | 1.91 | 1.67 | 1.71 | 1.61 | 1.47 | 1.57 | 2.02 | 2.43 |
|  | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
| 春季 | 3.63 | 4.10 | 4.38 | 4.49 | 4.56 | 4.55 | 4.45 | 4.20 | 3.92 | 3.63 | 3.53 | 3.48 |
| 夏季 | 3.46 | 3.69 | 4.02 | 3.85 | 3.92 | 3.72 | 3.92 | 3.92 | 3.66 | 3.21 | 2.72 | 2.78 |
| 秋季 | 2.96 | 3.06 | 3.12 | 3.21 | 3.28 | 3.03 | 3.24 | 3.23 | 2.76 | 2.75 | 2.42 | 2.32 |
| 冬季 | 2.62 | 2.94 | 3.12 | 3.31 | 3.28 | 3.40 | 3.18 | 2.69 | 2.50 | 2.45 | 2.41 | 2.26 |

图4-4  2015年四季及年小时平均风速日变化曲线

⑷ 风向频率

由表4.1-6来看，该区域盛行风向较为集中。全年及四季主要风向流型均集中在NW-N和SE-S区间内，对倒风明显。近20年主导风向角为NW~N，与2015年基本一致。

表4.1-6  2015年逐月、四季、年各风向频率分布

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 10.35 | 7.80 | 5.78 | 6.05 | 3.63 | 4.57 | 6.45 | 5.65 | 3.09 | 3.49 | 4.70 | 4.84 | 7.53 | 5.65 | 6.99 | 12.10 | 1.34 |
| 2月 | 10.12 | 5.65 | 3.27 | 4.32 | 2.08 | 6.10 | 11.31 | 13.69 | 9.82 | 4.17 | 2.98 | 3.27 | 2.83 | 2.68 | 4.32 | 12.80 | 0.60 |
| 3月 | 11.29 | 5.91 | 4.17 | 4.30 | 4.57 | 7.12 | 6.85 | 6.59 | 7.26 | 3.36 | 4.03 | 4.57 | 2.96 | 3.90 | 8.33 | 14.52 | 0.27 |
| 4月 | 11.11 | 9.86 | 6.11 | 4.31 | 3.89 | 5.56 | 10.97 | 8.33 | 5.56 | 4.72 | 4.44 | 4.03 | 1.94 | 3.06 | 4.72 | 10.97 | 0.42 |
| 5月 | 3.90 | 2.42 | 2.15 | 2.96 | 2.69 | 3.76 | 10.08 | 12.37 | 11.42 | 3.23 | 5.51 | 10.22 | 8.60 | 5.65 | 6.72 | 8.06 | 0.27 |
| 6月 | 12.36 | 8.19 | 5.42 | 5.83 | 4.72 | 5.69 | 8.33 | 8.75 | 5.83 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 2.78 | 2.50 | 5.56 | 11.94 | 0.00 |
| 7月 | 9.27 | 6.05 | 4.57 | 3.90 | 5.24 | 7.53 | 14.38 | 13.98 | 11.29 | 4.03 | 2.96 | 4.97 | 1.61 | 1.48 | 2.15 | 6.32 | 0.27 |
| 8月 | 9.95 | 4.70 | 7.12 | 5.91 | 3.36 | 5.51 | 13.17 | 7.53 | 7.93 | 6.45 | 4.97 | 4.17 | 2.02 | 1.61 | 4.70 | 10.35 | 0.54 |
| 9月 | 7.92 | 5.28 | 5.28 | 4.86 | 4.72 | 9.17 | 12.50 | 11.94 | 10.14 | 5.28 | 4.03 | 1.94 | 1.53 | 1.67 | 2.92 | 9.72 | 1.11 |
| 10月 | 7.39 | 4.84 | 4.70 | 3.76 | 6.32 | 6.18 | 10.35 | 9.14 | 7.39 | 5.24 | 5.78 | 5.78 | 6.32 | 3.36 | 3.90 | 9.27 | 0.27 |
| 11月 | 6.11 | 4.58 | 5.00 | 6.67 | 4.86 | 5.00 | 7.36 | 6.39 | 3.75 | 3.47 | 5.00 | 6.39 | 7.78 | 7.08 | 7.78 | 10.97 | 1.81 |
| 12月 | 5.38 | 5.78 | 4.57 | 4.70 | 4.84 | 4.30 | 5.38 | 3.23 | 2.96 | 3.36 | 5.91 | 8.33 | 16.80 | 8.20 | 8.74 | 6.72 | 0.81 |
| 春季 | 8.74 | 6.02 | 4.12 | 3.85 | 3.71 | 5.48 | 9.28 | 9.10 | 8.11 | 3.76 | 4.66 | 6.30 | 4.53 | 4.21 | 6.61 | 11.19 | 0.32 |
| 夏季 | 10.51 | 6.30 | 5.71 | 5.21 | 4.44 | 6.25 | 12.00 | 10.10 | 8.38 | 4.76 | 4.03 | 4.44 | 2.13 | 1.86 | 4.12 | 9.51 | 0.27 |
| 秋季 | 7.14 | 4.90 | 4.99 | 5.08 | 5.31 | 6.78 | 10.07 | 9.16 | 7.10 | 4.67 | 4.95 | 4.72 | 5.22 | 4.03 | 4.85 | 9.98 | 1.05 |
| 冬季 | 8.56 | 6.44 | 4.58 | 5.05 | 3.56 | 4.95 | 7.59 | 7.31 | 5.14 | 3.66 | 4.58 | 5.56 | 9.26 | 5.60 | 6.76 | 10.46 | 0.93 |
| 全年 | 8.74 | 5.91 | 4.85 | 4.79 | 4.26 | 5.87 | 9.75 | 8.93 | 7.19 | 4.21 | 4.55 | 5.25 | 5.26 | 3.92 | 5.58 | 10.29 | 0.64 |

## 4.1.3 评价区2015年高空气象资料

本项目高空气象采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室中尺度气象模拟数据。本数据是采用中尺度数值模式MM5模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。

数据为每日8时和20时气象资料，共分20层。

## 4.2 污染源参数调查清单

根据工程特点，项目大气污染物主要为粉尘和烘干烟气。粉尘主要产生在除尘器排气筒出口处；烟气来自热风炉，污染因子为烟尘、SO2、NOX。根据项目大气污染源影响特点，本次评价对制粉车间及烘干烟气污染物进行影响预测。

根据项目工程分析污染源参数调查见表4.2-1。

表4.2-1 项目点污染源调查清单表

| 污染源名称 | 污染因子 | 排气筒 | 烟气量（m3/h） | 废气出口温度（K） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |  |  |
| 破碎筛分 | TSP | 15 | 1.2 | 64000 | 283 | 2.86 |
| 产品仓 | TSP | 15 | 1.2 | 4000 | 283 | 0.08 |
| 烘干烟气 | 烟尘 | 20 | 0.5 | 40000 | 333 | 0.29 |
|  | SO2 |  |  |  |  | 2.76 |
|  | NOX |  |  |  |  | 1.68 |

## 4.3 估算模式预测结果

根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则--大气环境》的相关要求，本项目选取喷吹煤生产线破碎筛分、产品仓和热风炉排气筒采取大气SCREEN3 软件进行预测。

大气估算模式参数选择农村、气温选当地长期平均气温8.9℃、长期平均风速2.4m/s、不计算下洗、预测点离地高度0m，按导则要求计算污染物影响情况。

大气影响预测结果表明：污染物最大落地浓度占标率均小于10%，故本项目大气环境评价工作等级确定为三级。依据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则--大气环境》规定“三级评价可不进行进一步大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据”。预测结果见表4.3-1、表4.3-2、表4.3-3、表4.3-4。

表4.3-1   破碎筛分粉尘预测结果统计

| 序号 | 距离(m) | TSP 浓度（mg/m3） | TSP占标率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0.000001254 | 0 |
| 2 | 100 | 0.007201 | 0.8 |
| 3 | 200 | 0.02275 | 2.53 |
| 4 | 300 | 0.0241 | 2.68 |
| 5 | 400 | 0.0233 | 2.59 |
| 6 | 500 | 0.02157 | 2.4 |
| 7 | 600 | 0.02023 | 2.25 |
| 8 | 700 | 0.02347 | 2.61 |
| 9 | 800 | 0.02884 | 3.2 |
| 10 | 900 | 0.03296 | 3.66 |
| 11 | 1000 | 0.03586 | 3.98 |
| 12 | 1100 | 0.03691 | 4.1 |
| 13 | 1200 | 0.03736 | 4.15 |
| 14 | 1249 | 0.03741 | 4.16 |
| 15 | 1300 | 0.03736 | 4.15 |
| 16 | 1400 | 0.03703 | 4.11 |
| 17 | 1500 | 0.03646 | 4.05 |
| 18 | 1600 | 0.03572 | 3.97 |
| 19 | 1700 | 0.03486 | 3.87 |
| 20 | 1800 | 0.03393 | 3.77 |
| 21 | 1900 | 0.03296 | 3.66 |
| 22 | 2000 | 0.03273 | 3.64 |
| 23 | 2100 | 0.03275 | 3.64 |
| 24 | 2200 | 0.03268 | 3.63 |
| 25 | 2300 | 0.03253 | 3.61 |
| 26 | 2400 | 0.03231 | 3.59 |
| 27 | 2500 | 0.03204 | 3.56 |
| 最大浓度距离及占标率 | 1249 | 0.03741 | 4.16 |

表4.3-2  产品仓粉尘预测结果统计

| 序号 | 距离(m) | TSP 浓度（mg/m3） | TSP占标率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1.762E-16 | 0 |
| 2 | 100 | 0.008884 | 0.99 |
| 3 | 171 | 0.009976 | 1.11 |
| 4 | 200 | 0.009606 | 1.07 |
| 5 | 300 | 0.008917 | 0.99 |
| 6 | 400 | 0.007871 | 0.87 |
| 7 | 500 | 0.00758 | 0.84 |
| 8 | 600 | 0.006853 | 0.76 |
| 9 | 700 | 0.006988 | 0.78 |
| 10 | 800 | 0.006786 | 0.75 |
| 11 | 900 | 0.006448 | 0.72 |
| 12 | 1000 | 0.006054 | 0.67 |
| 13 | 1100 | 0.005645 | 0.63 |
| 14 | 1200 | 0.005255 | 0.58 |
| 15 | 1300 | 0.004892 | 0.54 |
| 16 | 1400 | 0.004559 | 0.51 |
| 17 | 1500 | 0.004254 | 0.47 |
| 18 | 1600 | 0.003976 | 0.44 |
| 19 | 1700 | 0.003723 | 0.41 |
| 20 | 1800 | 0.003493 | 0.39 |
| 21 | 1900 | 0.003284 | 0.36 |
| 22 | 2000 | 0.003093 | 0.34 |
| 23 | 2100 | 0.002924 | 0.32 |
| 24 | 2200 | 0.00277 | 0.31 |
| 25 | 2300 | 0.002628 | 0.29 |
| 26 | 2400 | 0.002498 | 0.28 |
| 27 | 2500 | 0.002379 | 0.26 |
| 最大浓度距离及占标率 | 171 | 0.009976 | 1.11 |

表4.3-3  烘干烟气预测结果统计（浓度）

| 序号 | 距离(m) | 烟尘浓度（mg/m3） | SO2浓度（mg/m3） | NO2浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1.215E-10 | 1.156E-09 | 7.038E-10 |
| 2 | 100 | 0.0001085 | 0.001032 | 0.0006283 |
| 3 | 200 | 0.001189 | 0.01132 | 0.006888 |
| 4 | 300 | 0.001327 | 0.01263 | 0.007689 |
| 5 | 400 | 0.001365 | 0.01299 | 0.007909 |
| 6 | 433 | 0.001367 | 0.01301 | 0.007919 |
| 7 | 500 | 0.001347 | 0.01282 | 0.007802 |
| 8 | 600 | 0.001288 | 0.01226 | 0.00746 |
| 9 | 700 | 0.001217 | 0.01158 | 0.00705 |
| 10 | 800 | 0.001142 | 0.01087 | 0.006616 |
| 11 | 900 | 0.001099 | 0.01046 | 0.006365 |
| 12 | 1000 | 0.001075 | 0.01023 | 0.006227 |
| 13 | 1100 | 0.001038 | 0.009876 | 0.006012 |
| 14 | 1200 | 0.0009954 | 0.009474 | 0.005766 |
| 15 | 1300 | 0.0009629 | 0.009165 | 0.005578 |
| 16 | 1400 | 0.0009273 | 0.008825 | 0.005372 |
| 17 | 1500 | 0.0008921 | 0.008491 | 0.005168 |
| 18 | 1600 | 0.0008834 | 0.008407 | 0.005118 |
| 19 | 1700 | 0.0009282 | 0.008833 | 0.005377 |
| 20 | 1800 | 0.000966 | 0.009194 | 0.005596 |
| 21 | 1900 | 0.0009974 | 0.009493 | 0.005778 |
| 22 | 2000 | 0.001023 | 0.009736 | 0.005926 |
| 23 | 2100 | 0.001037 | 0.009871 | 0.006009 |
| 24 | 2200 | 0.001048 | 0.00997 | 0.006069 |
| 25 | 2300 | 0.001055 | 0.01004 | 0.006109 |
| 26 | 2400 | 0.001059 | 0.01007 | 0.006132 |
| 27 | 2500 | 0.00106 | 0.01009 | 0.00614 |
| 最大浓度距离及浓度 | 433 | 0.001367 | 0.01301 | 0.007919 |

表4.3-4  烘干烟气预测结果统计（占标率）

| 序号 | 距离(m) | 烟尘占标率% | SO2占标率% | NO2占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 0.01 | 0.21 | 0.26 |
| 3 | 200 | 0.13 | 2.26 | 2.87 |
| 4 | 300 | 0.15 | 2.53 | 3.2 |
| 5 | 400 | 0.15 | 2.6 | 3.3 |
| 6 | 433 | 0.15 | 2.6 | 3.3 |
| 7 | 500 | 0.15 | 2.56 | 3.25 |
| 8 | 600 | 0.14 | 2.45 | 3.11 |
| 9 | 700 | 0.14 | 2.32 | 2.94 |
| 10 | 800 | 0.13 | 2.17 | 2.76 |
| 11 | 900 | 0.12 | 2.09 | 2.65 |
| 12 | 1000 | 0.12 | 2.05 | 2.59 |
| 13 | 1100 | 0.12 | 1.98 | 2.5 |
| 14 | 1200 | 0.11 | 1.89 | 2.4 |
| 15 | 1300 | 0.11 | 1.83 | 2.32 |
| 16 | 1400 | 0.1 | 1.76 | 2.24 |
| 17 | 1500 | 0.1 | 1.7 | 2.15 |
| 18 | 1600 | 0.1 | 1.68 | 2.13 |
| 19 | 1700 | 0.1 | 1.77 | 2.24 |
| 20 | 1800 | 0.11 | 1.84 | 2.33 |
| 21 | 1900 | 0.11 | 1.9 | 2.41 |
| 22 | 2000 | 0.11 | 1.95 | 2.47 |
| 23 | 2100 | 0.12 | 1.97 | 2.5 |
| 24 | 2200 | 0.12 | 1.99 | 2.53 |
| 25 | 2300 | 0.12 | 2.01 | 2.55 |
| 26 | 2400 | 0.12 | 2.01 | 2.55 |
| 27 | 2500 | 0.12 | 2.02 | 2.56 |
| 最大占标率距离及占标率 | 433 | 0.15 | 2.6 | 3.3 |

## 4.4预测结果分析

由估算模式预测可以看出，本项目破碎筛分工段粉尘最大落地浓度在下风向1249m 处，最大地面浓度为0.03741mg/m3，占标率为4.16%，最大落地浓度范围内有环境敏感点900m处新火盘村、1100m处哈叶五素村新农村，浓度分别为0.03296mg/m3、0.03691mg/m3，影响较小；产品仓粉尘最大落地浓度在下风向171m 处，最大地面浓度为0.009976mg/m3，占标率为1.11%，烘干烟气污染物最大落地浓度在下风向433m 处，其中烟尘最大地面浓度为0.001367mg/m3、占标率0.15%，SO2最大地面浓度为0.01301mg/m3、占标率2.6%，NO2最大地面浓度为0.007919mg/m3、占标率3.3%。

## 4.5大气影响分析

项目运营期破碎筛分粉尘通过全封闭式集尘罩（收集率约95%）收集后，进入脉冲布袋除尘器（除尘效率99%）综合降尘措施后，尾气通过15m 排气筒排放，破碎筛分工序粉尘排放量约15.1t/a，排放速率为2.86kg/h，粉尘排放浓度为44.7mg/m3，无组织排放量为2.4t/a；产品仓废气经布袋除尘后由产品仓仓顶排气口排放，排气口高度15m，粉尘排放浓度为20mg/m3，排放量为0.384t/a。产品装袋、罐装过程密闭传输，产生的无组织排放量为0.45t/a。项目粉尘排放浓度均能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关要求（80mg/m3 或设备去除效率>98%）。

项目高炉喷吹料烘干采用热风炉烟气直接烘干，热风炉燃用洁净型煤，烘干后产生的尾气经袋式除尘器收尘（产品）后由20m高烟囱排放，除尘效率按99%计，污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，通过预测可知烘干烟气污染物最大落地浓度满足标准要求。因此，项目运行对周边环境空气和敏感目标影响很小。

## 4.6除尘器可行性分析

⑴ 多管旋风除尘器

旋风除尘器主要优点如下：

a、干法清灰，有利于回收有价值的粉尘。

b、可耐400℃高温、可用以净化含高磨蚀性粉尘的烟气。

c、处理相同风量的情况下体积小，结构简单，价格便宜。

d、可以立式安装，使用、维护方便。

其缺点如下:卸灰阀如果漏损会严重影响除尘效率；磨损严重；除尘效率不高；单个除尘器的处理风量受到一定限制。

多管旋风除尘器常用于多级除尘及预除尘，便于回收物料，没有污泥处理和废水污染，且使用、维护方便。

⑵ 袋式除尘器

主要优点如下：

A、对细粉尘的除尘效率高，一般可达99％以上，可用在净化要求高的场合。

B、适应性强，可捕集各类性质的粉尘，适应的烟尘浓度范围广(102～106 mg/m3)；净化效率稳定和压力损失小。

C、处理风量灵活， 200m3/h～106m3/h 均可；除尘器室可大可小。

D、便于回收物料，没有污泥处理，废水污染以及腐蚀等问题，维护简单。

主要缺点为：

吸湿性强的粉尘容易堵塞滤袋；含尘气体温度过高时，需要采取降温措施；占地面积较大、劳动条件差等问题。

项目除尘器处理对象为喷吹料，袋式除尘器具有除尘效率高、处理风量大，项目产品含水率低，不易堵塞滤袋，便于回收物料。项目采用袋式除尘器可行。

## 4.7项目排气筒高度合理性分析

⑴ 热风炉烟囱高度合理性

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m；当烟囱（或排气筒）周围半径200m 距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m 以上。

本项目厂区面煤储库高度为12 m，本次环评热风炉烟囱高度确定为20m 合理。

⑵ 粉尘排气筒高度合理性

《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)要求，煤炭工业除尘设备排气筒高度不得低于15 m。本次环评煤尘排气筒高度取15 m 合理。

## 4.8大气环境防护距离

本评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。项目大气环境防护距离计算结果，颗粒物无阻织排放没有浓度超标点，无需设置大气环境防护距离。

# 5 结论及建议

⑴ 结论

由上述分析可知，项目实施后产生的大气污染物对周围环境空气贡献浓度占标率小于评价标准值的10%，不会对周围环境产生明显影响。项目厂界颗粒物预测浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。综上，项目的实施对区域环境空气质量影响较小。

⑵ 建议

为最大限度减轻拟建项目外排大气污染物对大气环境的影响，提出以下建议：

① 认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处；

② 加强设备管理及日常维护工作，确保环保设施的稳定运行；

③ 加强绿化，防治项目运行产生粉尘对周围环境的影响。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置及交通图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2 监测点位图 附图3 大气环境保护目标图 附图4 项目总平面布置图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

郭家湾煤矿同意建设的坐标范围范围

本项目

灾害隐患综合治理项目

550m

1400m

900m

北

1100m

本项目

工艺用水

井水

抑尘用水

绿化用水

生活用水

1650

1080

1080

429

343.2

沉淀池

抑尘或绿化

343.2

85.8

4959

车间冲洗用水

沉淀池

回用

720