建设项目环境影响报告表

项目名称： 中国神华神朔铁路分公司燃煤锅炉达标整治（河西段）项目—十里堰工区

建设单位(盖章)：     中国神华神朔铁路分公司

编制日期：2017年10月31日

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国神华神朔铁路分公司燃煤锅炉达标整治（河西段）项目——十里堰工区 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国神华神朔铁路分公司 |
| 法人代表 | 南杰 | 联系人 | 陈玮军 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市神木县店塔镇下石拉沟村神朔铁路分公司 |
| 联系电话 | 0912-8253963 | 传真 | / | 邮政编码 | 719316 |
| 建设地点 | 陕西省府谷县 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积（平方米） | 64m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 33.82 | 其中：环保投资（万元） | 3.5 | 环保投资占 总投资比例 | 10.35% |
| 评价经费 （万元） |  | 项目投产日期 | 2018年1月 |
| 工程内容及规模 1、建设单位简介 神朔铁路分公司于1999年7月成立，是神华集团公司按照现代企业制度组建的全资子公司，负责神朔铁路的运营管理。神朔铁路于1996年7月1日开通，起自大柳塔止于朔州西，分别与北同蒲铁路、朔黄铁路、包神铁路接轨贯通。正线全长266公里，总投资23亿元人民币。目前由中国神华神朔铁路分公司负责运营。是我国第二条西煤东运的大通道神黄线的一部分，主要承担神府东胜煤田的煤炭外运任务，单线设计运输能力为3500万吨。2002年3月开工建设复线，复线全线贯通后的运输能力为每年1.4亿吨。近几年的年运量都维持在两亿吨以上，2014年计划冲击3.0亿吨。神朔铁路是我国“八五”计划重点工程建设项目，是神华集团矿、电、路、港、航系统工程的重要组成部分。 2、项目由来 神朔铁路于1988年10月分段开工建设，国家环境保护总局与1990年10月11日对《新建铁路神朔线环境影响报告书》（（90）环监字第527号文件）进行了批复。1996年7月1日开通，起自大柳塔止于朔州西。其中，神朔铁路黄河以西段——自大柳塔车站到府谷车站，分布在陕西省榆林市神木县和府谷县境内。 本项目改造内容为针对神朔铁路沿线各个线路工区共38处燃煤锅炉进行煤改清洁燃料或煤改电的改造，燃煤锅炉主要为冬季供暖或热水锅炉。河西段20处锅炉负荷4.2MW/H至0.35MW/H燃煤锅炉改造为醇基燃料锅炉,其余燃煤锅炉改为电锅炉。其中河西段20处，分别为神木县境内的大柳塔车站、大柳塔网工区、燕家塔站、黄羊城站、神树塔工务，府谷县境内的孤山川站、府谷工务段、府谷车站、孤山接触网工区、新城川工务、孤山川工务工区、南梁桥隧工区和线路工区、十里堰、神木北机务段、种养殖基地、蛇口峁站、善家峁站、孤山AT所、府谷AT所、新城川AT所。本项目锅炉采用醇基液体燃料，属于清洁燃料，项目建成后可减少现有燃煤锅炉大气污染物排放，有利于改造区域环境空气质量。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，以及府谷县环境保护局对项目环境管理的要求，该建设项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。2017年6月，中国神华神朔铁路分公司正式委托核工业二〇三研究所承担本项目环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在区域的自然、社会环境和人文环境资料。在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制了《中国神华神朔铁路分公司燃煤锅炉达标整治（河西段）项目——十里堰工区环境影响报告表》。 3、项目地理位置 本项目位于榆林市府谷县孤山川镇。锅炉房北侧为神朔铁路，西侧为土坡，南侧为山坡，东侧为山坡。项目地理位置见附图1。 4、项目产业政策符合性分析 项目为锅炉房建设项目，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类发展项目。因此，项目建设符合国家现行产业政策。 5、项目建设内容 项目利用原有锅炉房，拆除一台0.5t/h层燃燃煤锅炉，安装一台0.5t/h醇基锅炉，并新建一座地下甲醇储罐，容积约7.5m3。项目组成见表1，项目平面布置图见附图。 |

表1 项目建设内容 工程类别 工程名称 内容 备注 主体工程 锅炉房 锅炉房总建筑面积64m2，新建一座15m2的燃料间，主要拆除一台0.5t/h层燃燃煤锅炉，安装一台0.5t/h醇基锅炉及其配套设施。配套建设燃料输送管线6m。 依托现有锅炉房 辅助工程 甲醇储罐 甲醇储罐7.5m3，位于锅炉房西侧地下，甲醇最大存量3t。 含1m3日用罐 公用工程 供电系统 采用厂区现有供电系统 依托现有厂区设施 给排水 系统 给水依托原有设施，排水采用雨、污分流。雨水有组织的排入雨水渠，软化水处理系统排水及锅炉清洁下水直接排入雨水渠。 环保工程 废气治理 醇基锅炉废气经25m高的烟囱排放。 依托现有排气筒 噪声治理 选用低噪声设备，加装减震垫，接头处采用柔性连接进行减振。 废水治理 软化水处理系统排水及锅炉清洁下水直接排入雨水渠 依托现有排水渠 环境风险防范措施 本项目醇基燃料储蓄罐为全地下结构，采用的醇基燃料储蓄罐为防泄漏夹层罐，内胆不锈钢，外胆玻璃钢，夹层为防火材料，地下罐区进行防腐防渗处理。 固废治理 / 6、主要设备 本项目主要设备见表2。 表2 十里堰工区锅炉房主要设备一览表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注 1 醇基锅炉 CLSG0.35-AII 台 1 含1台燃烧器 2 软化水系统 / 套 1 3 风机 / 台 1 4 水泵 / 台 1 5 醇基燃料泵 / 台 1 6 醇基燃料储罐 7.5m3 套 1 含1m3日用罐 7、能源消耗清单 （1）用排水量 项目用水全部为锅炉用水，总新鲜水用水量约2160m3/a（0.5m3/h，即12m3/d），循环使用。项目用水量平衡见图5。 锅炉软化水处理后浓水按给水量的10%计算，即216t/a，则软化水为1944t/a，清洁下水排放量按软化水量的3%计算，即58.32t/a，锅炉浓水及清洁下水年排放量为274.32t/a。此部分废水含盐量较高，但是水质清洁，属于洁净水，排入雨水渠，对周围环境影响较小。 本项目锅炉用软水损失1%，即1944t/a的1%，损失量为19.44t/a；进入管网的水量为1866.24t/a，管网回水率为99%，即1847.578t/a，管网循环水损失率为1%，即18.6624t/a。 图1 十里堰工区锅炉房用水平衡图 m3/a （2）燃料用量 项目燃料主要为甲醇，项目燃料主要为甲醇，锅炉年运行时间180天，每天工作24小时。 项目锅炉燃料采用醇基燃料，来源于神木县可为商贸有限责任公司。根据建设单位提供资料，醇基燃料成分见表3。 表3 醇基燃料成分表 序号 项目 标准 检测结果 判定 1 甲醇含量 85% 84.6% 合格 2 硫含量 ≦0.006% 0 合格 3 蒸发残炭 ≦0.3% 0.05 合格 4 铜片腐蚀 ≦1级 1 合格 5 50℃粘度 / 0.6 / 6 火焰温度 / 1200 / 7 闪点 ≧43℃ 43 合格 8 密度 ≦0.834 0.832 合格 9 燃烧释放g/立方米 ≦2 无 合格 10 酸度 7 7 合格 11 GB5468排放 1.2 0.2 合格 12 甲醇残液排放 / 0.003% / 13 自燃温度 471℃ 14 引燃温度 200℃ 府谷车站锅炉甲醇日耗量为0.5t，年用量约90t。 燃料来源为外购，采用罐车运输，甲醇泵入贮罐内。 8、工作制度 本项目锅炉房定员2人，全部由原有人员借调，不新增人员，年工作300d。 9、环保投资与建设内容 项目总投资为33.82万元，其中环保投资为3.5万元，环保投资占工程总投资的10.35%，环保建设内容见表4。 表4 环保投资清单 项目名称 治理项目 环 保 措 施 投资额 （万元） 十里堰工区 废气 治理 醇基锅炉 25m烟囱 2.0 噪声治理 选用低噪声设备，加装减震垫，接头处采用柔性连接进行减振。 0.5 罐区防渗 地面采取环氧涂料2道+100厚C30混凝土掺钢纤维+混凝土楼板结构防渗 1.0 合 计 3.5

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目属于改扩建项目，利用原有锅炉房，扩建一间燃料间，拆除一台0.5t/h层燃燃煤锅炉，安装一台0.5t/h醇基锅炉，并新建一座地下甲醇储罐，容积约7.5m3。 一、与本项目有关的原有污染情况 1、废水 废水包括生产废水和生活污水。其中：生产废水主要为锅炉清净下水，废水排放量为274.32m3/a，主要污染物为SS；生活污水主要为职工生活污水和餐饮废水，污水排放量为428.4m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油。主要污染物排放浓度及排放量见下表。 表5 主要污染物排放浓度及排放量一览表 项 目 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 排放浓度（mg/L） 500 300 350 25 100 排放量（t/a） 0.21 0.13 0.15 0.01 0.04 锅炉清净下水排入雨水渠，餐饮废水经隔油池，与生活污水经化粪池处理后排入新城川河。 2、废气 废气主要为燃煤锅炉产生的废气，主要包括：SO2，NO2，烟尘。 根据建设单位提供资料，项目年消耗燃煤304t，无废气处理措施，SO2排放浓度526mg/m3，排放量2t/a；NO2排放浓度550 mg/m3，排放量0.8t/a；烟尘排放浓度464 mg/m3，排放量0.35t/a。颗粒物、SO2、NO2排放浓度均无法达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1中浓度限值。 3、固体废物 本项目固体废物主要包括：煤粉锅炉炉渣及生活垃圾。其中煤粉锅炉炉渣属于一般固废。固体废物产生与处置措施见表6。 表6 固体废物产生与处置措施情况 固体废物名称 产污环节 主要成分 属性 产生量（t/a） 处置措施 炉渣 燃煤锅炉 炉渣 一般废物 17.024 回收外卖处置 生活垃圾 办公生活 果皮、纸屑 生活垃圾 0.03 委托环卫部门处理 （二）项目所在区域主要环境问题： 项目原生活污水未经处理直接排放，对工区及周边环境造成了一定的影响。建设方建设污水处理站，处理生活污水。 燃煤锅炉无废气治理措施，对工区及周围环境造成了一定的影响。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 府谷县位于陕西省东北角。东经110°22′～111°14′，北纬38°42′～39°35′。东部隔黄河与山西省河曲、保德两县相望，北部和内蒙古自治区准格尔旗、伊金霍洛旗接壤，西、南与神木县毗连。 府谷县处于内蒙古高原与陕北黄土高原东北部的接壤地带。总的地势是西北高、东南低，主要由西北至东南流向的黄甫川、清水川、孤山川、石马川四条大川和相应的五道梁峁为骨架，海拔高度在780～1426.5米间，相对高差为646.5米。自第四世纪以来，由于受外力地质作用和几千年来人为活动的影响，区内植被稀少，水土流失严重，土地贫瘠，地形支离破碎，沟壑纵横，形成特有的半干旱黄土——风沙地貌。 2、自然资源 府谷自然资源富集，拥有各类矿藏20多种，特别是水丰煤富。区域年水资源总量5.91亿立方米，煤炭已探明储量200亿吨，高岭土探明储量3.59亿吨、居中国之首。其中，府谷煤属世界优质煤，平均发热量为每公斤6900至7200大卡，灰分仅占5～10%，硫仅占0.31至0.86%，磷仅占0.002至0.0025%，属特低硫、特低磷、特低灰、中高发热量，不粘和弱粘长焰优质动力煤和化工用煤。陕西省最大的铝矾土矿床就在府谷县，储藏面积为80平方公里，总储量为6.4亿立方米；属高品位大型富矿。 县城东部的黄河天桥水电站，装机容量为12.8千瓦，年发电量为6.07亿度。府谷县23个乡镇全部通电。府谷县水资源，地表水年径流量为5.911亿立方米；地下水2.32亿立方米/年，可采量为每年1.15亿立方米。孤山川水能资源储量为7070千瓦。 3、气象特征 府谷县属中温带半干旱大陆性季风气候，冷暖干温四季分明；冬夏长；春秋短；雨热同期；日照时间长；辐射强；年差与日差气温变化较大；降水年际变化大；自然灾害旱、涝、霜、雹。年平均气温9.1℃；最热7月，月平均气温23.9℃；最冷1月，月平均气温零下8.4℃；气温年较差32.3℃。全年县太阳辐射总量为144.94千卡/平方厘米；可供作物利用的光能约占总辐射量的一半。多年平均日照为2894.9小时；日照率65%；农业活动主要季节的4至10月每月日照数都在230小时以上。初霜为10月5日；终霜为4月27日；无霜期177天。年平均降水量453.5毫米；降水主要集中在7至9月，占年降水量的67%。 4、土壤植被 府谷县有造林保存面积84万亩，其中防护林46万亩，经济林13万亩，用材林25万亩，覆盖率为17.34%；种属有18科、28属、49种，为松、柏、杨、柳、榆、槐、文冠果、柠条、沙棘等。府谷是稀有树种海红果的主产区，省级“杜松自然保护区”。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 2017年5月23日至29日，陕西阔成检测服务有限公司对建址地环境空气质量现状进行监测（KC2017ZH424，见附件），监测项目为PM10、SO2、NO2三项，监测结果见表7。 表7 环境空气质量监测结果统计表 单位：μg/m3 监测点 监测项目 1小时平均浓度 24小时平均浓度 浓度范围 最 超标倍数 超标率 （%） 执行标准 浓度范围 最大超标倍数 超标率 （%） 执行标准 拟建地 SO2 18~43 0 0 500 25-31 0 0 150 NO2 27~75 0 0 200 39-48 0 0 80 PM10 / / 109~142 0 0 150 监测结果表明：项目拟建地监测点的环境空气中SO2、NO2的1小时平均值及24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；PM1024小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，说明当地环境空气质量较好。 2、声环境质量现状 2017年5月25日，陕西阔成检测服务有限公司对建址地厂界四周进行了环境噪声监测，监测过程中现有燃煤锅炉未运行，监测项目为等效连续A声级，监测结果见表8，具体监测报告见附件。 表8 项目建址区域环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 序号 监测点位 等效声级 评价标准（GB3096-2008）2类 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东厂界（1＃） 52.7 42.0 60 50 2 南厂界（2＃） 53.1 42.4 3 西厂界（3＃） 56.2 45.6 4 北厂界（4＃） 53.5 43.9 从监测结果可知，建址地厂界昼、夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于榆林市府谷县孤山川镇。锅炉房北侧为神朔铁路，西侧为土坡，南侧为山坡，东侧为山坡。项目主要环境保护目标见表9所示。 表9 环境保护目标 保护目标 与项目相对 方位和距离 人数 保护内容 保护级别及对策 徐家峁村 西侧2000m 80人 环境空气 人群健康 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 孤山川河 西侧 5000m / 地表水水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 图2 项目四邻关系图

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；甲醇执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》）中居住区大气有害物质的最高容许浓度限值； 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； 5、生态环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：根据环境保护部《关于醇基燃料锅炉执行标准有关问题的复函》（环函〔2015〕319号），醇基燃料锅炉参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃油锅炉排放控制要求执行，故项目锅炉大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉排放限值；甲醇无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 2、污废水全部综合利用，实现零排放。 3、生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）相关规定。 4、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 5、施工扬尘执行DB61/1078-2017《施工厂界扬尘排放限值》； 6、施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》. |
| 总量控制指标 | 本项目建成后无新增人员，不新增生活污水。 本项目的建设，削减了原有燃煤锅炉的污染物排放，预计烟尘削减0.0.3475t/a，SO2削减2t/a，NOX削减0.795t/a，减少了环境空气中主要废气污染物排放量，环境效益显著。故不新增申请污染物排放总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 建设项目污染影响时段主要为施工期和运营期，其施工期工艺流程如下图所示： 图3 锅炉房建设施工期工艺流程及产污情况图 流程简述：由于本项目继续使用原有锅炉房，故施工期仅涉及下列几个阶段：装修、修路、清理现场等。 2、营运期 工艺流程及产污环节框图见图4。 图4 醇基锅炉工艺流程及产污环节框图 主要污染工序： 1、施工期 由于本项目继续使用原有锅炉房，故施工期污染工序为： ⑴施工扬尘：装运土石方，以及建筑材料锅炉设备堆放等过程产生的扬尘，属无组织排放。施工过程排放的扬尘对周围环境空气有一定的影响； ⑵施工废气：施工建设期间，废气主要来自建筑室内外装修产生废气对环境的影响。 ⑶施工废水：施工期废水及施工人员产生的生活污水污染； ⑷施工噪声：施工期噪声源主要是设备安装过程产生的噪声，声级一般在70～100dB(A)，对周围声环境有一定的影响； ⑸固体废物：施工人员的办公垃圾、装修过程中产生的废物等。 2、营运期 项目营运期对环境的影响主要是废气、废水、噪声、固体废物等。 （1）废气 ①甲醇燃料卸车过程中，会有无组织废气排放； 本项目甲醇年使用量为90t，卸车过程无组织废气产生量按物料的0.02%计，经计算本项目装卸车时甲醇产生量为18kg/a。 ②甲醇燃料储存过程中，会有无组织废气排放。储罐在静置时，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，使得罐内逸出的油气通过呼吸阀排入大气，这种现象称为储罐“小呼吸”；在储罐进料时，随着原料液面的升高，气体空间体积变小，混合气收到压缩，压力不断升高，罐内压力超过呼吸阀的释放压力时，蒸汽从罐内压出，这种现象称为储罐“大呼吸”。 储罐大、小呼吸无组织排放计算参考《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）中的相关计算要求；经类比计算，本项目储罐区大呼吸排放甲醇量为7.98kg/a，小呼吸排放甲醇量为8.17kg/a。 ③锅炉燃烧过程中产生的烟气，其主要污染物为烟尘、SO2和NOx； （2）废水 本项目运营期废水主要为锅炉清净下水和软化水处理系统排水。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为锅炉、风机、水泵等设备运行产生的机械噪声和空气动力性噪声，单台设备噪声级约80-90dB(A)。 （4）固体废物 本项目使用燃料为醇基燃料，故不产生固废。 5、三本帐分析 本项目建成后全厂污染物排放“三本帐”分析见表10。 表10 项目建成后全厂污染物排放“三本帐”分析 污染物 类型 主要污染物 单位 改建前 排放量 本项目 排放量 以新带老 消减量 改建后 排放量 增减量 废气 烟气量 万m3/a 414.05 57.735 356.31 57.735 -356.31 烟尘 t/a 0.35 0.0025 0.3475 0.0025 -0.3475 SO2 t/a 2 0 2 0 -2 NOX t/a 0.8 0.005 0.795 0.005 -0.795 废水 废水量 m3/a 428.4 0 0 428.4 0 COD t/a 0.21 0 0 0.21 0 BOD5 t/a 0.13 0 0 0.13 0 SS t/a 0.15 0 0 0.15 0 氨氮 t/a 0.01 0 0 0.01 0 动植物油 t/a 0.04 0 0 0.04 0 固废 生活垃圾 t/a 0.03 0 0 0.03 0 煤粉锅炉炉渣 t/a 17.024 0 17.024 0 -17.024 注：“+”为增加量，“-”为减少量。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉烟气 | 烟尘 | 16.11mg/m3 0.0025t/a | 16.11mg/m3 0.0025t/a |
|  |  | SO2 | / | / |
|  |  | NOx | 23mg/m3 0.005t/a | 23mg/m3 0.005t/a |
| 水 污 染 物 | 废水 | 锅炉清净下水和软化水处理系统排水 | 274.32m3/a | 274.32m3/a |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 锅炉房建成运行后，主要噪声源是锅炉、风机、水泵等设备运行产生的机械噪声和空气动力性噪声，声压级约为80-90dB(A)，通过选用低噪声设备、加装减震垫、接头处采用柔性连接等措施可有效减少噪声对外环境影响，使厂界噪声达标。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响： 本项目位于榆林市府谷县孤山川镇，不新增用地，对周围生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期主要包括锅炉房的建设。由于项目继续使用原有锅炉房，故忽略土建施工内容。 项目锅炉房的建设施工期间的环境影响主要表现为：施工扬尘、施工噪声、施工废气、固体废弃物、室内装修、施工废水的影响。 1、施工扬尘 由于项目继续使用原有锅炉房。故本项目施工扬尘的影响省略。 2、施工期废气 ⑴施工期废气的主要来源 施工建设期间，废气主要来自建筑室内外装修产生废气对环境的影响。 ⑵汽车尾气对环境的影响分析 汽车尾气主要污染物为NOx、CO及CH化合物等，应加强施工车辆的管理，减少废气排放。对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的NOx、CO及CH化合物等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（Ⅰ阶段）》（GB20891-2007）表1和表2的排放限值。 3、施工期废水 施工期的废水主要为生活污水。 本项目施工期生活污水是施工人员的盥洗水等生活排水。预计本项目施工作业高峰期人数为15人，施工人员生活污水产生量按70L/日·人计算，项目生活污水日排放量约为1.05t/d，主要污染物为COD、BOD5等。 施工期生活污水任意排放，必然会给周围环境造成影响。因此，必须加强施工期人员生活营地的管理，施工废水经污水管网排入厂区化粪池，后经市政管网排入临潼区污水处理厂，对环境影响较小。 4、施工噪声 施工期噪声源主要是新锅炉设备的安装过程产生的噪声，声级一般在70～100dB(A)，由于安装设备在设备间室内进行故对周围声环境的影响有限。 5、施工期固体废物 施工期固体废物主要来自建筑垃圾和施工人员的办公垃圾。建筑垃圾成分主要为瓦砾碎砖、水泥残渣、废木材、废铁丝、钢筋、废气管道、废油漆和涂料等；办公垃圾主要成分为厨余有机物、废纸、塑料、玻璃、金属等。 施工期固体废物若处置不到位，乱堆乱放，不仅有碍观瞻，而且在大风干燥天气，将会产生扬尘污染。办公垃圾在气候适宜的条件下，易腐烂的厨余有机物会产生恶臭，滋生蚊蝇，成为病源菌发源地，将对周围环境造成不利影响。这期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设；办公垃圾依托现有垃圾收运设施，以免影响环境卫生。 营运期环境影响分析： 1、废气影响分析 （1）卸车、储存过程中无组织排放的甲醇 综合计算，甲醇卸车、储存过程中的甲醇总排放量为34.15kg/a，排放量较小. 本项目甲醇卸车、储存过程中无组织排放的甲醇气体参数的选取见表11。 表11 甲醇污染源强无组织面源计算参数清单 点源名称 面源 高度 面源 长度 面源宽度 年排放 小时数 排放 工况 排放因子源强 甲醇 单位 m m m h / kg/h 甲醇罐区 3 9.3 2.8 4320 连续 0.000625 估算模式的计算结果见表12。 表12 甲醇罐区无组织废气预测结果表 序号 距源中心下风向 距离（m） 甲醇 贡献浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 10 0.00143 0.01 2 54 0.002678 0.02 3 100 0.002488 0.02 4 200 0.001328 0.01 5 300 0.000756 0.01 6 400 0.000488 0 7 500 0.000343 0 8 600 0.000256 0 9 700 0.000199 0 10 800 0.000161 0 11 900 0.000134 0 12 1000 0.000114 0 13 1500 6.15E-05 0 注：表中黑体为最大落地浓度。 项目甲醇排放标准为12 mg/m3，根据对甲醇气体影响估算，正常工况下，运行期排放到大气中的废气浓度较小，均满足标准浓度限值。区域甲醇最大落地浓度为0.002678mg/m3，占标率为0.02%，小于10%，对区域环境空气的影响主要在厂区周围50m范围内（位于污染源下风向50m），且影响程度很小。 卫生防护距离 具体各污染源参数的选取见表34 综合计算，甲醇卸车、储存过程中的甲醇总排放量为34.15kg/a，排放量较小.另外根据计算，项目卫生防护距离为2.21m，确定其卫生防护距离为50m；该项目周围无敏感点，对周围环境影响较小。 （2）锅炉燃烧烟气 本项目建设1台为0.5t/h的醇基锅炉，废气经25m高的排气筒排放，年使用时间4320h，甲醇年用量约90t。 神朔铁路分公司2016年10月15日新城川站区1.4MW/H醇基燃料锅炉已投入使用，根据神木县环境监测站出具的监测报告（神环监字（2017）第29号），针对神木可为商贸有限责任公司送检的醇基燃料，醇基锅炉主要污染物排放情况见表13。 表13 十里堰工区废气主要污染物排放情况一览表 项 目 监测值（mg/m3） 排放标准：《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） 排放量（t/a） 类比 2t/h醇基锅炉 废气量 833.76m3/h / 833.76m3/h 颗粒物 16.11 30 0.01 SO2 3L 200 / NOx 23 250 0.02 本次0.5t/h醇基锅炉 废气量 208.44m3/h / 208.44m3/h 颗粒物 16.11 30 0.0025 SO2 3L 200 / NOx 23 250 0.005 由上表可知，醇基锅炉颗粒物、SO2、NOX均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉的标准要求。 表14 预测参数一览表 项目 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口速度 烟气出口温度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 NOx 颗粒物 单位 m m m/s K h Kg/h 0.5t/h锅炉 25 1.8 15 353 4320 周期 0.00115 0.000575 预测结果 采用SCREEN3估算模式计算结果见表15。 表15 项目有组织废气排放预测结果表 距源中心 下风向距离(m) NOx 颗粒物 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率 (%) 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率 (%) 100 2.79E-08 0 1.39E-08 0 200 1.50E-06 0 7.52E-07 0 300 3.26E-06 0 1.63E-06 0 397 3.56E-06 0 1.78E-06 0 400 3.56E-06 0 1.78E-06 0 500 3.36E-06 0 1.68E-06 0 600 3.18E-06 0 1.59E-06 0 700 2.89E-06 0 1.44E-06 0 800 2.78E-06 0 1.39E-06 0 900 2.64E-06 0 1.32E-06 0 1000 2.53E-06 0 1.26E-06 0 1500 2.02E-06 0 1.01E-06 0 2000 1.68E-06 0 8.38E-07 0 2500 1.78E-06 0 8.87E-07 0 下风向最大浓度397m 3.56E-06 0 1.78E-06 0 由表15预测结果可知：本项目有组织排放的NOx、颗粒物最大占标率均为0%，位于污染源下风向397m处，排放浓度符合相关标准要求，对敏感点处影响很小。 由上述分析可知，醇基锅炉颗粒物、NOX、颗粒物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉的标准要求。 2、废水影响分析 本项目营运期废水主要为锅炉清净下水和软化水处理系统排水，排水量约274.32m3/a（1.524m3/d），产生量较小，且水质较清洁，排入雨水渠。 3、噪声影响分析 根据建设单位提供的厂区总平面布置图，项目生产过程中产生的噪声主要来源于锅炉及水泵等设备运行的机械噪声，单台设备噪声约80~100dB(A)。主要的噪声源为锅炉、鼓风机及水泵房，设备均采用地上室内安装于设备间内。 （1）预测点的布置 预测点位为现状监测点，即厂界外1m处东南西北4个点。 （2）预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： ①室外点源 采用的衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ⑷预测结果 供热站主要噪声源及噪声控制措施列于表16，鼓风机及锅炉位于锅炉房内，经墙体隔声，噪声衰减约10-15dB（A）。噪声源距厂界距离见表17，预测结果见表18。 表16 主要噪声设备噪声源及噪声控制措施一览表 噪声源 主要噪声设备 治理前声压级 dB（A） 运行数量 降噪措施 治理后声压级 dB（A） 排放规律 锅 炉 房 锅炉 70-80 1台 室内隔声、选用低噪声设备、基础减振、锅炉采用紧身封闭 63 昼夜连续 燃烧器 80-90 1台 安装消声罩 70 昼夜连续 锅炉给水泵及 附属设备 80-85 1套 室内隔声、基础减振 65 昼夜连续 锅炉鼓风机 90-95 1台 风机配隔声罩，电机配半隔声罩，风机与消声器的连接管采用消声管道，隔声量30dB 65 昼夜连续 水泵房 各类泵等 80-85 2台 基础减振、室内隔声 60 昼夜连续 表17 噪声源距厂界距离表 单位：m 噪声源 厂界西 厂界东 厂界北 厂界南 锅炉房 20 60 30 10 表18 厂界噪声影响预测表 单位：dB(A) 敏感点 噪声背景值 噪声贡献值 噪声预测值 本项目锅炉房 东厂界（1＃） 52.7 34.44 52.76 南厂界（2＃） 53.1 50 54.83 西厂界（3＃） 56.2 43.98 56.45 北厂界（4＃） 53.5 40.46 53.71 由表可知项目建成运行时，项目拟建地昼间敏感点预测值在52.76～56.45dB(A)之间，厂界昼间噪声未超出《声环境质量标准》(GB3096—2008) 2类标准。 评价要求对厂区高噪声源处应进一步采取降噪措施，从噪声预测结果及厂区总平面布置图考虑，建议进一步采取如下降噪措施： ①锅炉房的风机、水泵等设备选用低噪声产品。水泵振动及其引起的固体传声是影响达标的主要原因。因此要进行水泵隔振处理。为了减少振动通过水泵的进出水管的传输，在水泵与进、出水管之间，在出水管弯头处安装橡胶软连接。 ②锅炉房的风机、水泵等设备，宜采用隔声室以降低噪声。锅炉房的门窗均要采用隔声门窗，确保厂房隔声量大于25db(A)。 ③对水泵管道、锅炉管道与墙面固定支架间以及管道穿墙处都装软橡胶垫。并且管道的三维方向均加入橡胶软连接。 建设单位在满足上述要求后，项目锅炉房运行噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目建成后无新增人员，不产生生活垃圾，项目燃料为醇基燃料，故不产生固废。 5、环境风险分析 本项目建成后燃料使用甲醇，本项目甲醇日耗量为0.5t，年用量约90t。甲醇属易燃易爆类物质，甲醇储罐最大存量为5t。 重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中爆炸性物质、易燃物质和有毒物质名称及临界量表，对项目涉及的危险化学品进行识别，本项目所涉及的危险物品为甲醇，其理化性质和危害特征详见表19，重大危险源辨识结果见表13。 表19 物质风险识别表 标识 中文名： 甲醇；别名：木酒精、木精、木醇 英文名： Methyl alcohol；Methanol 分子式： CH4O 分子量： 32.04 CSA号： 67-56-1 RTECS号： PC1400000 UN编号： 1230 危险货物编号： 32058 IMDG规则页码： 3251 理化性质 外观与性状： 无色澄清液体，有刺激性气味。 主要用途： 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 相对密度（水=1）： 0.79 相对密度（空气=1）： 1.11 饱和蒸汽压(kPa)： 13.33/21.2℃ 溶解性； 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 临界温度（℃）： 240 临界压力（MPa）： 7.95 燃烧热（kj/mol）： 727.0 燃烧爆炸 燃烧性： 易燃 建规火险分级： 甲 闪点（℃）： 11 自燃温度（℃）： 385 爆炸下限（V%）： 5.5 爆炸上限（V%）： 44.0 危险性 危险特性： 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧（分解）产物： 一氧化碳、二氧化碳。 稳定性： 稳定 聚合危害： 不能出现 禁忌物： 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 灭火方法： 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 包装与储运 危险性类别： 第3.2类中闪点易燃液体 危险货物包装标志： 7；40 包装类别： Ⅱ 毒性危害 接触限值： 中国MAC：50mg/m3 苏联MAC：5mg/m3 美国TWA，OSHA200ppm，262mg/m3；ACGIH200ppm，262mg/m3[皮] 美国STEL：ACGIH250ppm，328mg/m3[皮] 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 毒性： LD50：5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮） LC50:64000ppm 4小时（大鼠吸入） 根据上表，对本工程主要物料进行风险识别。根据《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)，常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。甲醇属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。由于甲醇闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》(劳动部发[1995]56号)，甲醇储罐区属于特别危险场所。对其主要危险、危害因素辨识结果见表7-5。 表20 危险、有害因素辨识结果 危险因素 主要存在部位 产生的原因 火灾爆炸 储罐加注区 (1)发生泄漏扩散且现场存在点火源； (2)现场管理混乱，违章作业、没有划定禁火区、乱扔烟头等； (3)防雷、防静电接地失效，发生雷击或静电打火。 车辆伤害 储罐加注区 (1)现场管理混乱，车辆不按规定行驶； (2)场地设计不合理； (3)警示标志不明确。 高处坠落 罩棚、罐槽车等基准面大于2m部位 (1)防护设施不齐全 (2)安全警示标志缺失 (3)作业人员未注意 触电 配电装置，用电设备，电气线路 (1)配电装置存在缺陷，使用不合格电气元件； (2)操作人员不具备相关资格和知识，电气线路接线存在问题； (3)电气设备、线路老化、绝缘损坏漏电； (4)未安装漏电保护设施或损坏； (5)安全管理存在缺陷，检修作业安全措施未落实。 机械伤害 加注机、发电机 (1)安全管理存在缺陷，检修作业安全措施未落实； (2)安全管理存在缺陷，加油机检修后未及时装设防护装置； (3)人体接触外露转动部件。 中毒窒息 储罐加注区 (1)人员吸入甲醇气或接触甲醇； (2)罐内作业没有进行通风或通风条件不良。 坍塌 围墙、挡土墙、罩棚 (1)施工质量不良； (2)地质原因塌陷。 （2） 风险源识别 项目风险源主要为储罐区及卸料点。 ①储罐区：储罐是最容易发生事故的场所，如储罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②卸料作业点：加油车不熄火，送料车静电没有消散，罐车卸料连通软管导静电性能差；雷雨天往储罐卸料或往汽车车箱加注速度过快，加注操作失误；密闭卸料接口处泄漏；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （3）重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准，得知甲醇的临界量为500t。本项目设有10m³甲醇储罐1个，密度为0.79×103kg/m³。按95%容积储存辨识，甲醇最大存量7.5t。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，甲醇实际储存吨数/临界吨数=0.015＜1。 表21 重大危险源辨识结果 名称 储存类型 数量（t） 临界量（t） 是否构成重大危险源 甲醇 罐装 最大存储量5t 500 否 根据表21可知，本项目甲醇储罐的最大存储量未达到临界值，故本项目甲醇储罐区不属于重大危险源。 辨识结果：建成后甲醇储存量未构成重大危险源，但由于甲醇属于重点监管危险化学品，因此须加强管理并建议如下： ①企业要根据实际编制应急救援预案，建立应急救援组织，明确职责分工，配备相应设备设施，定期组织演练并做好记录。 ②不断加强对员工安全作业的培训教育，并做到100%持证上岗。在运营过程中定期进行安全检查，对重点部位，储罐及附件、闸阀、管线等加大检查力度，发现隐患及时整改，防患于未然。储罐高液位报警功能的液位计应定期维护、保养。 （4）评价等级及评价范围 ①评价等级 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》(HJ/T168-2004)4.2条，项目有可燃、易燃危险性物质，未构成重大危险源且不在环境敏感区的项目应进行二级风险评价。本项目甲醇的储存未构成重大危险源，因此，应进行二级环境风险评价。 ②评价范围及内容 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》(HJ/T168-2004)，二级环境风险评价范围距离源点不低于3km。 （5）源项分析 ①事故类型 通过参考国内外同类生产装置、设施发生事故的情况，分析、预测建设项目作业场所发生易燃易爆危险化学品泄漏的可能性： 1)装卸、加注设备发生故障引起危险物料泄漏； 2)输料管线破损引起危险物料泄漏； 3)储罐破损、密封不严引起危险物料泄漏； 4)人为操作失误造成危险物料泄漏； 5)储存的条件如气温发生变化，使储存物品爆炸泄漏； 6)某物品的爆炸或燃烧引起多米诺骨牌的连续反应。 ② 事故原因 1)罐车卸料时，物料流速过快，则容易与管道摩擦产生静电；若未采用导除静电的耐腐蚀软管，罐车未采取可靠有效的接地装置，导致静电积聚，一旦放电能量超过物料蒸汽与空气混合的最低点燃能量时，就会发生燃烧、爆炸； 2)操作人员不严格遵守安全操作规程，违规操作导致物料泄漏、飞溅、燃气泄露，遇火源即会发生火灾爆炸事故； 3)加注区内，若产生静电火花或存在明火，一旦遇到甲醇蒸汽，则可能发生火灾爆炸事故； 4)若埋地输料管道焊接质量不高，未采取合理的防腐措施，在受到外力破坏等情况下，都将造成管道破损，导致物料泄漏，进而引发火灾爆炸事故；此外，若输料管线静电接地不良或失效，形成静电积聚，易引发火灾爆炸事故； 5)储罐观察孔的法兰盘之间若未用绝缘材料绝缘，易产生静电，若跨接不良或失效，可能产生静电火花，引起储罐爆炸、燃烧； 6)在导致事故的原因中，违章作业占的比例最高，员工业务素质不高、应变能力和处理紧急事件的能力低以及设计和设备隐患也占一定比例。 7)设备间的连接管路或连接法兰破裂、松动造成气体泄漏；管路间的连接卡老化、松动或脱落；安全阀、压力表失效或损坏造成物料泄漏等。 （6）事故状态下环境风险分析 ①泄漏、逸出对环境影响分析 事故情况下，甲醇储罐泄露或其他火灾等事故情况消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响。因此应对储罐区地面进行防渗，。甲醇输送管道中甲醇如果发生泄漏也将污染地下水水体。因此建议建设单位在管沟内管线进出管沟处分别设置流量计，通过两组流量计的实时流量及累积流量监控管线运行情况管沟需进行有效防渗，管道两端设置计量设备，对管理中的甲醇在线量进行实时监测，发生事故后可迅速切断管道，可有效将泄漏控制在管沟范围内。而甲醇及其消防水如直接大量排入雨水收集池，有可能会造成污水厂短时间负荷过载。因此，建议建设单位建设一定容量的事故水池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，将污水逐步送往供货商现有甲醇厂区污水处理站处理进行处理。 （2）储罐泄露发生火灾爆炸事故影响分析 该本项目发生爆炸、火灾、中毒及灼伤事故的范围以工艺设备的关键部位（或发生事故的物料贮存点）为中心，以暴露半径为半径的圆，它表明生产装置危险区域的平面布置。本项目的危险化学品为甲醇，以下根据道化学法分析本项目甲醇的爆炸火灾影响的范围： A、确定物质系数（MF） 物质系数是表示由燃烧化学反应引起火灾、爆炸过程中潜在能量释放的尺度。根据 DOW7.0 法确定物质系数的方法，从物质系数和特性表查得，甲醇的物质指数 MF=16。 B、确定单元一般工艺危险系数（F1） 一般工艺危险系数是确定事故损害大小的主要因素。 ①物理处理与输送 甲醇存放于储罐内，且为 Nf=3的易燃液气，系数取0.85。 ②排放与泄漏 储罐周围为平坦空地，系数取0.5。 ③封闭单元或室内单元 甲醇储罐地埋，储存温度在甲醇闪点之上，系数取0.3。 ④放热化学反应和吸热反应及通道 甲醇储罐仅作为储存甲醇使用，没有放热或吸热反应，故放热化学反应和吸热反应不取值。储罐区面积较小，且消防通道符合消防要求，通道取值为0.00。 一般工艺危险系数F1 =1.00+0.85+0.50+0.30=2.65。 C、确定特殊工艺危险系数（F2） 特殊工艺危险系数是影响事故发生概率的主要因素，特定的工艺条件是导致火灾、爆炸事故的主要原因。 ①毒性物质（NH）系数：甲醇取1。 ②操作压力系数：甲醇常压储存，取1。 ③燃烧范围或附近的操作系数：甲醇取0.50。 ④易燃物质数量系数：甲醇取0.40。 ⑤腐蚀与磨损系数：甲醇有轻微腐蚀，系数取0.20。 特殊工艺危险系数 F2=1.00+0.20+0.50+0.40+0.20=2.3 D、确定工艺单元危险系数（F 3 ） F3 =F1 ×F2 =2.65×2.3=6.095 E、火灾、爆炸指数（F&EI） F&EI=F3 ×MF=6.095×16=97.52 F、暴露半径（R） R= F&EI×0.256=97.52×0.256=24.97（m） G、暴露区域面积（S） S=3.14×（24.97）2 =1957.8（m2） 由以上计算可知，本项目发生爆炸、火灾等事故的范围为以工艺设备的关键部位（或发生事故的物料贮存点）为中心，半径24.97米的圆，影响的面积为1957.8 平方米。（该项目发生爆炸、火灾事故时不会是一个理想的圆，不会在各个方向造成同等的破坏，会受到设备位置、风向等因素的影响，各个方向都有所不同）。 由于与项目储罐区相邻的站外建筑处于模拟计算防火距离外，因此当储罐区发生爆炸时，理论上不会对项目外的建筑产生影响。 在日常经营过程中仍须加强管理，严防事故的发生，靠近储罐区域应尽量避免人员长期滞留，以免加大事故损失。 （7）风险防范措施 ①建立环境安全保障体系 锅炉间与相邻房间用防火墙隔断，锅炉间装醇基泄露报警系统，当检测出泄露超标时，执行机构指令防爆风机开启，电控室门口外设排风机事故按钮，穿过锅炉间地板的管道与套管之间的间隙，用石棉绳子封堵严实，穿过锅炉间防火墙的管道与套管之间的间隙用石棉绳封堵严实。 ② 防止事故污染物向大气环境转移措施 1）重点危险源废气系统应设置收集装置。 2）对于泄漏的气态或易挥发液态有毒物料，应尽快切断泄漏源；对于小量的泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附，也可用大量水冲洗；对于泄漏量大的，应构筑围堤或挖坑收容，也可用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ③防止事故污染物向土壤、地下水环境转移措施 1） 根据工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），将项目划分为非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区。对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，将其划分为一般污染防治区。对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时被发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区。一般和重点污染防治区以外的区域或部位，称为非污染防治区。防渗工程的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限。一般污染防治区的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；重点污染防治区的防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 2）事故泄露液体应尽快收集，如泄露液体进入未硬化地表，应将可能受污染的包气带土壤收集处理，避免持续污染。 ④防止事故污染物向水体环境转移措施 本项目一旦发生事故，如火灾事故、泄漏事故或不正常工况等，均会产生事故污水，如果得不到有效防控，将会对周边水体造成潜在的事故风险。本项目地埋管沟发生泄露事故，将可能对沿线的地下水环境造成影响，因此建设单位拟管沟内管线在进出管沟处分别设置流量计，通过两组流量计的实时流量及累积流量监控管线运行情况管沟需进行有效防渗，管道两端设置计量设备，对管理中的甲醇在线量进行实时监测，发生事故后可迅速切断管道，管内少量残余甲醇及时收集，可有效将泄漏控制在管沟范围内。 （8）事故废物处置措施 ①消防废水处理方案 项目应设置1个事故池，当事故发生时，消防废水收集后暂存于事故池中，待事故结束后，建设单位需委托有资质单位对消防废水水质进行检测，根据监测结果委托环保部门对废水进行评估，然后决定是否委托有资质单位对消防废水进行处理。 ②消防固废 事故发生后，产生的消防废物如消防沙、灭火毯及废弃消防器材等属于危险废物，对照《国家危险废物名录》2016版，由危险化学品、危险废物造成的突发环境事件及其处理过程中产生的废物，可按事发地县级以上地方环境环保主管部门提出的应急处置方案进行处置或利用，处置或利用过程可不按危险废物进行管理。 （9）风险分析结论及建议 由上述分析结果可知，项目环境风险影响范围主要集中在项目区内，发生爆炸事故时，影响范围主要是加注区内设施及项目内工作人员和加注人员，储罐发生火灾时主要采用消防沙和灭火器对其进行灭火，可防止物料意外泄漏造成大面积的环境污染；项目发生火灾或爆炸时会有一定的废气产生，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施情况，可减少对大气环境的影响。 并且本项目在加强厂区安全管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率较低。 6、环境效益分析 本项目实施后，可使锅炉烟气中污染物排放大大降低，预计烟尘削减0.0.3475t/a，SO2削减2t/a，NOX削减0.795t/a，减少了环境空气中主要废气污染物排放量，环境效益显著。 7、项目污染物排放清单 营运期污染物排放清单见表22。 表22 营运期污染物排放清单 序 号 治理项目 污染物名称 污染物浓度（mg/m3） 污染物排放总量（t/a） 污染防治设施名称 数量 标 准 监测项目 废气 醇基锅炉 烟气量 / 57.735 25m烟囱 若干 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉的标准要求 TSP SO2 NOX 烟尘 16.11 0.0025 SO2 3L 0 NOX 23 0.005 甲醇无组织废气 甲醇 0.2426 0.027 / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中甲醇无组织排放标准 甲醇 废水 / / / / / / / / 噪声 生产车间 / / / 减振、降噪及消音器 若干 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。 厂界噪声LAeq 固废 / / / / / / / /

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉烟气 | 醇基锅炉 | 烟尘 SO2 NOX | 醇基锅炉烟气经25m高排气筒排放。 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉的标准要求。 |
| 水 污 染 物 | 锅炉清净下水和软化水处理系统排水 | SS | 排入雨水渠 | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪声 | 锅炉房 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，加装减震垫，接头处采用柔性连接进行减振。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求 |
| 其他 | 项目环保投资：3.5万元，主要用于噪声防治，除尘设施建设，固废处置等。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目十里堰工区位于榆林市府谷县孤山川镇，不新增用地，锅炉房两侧可根据实际情况进行绿化，改善生态环境。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 神朔铁路于1996年7月1日开通，起自大柳塔止于朔州西。其中，神朔铁路黄河以西段——自大柳塔车站到府谷车站，分布在陕西省榆林市神木县和府谷县境内。 本项目为神朔铁路沿线小型燃煤锅炉整治项目，铁路沿线共38处燃煤锅炉进行改造，锅炉负荷4.2MW/H至0.35MW/H燃煤锅炉改造为醇基燃料锅炉,其他10处燃煤锅炉改为电锅炉，其中河西段20处，分别为神木县境内的大柳塔车站、大柳塔网工区、燕家塔站、黄羊城站、神树塔工务，府谷县境内的孤山川站、府谷工务段、府谷车站、孤山接触网工区、新城川工务、孤山川工务工区、南梁桥隧工区和线路工区、十里堰、神木北机务段、种养殖基地、蛇口峁站、善家峁站、孤山AT所、府谷AT所、新城川AT所。 项目利用原有锅炉房，拆除一台0.5t/h层燃燃煤锅炉，安装一台0.5t/h醇基锅炉，并新建一座地下甲醇储罐，容积约7.5m3。年运行4320小时。 2、项目地理位置 本项目位于榆林市府谷县孤山川镇。锅炉房北侧为神朔铁路，西侧为土坡，南侧为山坡，东侧为山坡。 3、项目产业政策符合性分析 ①项目为锅炉房建设项目，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类发展项目。因此，项目建设符合国家现行产业政策。 4、区域环境质量 （1）空气环境质量 项目拟建地监测点的环境空气中SO2、NO2的1小时平均值及24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；PM1024小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，说明当地环境空气质量较好。 （2）声环境质量 项目建址地四周厂界昼、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，区域声环境质量良好。 5、营运期环境影响评价结论 （1）废气 ①无组织排放废气 甲醇卸车、储存过程中的甲醇总排放量为34.15kg/a，排放量较小.另外根据计算，项目卫生防护距离为2.21m，确定其卫生防护距离为50m；该项目周围无敏感点，对周围环境影响较小。 ②锅炉燃烧烟气 建设1台为0.5t/h的醇基锅炉，废气经25m高的排气筒排放，年使用时间4320h，甲醇年用量约90t。 根据同等蒸发量锅炉的类比，醇基锅炉颗粒物、SO2、NOX均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉的标准要求。 （2）废水影响分析 本项目营运期废水主要为锅炉清净下水和软化水处理系统排水，排水量约274.32m3/a（1.524m3/d），产生量较小，且水质较清洁，排入雨水渠。 （3）噪声影响分析 根据建设单位提供的资料，项目生产过程中产生的噪声主要来源于锅炉、风机、水泵等设备噪声，单台设备噪声约80-90dB(A)。通过选用低噪声设备、加装减震垫、接头处采用柔性连接等措施可有效减少噪声对外环境影响，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物影响分析 本项目建成后无新增人员，不产生生活垃圾，项目燃料为醇基燃料，故不产生固废。 6、环境风险评价分析 根据风险分析，本项目设置甲醇储罐1个，其贮存场所的最大储存量不超过存量临界值，故本项目甲醇储罐区不属于重大危险源。项目在采取风险防范措施后，对周围环境的影响不大。 7、环境效益分析与总量控制 本项目的建设，削减了原有燃煤锅炉的污染物排放，预计烟尘削减0.0.3475t/a，SO2削减2t/a，NOX削减0.795t/a，减少了环境空气中主要废气污染物排放量，环境效益显著。故不新增申请污染物排放总量控制指标。 8、评价结论 项目符合国家产业政策及相关规划要求。项目在完善各种污染物治理措施后，不会对周围环境造成明显影响。综合考虑其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，在认真落实环评报告提出的各项环保措施前提下，本项目是可行的。 二、环保要求 （1）严格落实环评提出的各项污染防治措施，减少工程建设、运行期对周围环境的影响，进行环境监理。 （2）加强锅炉房运行维护及管理，确保本项目的建设运行不对外界声环境造成影响。 （3）甲醇储罐处应做好防渗措施，应避免接触明火、高热，严格按照要求做好各项风险防范措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 监测报告 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列表项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：西安银海工业用布有限公司              填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 高效环保煤粉、醇基锅炉建设项目 | 建设地点 | 西安市灞桥区纺织城马家沟村东侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 建设一台4t/h煤粉锅炉及一台2t/h醇基锅炉 | 建设性质 | □新 建 ■改 扩 建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 环境影向评价 管理类别 | □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资（万元） | 115 | 环保投资（万元） | 35 | 所占比例（%） | 30.4 |
| 建设单位 | 单位名称 | 西安银海工业用布有限公司 | 联系电话 | 029-83330023 | 评价单位 | 单位名称 | 陕西企科环境技术有限公怀 | 联系电话 | 029-89131029 |
|  | 通讯地址 | 西安市灞桥区纺织城马家沟村东侧 | 邮政编码 | 710038 |  | 通讯地址 | 西安市曲江新区雁南五路 | 邮政编码 | 710061 |
|  | 法人代表 | 刘善文 | 联系人 | 吕效敏 |  | 证书编号 | B3604 | 评价经费 |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：二级 地表水： 地下水： 环境噪声：2类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □ 沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |
|  |  | 实际排 放浓度 （1） | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） | 核定排 放总量 （4） | 预测排 放浓度 （5） | 允许排 放浓度 （6） | 产生量 （7） | 自身 削减量 （8） | 预测排 放总量 （9） | 核定排 放总量 （10） | “以新带老”削减量 （11） | 区域平衡替代本工程削减量 （12） | 预测排 放总量 （13） | 核定排 放总量 （14） | 排放 增减量 （15） |
|  | 废 水 | ------ | ------ | 1.80 |  | ------ | ------ | 0.216 | 0 | 0.216 | 0.216 |  |  | 2.016 | 0.216 | +0.216 |
|  | 化学需氧量 | 146 | 200 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.63 | 2.63 | 0 |
|  | 氨 氮 | 17.7 | 20 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 | 0.32 | 0 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 | ------ | ------ | 2190 |  | ------ | ------ | 1064 | 0 | 1064 | 1064 |  |  | 1064 | 1064 | -1126 |
|  | 二氧化硫 | 424 | 200 | 13.56 |  | 118 | 200 | 1.26 | 0 | 1.26 | 1.26 |  |  | 1.26 | 1.26 | -12.30 |
|  | 烟 尘 | 21.23 | 30 | 4.16 |  | 22 | 30 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.23 |  |  | 0.23 | 0.23 | -9.93 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 429 | 200/250 | 12.00 |  | 150 | 200 | 1.60 | 0 | 1.60 | 1.60 |  |  | 1.60 | 1.60 | -10.40 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炉渣 |  |  |  |  |  |  | 380t/a | 0 | 380t/a | 380t/a |  |  | 380t/a | 380t/a | +380t/a |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 污泥 |  |  | 7 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 t/a | 7 t/a | 0 |
|  |  | 废包装袋 |  |  | 0.3 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 t/a | 0.3 t/a | 0 |
|  |  | 废布 |  |  | 2 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 t/a | 2 t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 14 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 t/a | 14 t/a | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级 别 或 种类数量 | 影响程度 (严重、一般、小) | 影响方式 （占用、切隔阻断或二者均有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资 （万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） | 其 它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |
|  | 重要湿地 |  | -------- |  |  |  |  |  | -------- |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 |  | -------- |  |  |  |  |  | -------- |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地 （hm2） | 基本农田 | 林 地 | 草 地 | 其 它 | 移民及拆迁 人口数量 | 工程占地 拆迁人口 | 环境影响 迁移人口 | 易地安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 面 积 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土 流失面积 | 工程治理 （Km2） | 生物治理 （Km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失 治理率（%） |
|  | 噪声治理 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及 工艺（万元） | 其它 |  | 无 |  |  |  |

# Text boxes

1847.578

供热管网

锅炉

新鲜水

回水

软化水

清净下水

软化水处理系统

18.6624

19.44

1866.24

19.44

1944

2160

216

274.32

1944

6893.6

雨水管网

铁路

北

宿舍厨房

综合办公楼

山坡

空地

山坡

库房

锅炉房

山坡

拆除工程