建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 表

项目名称：府谷县通江煤炭有限公司新建

20万吨/年环保洁净型煤项目

建设单位：府谷县通江煤炭有限公司

报告日期：        2018年1月

府谷县通江煤炭有限公司

表一  前言

| 建设项目名称 | 府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 府谷县通江煤炭有限公司 |
| 建设单位地址 | 府谷县田家寨镇水口村 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 民用型煤 设计年产型煤20万吨 实际年产型煤20万吨 |
| 环评时间 | 2017.9 | 开工日期 | 2017.9 |
| 投入试生产时间 | / | 现场监测时间 | 2017年11月16~18日 |
| 环评报告表 审批部门 | 府谷县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 太原核请环境工程设计有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 50.4万元 | 比例 | 25.2% |
| 实际总投资 | 223万元 | 实际环保投资 | 28万元 | 比例 | 12.56% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号，2001.12.27发布，2002.2.1起实施）； 4、国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工监测管理有关问题的通知》环发〔2000〕38号； 5、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站，总站验字〔2005〕188号）； 6、国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》； 7、《府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目环境影响报告表》 8、府谷县环境保护局府环发[2017]268号文《府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目环境影响报告表的批复》（见附件）； |
| 验收监测标准 | 污染物排放标准： 1、厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表1-1 竣工验收监测评价执行标准及浓度限值 项目 污染物排放浓度限值 执行标准及级别 噪声 厂界噪声 昼/夜：60/50 dB(A) 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 |

表二  项目概况

2.1项目建设过程简述 2017年3月2日，府谷县发展改革局以府发改发[2017]41号文对《府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目》予以备案。 2017年6月，府谷县通江煤炭有限公司委托太原核清环境工程设计有限公司编写完成了《府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目》。 2016年9月13日，府谷县环境保护局以府环发[2017]268号文对该项目报告表予以批复。项目于2016年9月开始建设，2017年11月建成运行。 2.2项目基本情况 项目名称：府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目 建设单位：府谷县通江煤炭有限公司 建设性质：新建 建设地点：项目位于府谷县田家寨镇水口村，地理坐标东经：110°37'49.38"、北纬：38°59'57.19"。项目东侧有乡村道路南可通向神府高速，北可通往S301省道，区域交通便利，项目地理位置见图2-1，四邻关系图见图2-2，平面布置图见图2-3。 2.3项目主要组成 表2-1型煤生产线项目主要建设内容 项目名称 环评要求建设内容 实际建设内容 主体工程 破碎筛分系统 位于原料库内，安装破碎机2台，筛分机2台，底部有2个缓冲仓，安装布袋除尘器 破碎机1台，底部有1个缓冲仓，安装布袋除尘器 混料系统 内置设备有：主副配料机2台，皮带输送机1台 主副配料机1台，皮带输送机1台 成型系统 内置设备：双轴卧式搅拌机2台，制液搅拌机1台，双混压球机1台，成型机1台，皮带输送机3台 双轴卧式搅拌机1台，成型机1台，皮带输送机3台 烘干系统 内置设备：引风机1台，热风炉1台，烘干机1台，除尘器1台，皮带输送机4台 引风机1台，热风炉1台，烘干机1台，除尘器1台，皮带输送机4台 包装车间 钢结构半密闭式，内置设备有：包装机1台 包装机1台 冷却车间 钢结构半密闭式，面积100m2 钢结构半密闭式，面积100m2 辅助工程 固废棚 钢结构半密闭式，面积50m2 面积100m2 公用工程 供暖 热风炉产生的烟气余热用于生产车间及办公生活区供暖 生产车间不设供暖施设 供电 由附近电网接入 由附近电网接入 办公区 依托普焰洗煤厂办公区建筑面积200m2 依托普焰洗煤厂办公区建筑面积200m2 生活区 依托普焰洗煤厂职工宿舍、食堂、旱厕等 依托普焰洗煤厂职工宿舍、食堂、旱厕等 供水 生产、生活用水依托普焰洗煤厂的水井 生产、生活用水依托普焰洗煤厂的水井 环保工程 噪声 设备入室、减振、隔声等 设备入室、减振、隔声等 固废 热风炉灰渣临时堆存于固废棚中，作为建筑材料外售 热风炉布袋除尘器收集的除尘灰返回生产工序、热风炉炉渣外售周边砖厂做建筑材料 筛分破碎工段布袋除尘器收尘灰返回生产工序，回用于生产 破碎工段布袋除尘器收尘灰返回生产工序，回用于生产 生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋处理 依托普焰洗煤厂生活垃圾处理系统，生活垃圾经 集中收集后送生活垃圾处理场处理 绿化 绿化面积250m2 厂区无绿化 2.4生产工艺简介 工艺流程 项目主要原料为焦炭末，按一定比例配加粘合剂、固硫剂和水，通过破碎筛分、混料、成型、烘干、冷却包装等工段生产出粒度均匀、反应活性强、热稳定性好、固硫性好的型煤燃料。工艺流程图见图2-4。 （1）原料储存系统 原料焦炭末为项目厂址周边焦化企业生产过程中产生的副产品和下脚料。原料经密闭箱式货车运输至原料库，原料经筛分破碎处理后粒度小于30mm作为型煤生产的原料。 该工序产生的污染物主要为原料储存、筛分破碎以及转运过程中产生的粉尘。 （2）混料系统 备好的原料送至料仓，料仓底部设置自动定量给料系统，按照产品要求进行下料。配比好的原料由皮带输送机送至混捏系统。原料在混捏系统内进行搅拌捏合，达到成型要求的物理指标后，送入成型系统。为使原料更好的成型，在混料系统中加入定量的粘合剂和水，进料、输送和搅拌过程全部自动控制。 该工序由于物料中添加水，且在厂房内作业，粉尘污染物产生很少，主要为设备运转产生的噪声。 （3）成型系统 混捏后物料由皮带输送机送至成型机给料装置，进入成型机的物料压制成不同产品规格的型煤，使之达到所要求的型煤强度，压制好的型煤经输送系统送至烘干系统，在烘干系统给料装置设置型煤筛分系统，压型机产生的碎物料由返料皮带返回混料系统，与原料再次混合重新混捏。 该工序物料中含水率较高，粉尘产生量很少，主要为设备运转产生噪声。 （4）烘干系统 成型后的型煤送至烘干机，由烘干机自带布料器将型煤均匀分布在烘干机内，本项目烘干机以热风炉燃烧型煤产生的高温烟气混入部分冷空气后产生的热风与型煤直接接触作为热源，根据项目生产工艺要求将热源温度控制在150℃左右。成型后的型煤随烘干机内的链条机沿轴向以一定的速度移动，在烘干机中的平均停留时间为0.5h，型煤在热和风的双重作用下得到烘干，将型煤含水率控制在3%左右。 型煤在热风炉中燃烧所产生的废气主要成分有：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。热风炉高温烟气经烘干机降温后，水蒸汽同降温后的烟气经引风机引至布袋除尘器经20m高烟囱排出。 该工序主要为热风炉产生的烘干尾气和引风机运转时产生的噪声污染。 （5）冷却打包系统 由于型煤的比热较大，在烘干机内的停留时间较长。在烘干机内烘干处理之后焦煤产品的温度较高，需要对其进行冷却后方可包装入库。项目采用空气冷却的方式对烘干后的型煤产品进行冷却。冷却后的产品进行打包后方可入库。产品储存于成品库中。 工艺流程图见图2-4。 图2-4 工艺流程图 2.5主要污染源、污染物和环保措施 （1）大气污染物排放及污染防治措施 ①无组织排放废气来源于原料库、破碎、烘干工段、以及装载机产生的粉尘，主要污染物为颗粒物（TSP）。该项目在厂区四周设有10m高防风抑尘网，厂区全部采用水泥硬化，储煤棚占地180m2，为封闭式彩钢结构棚。 ②有组织排放废气主要有破碎车间粉尘、烘干车间热风炉烟气；破碎车间粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m的排气筒排入大气；热风炉烟气经烘干车间热风炉通过1根20m的排气筒排入大气。 破碎工段除尘器 烘干工段除尘器 破碎工段、烘干工段排气筒 挡风抑尘网 封闭储煤棚 固废棚 （2）水污染物排放及污染防治措施 项目无生产废水产生产生；生活污水依托普焰洗煤厂生活污水处理系统，生活污水经沉淀处理后回用于绿化和降尘。场区设置30m3雨水收集池，经沉淀处理后的雨水由洒水车定期抽送用于洒水降尘。 （3）噪声及污染防治措施 本项目主要产噪设备有传输机械、物料的破碎、各种泵、风机等，主要采取隔音和防震减噪等措施减少噪声的影响。 （4）固体废弃物及污染防治措施 ①破碎工段布袋除尘器收集的除尘灰、型煤烘干系统布袋除尘器收集的除尘灰做为生产原料直接回用于混料车间； ②热风炉炉渣外售永宏砖厂做建筑材料，外售协议附后； ③生活垃圾依托普焰洗煤厂生活垃圾处理系统，生活垃圾经集中收集后送生活垃圾处理场处理；工艺设备维修、定期维护产生的废机油依托普焰洗煤厂废机油桶暂存，定期送有资质单位处理。

图3-1-1    项目地理位置图

表三  环评结论和环评批复

3.1结论 3.1.1项目概况 府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目位于府谷县田家寨镇水口村，工程主要内容为原料库、生产车间（混料系统、成型系统、烘干系统）、成品库以及其他辅助设施等。项目总投资200万，其中环保投资为50.4万，占总投资的25.2%。 3.1.2环境质量现状和主要环境问题 ①环境空气 评价区SO2、NO2、PM10、TSP浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②地表水 地表水各监测指标数据均符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 ③地下水 地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。 ④声环境 项目区声环境质量各监测点噪声值均满足GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准。 ⑤生态环境 评价区以沙生植被为主，物种较为单一，土壤沙化，常年风较大，水土流失严重，生态环境脆弱。 3.1.3环境影响分析及防治措施 （1）施工期环境影响分析 项目施工期间，对环境存在一定的影响，建设单位在建设过程中也采取了一些简单的措施，但是效果不是很明显。本次评价针对项目施工情况提出了相应的整改措施，只要工程在施工期做好上述基本要求，实现文明施工，采取必要的防尘、降噪措施，避免出现扰民现象，可以使施工期的环境影响降到最小程度。 生态环境影响分析 本项目为非生态项目，占地类型为未利用地，占地面积较小，具有工程量小、工期短的特点，不会大填大挖，没有弃土方，不会对区域地形地貌、植被、土壤、动物产生影响。因此，项目的实施不会对生态环境产生明显影响。 （3）环境空气影响分析 项目产生的大气污染物主要为原料储存、混料、转运及配料过程产生的粉尘、烘干工序产生的尾气以及道路扬尘。 项目原料卸料在原料库内进行，在原料库内设1台通风机加强通风，以使库内保证良好的通风条件，环评要求项目在原料库内设置喷淋洒水装置1套，卸料过程中要加强洒水降尘措施，平时储存过程中定时洒水，将无组织粉尘量降到最低。在采取上述措施后，项目原料库粉尘的排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3），对环境空气影响小。 2）筛分破碎工序采取洒水降尘的同时，在筛分机与粉碎机产尘点上方设置吸尘罩(捕集率不低于70%)，收集粉尘经布袋除尘器进行净化处理(除尘效率为99%)后由1根15m排气筒排放，可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4要求。无组织排放的粉尘经洒水降尘后浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值即1.0mg/m3以下。 3）热风炉燃料为自产型煤，烟气采用引风机+布袋除尘器+20m高烟囱排放。经预测，项目运营期热风炉排放的烟尘、SO2排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 4）加强交通运输管理，运输车辆限载限速，进厂道路采取硬化处理，定期洒水和清扫道路，降低运输扬尘影响。 （4）水污染防治措施 项目运营期无生产性废水排放。生活污水依托普焰洗煤厂生活污水处理系统，生活污水经沉淀处理后回用于绿化和降尘；雨水经15m3雨水收集池收集后用于厂区绿化、洒水抑尘。项目的运行对当地水环境影响较小。 噪声污染防治措施 项目生产设备选用低噪音设备，并采取降噪措施，经预测厂界噪声昼、夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对声环境影响较小。 （6）固体废弃物防治措施 生活垃圾依托普焰洗煤厂生活垃圾处理系统，生活垃圾经集中收集后送生活垃圾处理场处理；项目生产的工业固体废弃物主要为热风炉炉渣、除尘器收尘灰。热风炉灰渣暂存于固废棚中，表面用帆布覆盖，作为建筑材料外售，妥善处置；热风炉与破碎工段除尘器收尘灰返回混料系统，回用于生产，处置率达100%。 3.2总结论 府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目在落实报告中所提出的各项环保措施，保证所排污染物达标排放的前提下，同时加强管理，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 3.3建议 （1）工程建设必须严格执行“三同时”制度，并且项目建设投产后要加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，杜绝事故排放。 （2）加强集尘和除尘设施的运行管理，确保项目运营期产生的废气、烟尘等能够达标排放，以免对周围的环境空气、车间操作工人的身体健康以及厂区和周边的植被造成影响。 （3）厂区应设置初期雨水收集池，收集的厂区初期雨水沉淀后用于厂区绿化，洒水抑尘。 （4）合理规划厂区绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。 3.4环评批复 （1）项目原料库进行密闭，设通风、洒水装置；原料破碎与筛分产尘点设吸尘罩引至布袋除尘器净化处理后由15m高排气筒排放；热风炉使用自产型煤作燃料，烘干尾气经布袋除尘器处理后由20m高排气筒排放；车辆运输采用箱式车密闭运输；硬化进场道路及厂区运输道路，并及时洒水清扫。 （2）项目厂区设防渗旱厕、雨水收集池和生活污水收集池，收集厂区雨水和生活污水经处理后用于厂区洒水绿化，不外排。 （3）项目要选用低噪声设备，通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 （4）项目除尘器收尘回用于生产，热风炉炉渣作为建筑材料外售，生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场统一处置。 （5）项目污染物排放总量指标控制在：二氧化硫3.2吨/年的范围内，氮氧化物4.5吨/年的范围内。 （6）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。必须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

表4  监测质量控制措施

4.1验收监测内容 4.1.1厂界环境噪声验收监测内容 监测点位：分别在该厂界的东、南、西、北各设1个监测点位。 监测频次：连续监测2天，每天昼、夜各2次。各监测点位具体位置见图4-1中“▲”处。 4.1.2固体废弃物调查内容 固体废弃物的调查内容主要包括：调查该项目产生的各种固体废弃物的产生量、贮存方式以及最终处置去向。 4.1.6污染物排放总量核算 按此次验收监测实测值核算全厂总量控制的污染物排放量，计算全厂污染物排放总量。 图4-1：监测点位图 4.2监测质量控制措施 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： （1）现场工况依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定，在达到设计能力75%以上情况下进行。 （2）噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的规定进行，噪声测量仪符合《声级计电声性能及测量方法》（GB3785-1983）的规定。其中测量前后进行校准，校准示值偏差不大于0.5分贝。 （3）所有监测人员持证上岗，严格按照本站质量管理体系文件中的规定开展工作。 （4）所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。 （5）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。 4.3监测分析方法及规范 表4-1 废气及噪声验收监测采样及分析方法 监测方法和仪器 类别 项目 监测方法及依据 监测仪器 检出限 声环境 Leq（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 AWA5680多功能声级计（YQ02801） / 4.4环境管理检查内容 环境管理检查主要包括以下内容： （1）环评批复及环评结论、建议的落实情况，建设项目“三同时”制度落实情况； （2）从项目立项到试生产各阶段建设项目环境保护法律、法规、规章制度的执行情况； （3）环境管理制度、环境保护机构、环保设施运行及维护情况； （4）建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故； （5）厂界周围是否建有排污口情况的检查； （6）工业用地地面硬化情况的检查； （7）雨水收集情况的检查。

5.1生产工况检查 府谷县通江煤炭有限公司生产制度为年工作日为300天验收监测期间现场收集生产报表，整理后得生产工况结果。验收期间生产负荷大于75%，满足验收监测工况要求。 表5-1 型煤生产线运行工况记录表 设计年产量（万吨） 设计日产量（吨） 日期 当日生产量（吨） 负荷（%） 20 667 2017.11.16 560 84.0 2017.11.17 555 83.2 5.2噪声验收监测结果与评价 2017年11月17日陕西中测检测科技有限公司在厂界四周共设4个噪声监测点，对厂界噪声进行监测，监测结果见表5-2。 表5-2 厂界噪声测试结果 监测时间 监测点位 声压级dB(A) 执行标准 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 昼间 夜间 2017.11.17 北厂界 49.6 51.7 43.6 44.2 东厂界 48.3 48.9 42.7 42.2 南厂界 51.2 53.3 46.6 45.7 西厂界 49.1 50.2 45.8 45.4 由验收监测结果看出：验收监测期间，府谷县通江煤炭有限公司昼间厂界环境噪声范围在（48.3～51.7）dB（A），夜间厂界环境噪声范围在（42.2～46.6）dB（A），各测点昼、夜间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准的限值。 5.3固体废弃物检查结果 破碎工段布袋除尘器收集的除尘灰、热风炉布袋除尘器收集的除尘灰做为生产原料直接回用于混料车间；热风炉炉渣外售周边砖厂做建筑材料；依托普焰洗

表5 监测结果与评价

煤厂生活垃圾处理系统，生活垃圾经集中收集后送生活垃圾处理场处理。工艺设备维修、定期维护产生的废机油依托普焰洗煤厂废机油桶暂存，定期送有资质单位处理。 5.4污染物排放总量核算 依据本次验收监测结果，该公司在正常生产状况下的主要污染物排放总量为零。

6.1环评及其批复要求落实情况 该公司各项目对环评及其批复要求及落实情况表6-1。 6.2环境保护法律法规执行情况 该公司按相关法律法规要求进行了环境影响评价，环保审批手续较齐全，该项目配套的环保设施与主体工程基本做到同时设计、同时施工、同时投入使用。 6.3环保设施运行及维护情况 该公司配套的环保设施与主体工程基本做到了同时设计、同时建设，并且同时投入使用。自投运至今，运行记录齐全。环保设备的日常维护、维修由专人负责，每年的设备维修计划均包括环保设备的维修、维护保养及年检方案。具体环境保护投资情况见表6-2。 6.4环境管理制度及其他环保措施情况检查结果 （1）验收监测期间，经现场检查，府谷县通江煤炭有限公司制定了《府谷县通江煤炭有限公司环境保护管理制度》，其中包括《建设项目环境保护管理制度》、《环境保护设施运行管理制度》、《“三废”管理制度》等相关的环境管理规章制度。同时，该公司成立环境保护机构，以公司总经理为组长，分管安全环保副总经理为副组长。 （2）验收监测期间，经现场检查： ①建设期间和试生产阶段未发生扰民和污染事故； ②工业用地地面全部由混凝土水泥硬化； 6.5环境监测检查结果 为及时掌握项目运营期对环境影响、检查污染物是否达标排放，建议执行环境监测计划见表6-2。

表6 环境管理检查结果

表6-2 项目环境保护投资表 类型 污染源 污染物 治理措施 数量 费用（万元） 大气污染物 原料库 粉尘 储煤棚密闭 / 0.3 原料库地表硬化 / 无动力通风机 1台 0.2 喷淋洒水装置 1套 2 筛分破碎工序 粉尘 吸尘罩（1个）+布袋除尘器（1台）+15m高排气筒 1套 9.5 热风炉 烟尘、SO2、NOx 引风机+布袋除尘器（除尘效率为99％）+20m高排气筒排放 1套 10 废水 雨水 悬浮物 30m3雨水收集池 1座 0.5 噪声 粉碎机、 搅拌机、 成型机、 压球机、 引风机 噪声 置于室内，基础做减振处理，旁边安装吸声板 / 5 加强管理，室内操作，基础减震，定期维护，隔声吸声 基础做减振处理 固废 生产车间 热风炉渣与除尘器收尘 固废棚 1个 0.5 合计 28 6-3 环境监测计划 监测类别 监测点位 监测项目 检测频次 厂界噪声 厂界四周 昼夜等效声级dB（A） 半年一次

表6-1  环保洁净型煤项目环评及其批复要求及落实情况表

| 项目 | 环评及其批复要求 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 项目要选用低噪声设备，通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 | 已落实，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求 |
| 固体废物 | 项目除尘器收尘回用于生产，热风炉炉渣作为建筑材料外售，生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场统一处置。 | 已具体落实。破碎工段布袋除尘器收集的除尘灰，做为生产原料直接回用于混料车间；热风炉布袋除尘器收集的除尘灰、热风炉炉渣外售周边砖厂做建筑材料；依托普焰洗煤厂生活垃圾处理系统，生活垃圾经集中收集后送生活垃圾处理场处理；工艺设备维修、定期维护产生的废机油依托普焰洗煤厂废机油桶暂存，定期送有资质单位处理。 |

表7 结论及建议

7.1结论 7.1.1噪声验收监测结果 验收监测期间，府谷县通江煤炭有限公司昼间厂界环境噪声范围在（48.3～51.7）dB（A），夜间厂界环境噪声范围在（42.2～46.6）dB（A），各测点昼、夜间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准的限值。 7.1.2固体废弃物检查结果 破碎工段布袋除尘器收集的除尘灰、热风炉布袋除尘器收集的除尘灰做为生产原料直接回用于混料车间；热风炉炉渣外售周边砖厂做建筑材料；依托普焰洗煤厂生活垃圾处理系统，生活垃圾经集中收集后送生活垃圾处理场处理；工艺设备维修、定期维护产生的废机油依托普焰洗煤厂废机油桶暂存，定期送有资质单位处理。 7.1.3环境管理制度、环境保护机构及环保设施运行维护情况检查结果 （1）验收监测期间，经现场检查，府谷县通江煤炭有限公司制定了《府谷县通江煤炭有限公司环境保护管理制度》，其中包括《建设项目环境保护管理制度》、《环境保护设施运行管理制度》、《“三废”管理制度》等相关的环境管理规章制度。同时，该公司成立环境保护机构，以公司总经理为组长，分管安全环保副总经理为副组长。 （2）验收监测期间，经现场检查： ①建设期间和试生产阶段未发生扰民和污染事故； ②业用地地面全部由混凝土水泥硬化。 7.1.4结论 综上所述，《府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目》在设计、施工和投运初期采取了许多行之有效的污染防治措施，项目的环境影响报告表和府谷县环保局的批复中要求的生态保护和污染控制措施已基本得到落实，项目的主生产工艺严格遵循环评批复的前提下，对府谷县通江煤炭有限公司新建20万吨/年环保洁净型煤项目降噪措施、固体废物污染环境防治措施通过竣工环境保护验收。 7.2 建议 1、厂区绿化应根据厂区内不同区域，科学地选择树种，人工方法种植植物，起到滤尘、隔音、净化空气，减少污染的作业。 2、加强对烘干机、包装机、破碎机和除尘器等的日常运行管理，严格控制污染物的排放浓度，减轻对区域环境空气的影响。 3、加强对固体废弃物的管理，保证全部收集并得到有效处理。 4、企业应加强生产管理，使项目生产稳定，力求达到资源利用效益的最大化；同时落实各项环保设施能够正常运行并加强日常维护，确保各项污染物稳定达标排放。

# Text boxes

包装入库

型煤冷却

型煤烘干

型煤筛分

成型

混捏搅拌

定量给料

料仓

筛分破碎

原料库

项目所在地

图2-1：项目地理位置图

图2-2：项目四邻关系图

图2-3：项目平面布置图