# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 府谷县兴启加油站新建加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 府谷县兴启加油站 |
| 法人代表 | 王昕 | 联系人 | 王罗 |
| 通信地址 | 府谷县孤山镇房塔行政村小沙梁自然村 |
| 联系电话 | 18628689766 | 传真 |  | 邮编 | 719400 |
| 建设地点 | 府谷县孤山镇房塔行政村小沙梁自然村 |
| 立项审批部门 | 府谷县发展改革局 | 批准文号 | 府发改发 （2017）264号 |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别及 代码 | F5264机动车燃料 零售 |
| 占地面积（平方米） | 3000 | 绿化面积 （平方米） | 240 |
| 项目总投资 （万元） | 300 | 其中：环保 投资（万元） | 40.02 | 环保投资占总投资比例% | 13.34 |
| 评价费（万元） |  | 预计投产 日期 | 2018.6 |
| 建设工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，随着府谷县经济的发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，成品油的消费量也在逐年递增，加油站已成为社会服务中不可缺少的一部分。根据国家经贸委、建设部、工商总局联合下发的《陕西省加油加气站规范达标标准暂行规定》要求以及我国成品油市场开放，相关政策的配套出台，迫使成品油市场垄断性格局急需改善。周边加油站规模已不能满足现状需求，借此机遇，府谷县兴启加油站拟在府谷县孤山镇房塔行政村小沙梁自然村新建加油站1座。项目的建设，将解决周边过往车辆用油需求，同时能进一步完善孤山镇的社会服务功能。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，对照环境保护令[2017]第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业，124加油、加气站”中“全部”应编制环境影响报告表，该项目应编制环境影响报告表，2017年10月17日，府谷县兴启加油站委托我单位承担该项目的环境影响评价工作；接受委托后，我单位立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料，并依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制《府谷县兴启加油站新建加油站项目环境影响报告表》。 二、项目分析判定 1、项目与国家产业政策的符合性 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），限制类、淘汰类项目，属允许类，项目符合国家产业政策。 府谷县发改局以（2017）264号文《关于府谷县兴启加油站新建加油站项目予以备案的通知》进行了备案。 2、项目与相关规划的符合性 项目位于榆林市府谷县孤山镇小沙梁村，根据陕西省商务厅《关于确认府谷县成品零售分销体系“十三五”发展规划的通知》以及府谷县商贸办公室关于转发《陕西省商务厅关于确认延长壳牌石油有限公司西安凤城二路先锋便利加油站等49个新建加油站规划的通知》的通知（府政商发[2017]21号），项目在新建加油站站点名录中，府谷县发改局以（2017）264号文备案，因此，项目符合府谷县加油站规划；2017年7月6日，经府谷县国土资源局实地踏勘，该项目规划已纳入《府谷县土地利用规划总体规划》（2016-2020年）2014年调整完善中，根据府谷县国土资源局《关于府谷县兴启加油站新建加油站项目选址情况的说明》（见附件），项目符合府谷县土地利用规划。 3、项目“三线一单”符合性分析 榆林市“多规合一”是指以经济社会发展总体规划为龙头、国土空间规划为基础、专项规划和区域规划为支撑的规划体系，建立基于市域“一张图”的“多规合一”业务平台和规划全过程管理、规划衔接协同、投资项目并联审批等配套机制，实现政府治理体系和治理能力现代化的制度安排。 根据《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线检测报告》编号：2018（333）号（见附件），因此本项目不涉及生态保护红线；根据现状监测，项目所在区域环境质量状况较好，且本项目配备完善的环保设施，排放的污染物较小，因此不涉及环境质量底线；项目符合国家和地方产业政策，项目未列入环境准入负面清单中。 4、选址符合性 项目属于二级加油站，按照当地交通部门要求，项目建设应符合《公路安全保护条例》中相关要求。条例中要求：条例中要求：国道不少于20m；省道不少于15m；县道不少于10m；乡道不少于5m。根据本次现状调查并结合可研提供的站区平面布置图可以看出，本项目距离主干道路（省道）为20m，符合《公路安全保护条例》中要求。 项目埋地油罐、加油机与站外建、构筑物的安全间距与GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订版）的符合性分析见表1—2（下表中分子代表规范中要求的距离，分母指本项目实际距离）。 表1 三级加油站汽油设备与站外建（构）物安全间距 单位（m） 级别 项目 埋地油罐 加油机 民用建筑 幼儿园、小学 11/1755 11/1750 桥梁、高架路 8.5/495 8.5/480 对正梁村居民建筑 7/750 7/730 道路 快速路、主干路 5.5/65 5/52 次干路、支路 5/120 5/130 架空通信线 5/7.88 6.5/20 表2 三级加油站柴油设备与站外建（构）物安全间距 单位（m） 级别 项目 埋地油罐 加油机 民用建筑 幼儿园、小学 6/1745 6/1740 桥梁、高架路 6/485 6/470 对正梁村居民建筑 6/745 6/720 道路 快速路、主干路 3/65 3/55 次干路、支路 3/120 3/130 架空通信线 5/7.88 5/20 由表1～表2可知，项目工艺设施与站外建、构筑物的安全防火距离满足GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订版）等规定中相关要求。 综上所述，项目埋地油罐、加油机与站外建、构筑物的防火距离满足相关规范要求，且厂界与县道、国道距离满足《公路安全保护条例》中控制区范围要求的前提下，项目选址可行。 三、项目概况 1、 地理位置及交通 拟建项目位于榆林市府谷县孤山镇小沙梁村，地理坐标为东经110°50′19.37″，北纬39°6′15.87″，海拔高程956m。东南距府谷县城20.0km，项目地理位置及交通示意见附图1。 站址东侧紧邻大石公路，80米处为搅拌站，300米处为孤山川；北侧160m处为小沙梁收费站；西侧150m为野大路（已废弃），加油站南侧紧邻公路，公路对面为山坡。项目四邻关系见图1。 图1 项目四邻关系图 2、工程内容及规模 项目占地面积3000㎡，项目主要建设内容：储油罐区（1个30m3的地埋式汽油储罐、4个30m3地埋式柴油储罐）、加油区（6台税控双枪加油机、1座1320m2加油罩棚）及其他辅助设施。项目组成见表3。 表3 项目组成表 项目 内容 备注 主体 工程 储罐区 地埋卧式双层钢制汽油储罐1座，容积30m3； 地埋卧式双层钢制柴油储罐4座，容积4×30m3， 各储罐均设置1根4m通气管 新建 加油区 加油罩棚（钢网架结构，面积1320m2）1个，税控双枪加油机6台（其中1台汽油加油机，油品为95#；5台柴油加油机，油品为0#、-10#） 新建 站房 2层，砖混结构，包括财务室、办公室、营业室、储藏室、洗漱间、卫生间、值班室、厨房等，占地面积为243m2 新建 辅助 工程 安保系统 主要包括：紧急停机锁存报警器、加油机泄漏低限报警器、储罐超压报警器、储罐液位低限报警器、储罐液位高限报警器、储油罐池渗漏检测报警器等 新建 道路及硬化 厂区地面硬化处理，厂内建设混凝土结构环形道路，并保持畅通 新建 公用工程 给水 站区储罐下游设自备水井1口 新建 排水 站区建雨水排水沟 新建 供热 采用30KW电热锅炉供热，建设电锅炉房1座 新建 供电 电源由区域电网供给 新建 通讯 值班室、营业室、办公室等岗位以及休息室设宽带局域网口，外线接入当地通信网络 新建 环保 工程 废气 食堂设油烟净化器，油烟废气排气筒设在站房顶，高于房顶3m以上 新建 站区加强通风，储罐设有阻火器、呼吸阀，加油、卸油储油设三级油气回收装置 新建 废水 站房外设外生防渗旱厕，站房内设水厕；站区建有雨水排水沟，隔油池、化粪池；餐饮废水经隔油池与其他生活污水排入化粪池，卫生防渗旱厕和化粪池定期清掏处理后用于周边农田施肥，不外排 新建 防渗 加油区采取一般防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥1.5m），生活区、站房区地面硬化，输油管线采用双层管线，罐区下游设监控井 新建 固废 设生活垃圾收集桶3个，定期送垃圾填埋场填埋处置 新建 油罐保养产生的废油渣，加油设备维修和维护产生的废机油采用专用容器暂存，并设危废防渗暂存间，统一送有资质的单位处理 新建 噪声 高噪声设备设备采取减震和隔声处理，出入区域内来往的机动车辆进站时减速、禁止鸣笛 新建 绿化 绿化面积240平方米，绿化率3.2% / 工程规模：预计年销售汽油200t，柴油1000t。 3、加油站等级划分 依据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订版）规定，本项目加油站分级见表4。 表4 加油站等级划分 级别 总容积（m3） 单罐容积（m3） 一级 150<V≤210 V≤50 二级 90<V≤150 三级 V≤90 汽油罐V≤30；柴油罐V≤50 本项目 二级 V=90 汽油储罐站30m3×1、柴油储罐30m3×4/2 由表2可知，项目设置1个30m3汽油储罐、4个30m3的柴油储罐，根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订版），柴油储罐容积折半计入储罐总容积，即项目油品储罐总容积为90m3，属三级加油站。 4. 油品来源 项目油品购自陕西延长石油集团延安炼油厂，汽油为95#，柴油按季节销售，主要标号为0#、-10#。汽、柴油质量满足GB17930-2013《车用汽油》国V标准、GB19147-2013《车用柴油》国IV标准，油品质量指标见表5、表6。 表5 车用汽油（V）主要质量指标 项目 标号 RON 铅含量 g/L 硫含量 mg/kg 苯含量 芳烃含量 烯烃含量 氧含量 体积分数 % 95# ≥97 ≤0.005 ≤10 ≤1.0 ≤40 ≤24 ≤2.7 表6 车用柴油（IV）主要质量指标 项目 标号 凝点 冷滤点 闪点 十六烷值 多环芳烃含量 （质量分数） 运动粘度 20℃ mm2/s ℃ 0# ≤0 ≤4 ≥55 ≥49 ≤11% 3.0～8.0 -10# ≤-10 ≤-5 ≥55 ≥49 ≤11% 2.5～8.0 5. 主要设备 本项目站区主要设备见表7。 表7 主要设备一览表 序号 设备 型号规格 单位 数量 备注 1 汽油储罐 V=30m3（Q235-B） 台 1 双层 2 柴油储罐 V=30m3（Q235-B） 台 4 双层 3 加油机 税控双枪加油机 台 6 / 4 潜油泵 / 台 4 / 5 发电机 / 台 1 / 6 动力配电箱 XL-21 台 1 / 7 照明配电箱 PXTR 台 2 / 8 UPS 3Kva 台 1 t≥30min 9 防爆路灯 250w，dⅡBT4，IP54 套 6 配杆6.0米 10 防爆灯 BAD81-68Gh68W，dⅡBT4，IP54 个 6 t≥60min 11 应急防爆灯 BAD81J-68Gh68W，dⅡBT4，IP54 个 6 6. 占地及平面布置 ⑴占地 项目位于陕西省榆林市府谷县孤山镇小沙梁村，占地面积3000㎡，站区所在地地质结构简单、稳定性较好，适宜建加油站。 ⑵总平面布置 按工艺流程、火灾危险性、功能要求及特点，结合地形、风向等条件，将站区分隔为项目油品储存区、加油区、站房等不同功能分区。 油品储存区位于站区北侧，距离站房4.5m；设置汽油储罐1个、柴油储罐3个、卸油口、隔油池等；加油区位于站区中心，距离站房7.5m，为项目的核心营运场所，布置6台税控双枪加油机；站房布置在站区西侧，包括值班室、办公室、储藏室、营业室、厨房等；站区车辆入口和出口分开设置，停车区位于项目东侧，项目平面布置合理，满足GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订版），具体建筑物占地面积及结构见表8，站区总平面布置见附图2。 表8 建筑物一览表 序号 建筑物名称 层数 单位 面积 结构 备注 1 站房 2 m2 243 砖混结构 新建 2 罩棚 1 m2 1320 钢网架 3 合计 / m2 1563 / / 7. 公用工程 ⑴给排水 本项目厂区设置自备水井1口，水质、水量均可以满足项目用水要求。项目用水主要为生活用水。项目劳动定员6人，生活用水量按100L/人·天计算，则用水总量为0.6m3/d，其中餐饮用水约为0.25m3/d，其他生活用水约为0.35m3/d。因此，项目总新鲜用水量为219m3/a。 生活污水排放量按用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为0.48m3/d，其中餐饮废水约为0.2m3/d，其他生活污水约为0.28m3/d，餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水一并排入化粪池处理（175.2m3/a），化粪池定期清掏外运用于农田施肥。污废水综合利用不外排。 拟建项目水平衡见下图2： 图2 项目水平衡图（单位:m3/d） ⑵ 供配电 项目用电引自区域电网，采用YJV22型电力电缆埋地引入，电压为380/220V，站内设置一台30KW柴油发电机作为备用电源；备用电源应与工作电源试行机械联锁，严禁并网运行。 ⑶ 采暖及供热 站区冬季采用30KW电锅炉采暖及供热。 ⑷ 消防 按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012的10.1.1的要求，在站区危险区域设置消防器材，具体情况见表9。 表9 消防设施一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 4Kg手提式干粉灭火器 个 6 加油区 2 35Kg推车式干粉灭火器 个 1 3 35Kg推车式干粉灭火器 个 2 储罐区 4 石棉被(灭火毯) 个 5 5 沙子 m3 2 6 4Kg手提式干粉灭火器 个 2 站房 7 4Kg手提式干粉灭火器 个 2 配电房 ⑸通信及火灾报警 项目在办公室及各值班室设网络、电话插座，宿舍设网络、电话、电视插座，在食堂等处设电话、电视插座。 在消防值班室设有一部专线接警录音电话和一部办公电话，并设有一部与当地消防站直通的电话，可及时与消防部门取得联系；在油罐区、发油区、管理区设报警器，配备防爆无线对讲机多部，供运营及消防指挥用。 ⑺ 劳动定员及工作制度 劳动定员 项目劳动定员6人，其中管理人员1名，技术员1名，加油工人4名。工作人员具有一定的专业技术，经专业培训考核合格后方可上岗。 工作制度 本项目实行三班倒工作制度，每班8小时，管理人员实行一班工作制。项目年工作日按365天，年工作8760小时。 8. 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表10。 表10 项目主要经济技术指标 序号 项目 单位 数值 一 生产规模 1.1 加油能力 t/d 7 1.2 柴油预计销售能力 t/a 1000 1.3 汽油预计销售能力 t/a 200 二 年工作天数 天 365 三 能源消耗 3.1 耗电 kw·h/a 3.5×104 3.2 耗水 m3/a 219 四 劳动定员 人 6 五 占地面积 平方米 3000 六 项目总投资 万元 300 |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况(地形地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1．地形地貌 项目位于府谷县孤山镇，区域地貌属黄土高原丘陵沟壑区地貌，其特征是：沟壑密集，支离破碎，梁峁起伏而峁顶较圆，峁小梁短，地面切割较深。梁峁坡面侵蚀强烈，细沟及冲沟发育多呈“V”字形，沟谷流水侵蚀显著，水土流失严重。 2．地质构造 评价区地处内蒙古高原与陕北黄土高原东北部接壤区，地质构造属于祁、吕、贺山字构造马蹄型盾地的东翼与新华夏系第三沉降带陕甘宁盆地东缘的黄河断裂带西侧，地质构造相对比较稳定。区内地壳活动较薄弱，未发现规模较大的断层或褶皱，地质构造简单，地震基本烈度值VI度。 3．水文特征 ⑴ 地表水 府谷县河流较多。一级河流有黄河；四级河流有皇甫川（黄甫川）、孤山川、悖牛川；五级河流有十里长川、清水川、石马川、胡桥沟、大板兔沟、永兴沟；六级河流有阳湾川、地界川、木瓜川、红寺沟及黄羊城沟。长1公里以上的沟道有1245条。其中50至100平方公里流域面积的河流有6条，均属黄河水系。黄河自府谷县墙头农业园区入境，流经九个乡镇，流程103公里，占黄河全长的1.9%；多年平均流量为822立方米/秒。洪水期最大流量可达11500立方米/秒；皇甫川县境内流程48公里，年径流量2.028亿立方米，年输沙量6120万吨；最大流量8400立方米/秒，本项目区域河流为孤山川。 ⑵ 地下水 评价区由于受气象、水文及地质地貌等诸多因素的影响，境内的地下水资源较为贫乏，境内地下水主要分为第四系冲积层潜水，黄土层潜水、基岩风化带潜水及承压水。 ① 第四系冲积层潜水：主要分布在黄河、孤山川及其它河流或大冲沟的浸滩地带，含水层为近代冲积的中、细砂及砂卵石层，不同程度含有泥质。 ② 黄土层潜水：主要分布在西、北部的部分梁峁地区，其下部常系以新第三系红土层作为垫层而形成含水层，于梁峁边缘的沟谷地带形成泉水涌出。 ③ 基岩风化带潜水：主要为裂缝水，在基岩上部30-50米深度内，岩性较为松软，裂隙的张开性及连通性较好，地下水接受补给的条件和径流条件也较好，因而常为地下水的富集地带，在本县境内，基岩以中生界侏罗系延安组最为发育，由中、细砂岩泥叶岩及煤层组成，厚度达234.88m，分布范围占境面积的85%以上。 ④ 基岩裂隙承压水：含水层埋藏深度为当地侵蚀面以下40-50m，本县处于陕北中生代盆地的东北部，基岩组成向北西方向平缓倾斜构造，富水程度较贫乏，但水质较好。 4．气候气象 项目区属中温带半干旱大陆性季风气候，基本特征是：春、秋季短，冬、夏长，雨热同期，冷暖干湿四季分明。气候较干燥，日照充足，无霜期175天，属全县最长。降水也为全县之冠。且本区暴雨、冰雹、大风也都较多。 年平均气温9.1℃；平均最高气温24.2℃（7月份）；极端最高气温 38.9℃；平均最低气温-8.8℃（1月份）极端最低气温-24℃；年平均风速 2.6m/s；最大风速2.9m/s；年平均降水量459.6mm；年最大降水量 849.6mm；主导风向SW频率为13%；静风频率23%。 5．土地及植被 府谷县的土壤,是在生物、气候、水文、地形、母质等多种自然因素和人为因素的作用下形成与发展的，其类型多种多样。根据1983年普查，全县土壤分为风沙土、黄绵土、红土、黑垆土、淤土、潮土、草甸土、盐土、紫色土、栗钙土、沼泽土11个土类、16个亚类、23个土属、84个土种，以黄绵土类、红土类和风沙土类土壤为主。 评价区植被类型为灌丛、草丛、农业植被和无植被地段，以草丛为主。由于评价区的地貌类型以风沙地貌为主，地表组成物质为风积沙，因此，评价区的植被是以沙蒿、沙柳为主的沙生灌丛，在整个评价区广泛分布；乔木分布较少，仅在农业植被周边有少量分布；无植被地段分布于评价区中部的以流动沙为地表特征的地区。灌丛广泛分布于评价区的风沙地貌地区，主要植被种类有柠条、沙蒿、沙柳、沙打旺、沙米、踏郎和花棒等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 ⑴ 监测点位： 本次监测在项目厂址设1个监测点，SO2、NO2每天监测1小时均值和24小时均值，PM10监测24小时均值，连续监测7天，非甲烷总烃每天监测1小时均值，连续监测7天。 ⑵ 监测项目：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。 ⑶ 监测时间：陕西中检检测技术有限公司于2017年10月23日~10月29日对评价区SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃进行了监测，于2017年12月15日~12月16日对非甲烷总烃进行了复测。 ⑷ 采样及分析方法：按照GB3095-2012《环境空气质量标准》规定及《环境监测技术规范》进行，具体分析方法见表11。 表11监测项目及分析方法 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/Nm3） SO2 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 0.007 NO2 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 0.005 PM10 重量法 HJ618-2011 0.010 非甲烷总烃 总烃和非甲烷烃的测定气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）第六篇第一章 五（二） — ⑸ 监测结果及评价 评价区NO2、SO2、PM10。监测结果见表12~表15。 表12NO2监测结果统计表 监测点 1小时均值（μg/m3） 超标率 （%） 最大超 标倍数 24小时均值（μg/m3） 超标率 （%） 最大超 标倍数 范围 范围 厂址 26~35 0 0 26~30 0 0 标准 200 80 表13 SO2监结果统计表 监测点 1小时均值(μg/m3) 超标率 （%） 最大超 标倍数 24小时均值(μg/m3) 超标率 （%） 最大超 标倍数 范围 范围 厂址 7~19 0 0 8~13 0 0 标准 500 150 表14 PM10监测结果统计表 监测点 24小时均值(μg/m3) 浓度范围 超标率（%） 最大超标倍数 厂址 64~81 0 0 标准 150 表15非甲烷总烃监测结果统计表 监测点 1小时均值(mg/m3) 浓度范围 超标率（%） 最大超标倍数 厂址 0.82~0.97 0 0 标准 2 由监测结果可知，环境空气中SO2、NO2、PM10浓度值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。非甲烷总烃标准参考《大气污染物综合排放标准详解》，具体第244页限值为2mg/m3，所以满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 2、地表水 ①监测点位 本次对距离项目最近的孤山川河上游500m及下游1000m各设置1个监测断面进行了监测。 ②监测项目及分析方法 监测项目：pH值、COD、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、石油类共7项。采样分析方法依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定方法进行分析。 ③监测时间及频次 陕西中检检测技术有限公司于2017年10月23日对监测断面地表水进行监测。 ④监测结果 地表水监测结果统计见表16。 表16 地表水质监测结果统计表 单位：mg/L(pH除外) 监测项目 2017.10.23 单位 标准 上游500m 下游1000m pH值 8.04 8.08 -- 6.5-8.5 化学需氧量 10 16 mg/L ≤20 氨氮 0.918 0.706 mg/L ≤1.0 五日生化需氧量 1.2 1.5 mg/L ≤4 总磷 0.12 1.5 mg/L ≤0.2 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND mg/L ≤0.005 石油类 0.04 0.04 mg/L ≤0.05 备注 “ND”表示未检出,其前面数据为该方法检出限。 由上表可知，项目区地表水监测指标均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 3、地下水 ① 监测点位 在项目厂址水井及厂址下游（对正梁村）水井各设置一个监测点。 ② 监测项目及分析方法 监测项目：pH值、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐（SO42-）、氯化物（Cl-）、石油类、挥发酚等共8项。采样分析方法依据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)规定方法进行分析。 ③ 监测时间及频次 陕西中检检测技术有限公司于2017年10月23日对监测点地下水进行监测。 ④ 监测结果 地下水监测结果统计见表17。 表17 地下水质监测结果统计表 单位：mg/L(pH除外) 监测项目 2017.10.23 单位 标准 厂址水井 厂址下游（对正梁村）水井 pH值 7.25 7.76 -- 6.5-8.5 总硬度 301 304 mg/L ≤450 氯化物 41.7 43.8 mg/L ≤250 硫酸盐 82.1 86.5 mg/L ≤250 氨氮 0.025ND 0.025ND mg/L ≤0.2 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND mg/L ≤0.002 石油类 0.01ND 0.01ND mg/L ≤0.05 高锰酸盐指数 0.620 1.39 mg/L ≤3.0 井深（m） 12 18 m / 水位埋深 6 10 M / 备注 “ND”表示未检出,其前面数据为该方法检出限。 由上表可知，项目区地下水监测指标均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 ⑴ 监测点位 在项目东、南、西、北侧共设4个噪声监测点。 ⑵ 监测时间及方法 陕西中检检测技术有限公司2017年9月20日对项目区域进行了噪声监测，监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》进行。 ⑶ 评价标准 采用GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类和4a类标准。 ⑷ 监测结果与评价 噪声监测结果见表18。 表18 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位编号 监测点位 2017.9.20 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1# 厂界东侧 59.5 47.4 2# 厂界南侧 55.3 47.5 3# 厂界西侧 50.6 39.2 4# 厂界北侧 57.2 49.6 2类标准 昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A） 4a类标准 昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A） 由上表可以看出，项目场地西、北厂界昼、夜间等效声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。项目场地东、南侧厂界昼、夜间等效声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》4a标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场调查，项目区及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域；根据工程内容及污染物排放特点，环境保护内容和目标主要为： ⑴ 环境空气：项目周边区域 保护级别：GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； ⑵ 地表水保护目标：项目区域及周边地表水 保护级别：GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准； ⑶ 地下水目标：项目区 保护级别：GB/ T141818-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准； ⑷ 声环境保护目标：厂界外200m 保护级别：GB3096-2008《声环境质量标准》2类、4a类标准。 ⑸ 土壤：植被、林地、水土流失 保护级别：GB15618-1995《土壤环境质量标准》中二级旱作农田标准。 项目环境保护目标见表19。 表19 环境保护目标 环境 要素 保护对象 相对厂址 保护 内容 保护级别 目标 户数 人数 方位 距离（m） 人群 健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 环境空气 对正梁村 45 130 N 750 狮子梁村 32 96 W 1700 地表水 孤山川 水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 地下水 项目区及其周边区域 水质 GB/ T141818-93 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 声环境 厂界外200m 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》2类、4a类标准 土壤 土壤环境 站区及附近 区域 植被等 GB15618-1995《土壤环境质量标准》 环境风险 环境风险保护目标见环境风险专章

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴ 环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准；非甲烷总烃标准参考《大气污染物综合排放标准详解》中第244页限值要求； ⑵ 地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准； ⑶ 地下水执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准； ⑷ 声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类、4a类标准； ⑸ 生态环境执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴ 废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准和GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中相关标准；食堂油烟废气执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》； ⑵ 项目产生的废水综合利用不外排； ⑶ 厂界西侧和北侧噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类；厂界南侧和东侧噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准；施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》相关标准； ⑷一般固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中的有关规定；危险废物储存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 依据《排污许可证管理暂行办法》，企业将纳入排污许可证管理，总量给出来VOCs。 VOCs：1.45t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见下图4。 图4 施工流程及产污环节图 二、运营期 加油站工艺流程主要包括油品卸车工艺流程和加油工艺流程。 ⑴ 卸车工艺流程 装载油品的槽车进入油罐区前，汽车尾气管戴上防护罩，在收油员的指挥下稳定停靠在埋地油罐区密闭卸油口旁，与卸油口保持3-5米的距离，卸油作业前，卸油人员先用量油杆（铝材）检查待收油的油罐，确定其有效容积，是否可接受油品，确认无误后，并记下初始值，司机稳定油车后，油罐车熄火静置15min，卸油人员将防静电接地检测仪上的防静电夹夹在油车的裸露的车体上，开启防静电接地检测仪，观察防静电接地检测报警仪是否发出“笛、笛”的报警声，若没有听到或防静电接地监测仪面板上的红色指示灯未亮，说明该油车已进行良好的接地。用公称直径为50-100mm的防静电软管与相应的油罐卸油口相连接，并接好油气回收管道。再打开油车上的出口阀门，开始卸油，与卸出的油等体积的油气通过油气回收管道被置换到油罐车，完成油气回收。收油员与油车司机在卸油时观察卸油情况。经过一段后若已经卸完，卸油员或司机先关闭油车上出口阀，把软管抬高，把软管中的油品赶入埋地油罐中，直到软管无液状油品时，拆下卸油管和油气回收管道。洒落在地上的油品用站内准备的吸收剂进行吸收处理。最后在加油站安全员的带领下驶出加油站。油品卸车工艺流程见图5。 图5 油品卸车工艺流程图 ⑵ 加油工艺流程 油品卸入储油罐中后，由油罐内置的潜油泵将储油罐内的油品输送至流量剂，经流量剂计量后的油品通过加油枪加至汽车内。 在二次油气回收环节，加油枪与同轴软管与油枪调节阀体相连接，当加油时，将油枪扳手提起，顶杆将主阀门打开，压力油通过铜阀门流进枪体下腔。在压力油作用下，将铜阀门打开，使油通过出油管流进汽车受油容器。在油流动过程中，铜阀门后面空腔中的空气被带走。当受油容器没有加满油时，被带走的空气通过气管、气管嘴得到补偿。油枪不自封。当受油容器加满油时，气孔被油液堵死，空气无法补偿，空腔中空气被带走后形成负压，此时自封阀盖下面的膜片向上变形，膜片轴随膜片向上移动。起阻止作用的钢珠滑向中心，轴便下落，失去固定支点的作用，主阀在弹簧的作用下，自动关闭，起自封作用。油枪在加油时扳手可在挂档销上面固定，固定的位置分为两档，可根据加油时的需要来确定挂档的位置。回收罩在加油时将容器口的进口密封，容器内的油气通过油气回收泵进入加油机，在加油机内，设置油气分离阀，实现油气分离，油品加入汽车中。经分离后的油气通过回气管道输入储油罐中，减少油品因挥发而逸入大气的量，完成油气回收过程。加油工艺流程见图6。 图6 加油工艺流程图 运营期加油站总工艺流程见图7。 图7 加油站总工艺流程图 主要污染工序： 一、施工期 ⑴施工废气 项目在施工期需对建设场地表层土进行剥离，地基开挖，同时作业的大型设备有单斗挖掘机、自卸卡车、移动破碎站、排土机等，施工过程中产生粉尘、尾气等，会对周围环境空气质量产生影响。 ⑵施工废水 施工期产生的废水主要是搅拌砂浆、润湿建筑材料、清洗施工设备所产生的少量生产废水和施工人员排放的少量生活污水。生产废水的主要污染物为SS等；生活污水的主要污染物为COD、BOD和SS等。 ⑶施工噪声 建设期间噪声来源于挖掘机、钻机、推土机、排土机、装载机、自卸卡车、打桩机、混凝土搅拌机等大型工程机械产生的噪声。 ⑷施工固废 建设期间排放的固体废物主要为表层土剥离物、地基开挖产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。 ⑸生态环境 建设期间地表开挖产生的表层土和工业场地、场外道路、输水管线等工程的建设开挖与占地，将改变地表形态，破坏地表植被，引发水土流失，同时还将改变土地类型，造成土地结构和功能的变化。 二、运营期 ⑴废气 项目废气排放主要为储油罐无组织排放以及在加、卸油过程中溢出的非甲烷总烃、食堂油烟废气、进出车辆汽车尾气。 ⑵废水 站房外设外生防渗旱厕，站房内设水厕；站区建有雨水排水沟，隔油池、化粪池，餐饮废水经隔油池与其他生活污水排入化粪池，卫生防渗旱厕和化粪池定期清掏处理后用于周边农田施肥，不外排。 ⑶噪声 主要为潜油泵、加油机及进出站内车辆产生的噪声。 ⑷固体废物 本项目产生的固体废物主要是员工日常活动产生的生活垃圾、油罐保养产生的废油渣（HW08废矿物油，251-001-08），加油设备维修和维护产生的废机油以采用专用容器暂存，并设危废防渗暂存间，统一送有资质的单位处理。项目劳动定员6人，按每人每天产生生活垃圾1kg/d·人计，生活垃圾产生量为2.19t/a。油罐每三年清洗一次，产生的废油渣约为0.3t/次，由有危险处置资质的公司负责处理，即产即运。此外，加油设备维修和维护时，会产生废机油，产生量约为0.01t/a，交由有危险废物处理资质的单位处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型 排放源 污染物 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废气 加油区 非甲烷总烃 / 2.4t/a ＜0.9 mg/Nm3 1.45t/a 食堂 油烟废气 / 1.24kg/a 0.35mg /m3 0.305kg/a 进出车辆汽车尾气 CO、NOX、 总烃 / 少量 / 少量 废水 生活污水 COD 餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水一并排入化粪池处理，定期清掏外运用于农田施肥综合利用 污（废）水不外排 SS NH3-N 噪声 噪声源 加油机 70 dB(A) 昼间＜60dB(A)， 夜间＜50dB(A) 固废 站场区 生活垃圾 2.19t/a 设生活垃圾分类收集桶，不可回收利用部分由环卫部门收集，送垃圾填埋场卫生填埋处置 储油罐 废油渣 0.3t/次 送有资质单位处理 加油区 废机油 0.01t/a 主要生态影响 本项目位于府谷县孤山镇小沙梁自然村，小沙梁高速公路入口处，项目所在区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护动植物，无敏感生态因子，总体上本项目对生态环境的影响轻微。

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 工程施工期对环境的影响主要表现为施工过程中产生的废气、扬尘对大气环境的污染影响，施工废水和生活污水对当地水环境的影响，建筑和生活垃圾对景观和植被的影响，施工机械噪声对声环境的影响等。 一、施工期环境影响特点 根据工程特点，本项目施工期间的主要环境污染因素来源于场地清理、土地平整、土石方挖填、施工机械、土建等环节。按污染种类分噪声、废气、固体废物和废水。从环境污染影响程度分析，建设期清理场地，对地表破坏较为严重，施工作业产生的噪声、扬尘对环境影响较大，废水和固体废物对环境的影响相对较小。 施工期环境污染特征见表20。 表20 施工期环境污染特征 影响分类 影响来源 污染物 影响范围 影响程度 特征 扬尘 运输、土方挖掘 TSP、NO2、CO 施工场所及其下风向 TSP严重 环境空气地表水 噪声污染 废水 生活、生产废水 COD、BOD、SS 施工、生活场所 一般 噪声 运输、施工机械 噪声 施工场所周围 较严重 重 固体 废物 生活垃圾 建筑垃圾 有机物 无机物 施工、生活场所 一般 生态 场地清理 土石方 建设场地 较严重 地表破坏 二、环境影响分析 ⑴ 扬尘污染 本工程施工期起尘环节较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程，其它过程如场地平整及车辆运输造成的地面扬尘，因产生量相对较小，较为分散且受自然条件影响较大，本评价报告中对其产生量不作定量评述。 施工期所用物料主要有砖、石子、砂、水泥及石灰（白灰）。砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；项目所用石灰（白灰）主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200~2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；硅酸盐水泥的粒径一般0.7~91μm，一般气象条件下容易起尘，为主要粉尘、扬尘污染源；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因含水率较高，且多为块状或大粒径结构，只要及时清运出场不堆存，一般情况下不易起尘；地基开挖土方含水率一般较高，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。因此，主要考虑水泥在装卸及堆存、使用过程中的产尘情况。 ⑵ 废水 施工阶段的生产废水主要为混凝土搅拌、浇注和养护过程产生的废水，砂石料冲洗水以及施工生活污水等。施工营地设旱厕，设置临时沉砂池，含泥沙雨水、冲洗水经沉砂池沉淀后回用。 ⑶ 噪声环境影响分析 ① 主要施工设备及其噪声源强 工程施工期间，噪声来源于高噪声设备产生的机械噪声和空气动力性噪声，主要产噪机械设备有挖掘机、堆土机、混凝土搅拌机、振捣机、装载机、压路机、切割机、电锯等。 类比调查，施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表21。建筑施工场界环境噪声排放限值见表22。 表21 主要施工机械及其声源强 序号 施工机械 噪声dB(A) 声源性质 1 推土机 88-90 间歇性 2 挖掘机 86-90 3 平地机 86-88 4 运输车辆 80-90 5 混凝土搅拌 85-91 6 振捣机 85-88 7 升降机 84-86 注：本表给出的施工机械噪声为1m处的实测值 表22 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼 间 夜 间 70 dB（A） 55 dB（A） ② 噪声预测及施工边界确定 施工机械中除各种运输车辆外，其它施工机械可视为固定声源，将固定声源作为点声源处理。在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： （） 式中：L(r1)为施工机械噪声为1m处的实测值。 噪声随距离增加的衰减量： 以r1为1m计，具体衰减量见表23。 表23 噪声值与距离衰减关系 距离(m) 10 50 100 200 300 400 600 △L(dB) 20.00 33.98 40.00 46.02 49.54 52.04 55.56 ③ 施工噪声影响缓解措施 上述计算结果表明，施工噪声影响较大，特别是夜间施工对区域影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。 a 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 b 合理安排施工时间：施工单位应严格遵守“城市区环境噪声污染防治管理办法”的规定，合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12:00-14:00、22:00-6:00期间施工。 c 采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至敏感点较远处，同时对固定机械设备尽量入棚操作。 d 使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 e 采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 f 施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入时应低速、禁鸣。 g 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑷ 固体废物环境影响分析 项目施工期的固体废弃物主要是整个施工过程中的废弃渣土、建筑垃圾和建材垃圾，此外，还有施工人员的生活垃圾。 项目在建设建设期间会产生土石方及弃土弃渣，建筑垃圾，要求建设单位应集中堆放，定时运到城市建设监管部门指定地点。 在施工期间，施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应及时收集，由环卫部门统一清运、处理。 ⑸ 生态环境影响分析及水土流失分析 随着施工基地开挖、填方、平整，原有地表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。因此，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施落实，施工期环境影响将得到有效控制。 营运期环境影响分析： 一、废气影响分析 项目产生的废气有油品损耗挥发形成的油气、食堂油烟废气、进出车辆汽车尾气。 加油站烃类气体对环境的影响 本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。油罐车卸料损失与储油罐装料损失发生的原因基本相同；加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关。 根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)：在卸车过程中，汽油、柴油的损耗率分别为：0.20%、0.05%；加油机加油过程中汽油、柴油的损耗率分别为：0.29%、0.08%；油品贮存过程汽油、柴油损耗率均为0.01%。项目年加油约1200t/a，其中汽油200t/a，柴油1000t/a。 则项目油气损耗为：汽油200t/a×（0.20%+0.29%+0.01%）=1t/a；柴油1000t/a×（0.05%+0.08%+0.01%）=1.4t/a。 依据《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017）》、《榆林市“治污降尘·保卫蓝天”行动计划（2014-2017）》及《陕西省油气回收综合治理工作方案》的要求，加油站应设置油气回收系统，达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）对卸油油气、储油油气和加油油气采取排放控制措施标准。本加油站设有油气回收系统，符合环保要求。 据同规模加油站类比资料统计，安装油气回收系统后，扩散的非甲烷烃减少95%左右，项目经油气回收系统回收后项目汽油、柴油油气挥发损失量分别为0.05t/a和1.4t/a，总排放量为1.45t/a。 为分析项目废气排放对周围环境空气以及环境周边敏感目标影响，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的SCREEN3估算模式对非甲烷总烃排放浓度进行预测。经预测项目区非甲烷总烃无超标点，由此可知，卸车加油过程中产生的油气经油气回收系统处理后，油气排放量较小，产生的废气能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织监控点非甲烷总烃的浓度小于4.0mg/m3限值，对周围环境影响较小。 食堂油烟废气排放影响分析 本项目食堂做饭使用电磁炉加热，产生的废气只有油烟，属分散性无组织排放。 项目劳动定员6人，员工餐厅人均耗油约20g/d，年耗油0.0438t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，油烟废气产生量为1.24kg/a。厨房设1台抽油烟机，抽油烟机排风量参数（取16m3/min），每天使用时间5h，计算出油烟排放浓度为0.35mg/m3，油烟排放量为0.305t/a，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中油烟排放浓度低于2.0mg/m3的要求，对周围环境空气影响甚微。 进出车辆汽车尾气影响分析 本项目预计每天平均有80辆汽车进出加油站，在此过程中将产生汽车废气污染，其主要污染物为CO、NOX及总烃，由于车辆在站内行程较短，排放量较少，项目通风性能好，加之机动车尾气排放负荷较小，汽车尾气对周围环境空气质量影响轻微。 二、水环境影响分析 站房外设外生防渗旱厕，站房内设水厕；站区建有雨水排水沟，隔油池、化粪池，餐饮废水经隔油池与其他生活污水排入化粪池，卫生防渗旱厕和化粪池定期清掏处理后用于周边农田施肥综合利用。生活污水排放量为175.2m³/a，按照冬季3个月计算，冬季产生量为43.8m³/a（其中包括洗漱废水约15m³/a），少量洗漱废水可用于厂内洒水抑尘，加油站化粪池设置30m³可满足冬储春灌的要求。污废水禁止外排，采取以上措施后，对地表水影响较小。 三、地下水环境影响分析 根据HJ 610-2016《地下水环境影响评价技术导则》，加油站项目为Ⅱ类项目，项目周围无敏感点，确定本项目地下水为三级评价。本项目地下水的主要补给来源是大气降水，其次为局部地段地表水就地补给基岩风化带潜水。根据地下水现状监测，地下水满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 根据2015年4月国务院正式发布的“水十条”（即《水污染防治行动计划》），其中第八条第二十四款明确规定：“加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置”。依据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。 本项目油罐拟建双层油罐，为有效防止废水、油品跑冒滴漏对周围地下水造成不利影响，在油罐区、发油区、管理区设防紧急停机锁存报警器、加油机泄漏低限报警器、储罐超压报警器、储罐液位低限报警器、储罐液位高限报警器、储油罐池渗漏检测报警器、检测立管等，各类报警器根据不同性质定期检验，防止失效，加油站采取分区防渗措施： 表24 拟建项目污染物划分及防渗等级一览表 分区 站内分区 防渗等级 一般防渗区 加油区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 生活区、站房区 一般地面硬化 重点防渗区 储罐区、输油管线 储罐采取双层钢制储罐，防渗池采取一般防渗措施；输油管线采用双层夹套输油管线 重点防渗区：重点防渗区为储罐区、输油管线，并邀请专业检测机构确定地下水流向，并结合厂区储罐位置、厂区水井以及地下水径流情况设置监控井，水井应设置在下游位置。 一般防渗区防渗措施：一般防渗区为整个加油区。该防渗区地面应采用抗渗混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于100mm，渗透系数应≤10-7cm/s。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外的区域只需做一般地面硬化即可，主要指加油站生活区及站房区域。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 四、声环境影响 项目主要噪声污染源为潜油泵、加油机及进出车辆噪声。 ⑴预测模式 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》中推荐的模式进行预测。 ①室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： (1) 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量，dB(A)。 ②总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： (2) 式中:T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 ⑵噪声影响预测分析 ①噪声源分析 本项目运营期噪声源有潜油泵、进出车辆和加油机。其中潜油泵置于地下，隔声效果良好；进出汽车减速慢行、禁止鸣笛，故潜油泵和进出汽车的噪声影响忽略不计，只考虑6台加油机的噪声。噪声源输入清单见表25。 表25 项目主要噪声源输入清单 声源名称 源强dB(A) 声源类型 距各厂界的距离，m 工作 情况 拟采取治理措施 东 南 西 北 加油机 1# 65-70 室外，点源 46.5 41.6 26.5 27 间歇 消声、减振 2# 36.5 41.6 36.5 27 3# 26.5 41.6 46.5 27 4# 46.5 27.6 26.5 41 5# 36.5 27.6 36.5 41 6# 26.5 27.6 46.5 41 ②噪声源贡献值 根据本项目站区布置图和周围现状，本次噪声衰减仅考虑距离衰减量，不考虑空气吸收、地面吸收以及绿化带屏障衰减等，项目主要噪声源加油机噪声通过距离衰减至厂区东南西北厂界噪声后的贡献值见表26。 表26 项目噪声源在各个厂界的贡献值 所在位置 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值dB(A) 昼 42.2 42.5 49.2 44.1 夜 42.2 42.5 49.2 44.1 GB12348-2008 2类和4类标准 2类 昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A） 4类 昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A） 由表25结果可见，项目厂界昼间和夜间噪声值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类标准。因此，项目运营后对声环境影响小。 五、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为员工日常活动产生的生活垃圾，产生及处置情况见表27。 表27 项目固废产生及处置情况 固废 产生位置 产生量 性质 处理方式 生活垃圾 站场内 2.19t/a 一般固废 设生活垃圾分类收集桶，不可回收利用部分送垃圾填埋场填埋处理 废油渣 储油罐 0.3t/次 危险废物 分别采用专用容器暂存，并设危废防渗暂存间，统一送有资质的单位处理 废机油 加油区 0.01t/a 危险废物 项目设置危废暂存间，按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行选址和设计，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。不相容的废物必须分开存放，要有隔断间，项目设置3个危险废物专用收集桶，并贴危险废物标签。按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的要求，采用防渗有盖桶封闭存放，并粘贴危险废物标识，建立储存记录，及时清运。建设单位须与有相应危废处置资质单位签订协议。 综上所述，项目产生的固废不外排，对环境影响小。 六、环境风险评价 ⑴本项目涉及的主要危险物质为汽油和柴油。通过重大危险源辨识，项目站区不属于重大危险源，主要事故类型为汽油、柴油泄漏，以及由泄漏引起的火灾爆炸事故。 ⑵由风险计算结果可知，项目油品储罐发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的有毒有害气体对环境空气影响的最大风险值为1.0×10-5，低于化工行业风险统计值，在采取环评、可行性研究报告提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。 ⑶建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。 七、建设项目环保投资一览表 项目总投资300万元，其中环保投资估算40.02万元，占总投资额13.34%。环保投资估算见表28。 表28 环保投资估算一览表 序号 污染源 污染防治措施 单位 数量 环保投资（万元） 废气 施工期 扬尘 道路洒水车辆 辆 2 18.0 土方防尘网、遮盖苫布等 块 若干 运营期 油品储罐区 安装油气回收装置及其相关配套设施 套 1 计入主体工程 加油区 食堂 抽油烟机及其配套设施 套 1 0.7 防渗 埋地油罐 防紧急停机锁存报警器、加油机泄漏低限报警器、储罐超压报警器、储罐液位低限报警器、储罐液位高限报警器、储油罐池渗漏检测报警器 / / 计入主体工程 双层钢制油罐并采取一般防渗措施 个 5 双层地下输油管线 / / 油品监控井 / 1 废水 生活污水 隔油池（容积0.25m3） 座 1 0.2 化粪池（容积30m3） 座 1 3 固废 生活垃圾 垃圾桶 个 3 0.12 危废 设防渗危废暂存间以及3个专用危废收集桶，并送有资质单位处理 / / 4 噪声 泵类 选用低噪声设备，置于地下，安装减振垫 / / 7 交通噪声 车辆减速慢行、禁止鸣笛 环境风险 应急器材 / / 7 制定风险应急预案 合计 40.02 八、建设项目年运行成本估算 建设项目年运行成本估算29。 表29建设项目年运行成本估算一览表 项目 内容 单价 用量 费用（万元） 运行成本费用估算 储罐区 用电 0.8元/度 1.5×104 1.2 加油区 用电 生活区 用电 用水 自备水井 219 -- 总计 1.2

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型 排放源 污染物 防治措施 预期治理效果 大气 污染物 储罐区 非甲烷总烃 安装三级油气回收装置及其相关配套设施 GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》和GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 加油区 食堂 油烟 抽油烟机1台 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 水污 染物 埋地 油罐 汽油 柴油 油罐高液位报警装置 油品不得污染地下水 双层钢制油罐并采取一般防渗措施，输油管线为双层管线 检测立管 下游设油品监控井 生活 污水 CODcr、BOD、SS、NH3-N等 站房外设防渗旱厕，餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水一并排入化粪池处理，化粪池和卫生防渗旱厕定期清掏外运用于农田施肥综合利用 污（废）水不外排 噪 声 泵类 选用低噪声设备，置于地下，安装减振垫 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 交通 噪声 车辆减速慢行、禁止鸣笛 固体 废物 站区 生活垃圾 设垃圾分类收集桶，不可回收利用部分送垃圾填埋场填埋处理 处理率达到100% 储油罐 废油渣 设防渗危废暂存间以及3个专用危废收集桶，并送有资质单位处理 处置率达到100% 加油区 废机油 其他 风险防范措施详见环境风险评价专题专章相关内容 生态保护措施及预期效果 项目所在地植被较少，气候干燥，水土流失较为严重，自然生态环境较为脆弱。环境绿化有利于保持水土，防沙固尘，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境，是一项重要的环境保护措施；另外，站内地面硬化有利于降低水土流失。

环境管理与环境监测

1、环境管理 ⑴污染源排放管理项目污染物排放清单见表30。 表30建设项目污染物排放清单 类别 排放源 污染物名称 产生浓度及产生量 治理措施 排放浓度及排放量 执行标准 废气 油气 非甲烷总烃 2.4t/a 卸油、加油、储油处安装三级油气回收系统及其相关配套设施 1.45t/a GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准 食堂油烟 烟气 1.24kg/a 安装抽油烟机 0.305kg/a 汽车尾气 非甲烷总烃 少量 站区绿化 少量 废水 职工 SS、COD等 175.2m3/a 站房外设防渗旱厕，餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水一并排入化粪池处理，化粪池和卫生防渗旱厕定期清掏外运用于农田施肥综合利用 0 不外排 罐区 油品 0 双层钢制油罐并采取一般防渗措施，输油管线为双层管线，下游设油品监控井 固废 生活区 生活垃圾 2.19t/a 送垃圾填埋场处置 0 处置率达到100% 储油区 废油渣 0.3t/次 设防渗危废暂存间以及3个专用危废收集桶，并送有资质单位处理 加油区 废机油 0.01t/a 噪声 加油区 加油机 70 安装减震垫、隔声罩、消声器 昼间＜60dB(A)，夜间＜50dB(A) GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类和4类标准 ⑵环境管理体系 ①环境管理制度 必须重视环境保护工作，应制定一系列规章制度以促进治理项目的环境保护工作。制定的环境保护工作条例有： a环境保护职责管理条例 b废气排放管理制度 c固体废物的管理与处置制度 d环保教育制度 建设单位需具体落实各项环境保护措施。首先在设计阶段，设计单位应将环境影响报告表中提出的环保工程措施落实在设计中，建设单位和环保管理机构应对有关环保的设计方案进行审查。运营期间的环保管理与监测必须由专门的人员实施。 ⑶环境管理机构职责 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行。同时，配合当地环保主管部门做好加油站的环境保护工作。 ②掌握加油站各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染监控档案。 ③建立完善的环境保护管理档案，收集有关加油站的环保法规和标准、地方环保行政主管部门文件、环境风险事故应急预案等资料。 ④制定各项环保设施的操作规程，定期检查和维护，加强处理设施的运行管理。 ⑤开展环保教育、技术培训等工作，提高相关工作人员环保意识和素质。 2、环境监测计划 环境监测主要是对生产过程中产生的废气、废水、噪声等进行有计划的监测，依据《加油站地下水污染防治技术指南》，处于地下饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可在下游设一个地下水监测井，地下水监测井尽量设置在加油站内，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，制订防治污染对策提供科学依据。 加油站可委托当地环境监测站或有资质的监测单位定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。 依据《加油站地下水污染防治技术指南》，地下水监测指标及频率如下： ⑴定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 ⑵定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次石油类，若发现地下水石油类超标，在继续监测其他指标，其中萘、甲基叔丁基醚指标数量为1，苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯指标数量为5。 据项目生产特点和主要污染物的排放情况，制定监测计划，见表31。 表31监测计划一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 大气环境 场界下风向设2 个监测点、上风向设1个监测点 非甲烷总烃 1次/年 厂界噪声 场界四周外1m处，设4个监测点位 等效A声级 2次/年 地下水 埋地油罐区地下水流向的下游监控井 石油类 1次/季度

# 结论与要求

项目概况 项目位于陕西省榆林市府谷县孤山镇小沙梁村，占地面积3000㎡，项目主要建设内容：储油罐区（1个30m3的地埋式汽油储罐、4个30m3地埋式柴油储罐）、加油区（6台税控双枪加油机、1座1320m2加油罩棚）及其他辅助设施。项目总投资300万元，其中环保投资估算40.02万元，占总投资的13.34%。 ⒉环境质量 ⑴环境空气 评价区环境空气中SO2、NO2、PM10浓度值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。非甲烷总烃标准参考《大气污染物综合排放标准详解》具体第244页，满足标准中限值要求。 ⑵地表水 项目区地表水监测指标均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 ⑶地下水 评价区地下水中各评价因子监测指标均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。 ⑷声环境 项目区西、北厂界昼、夜间等效声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准；东、南厂界昼、夜间等效声级符合GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准。 ⑸生态环境 评价区植被稀少，土壤质地差，易侵蚀，由于受到近年来人为作用的强势影响，生物多样性和数量减少，生产能力低下，生态环境脆弱。 ⒊环境影响分析及防治措施 ⑴废气 项目产生的废气主要有储油罐无组织排放以及在加油过程中产生的油气(非甲烷总烃)、食堂油烟以及进出车辆汽车尾气，在按照项目可研及环评提出的污染防治措施实施后，本项目产生的废气对环境影响小。 ⑵废水 加油站站房外设卫生防渗旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，项目废水主要包括餐饮废水、洗浴废水和站房内的水厕，餐饮废水经隔油池处理，与其他生活污水一并进入化粪池处理，防渗旱厕和化粪池定期清掏外运用于农田施肥综合利用。项目污（废）水不外排，对环境影响较小。为防止埋地油罐破裂或泄露污染地下水，项目储罐区设置高液位报警装置，并安装油罐渗漏监控及报警装置，埋地油罐设置双层罐并采取一般防渗措施，防止油品泄露污染地下水。 ⑶噪声 采取隔声、减振等措施后，项目区西、北厂界昼、夜间等效声级均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；东、南厂界昼、夜间等效声级符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准。因此，本项目噪声对外环境影响较小。 ⑷固体废物 本项目产生的固体废物主要是员工日常活动产生的生活垃圾、油罐保养产生的废油渣（HW08废矿物油，251-001-08），加油设备维修和维护产生的废机油采用专用容器暂存，并设危废防渗暂存间，统一送有资质的单位处理。生活垃圾由生活垃圾分类回收桶收集，不可回收利用部分由环卫收集送垃圾填埋场卫生填埋处置；油罐每三年清洗一次，产生的废油渣由有危险处置资质的公司负责处理，即产即运。此外，加油设备维修和维护时，会产生废机油作为危险废物，交由有危险废物处理资质的单位处理。项目固废处置率100%，对环境影响较小。 ⑸环境风险 a.本项目涉及的主要危险物质为汽油和柴油，通过重大危险源辨识，项目站区不属于重大危险源，主要事故类型为汽油、柴油储罐泄漏及火灾、爆炸事故。 b.由风险计算结果可得，项目油品储罐发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的有毒有害气体对环境空气影响的最大风险值为1.0×10-5，低于化工行业风险统计值，在采取环评、可行性研究报告提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。 c.建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发环境事件应急预案，强化安全管理。 ⒋总结论 项目符合国家产业政策及相关规划，安全防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》等相关要求；加油站设有油气回收系统，储油罐采用双层钢制油罐并采取一般防渗措施，站区通过重大危险源辨识，项目站区不属于重大危险源，风险低于化工行业风险统计值，在合理的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。在落实项目可研及环评提出的各项污染防治措施及风险防范措施的前提下，污染物可达标排放，对环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

# 府谷县兴启加油站新建加油站项目

# 环境风险专项评价

河北德源环保科技有限公司

二○一八年三月

# 1.风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价仅涉及项目加油站区风险事故，不包括油品运输过程事故。

# 2．重点危险源识别

重大危险源指长期地或临时地生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。每一个功能单元要有边界和特定的功能，在泄漏事故中能有与其它单元分隔开的地方。

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，功能单元内存在一种以上危险物质时，有下列公式：

q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn≥1

式中：q1、q2…qn—每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2…Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。

如果该单元的多种并存危险物质q/Q值大于等于1，则也属重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本项目涉及的主要危险物质是汽油和柴油。

本项目危险物质的重大危险源识别结果见表2-1。

表2-1重大危险源识别表

| 危险物质名称 | 风险单元/工序 | 临界量Q（t） | 最大实际储量 q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 油料 储罐 | 200 | 22.2 | 0.111 |
| 柴油 |  | 5000 | 103.2 | 0.02064 |

注：项目设置1座30m3埋地汽油储罐，密度按740kg/m3计算，站区最大存储量为22.2t；4座30m3柴油储罐，密度按860kg/m3，站区最大存储量为103.2t。

经计算：q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn=0.13168<1。

由表2-1的重大危险源辨识结果看出，项目站内q/Q值为0.2108，小于1，项目不属于重大危险源。

# 3.评价工作等级与范围

3.1评价工作等级

根据导则，本项目环境风险评估工作等级判别见表3－1。

表3-1项目风险等级判别表

| 种类 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 项目实际情况 | 经重大危险源辨识，本项目站区不属于重大危险源 |
| 确定评价等级 | 二级 |

因此，项目环境风险评价工作等级为二级。

3.2评价范围

根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，对风险二级评价的要求，本项目环境风险评价范围以事故源汽油储罐为中心、半径3km范围，面积不小于28.26km2。

3.3风险敏感点

据现状调查，站场周围人口分布情况见表3-2。

表3-2站场周围3km范围内人群分布情况

| 序号 | 名称 | 规模 | 相对厂址 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 人数 | 方位 | 最近距离m |
| 1 | 对正梁村 | 45 | 130 | N | 750 |
| 2 | 狮子梁村 | 32 | 96 | W | 1700 |
| 3 | 房塔村 | 60 | 195 | N | 2500 |
| 4 | 王家峁村 | 32 | 98 | W | 2500 |
| 5 | 地界村 | 23 | 62 | S | 2600 |
| 6 | 坪头峁村 | 35 | 110 | S | 1800 |
| 7 | 棒锤峁村 | 132 | 376 | S | 1800 |
| 8 | 杜庄村 | 23 | 75 | E | 2300 |

# 4.评价重点

按照评价工作等级，确定环境风险评价的重点如下：

⑴分析和预测事故对厂（场）界外人群的伤害；

⑵环境质量的恶化及对生态系统影响的范围和程度；

⑶提出防范、减少、消除对人群和环境危害的措施。

# 5.环境风险识别

本次风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、最终产品的风险识别。

5.1站场风险识别

项目各生产单元可能发生的事故有设备中的管道、连接器、过滤器、阀门和储罐等损坏裂口，引起易燃、易爆、有毒有害物质的释放，将会导致火灾、爆炸、泄漏事故。本项目风险设施为油品储罐。

5.2物质风险识别

根据HJ/169-2004《建设项目环境分析评价技术导则》附录A（表1物质危险性标准），确定本项目风险物质为汽油、柴油。其性质见表5-1～表5-2。

表5-1汽油理化性质

| 标识 | 中文名：汽油 | 英文名：Petrol |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式:C5-C10 | 分子量：属混合烃类 |
| 理化性质 | 外观与形状:无色或淡黄色液体。 | 溶解性:不溶于水，溶于有机溶剂 |
|  | 熔点(℃): | 沸点(℃):30~205C |
|  | 相对密度:(水=1)0.70~0.78 | 相对密度:(空气=1)无意义 |
|  | 饱和蒸汽压(MPa)：小于8.9psi | 禁忌物: |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害: |
| 危险特性 | 危险性类别:属易燃易爆品，低毒 | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃):415℃~530℃ | 闪点(℃):0℃以下 |
|  | 爆炸下限(%):1.4 | 爆炸上限(%):7.6 |
|  | 燃烧热:10848千卡/kg | 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温、容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险 |
|  | 灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处时持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离 |
|  | 灭火剂:BC干粉、ABC干粉、机械泡沫、高效水系、砂土 |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入、食入、皮肤、眼睛接触 |
|  | 健康危害:经呼吸道、消化道吸收，皮肤吸收很少。汽油是一种麻醉性毒物，能引起中枢神经系统功能障碍 |
|  | 工作场所最高允许浓度：未制定 |

表5.2柴油的理化性质及毒性描述

| 标识 | 中文名：柴油 | 英文名：Dieseloil |
| --- | --- | --- |
|  | UN： | CAS号：68334-30-5 |
| 理化 性质 | 分子式： | 外观与形状：少有粘性的棕色液体 |
|  | 相对密度(水=1)0.86； | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 |
|  | 熔点：<-18℃沸点：283～338℃ | 稳定性：稳定 |
| 危险 特性 | 危险标记：7（易燃液体） | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点(℃)：-50℃ | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：极易燃烧；其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃 |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处；灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳；用水灭火无效 |
| 健康 危害 | 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害；柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎；能通过胎盘进入胎儿血中；柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)； 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防静电工作服； 手防护：戴防苯耐油手套； 其它：工作现场严禁吸烟；避免长期反复接触 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；就医； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧； 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠；就医 |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源；防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；或在保证安全的情况下，就地焚烧；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |

5.3风险类型

根据汽油、柴油化学性质及其生产储存方式，本项目风险事故的主要类型为柴油、汽油泄漏，及由泄漏引起的火灾爆炸事故，见表5-3。

表5-3本项目风险类型一览表

| 事故源 | 事故诱因 | 事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 汽油储罐 | 小孔径泄漏 | 火灾爆炸 |
| 柴油储罐 | 小孔径泄漏 | 火灾爆炸 |

5.4事故案例分析

案例一：

2014年9月8日15:40左右，山东济南分公司第63加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商天津华北有色建设工程公司山东分公司的施工人员，擅自用自带泵将2号埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，李洪革当即受伤，送医院经抢救无效，于9月9日凌晨死亡。

事故原因：

施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

事故分析：

这是一起典型的施工组织混乱、施工安全监管不严、安全制度落实不到位造成的安全事故。

# 案例二：

# 1999年8月10日，某加油站发生特大油罐爆炸事故，死亡7人，10人重伤。该加油站从初建到扩建一直到经营，均未报经当地消防部门审核，存在着将储油罐设置在地下室内、无防火间距等严重问题。爆炸是由于加油机内防爆继电器安装不规范，继电器内一根相线的绝缘包皮破损发生漏电，引燃加油机内、地沟内的爆炸性混合气体引起爆炸，经地沟传至地下室的爆炸性气体同时爆炸，造成加油站及毗邻的建筑物倒塌，并引发火灾。

# 事故原因：

# 这是一起违规建设引起的责任事故。

# 事故分析：

# 其主要原因是：加油站从建设到经营没有履行报批手续；电气安装不规范，造成绝缘损坏；罐室内安装油罐，管沟敷设管道没有回填，无防火间距等不符合“规范”要求。

国内外典型重大事故案例统计资料表明，石油化工产品储存、运输的事故几率是相当高的。据原劳动部1994年国内外劳动安全卫生典型重大事故案例统计，全国共发生的恶性非炸药爆炸72起事故中，涉及石油化工产品储存、运输的事故27起，占37.5%；20起恶性火灾事故中涉及石油化工产品储存、运输的事故7起，占35%；重点介绍的5起特大火灾事故中，涉及石油化工产品储存、运输的事故3起，占60%；资料介绍国外重大火灾事故43起中，涉及石油化工产品储存、运输的事故29起，占67.40%；发生恶性非炸药爆炸事故132起，其中涉及石油化工产品储存、运输的事故79起，占60%。

根据中国石油化工总公司安全监督办公室编制的《石油化工典型事故汇编(1983－1993)》资料，中国石油化工系统10年间共发生重大典型事故47起，涉及石油化工产品储存、运输的事故22起，占46.80%；炼油系统共发生各类事故291起，其中储运部分事故74起，占25.4%。事故原因都是与设计不周、施工质量、设备性能、操作失误、明火控制、静电火花、雷击等自然灾害和人为破坏有关。

按照已统计的建国后40年来在石油储运环节发生的各类典型事故案例1563起后发现，75.5%是属于人为的责任事故(见表2-2)。说明实行科学管理、提高人员素质、建立健全规章制度、严格遵守操作规程，是防止事故发生、减少事故损失非常重要的环节。

# 事故形态和后果统计表明：石油化工原料和产品储运系统事故以及石油化工生产储运系统事故主要表现为跑、冒、泄漏介质事故和火灾爆炸事故，其次是设备和人员伤亡事故，而跑、冒、泄漏介质事故又常常是诱发火灾爆炸和人员伤亡事故的直接原因。因此，加强设备的监控力度，提高操作人员的责任心，减少跑、冒、泄漏介质事故发生，是抑制石油化工原料和产品储运过程事故的最重要的环节之一。

# 6.源项分析

⑴事件树分析

对项目运行中潜在事故的分析树分析见图6-1、表6-1和图6-2、6-3。由图6-1看出，汽油储罐、柴油储罐火灾爆炸事故有两种原因：

一是化学爆炸模式，即罐内油品泄漏，遇空气、火源发生火灾、爆炸；二是物理模式，即罐内压力急剧升高，罐体泄压系统失灵，压力超过罐体所能承受的压力，发生爆炸事故。

图6-1汽油储罐/柴油储罐泄漏事件树示意图

图6-2油品储罐主要事故类型分析

图6-3生产系统事件树示意图

表6-1汽油储罐/柴油储罐储罐事件类型表

| 符号 | 事件类型 | 符号 | 事件类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 油品储罐火灾爆炸 | X5 | 误操作油品泄漏 |
| P | 爆炸极限 | X6 | 使用未带阻火器的汽车 |
| F1 | 由火源引起爆炸 | X7 | 罐区内吸烟 |
| F2 | 罐体温度升高爆炸 | X8 | 罐区内违章动火 |
| F3 | 油品卸车过程 | X9 | 使用电子通信工具 |
| F4 | 火源 | X10 | 未使用防爆电器 |
| F5 | 安全阀失效 | X11 | 防爆电器损坏 |
| F6 | 油品泄漏 | X12 | 雷击 |
| F7 | 明火 | X13 | 未安装避雷设施 |
| F8 | 电火花 | X14 | 接地电阻超标 |
| F9 | 雷击火花 | X15 | 引下线损坏 |
| F10 | 撞击火花 | X16 | 接地端损坏 |
| F11 | 静电火花 | X17 | 使用铁质工具工作 |
| F12 | 避雷器失效 | X18 | 穿戴铁定的鞋 |
| F13 | 罐区静电 | X19 | 罐体静电聚集 |
| F14 | 人体静电 | X20 | 未设静电接地装置 |
| F15 | 避雷器故障 | X21 | 作业中与导体接触 |
| F16 | 接地失效 | X22 | 未穿防静电工作服 |
| X1 | 罐区通风不良 | X23 | 罐体压力超过限 |
| X2 | 阀门密封失效 | X24 | 安全阀弹簧损坏 |
| X3 | 法兰密封失效 | X25 | 安全阀选型不当 |
| X4 | 罐体损坏 | - | - |

⑵最大可信事故类型及概率

①最大可信事故类型

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。根据以上分析确定本项目最大可信事故及类型为：汽油储罐和柴油储罐泄漏及火灾、爆炸事故。

②最大可信事故概率

根据《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编），设备容器一般破裂泄漏、爆炸的事故概率在1×10-5/a左右，石油化工行业的风险统计值为8.3×10-5。评价综合考虑本项目技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出拟建项目的事故发生概率取值为1×10-5/a。

# 7. 火灾、爆炸事故影响分析

根据环境风险源识别和源项分析，项目事故状态下的风险主要分为对环境影响和人身健康影响两种，其中火灾和爆炸影响主要表现对人身健康的影响，油品溢出 和泄露主要表现为对环境的影响。

7.1火灾、爆炸事故影响分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)，采用卧式油罐埋地设置比较安全。卧式油罐的火灾，均在打开人孔盖后在人孔口部燃烧，火势不大，用小型灭火器就可迅速扑灭。其主要原因是罐内的油蒸气浓度均处于爆炸极限以下，因此燃烧时 不会爆炸。从调查情况分析，过去曾发生的几次加油站油罐人孔处着火事故多为因敞口 卸油产生静电而发生的。只要严格按照 GB50156-2012 的规定采用密闭卸油方式卸油，油罐发生火灾的可能性很小，即使油罐着火，也不会发生油品流淌到地面形成流面火灾， 火灾规模有限。

油罐发生火灾时主要采用消防沙和灭火器对其进行灭火，严禁使用水进行灭火，避 免消防水对附近水体造成污染。

项目发生火灾或爆炸时会有一定的废气产生，主要是柴油、汽油不完全燃烧时产生 的一氧化碳，但是由于项目储油量较小，以及项目事故发生时及时疏散周围居民并采取 其他相关应急处置措施，因此一氧化碳对周围居民和环境的影响较小。

7.2 油罐溢出、泄漏影响分析

⑴ 对地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是 C4～C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

根据现场调查，项目周边地表水主要为孤山川，距离项目约300m。本项目加油站油罐容积为200m3，并采用地埋式储罐，另外，项目严格按照《汽车加油加气站设计与 施工规范 》（GB50156－2012）设计，要求储油区设置防渗钢筋混凝土整体浇筑罐池，储罐与钢管进行加强级防腐处理，油罐发生溢出和泄露时，油品会及时进入防渗罐池内，不会外溢至地表水中；项目要求地下输油管线采用采用双层管道，在油品泄露时可有效阻止油品渗入土壤或溢出地表形成径流。因此，项目油罐发生溢出、泄露的油品不会进入地表水，并对其造成影响。

⑵ 对地下水的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到汽（柴）油的污染，导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一 个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。地下水要完全恢复 也需几十年甚至上百年的时间。

项目储油罐按照相关标准设计与建设，油管内外表面、油罐区地面、输油管线外表做防渗漏处理。地下储油罐下游设计油品监控井，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

项目按照以上措施以后，加油站储油区一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗 池的保护作用，积聚在储油区；地下输油管线采用采用双层管道，在油品泄露时可有效阻止油品渗入土壤或地下水。对地下水不会造成影响。

⑶ 对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽 分子平均重度。

本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采 取了油品监控井措施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩 散，对大气环境影响较小。

⑷ 对人体健康的影响分析

本项目风险保护评价范围为项目周边3km，根据周边环境调查，项目风险保护范围 内主要人群聚集区为项目自身、小沙梁村、对正梁村、店塔村等。距离项目最近的为项目北侧零散住户，距离项目约700m，项目在油罐区采取双层钢制油罐，并采取一般防渗措施，油品不会外溢至地表面，且项目储油区远离加油站工作人员和流动人员活动区，因此，项目油品溢出或泄露对人身健康的影响是较小的。项目在处理溢出、泄露事故时，应按照相关执行标准， 做好安全防护措施，避免直接接触油品对身体造成影响。

# 8.风险管理

8.1风险防范措施

## ⑴罐区风险防范措施

根据本项目实际情况，并结合并结合事故案例及相关资料分析总结，本项目罐区拟采取的风险防范措施如下：

①储油罐采用卧式钢制罐，所有油罐均进行埋地设置；

②油罐外表面采用符合标准的防腐设计；

③油罐间距满足规范要求；

④油罐的各接合管均设在油罐的顶部；

⑤油罐的进油管向下伸至罐内距罐底0.2m处，出油管的底端设置底阀；

⑥各油罐均设带有高液位报警功能的液位计，采用符合规定的溢油控制措施；

⑦油罐进行防雷、防静电设置；

⑧各油罐均采用独立的通气管，通气管高出地面4m，通气管管口安装阻火器。

⑵卸油作业风险防范措施

卸油作业拟采取的风险防范措施如下：

①制定卸油作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照卸油作业规范卸油；

②卸油作业采用油气回收系统，将挥发出来的油气通过回气管返回罐车；

③控制卸油速度，防止卸油过程静电产生；

④卸油前做好罐车静电接地，停止加油作业；

⑤卸油油气回收系统严格按照《加油站大气污染物综合排放标准》和《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行。

⑶加油作业风险防范措施

加油作业拟采用的风险防范措施如下：

①制定加油作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照规范加油；

②加油作业过程采用油气回收系统，控制加油油气回收系统气液比，并定期进行检测；

③控制加油速度，避免加油过程中静电发生；

④加油软管配备拉断截至阀，防止加油时溢油和滴油；

## ⑤严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。

综上所述，项目拟采取的安全防范措施基本可行，评价要求建设单位严格实施可研提出的安全措施，采取严密的防范措施，严防事故的发生。此外，评价参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）等，补充以下防范措施：

⑴选址、总图布置和建筑安全防范措施

①道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求；

②站内工艺设施间的安全防火间距应符合规范要求；

③在站区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。

⑵工艺技术设计安全防范措施

油品储罐：储罐的液相连接管道上应设置紧急切断阀；安全阀与储罐之间应设切断阀，切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态；与储罐气相空间相连的管道上应设置人工放散阀。

⑶自动控制设计安全防范措施

①加油站应设置紧急切断系统，应能在事故状态下迅速关闭重要的汽油和柴油管道阀门；

②紧急切断系统应具有手动复位功能；

③紧急切断系统宜能在以下位置启动：距卸车点5m以内；在加油机附近工作人员容易接近的位置；在控制室或值班室。

⑷消防及火灾报警系统

①每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置；

②地下储罐应配置1台不少于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置；

③二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；

④扑救液化天然气储罐区内可燃气体、可燃液体的泄漏火灾，宜采用干粉灭火，需要重点保护的液化天然气储罐通向大气的安全阀出口管应设置固定干粉灭火系统。

⑸加油作业防范措施

①加油车辆到指定位置后应熄火，不得在加油站内检修车辆；

②闪电或雷击频繁时，应禁止加油作业；

③加油机发生故障或发生危及加油站安全情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、漏油时，必须待现场清理完后，加油车方可启动离去；

④停止营业时，应关闭加油机，切断电源，锁好机门；

⑤微机控制和管理的加油站，应有可靠的连锁装置及显示报警；

⑥车辆加油时，无关人员不得在加油区附近逗留。

⑹风险管理措施

①完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。加气站内至少设置两台直通外线电话；

③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度；

⑥编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。

9.2事故应急处置措施

在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。

根据本项目实际情况，设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。事故应急处置程序见图8-1。

图8-1事故处置程序示意图

8.2.1储油罐冒罐应急处置措施

①当储油罐冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并向班长汇报；

②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；班长及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站；

③在溢油处上风向，布置消防器材；

④对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净；

⑤给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险；

⑥检查现场是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在；

⑦计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐；

⑧检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。

8.2.2加油机跑油应急处置措施

①加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源；

②暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛，现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒；

③其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净；

④现场经理根据跑油状况记录跑油数量，及时做好记录并逐级汇报；

⑤地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。

8.2.3渗油污染应急处置措施

①加油站停止营业，值班人员迅速对所有储油罐分别计量，核对库存数量，确认渗漏油罐和渗漏数量。

②值班人员迅速向上级汇报，制定可行方案；

③应急抢修人员将渗漏油罐内余油清出，挖开渗油周围覆土，查找渗漏点，而后采取可靠的补漏措施。

④如果已造成大面积污染时，应在大于污染区外适合的地方挖开隔离带进行防控，必要时应通知附近居民群众注意人畜饮水安全，将污染区内土质全部替换，并要求政府有关部门帮忙对加油站区域地表水和地下水采样化验。

8.3风险应急预案

⑴事故应急预案

根据原国家环保总局(90)环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。2010年国家环境保护部发布了《石油化工企业环境应急预案编制指南》，参照该编制指南，项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案内容及要求见表8-1。

表8-1应急预案内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的 | 明确预案编制的目的、要达到的目标和作用等 |
|  |  | 编制依据 | 明确预案编制所依据的国家法律法规、规章制度，部门文件，有关行业技术规范标准，以及企业关于应急工作的有关制度和管理办法等。 |
|  |  | 适用范围 | 规定应急预案适用的对象、范围，以及环境污染事件的类型、级别等。 |
|  |  | 事件分级 | 参照《国家突发环境事件应急预案》 |
|  |  | 工作原则 | 明确应急工作应遵循预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，企业自救、属地管理，整合资源、联动处置等原则 |
|  |  | 应急预案 关系说明 | 明确应急预案与内部企业应急预案和外部其他应急预案的关系，并辅相应的关系图，表述预案之间的横向关联及上下衔接关系 |
| 2 | 组织 机构与职责 | 组织机构 | 明确应急组织机构的构成 |
|  |  | 职责 | 规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等 |
| 3 | 预防与 预警 | 危险源监控 | 明确对区域内容易引发重大突发环境事件的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防 |
|  |  | 预防与 应急准备 | 明确应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作 |
|  |  | 监测与预警 | 1．应按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测； 2．根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作 |
| 4 | 应急 响应 | 响应流程 | 根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，并以流程图表示 |
|  |  | 分级响应 | 根据事件紧急和危害程度，对应急响应进行分级 |
|  |  | 启动条件 | 明确不同级别预案的启动条件 |
|  |  | 信息报告 与处置 | 明确24小时应急值守电话、内部信息报告的形式和要求，以及事件信息的通报流程；明确事件信息上报的部门、方式、内容和时限等内容；明确事件发生后向可能遭受事件影响的单位，以及向请求援助单位发出有关信息的方式、方法 |
|  |  | 应急准备 | 明确应急行动开展之前的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等 |
|  |  | 应急监测 | 明确紧急情况下企业应按事发地人民政府环保部门要求，配合开展工作；明确应急监测方案，包括污染现场、实验室应急监测方法、仪器、药剂；突发环境事件发生时企业环境监测机构要立即开展应急监测，在政府部门到达后，则配合政府部门相关机构进行监测 |
|  | 应急 响应 | 现场处置 | 1．水环境污染事件现场处置 根据污染物的性质及事件类型、可控性、严重程度、影响范围及水环境状况等，需确定以下内容： （1）可能受影响水体情况说明，包括水体规模、水文情况、水体功能、水质现状等； （2）制定监测方案，开展应急监测； （3）事件发生后，切断污染源的有效方法及泄漏至外环境的污染物控制、消减技术方法说明； （4）制定水中毒事件预防措施，中毒人员救治措施； （5）需要其他措施的说明（如其他企业污染物限排、停排，调水，污染水体疏导，自来水厂的应急措施等）； （6）跨界污染事件应急处置措施说明； （7）其他说明 2．有毒气体扩散事件现场处置 根据污染物的性质及事件类型，事件可控性、严重程度和影响范围以及风向、风速和地形条件等，需确定以下内容： （1）切断污染源的有效措施； （2）制定气体泄漏事件所采取的现场洗消措施或其他处置措施； （3）明确可能受影响区域及区域环境状况； （4）制定监测方案，开展应急监测； （5）可能受影响区域企业、单位、社区人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法； （6）临时安置场所； （7）周边道路隔离或交通疏导方案； （8）其他说明 3.危险化学品及危险废物污染事件现场处置 根据危险化学品和危险废物的性质、污染严重程度和影响范围，需确定以下内容： （1）切断污染源的有效措施； （2）制定防止发生次生环境污染事件的处置措施； （3）明确可能受影响区域及区域环境状况； （4）制定监测方案，开展应急监测； （5）可能受影响区域人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法； （6）临时安置场所 （7）周边道路隔离或交通疏导方案； （8）其他说明 4．受伤人员现场救护、救治与医院救治 受伤人员现场救护、救治与医院救治依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容： （1）可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员； （2）应急抢救中心、毒物控制中心的列表； （3）国家中毒急救网络； （4）伤员的现场急救常识 |
| 5 | 安全防护 | 应急人员的安全防护：明确事件现场的保护措施； |
|  |  | 受灾群众的安全防护：制定群众安全防护措施、疏散措施及患者医疗救护方案等。防止人员中毒或引发次生环境事件 |
| 6 | 次生灾害防护 | 制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案 |
| 7 | 应急状态解除 | ⑴明确应急终止的条件； ⑵明确应急终止的程序； ⑶明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估的方案 |
| 8 | 善后处置 | 明确受灾人员的安置及损失赔偿方案；配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序 |
| 9 | 应急保障 | 应急保障计划、应急资源、应急物资和装备保障、应急通讯、应急技术、其他保障 |
| 10 | 预案管理 | 预案培训、预案演练、预案修订、预案备案 |
| 11 | 附则 | 预案的签署和解释；预案的实施 |

建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。

⑵应急系统

为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由应急响应、应急监测和应急处理系统三部分组成。

①事故应急响应

突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。应建立车间→站区→地方三级应急响应防控体系。

突发性环境污染事故应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。

②事故应急监测

要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。

# 9.小结

9.1主要结论

⑴本项目涉及的主要危险物质为柴油和汽油。通过最大危险源辨识，项目站区不属于重大危险源，主要事故类型为汽油储罐/柴油储罐泄漏及火灾、爆炸事故；

⑵由风险计算结果看出，本项目汽油储罐/柴油储罐发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的有毒有害气体对环境空气影响的最大风险值为1.0×10-5，低于化工行业风险统计值，在采取环评、可行性研究报告提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的；

⑶建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。

9.2要求

⑴建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练；

⑵建立企业环境风险应急机制，加强罐区及其阀门、管道巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业，站场应配备防毒面具等应急器材；

⑶严禁在站内吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其它电子产品入站；

⑷卸油作业过程中，运行操作人员不准擅自离开现场，必须在现场监护，发生问题及时处理；

⑸严禁在生产装置区、罐区及易燃易爆区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击作业；

⑹雷雨天气禁止进行卸车作业，卸车作业时，无关人员禁止进入现场；

⑺当地安全、环保部门应加强对站区的监管。

预审意见： 公章 经办人年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人年月日

审批意见： 公章 经办人年月日

建设项目环境影响报告表

项目名称：府谷县兴启加油站新建加油站项目

建设单位(盖章)：府谷县兴启加油站

评价单位：河北德源环保科技有限公司

编制日期：2018年3月

环境保护部制

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指工程投资总额。

5.主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8.审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置及交通图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2项目总平面布置图 附图3监测点位图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

野

孤

川

山

路

公

石

路

大

大

山坡

300m

150m

80m

160m

站区

位置

搅拌站

收费站

0.05

0.25

化粪池

0.2

0.2

隔油池

餐饮用水

定期清掏用于农田施肥

出水

0.48

新鲜水

0.6

0.07

0.28

0.35

生活用水