府环发〔2018〕108号

府谷县环境保护局关于府谷县国华商贸有限公司

新建加油站项目环境影响报告表的批复

府谷县国华商贸有限公司：

你单位报送的关于《府谷县国华商贸有限公司新建加油站项目环境影响报告表》收悉，经我局审批领导小组会议审查研究，结合专家评估意见，现批复如下：

一、府谷县国华商贸有限公司新建加油站项目，位于府谷县清水镇石山则村，占地面积32.38亩。项目主要建设内容包括储油罐区（2个30m3汽油储罐、4个30m3柴油储罐)、加油区及其他辅助设施等。项目总投资为800万元，其中环保投资40.02万元，占项目总投资的5.0%。

二、经审查，在符合土地、林地和园区规划的前提下，项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施可作为该项目实施的依据。

三、项目建设和运营过程中应做好以下工作。

1、项目要设置油气回收系统，回收在加油、卸油过程中产生的油气;储罐设阻火器、呼吸阀；食堂设油气净化器,并由高于房顶3m的排气筒排放；站区内加强通风。

2、项目储罐区设置高液位报警装置，并安装油罐渗漏监控及报警装置；地埋油罐设置双层罐并采取一般防渗措施，输油管线为双层管线，防止油品泄漏污染地下水。

3、餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一并经化粪池处理后定期清掏外运再利用，不外排。

4、项目要选用低噪声设备，通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准。

5、项目设危废防渗暂存间，项目产生的危险废物采用专用容器暂存，并及时送有资质的危废处理单位处置；生活垃圾分类收集后送垃圾填埋场统一处置。

6、项目建设单位要加强环境风险管理，制定突发环境事件应急预案并报县环境监察大队备案。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应当按照环境保护主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环保设施进行验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、环境影响报告表经批准后，工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该工程的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

七、该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作由府谷县环境监察大队组织实施。

府谷县环境保护局

2018年4月8日

抄送：市环保局开发科，政府办，发改局，住建局，国土局，林业局，榆林供电府谷分公司，清水镇政府，本局各领导。

府谷县环境保护局办公室 2018年4月8日印发

共印12份